REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.

1. gr.

Fyrirsögnin „Inngangur og gildissvið“ á undan 1. gr. skal orðast svo:

Inngangur, gildissvið og markmið.

2. gr.

Á eftir breyttri fyrirsögn „Inngangur, gildissvið og markmið“ kemur eftirfarandi texti:

Markmiðið með reglugerð þessari er að tryggja umferðaröryggis- og umhverfissjónarmið. Reglugerðin kveður m.a. á um tæknilegar kröfur þegar ökutæki er skráð á Íslandi, ásamt kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætluð eru í ökutæki. Hún setur samræmd viðmið til þess að auðvelda skráningu, sölu og notkun ökutækja á Evrópska efnahagssvæðinu, ásamt því að kveða á um kröfur um tæknilegt ástand ökutækja í notkun.

3. gr.

Núgildandi 3. gr. fellur niður og í stað hennar kemur ný 3. gr. svohljóðandi:

VIÐURKENNING SKRÁNINGARSKYLDRA ÖKUTÆKJA

03.00	Almenn ákvæði

(1)	Skilgreiningar

Framleiðandi: Einstaklingur eða aðili sem er ábyrgur gagnvart viðurkenningaryfirvaldinu fyrir öllum þáttum gerðarviðurkenningar- eða heimildarferlisins svo og fyrir samræmi framleiðslunnar. Einstaklingurinn eða aðilinn þarf ekki að taka beinan þátt í öllum þrepum í smíði ökutækisins, kerfisins, íhlutarins eða aðskildu tæknieiningarinnar sem háð er gerðarviðurkenningu.

Fulltrúi: Fulltrúi er sá sem Umferðarstofa hefur viðurkennt til þess að bera ábyrgð á heildargerðarviðurkenningu, gerðarviðurkenningu og skráningu ökutækja fyrir hönd innflytjanda eða framleiðanda ökutækis. Umferðarstofa kveður nánar á um skyldur fulltrúa í verklagsreglum sínum.

Gerð: Ökutæki í tilteknum flokki sem eru ekki frábrugðin með tilliti til þeirra grundvallaratriða sem tilgreind eru í B-þætti II. viðauka tilskipunar 2007/46. Innan gerðar ökutækis geta verið afbrigði og útfærslur eins og skilgreint er í áðurnefndum viðauka.

Gerðarviðurkenning: Aðferð aðildarríkis Evrópusambandsins og EES/EFTA ríkis til að votta að gerð ökutækis, kerfi, íhlutur eða aðskilin tæknieining uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til þeirra.

Heildargerðarviðurkenning: Aðferð aðildarríkis Evrópusambandsins og EES/EFTA ríkis til að votta að gerð ökutækis, kerfi, íhlutur eða aðskilin tæknieining uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til þeirra.

Heildargerðarviðurkenning á ökutækjum er byggð tilskipun 2007/46/EB, tilskipun 2002/24 og tilskipun 2003/37/EB með síðari breytingum, eftir því sem við á.
Nýtt ökutæki: Ökutæki sem er 5000 kg að leyfðri heildarþyngd eða minna telst vera nýtt hafi það ekki verið skráð hjá öðru skráningaryfirvaldi og ekið minna en 1.000 km.

Ökutæki sem er meira en 5000 kg að leyfðri heildarþyngd telst vera nýtt hafi það ekki verið skráð hjá öðru skráningaryfirvaldi og ekið minna en 2.500 km.

Samræmingarvottorð: Skjal sem tilgreint er í IX. viðauka tilskipunar 2007/46/EB, er gefið út af framleiðanda og vottar að ökutæki úr framleiðsluröð af gerð sem hefur verið viðurkennd í samræmi við tilskipun 2007/46/EB uppfylli allar kröfur stjórnvaldsfyrirmæla á þeim tíma þegar það er framleitt.

Skráningarviðurkenning: Aðferð aðildarríkis Evrópusambandsins og EES/EFTA ríkis til að votta að eitt einstakt ökutæki, uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til þess.

Tækniþjónusta: Stofnun eða aðili sem er tilnefndur sem prófunarstofa til að annast prófanir eða sem samræmismatsaðili fyrir hönd viðurkenningaryfirvalds, eða viðurkenningaryfirvald, ef það á við.

Þjóðargerðarviðurkenning: Landsbundin gerðarviðurkenningaraðferð sem mælt er fyrir um í innlendum lögum eða reglum. Þjóðargerðarviðurkenning takmarkast við hvert aðildarríki Evrópusambandsins og EES/EFTA ríkis.

Að öðru leyti vísast til skilgreininga í tilskipun 2007/46/EB,  tilskipun 2002/24 og tilskipun 2003/37/EB með síðari breytingum, eftir því sem við á.

03.01 Heildargerðarviðurkenning ökutækja.

(1) Heildargerðarviðurkenningu skal veita fullbúnum raðsmíðuðum ökutækjum og hlutasmíðuðum ökutækjum, þ.e. bifreiðum og eftirvögnum þeirra ásamt kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki samkvæmt tilskipun 2007/46/EB með síðari breytingum, bifhjólum samkvæmt tilskipun 2002/24/EB með síðari breytingum og dráttarvélum samkvæmt tilskipun 2003/37/EB með síðari breytingum. Einnig skal veita einstökum kerfum (svo sem hemlabúnaði og útblásturskerfi), einstökum íhlutum (svo sem ljóskerum) og viðbótarbúnaði (svo sem dráttarbeisli og afturvörn) heildargerðarviðurkenningu samkvæmt tilskipunum þessum.

(2) Umsókn um heildargerðarviðurkenningu skal skila til Umferðarstofu.

(3) Við viðurkenningu á Íslandi skal leggja fram upplýsingar og skjöl á íslensku eða ensku. Skjöl á öðru tungumáli eru viðurkennd ef þau hafa verið þýdd yfir á íslensku eða ensku af löggiltum skjalaþýðenda. 
Sá sem sækir um viðurkenningu, skal sjálfur standa straum af kostnaði við viðurkenninguna.

(4) Þegar nýjar reglur taka gildi hjá Evrópusambandinu getur Umferðarstofa, að fenginni umsókn, ef þörf krefur og það gengur ekki gegn markmiðum reglugerðar þessarar varðandi umhverfis- og umferðaröryggissjónarmið, veitt leyfi til að skrá síðustu ökutæki gerðar í samræmi við 10% reglu B-hluta viðauka XII tilskipunar 2007/46/EB. Ákvæði þetta gildir eingöngu um bifreiðar og eftirvagna.

03.02 Þjóðargerðarviðurkenning ökutækja.

(1) Unnt er að veita ökutækjum sem framleidd eru í fáum eintökum þjóðargerðarviðurkenningu í samræmi við 23. gr. tilskipunar 2007/46/EB með síðari breytingum. Viðurkenninguna er unnt að veita í einum eða fleiri áföngum. Einnig er unnt að viðurkenna kerfi, einstaka íhluti og aðskildar tæknieiningar. Þjóðargerðarviðurkenning er landsbundin og gildir eingöngu í því ríki sem hún var veitt.

(2) Þjóðargerðarviðurkenning skal aðeins veitt raðsmíðuðum nýjum ökutækjum. Sækja má um þjóðargerðarviðurkenningu á:

a. bifreið, að undanskilinni fólksbifreið

b. bifhjóli

c. torfærutæki

d. dráttarvél

e. skráningarskyldum eftirvagni

f. skráningarskyldu tengitæki.

(3) Heimilt er að samþykkja þjóðargerðarviðurkenningu frá aðildarríki Evrópusambandsins og EES/EFTA ríki, þar sem gerðarviðurkenningin er framkvæmd á fullnægjandi hátt að mati Umferðarstofu, sem íslenska gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki í einum af ofangreindum ökutækisflokkum.

(4) Um umsókn um gerðarviðurkenningu gildir:

a. Sækja skal um gerðarviðurkenningu til Umferðarstofu. Umsækjandi skal senda tilkynningu til Umferðarstofu um það hver eða hverjir séu fulltrúar hans og hafi umboð til að skuldbinda hann.

b. Umsókn um gerðarviðurkenningu skal senda á þar til gerðu eyðublaði sem er undirritað af fulltrúa. Umsóknin skal vera vélrituð, nákvæmlega og fullkomlega útfyllt og henni skulu fylgja tilskilin gögn. Staðfestingu, vottorð og önnur gögn frá framleiðanda/innflytjanda skal fulltrúi undirrita og stimpla með nafni umsækjanda.

(5) Um ökutæki sem fært er til skoðunar fyrir gerðarviðurkenningu í skoðunarstofu gildir:

a. Fulltrúi skal færa til skoðunar ökutæki af þeirri gerð sem sótt er um viðurkenningu á.

b. Ökutæki það sem fært er til skoðunar skal vera í eftirfarandi ásigkomulagi:

– hreint að utan sem innan. Límmiðar og áletranir á rúðum eða annars staðar á ökutækinu skulu hafa verið fjarlægðir,

– frágengið á sama hátt og viðskiptavinur fær það í hendur en án ryðvarnar hérlendis. Ástand þess og búnaður skal vera í samræmi við ákvæði í lögum og reglugerðum að því marki sem umsækjandi getur metið slíkt,

– eldsneytisgeymir skal vera fullur og önnur vökvaforðabúr með rétt vökvamagn,

– hreyfill, aflrás, stýrisbúnaður, hjólaupphengjur, hjól o.fl. skulu vera stillt eftir fyrirmælum framleiðanda. Ljós skulu vera stillt samkvæmt gildandi reglum.

c. Ökutækið skal fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru samkvæmt reglugerð þessari og öðrum viðeigandi reglugerðum.

(6) Umferðarstofa metur hvort gögn varðandi gerðarviðurkenningu eru fullnægjandi. Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn um gerðarviðurkenningu:

a. Teikning með öllum aðalmálum. Ef um hópbifreið er að ræða skal teikningin vera málsett og í mælikvarðanum 1:20 eða 1:25, í hliðar- og ofanvarpi, og sýna skipan farþegasvæðis, stærð og staðsetningu farangursgeymslna, ásamt fyrirkomulagi og stærð útganga, sbr. 8. og 11. gr.

b. Myndir sem sýna ökutækið annarsvegar á ská framan frá og aðra hliðina, og hinsvegar á ská aftan frá og hina hliðina.

c. Leiðbeiningabók eða sambærilegar upplýsingar.

d. Upplýsingar um merkingu hvers tákns eða samstöðu tákna í verksmiðjunúmeri og gerðarnúmeri.

e. Kerfismynd af hemlakerfi ásamt nægjanlega ítarlegri lýsingu á vinnsluferli þess. Sé ökutækið búið hleðslustýrðum hemlajöfnunarloka skulu fylgja upplýsingar um þrýsting hemlalofts eða hemlavökva frá hemlajöfnunarloka miðað við hleðslu.

f. Staðfestingar eða vottorð frá framleiðanda ökutækisins um:

– að viðkomandi gerð ökutækisins uppfylli þau skilyrði í reglugerð þessari sem þarfnast skriflegra staðfestinga og talin eru upp í viðauka II,

– burðargetu einstakra ása og leyfða heildarþyngd,

– mestu leyfðu heildarþyngd eftirvagns/tengitækis, með og án hemla, sem tengja má við ökutækið,

– gerð, slagrými og afl hreyfils ökutækisins.

g. Krefjast má viðgerðarbókar, teikninga, útreikninga og annarra upplýsinga, svo sem staðfestinga eða vottorða umfram það sem tilgreint er í viðauka II í þeim mæli sem Umferðarstofa telur hagkvæmt að leggja til grundvallar fyrir gerðarviðurkenningu í stað þess að prófa sjálft ökutækið. Framleiðandi eða óháður rannsóknaraðili, sem Umferðarstofa samþykkir, skal gefa út slíka staðfestingu eða vottorð.

h. Skoðunarvottorð frá faggiltri skoðunarstofu.

i. Umferðarstofu er óheimilt án samþykkis hlutaðeigandi að nota fylgigögn með gerðarviðurkenningu fyrir aðra en þann sem gerðarviðurkenningin var gefin út á.

(7) Gerðarviðurkenning skal gefin út af Umferðarstofu til umsækjanda og gildir fyrir ökutæki af sömu gerð og það sem fært var til skoðunar. Aðili sem gerðarviðurkenningin er gefin út á ábyrgist að skyldur sem hana varða verði haldnar.

(8) Umferðarstofa hefur eftirlit með að ökutæki sem skrá skal samkvæmt gerðarviðurkenningu sé í samræmi við lýsingu viðkomandi gerðarviðurkenningar.

Að auki gildir:

a. Umferðarstofa getur lagt fyrir óháðan rannsóknaraðila að prófa einstaka hluti eða búnað á gerðarviðurkenndu ökutæki.

b. Umsækjandi skal færa þann fjölda ökutækja til skoðunar hjá óháðum rannsóknaraðila sem Umferðarstofa fer fram á.

c. Ökutæki sem færa skal til prófunar skal vera nýtt frá verksmiðju og í samræmi við viðkomandi gerðarviðurkenningu.

d. Umferðarstofa metur niðurstöður rannsóknar frá rannsóknaraðila og ber saman við staðfestingar eða vottorð sem framleiðandi/innflytjandi leggur fram vegna gerðarviðurkenningar.

(9) Umferðarstofa getur afturkallað gerðarviðurkenningu ökutækis í tiltekinn tíma hafi við skráningu og/eða athugun komið í ljós að:

a. hönnun, innrétting eða búnaður ökutækisins víkur frá því sem fram kom við umsókn um gerðarviðurkenningu

b. mörg ökutæki sömu gerðarviðurkenningar reynast gölluð eða eru í ófullnægjandi ástandi.

Umferðarstofa getur krafist þess að öll ökutæki sem tilheyra tiltekinni gerðarviðurkenningu skuli innan tiltekins tíma færð til skoðunar hjá skoðunarstofu eða óháðum rannsóknaraðila ef í ljós kemur að eitt þeirra er ekki í samræmi við gerðarviðurkenninguna.

Ef ástæða er til að ætla að mörg ökutæki sömu gerðarviðurkenningar séu gölluð eða í ófullnægjandi ástandi getur Umferðarstofa krafið framleiðanda/innflytjanda um að endurbæta öll skráð ökutæki þessarar gerðarviðurkenningar þannig að þau verði í lögmæltu ástandi.

(10) Gerðarviðurkenning gildir á meðan þau ökutæki sem viðurkenningin á við taka engum breytingum sem kalla á nýja gerðarviðurkenningu eða viðbótarviðurkenningu. Sá sem gerðarviðurkenningin er gefin út á skal tilkynna Umferðarstofu skriflega um breytingar. Umferðarstofa ákveður hvort þá verður krafist nýrrar gerðarviðurkenningar eða viðbótarviðurkenningar.

Ekki skal gefa út viðbótarviðurkenningu ef fimm ár eða meira eru liðin frá upphaflegum útgáfudegi gerðarviðurkenningar.

03.03 Þjóðargerðarviðurkenning tengibúnaðar fyrir ökutæki.

(1) Gerðarviðurkenningu má veita nýjum, raðsmíðuðum tengibúnaði fyrir bifreið með leyfða heildarþyngd 3.500 kg eða minna.

(2) Um tengibúnað sem færður er til gerðarskoðunar í skoðunarstofu gildir:

a. Fulltrúi skal færa til skoðunar bifreið með þeirri gerð tengibúnaðar, sem sótt er um gerðarviðurkenningu á.

b. Tengibúnaðurinn skal vera varanlega festur við ökutækið. Frágangur skal vera samkvæmt 19. og 21. gr.

(3) Umferðarstofa metur hvort gögn varðandi gerðarviðurkenningu eru fullnægjandi. Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn um gerðarviðurkenningu:

a. Upplýsingar frá framleiðanda bifreiðar um festur tengibúnaðar og hve þungan eftirvagn eða tengitæki má tengja við bifreið.

b. Teikning af tengibúnaði frá framleiðanda tengibúnaðarins.

c. Mynd (merki eða ljósrit) af merki tengibúnaðar.

d. Upplýsingar um mestu þyngd, lóðrétta og lárétta, sem tengja má við tengibúnaðinn.

e. Skoðunarvottorð frá faggiltri skoðunarstofu.

(4) Að öðru leyti gilda ákvæði liða 03.02 (3) og (4).

03.04 Skráningarviðurkenning nýrra ökutækja.

(1) Skráningarviðurkenningu er heimilt að veita öllum nýjum skráningarskyldum ökutækjum.

(2) Sækja skal um skráningarviðurkenningu til Umferðarstofu eða aðila í umboði hennar. Umferðarstofa metur hvort gögn varðandi skráningarviðurkenningu eru fullnægjandi.

(3) Ökutæki sem fært er til skoðunar fyrir skráningarviðurkenningu skal fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru samkvæmt reglugerð þessari. Þessar kröfur teljast uppfylltar standist ökutækið skráningarskoðun/fulltrúaskoðun samkvæmt Skoðunarhandbók.

(4) Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn um skráningarviðurkenningu nýrra ökutækja:

a. Frumrit upprunavottorðs frá framleiðanda ökutækisins, eftir því sem við á. Séu gögn misvísandi sem Umferðarstofu eru látin í té af umsækjanda, flutningsaðila eða tollstjóra gildir liður 03.04 (2).

b. Upplýsingar um:

1.	Gerð ökutækis,

2.	Tegund ökutækis,

3.	Undirtegund ökutækis,

4.	Verksmiðjunúmer,

5.	Framleiðanda,

6.	Slagrými,

7.	Orkugjafa,

8.	Burðargetu einstakra ása,

9.	Afl hreyfils (kW),

10.	Hávaða við snúning; kyrrstöðumæling og akstursmæling,

11.	Leyfða heildarþyngd,

12.	Eiginþyngd,

13.	Útblástursmengun (EURO staðall),

14.	Þyngd hemlaðs eftirvagns,

15.	Þyngd óhemlaðs eftirvagns,

Ofangreindar upplýsingar skulu, eftir því sem við á, staðfestar með vottorði frá framleiðanda eða viðurkenndri tækniþjónustu í frumriti, þar sem fram kemur verksmiðjunúmer viðkomandi ökutækis.

c. Vottorð um niðurstöðu skráningarskoðunar frá faggiltri skoðunarstofu, eða fulltrúaskoðunar eigi hún við.

d. Farmbréf.

03.05 Skráningarviðurkenning notaðra ökutækja.

(1) Skráningarviðurkenningu er heimilt að veita öllum notuðum skráningarskyldum ökutækjum.

(2) Sækja skal um skráningarviðurkenningu til Umferðarstofu eða aðila í umboði hennar. Umferðarstofa metur hvort gögn varðandi skráningarviðurkenningu eru fullnægjandi.

(3) Ökutæki sem fært er til skoðunar fyrir skráningarviðurkenningu skal fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru samkvæmt reglugerð þessari. Þessar kröfur teljast uppfylltar standist ökutækið skráningarskoðun samkvæmt Skoðunarhandbók.

(4) Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn um skráningarviðurkenningu allra notaðra ökutækja:

a. Frumrit erlends skráningarskírteinis, eða titilsbréfs, sem veitir heimild til notkunar án takmörkunar í landinu þar sem skráningarskírteinið/titilsbréfið er gefið út. Gögn þurfa einnig að fylgja um staðfestingu á fyrsta skráningardegi og/eða framleiðsluári, komi þessi atriði ekki fram í skráningarskírteininu/titilsbréfinu.

Séu gögn misvísandi sem Umferðarstofu eru látin í té af umsækjanda, flutningsaðila eða tollstjóra gildir liður 03.05 (2).

b. Upplýsingar um:

1.	Gerð ökutækis,

2.	Tegund ökutækis,

3.	Undirtegund ökutækis,

4.	Verksmiðjunúmer,

5.	Framleiðanda,

6.	Slagrými,

7.	Orkugjafa,

8.	Burðargetu einstakra ása,

9.	Afl hreyfils (kW),

10.	Hávaða við snúning; kyrrstöðumæling og akstursmæling,

11.	Leyfða heildarþyngd,

12.	Eiginþyngd,

13.	Útblástursmengun (EURO staðall),

14.	Þyngd hemlaðs eftirvagns,

15.	Þyngd óhemlaðs eftirvagns,

Ofangreindar upplýsingar skulu, eftir því sem við á, staðfestar með vottorði frá framleiðanda eða viðurkenndri tækniþjónustu í frumriti, þar sem fram kemur verksmiðjunúmer viðkomandi ökutækis. Komi framangreindar tæknilegar upplýsingar fram í erlendu skráningarskírteini ökutækisins teljast þær vera fullnægjandi.

c. Vottorð um niðurstöðu skráningarskoðunar frá faggiltri skoðunarstofu.

d. Farmbréf, nema þegar innflytjandi er skráður eigandi samkvæmt skráningarskírteini.

(5) Ökutæki sem fært er til skoðunar fyrir skráningarviðurkenningu skal fullnægja öllum kröfum sem gerðar voru til slíks ökutækis hér á landi þegar það var fyrst skráð almennri skráningu, að viðbættum afturvirkum kröfum um gerð og búnað ökutækja. Þessar kröfur teljast uppfylltar standist ökutækið skráningarskoðun samkvæmt Skoðunarhandbók og nánari reglum Umferðarstofu.

03.12 Hópbifreið.

(1) Með hópbifreið skal fylgja málsett teikning í mælikvarðanum 1:20 eða 1:25, í hliðar- og ofanvarpi, sem sýnir skipan farþegasvæðis, stærð og staðsetningu farangursgeymslna, ásamt fyrirkomulagi og stærð útganga, sbr. 8. og 11. gr.

03.50 Eftirvagn.

(1) Með eftirvagni II, III og IV skal fylgja teikning af ökutækinu með öllum aðalmálum.

(2) Með eftirvagni II, III og IV skal fylgja kerfismynd af hemlakerfi eða staðfesting frá framleiðanda á því að hemlakerfi ökutækis sé af tiltekinni tegund og uppfylli EB-staðla.

(3) Um eftirvagn til farþegaflutninga gilda ákvæði um hópbifreið, sbr. lið 03.12 (1).

03.60 Tengitæki.

(1) Um tengitæki gilda ákvæði um eftirvagn, sbr. lið 03.50.

03.70 Torfærutæki.

(1) Við viðurkenningu til skráningar á torfærutæki skal ekki gera kröfur um staðfestingu eða vottorð skv. liðum 03.04 (4)b og 03.05 (4)b. Kröfu um búnað skal uppfylla samkvæmt reglugerð þessari eftir því sem við á.

03.105 Námuökutæki.

(1) Við viðurkenningu til skráningar á námuökutæki skal ekki gera kröfur um staðfestingu eða vottorð skv. liðum03.04 (4)b og 03.05 (4)b. Kröfu um búnað skal uppfylla samkvæmt reglugerð þessari eftir því sem við á.

03.201 Beltabifreið.

(1) Við viðurkenningu til skráningar á beltabifreið skal ekki gera kröfur um staðfestingu eða vottorð skv. liðum 03.04 (4)b og 03.05 (4)b. Kröfu um búnað skal uppfylla samkvæmt reglugerð þessari eftir því sem við á.

03.207 Rallbifreið.

(1) Við viðurkenningu til skráningar á rallbifreið skal ekki gera kröfur um staðfestingu eða vottorð skv. liðum 03.04 (4)b og 03.05 (4)b. Kröfu um búnað skal uppfylla samkvæmt reglugerð þessari eftir því sem við á.

03.210 Fornbifreið.

(1) Við viðurkenningu til skráningar á fornbifreið skal ekki gera kröfu um staðfestingu eða vottorð skv. lið 03.05 (4)b. Þó skal framvísa upplýsingum um lögmætan eiganda og erlendu skráningarskírteini eða samsvarandi fylgiskjali, ásamt staðfestingu á fyrsta skráningardegi og/eða framleiðsluári, komi þessi atriði ekki fram í skráningarskírteininu. Kröfu um búnað skal uppfylla samkvæmt reglugerð þessari eftir því sem við á.

03.211 Flugvallarrúta

(1) Við viðurkenningu til skráningar á flugvallarrútu, eða flugvallarökutæki, eftir atvikum, skal ekki gera kröfur um staðfestingu eða vottorð skv. liðum 03.04 (4)b og 03.05 (4)b. Þó skal framvísa upplýsingum um lögmætan eiganda og erlendu skráningarskírteini eða samsvarandi fylgiskjali, ásamt staðfestingu á fyrsta skráningardegi og/eða framleiðsluári, komi þessi atriði ekki fram í skráningarskírteininu. Kröfu um búnað skal uppfylla samkvæmt reglugerð þessari eftir því sem við á.

03.212 Íslensk sérsmíðuð bifreið.

(1) Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn um skráningarviðurkenningu umfram það sem kemur fram í 03.04 (4):

a. Málsettar teikningar með öllum aðalmálum (lengd, breidd, hæð, hjólhaf og sporvídd).

b. Staðfesting frá framleiðanda hreyfils um framleiðsluár hreyfils, ásamt hreyfilkóða og númeri.

c. Upplýsingar um tegund og gerð ása, hemla og stýrisbúnaðar.

(2) Við viðurkenningu til skráningar á íslenskri bifreið skal ekki gera kröfur um staðfestingu eða vottorð skv. lið 03.04 (4) a.

03.310 Fornbifhjól.

(1) Við viðurkenningu til skráningar á fornbifhjóli skal ekki gera kröfu um staðfestingu eða vottorð skv. lið 03.05 (4)b. Þó skal framvísa upplýsingum um lögmætan eiganda og erlendu skráningarskírteini eða samsvarandi fylgiskjali, ásamt staðfestingu á fyrsta skráningardegi, og/eða framleiðsluári, komi þessi atriði ekki fram í skráningarskírteininu. Kröfu um búnað skal uppfylla samkvæmt reglugerð þessari eftir því sem við á.

4. gr.

Í stað „tilskipunar nr. 78/933/EBE með síðari breytingum“ kemur „tilskipun nr. 2009/61/EB með síðari breytingum “ í eftirgreindum ákvæðum:

a.	lið 07.30 (9) í 7. gr.,

b.	töflu í II. viðauka, í fremsta dálk með fyrirsögninni „tilskipun“.

c.	tölulið 14 í töflu með fyrirsögninni „dráttarvélar“ í III. viðauka, í næst fremsta dálk undir fyrirsögninni „tilskipun“,

d.	tölulið 14 í töflu með fyrirsögninni „dráttarvélar“ í IV. viðauka, í næst fremsta dálk undir fyrirsögninni „tilskipun“.

Töluliður 14 í töflu með fyrirsögninni „dráttarvélar“ í IV. viðauka breytist að auki þannig að í reitina „stjórnartíðindi EB“ og „EES-birting“, kemur við tilskipun nr. 2009/61/EB:

| L 203, 5.8.2009 | Birt í EES-viðbæti nr. 59, 18.10.2012, bls. 856. |
| --- | --- |

Síðari viðbætur 14. töluliðar falla út, þar sem um er að ræða viðbætur við tilskipun sem fellur brott.

5. gr.

4. gr. breytist þannig:

a.  Ákvæði 04.10 (1) skal orðast svo:

Flötur fyrir aftanvert skráningarmerki bifreiðar telst vera fullnægjandi ef hann uppfyllir ákvæði EBE-tilskipunar nr. 70/222 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 1003/2010, með síðari breytingum.

b.  Ákvæði 04.10 (2) skal orðast svo:

Ef skilti með varanlega skráðu verksmiðjunúmeri bifreiðar og öðrum ökutækisbundnum upplýsingum er fest við bifreiðina telst það hafa fullnægjandi upplýsingar til að greina bifreiðina ef það er í samræmi við ákvæði EBE-tilskipunar nr. 76/114 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 1003/2010, með síðari breytingum.

c.  Ákvæði 04.50 (2) skal orðast svo:

Flötur fyrir skráningarmerki eftirvagns telst vera fullnægjandi ef hann uppfyllir ákvæði EBE-tilskipunar nr. 70/222 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 1003/2010, með síðari breytingum.

d.  Ákvæði 04.50 (3) skal orðast svo:

Ef skilti með varanlega skráðu verksmiðjunúmeri eftirvagns og öðrum ökutækisbundnum upplýsingum er fest við eftirvagninn telst það hafa fullnægjandi upplýsingar til að greina eftirvagninn ef það er í samræmi við ákvæði EBE-tilskipunar nr. 76/114 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 1003/2010, með síðari breytingum.

6. gr.

9. gr. breytist þannig:

a.  Ákvæði 09.11 (4) skal orðast svo:

Búnaður til að fjarlægja móðu og hrím af rúðum fólksbifreiðar telst vera fullnægjandi ef hann uppfyllir ákvæði EBE-tilskipunar nr. 78/317 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 672/2010, með síðari breytingum.

b.  Ákvæði 09.11 (5) skal orðast svo:

Búnaður til að hreinsa framrúðu fólksbifreiðar telst vera fullnægjandi ef hann uppfyllir ákvæði EBE-tilskipunar nr. 78/318 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 1008/2010, með síðari breytingum.

7. gr.

11. gr. breytist þannig:

a.  Ákvæði 11.11 (1) skal orðast svo:

Dyrabúnaður fólksbifreiðar telst vera fullnægjandi ef hann uppfyllir ákvæði EBE-tilskipunar nr. 70/387 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 130/2012, með síðari breytingum.

b.  Ákvæði 11.13 (1) skal orðast svo:

Dyrabúnaður sendibifreiðar telst vera fullnægjandi ef hann uppfyllir ákvæði EBE-tilskipunar nr. 70/387 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 130/2012, með síðari breytingum.

c.  Ákvæði 11.14 (1) skal orðast svo:

Dyrabúnaður vörubifreiðar telst vera fullnægjandi ef hann uppfyllir ákvæði EBE-tilskipunar nr. 70/387 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 130/2012, með síðari breytingum.

d.  Ákvæði 11.50 (3) skal orðast svo:

Dyrabúnaður eftirvagns telst vera fullnægjandi ef hann uppfyllir ákvæði EBE-tilskipunar nr. 70/387 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 130/2012, með síðari breytingum.

8. gr.

12. gr. breytist þannig:

Ákvæði 12.10 (3) skal orðast svo:

Búnaður bifreiðar til aksturs aftur á bak og búnaður til mælingar á ökuhraða bifreiðar telst vera fullnægjandi ef hann uppfyllir ákvæði EBE-tilskipunar nr. 75/443 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 130/2012, með síðari breytingum.

9. gr.

14. gr. breytist þannig:

Ákvæði 14.10 (2) skal orðast svo:

Dráttarbúnaður bifreiðar telst vera fullnægjandi ef hann uppfyllir ákvæði EBE-tilskipunar nr. 77/389 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 1005/2010, með síðari breytingum.

10. gr.

16. gr. breytist þannig:

a.  Fyrri málsliður ákvæðis 16.10 (6) skal orðast svo:

Gerð og ásetning hjólbarða á bifreið telst vera fullnægjandi ef ákvæði EBE-tilskipunar nr. 92/23 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 458/2011,  með síðari breytingum, eru uppfyllt.

b.  Fyrri málsliður ákvæðis 16.50 (3) skal orðast svo:

Gerð og ásetning hjólbarða á eftirvagni telst vera fullnægjandi ef ákvæði EBE-tilskipunar nr. 92/23 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 458/2011,  með síðari breytingum, eru uppfyllt.

11. gr.

17. gr. breytist þannig:

a.  Ákvæði 17.11 (3) skal orðast svo:

Skermun hjóla fólksbifreiðar telst vera fullnægjandi ef ákvæði EBE-tilskipunar nr. 78/549 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 1009/2010,  með síðari breytingum, eru uppfyllt.

b.  Ákvæði 17.14 (2) skal orðast svo:

Skermun hjóla vörubifreiðar með leyfða heildarþyngd yfir 7.500 kg telst vera fullnægjandi ef ákvæði EBE-tilskipunar nr. 91/226 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 109/2011,  með síðari breytingum, eru uppfyllt.

c.  Ákvæði 17.53 (2) skal orðast svo:

Skermun hjóla eftirvagns II telst fullnægjandi ef ákvæði EBE-tilskipunar nr. 91/226 eða EB-reglugerðar nr. 661/2009 og ESB-reglugerðar nr. 109/2011,  með síðari breytingum, eru uppfyllt.

12. gr.

18. gr. breytist þannig:

a.  Ákvæði 18.10 (15) skal orðast svo:

Bifreið telst uppfylla kröfur um útblástursmengun ef hún uppfyllir þann staðal sem í gildi er fyrir hana á hverjum tíma samkvæmt ákvæðum eftirfarandi EB-tilskipana og reglugerða:

1)	Tilskipun 2005/55/EB, með síðari breytingum.

2)	EB-reglugerð nr. 715/2007, með síðari breytingum.

3)	EB-reglugerð nr. 595/2009, með síðari breytingum.

b.  Ákvæði 18.10 (16) fellur brott.

c.  Ákvæði 18.10 (18) fellur brott.

d.  Í lok 18.10 gr. bætist við nýtt ákvæði, 18.10 (19), sem orðast svo:

Hreyfill vetnisknúinnar bifreiðar telst vera fullnægjandi ef ákvæði EB-reglugerðar nr. 79/2009 og ESB-reglugerðar nr. 406/2010, með síðari breytingum, eru uppfyllt.

e.  Ákvæði 18.11 (3) skal orðast svo:

Aðferð til að mæla eldsneytiseyðslu og magn koldíoxíðs í útblæstri bifreiðar telst vera fullnægjandi ef hún uppfyllir ákvæði EB-reglugerðar nr. 715/2007 með síðari breytingum.

13. gr.

22. gr. breytist þannig:

Í ákvæði 22.00 (2) skal síðasti málsliður orðast svo:

Gerð og búnaður skal fullnægja kröfum sem settar eru fram í tilskipunum 74/60/EB, 74/483/EB og EB-reglugerð nr. 78/2009, með síðari breytingum.

14. gr.

23. gr. breytist þannig:

Ákvæði 23.10 (2) skal orðast svo:

Gerð árekstrarvarnar framan á bifreið telst vera fullnægjandi ef ákvæði EB-reglugerða nr. 78/2009 og nr. 631/2009, með síðari breytingum,  eru uppfyllt.

15. gr.

Viðauki II. breytist þannig:

Töflu viðaukans er skipt út fyrir eftirfarandi töflu:

| Tilskipun / reglugerð | Efni | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | B1 | B2 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70/ 157/EBE | Hljóðstyrkur og útblásturskerfi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70/ 221/EBE | Eldsneytisgeymar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Undirvörn að aftan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 70/ 222/EBE | Flötur fyrir skráningarmerki að aftan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 70/ 311/EBE | Stýrisbúnaður | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 70/ 387/EBE | Dyrabúnaður | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 70/ 388/EBE | Hljóðmerkis- búnaður | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71/ 127/EBE | Speglar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71/ 320/EBE | Hemlabúnaður | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemlar (læsivörn) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 72/ 245/EBE | Rafsegultruflanir | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74/ 60/EBE | Innréttingar | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74/ 61/EBE | Þjófavörn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74/ 151/EBE | Svæði fyrir skráningarmerki að aftan (viðauki II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Eldsneytisgeymar (viðauki III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Þyngdarklossar (viðauki IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Hljóðmerkis-búnaður (viðauki V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Hljóðstyrkur (viðauki VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2009/60/EB | Hámarkshraði, pallur fyrir farm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74/ 297/EBE | Stýrisbúnaður við árekstur | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009/59/EB | Speglar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |
| 74/ 347/EBE | Sjónsvið ökumanns, rúðuþurrkur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |
| 74/ 408/EBE | Sæti og sætisfestingar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74/ 483/EBE | Útstæðir hlutir | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75/ 321/EBE | Stýrisbúnaður |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75/ 322/EBE | Rafsegultruflanir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 75/ 443/EBE | Hraðamælir og bakkgír | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76/ 114/EBE | Áletranir | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 76/ 115/EBE | Festur öryggisbelta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76/ 432/EBE | Hemlabúnaður |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 76/ 756/EBE | Ljósker og glitaugu, staðsetning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 76/ 757/EBE | Glitaugu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76/ 758/EBE | Breiddar-, stöðu- og hemlaljósker | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 76/ 759/EBE | Stefnuljósker | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 76/ 760/EBE | Númersljósker | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 76/ 761/EBE | Aðalljós og perur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76/ 762/EBE | Þokuljós að framan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76/ 763/EBE | Farþegasæti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |
| 77/ 311/EBE | Hljóðstyrkur í eyrnahæð ökumanns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 77/ 389/EBE | Dráttarbúnaður | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77/ 536/EBE | Veltigrind, viðurkenningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 77/ 537/EBE | Útblástursmengun frá dísilvélum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 77/ 538/EBE | Þokuafturljósker | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 77/ 539/EBE | Bakkljósker | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 77/ 540/EBE | Stöðuljósker | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77/ 541/EBE | Festur öryggisbelta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77/ 649/EBE | Sjónsvið ökumanns | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78/ 316/EBE | Stjórntæki og gaumljós | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78/ 317/EBE | Móðueyðing | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78/ 318/EBE | Rúðuþurrkur og rúðusprautur | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001/56/EBE | Miðstöð, upphitun | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78/ 549/EBE | Skermun hjóla | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78/ 764/EBE | Ökumannssæti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |
| 78/ 932/EBE | Höfuðpúðar | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78/ 933/EBE | Ljósabúnaður og glitaugu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2009/68/EB | Gerð ljóskera og glitaugna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Lýsing og merkjagjöf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2009/58/EB | Bakkgír og tengibúnaður |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |
| 79/ 622/EBE | Veltigrind |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 80/ 720/EBE | Athafnarými ökumanns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |
| 80/1269/EBE | Afl hreyfils | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3821/85/EBE | Ökuritar |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86/ 297/EBE | Aflúrtak og hlífar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 86/ 298/EBE | Veltigrind að aftan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 86/ 415/EBE | Stjórnbúnaður |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 |
| 87/ 402/EBE | Veltigrind að framan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2009/144/EB | Aflúrtaksvörn (viðauki II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Gler (viðauki III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |
|  | Tengibúnaður (viðauki IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Skilti (merkingar) (viðauki V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Hemlastjórnbún- aður (viðauki VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 89/ 297/EBE | Hliðarvörn |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 91/ 226/EBE | Aur- og hjólhlífar |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 92/ 21/EBE | Stærð og þyngd fólksbifreiða | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92/ 22/EBE | Öryggisrúður | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92/ 23/EBE | Hjólbarðar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92/ 24/EBE | Hraðatakmarkarar |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92/ 114/EBE | Útstæðir hlutir |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93/ 14/EBE | Hemlun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 93/ 29/EBE | Stjórntæki og gaumljós |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 93/ 30/EBE | Hljóðmerkis- búnaður |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 93/ 31/EBE | Standari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 93/ 32/EBE | Handföng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 93/ 33/EBE | Þjófavörn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 2009/139/EB | Áletranir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 2009/67/EB | Ljósker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 93/ 93/EBE | Stærð og þyngd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 93/ 94/EBE | Svæði fyrir skráningarmerki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 94/ 20/EB | Tengibúnaður | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 95/ 1/EB | Hámarkshraði og vélarafl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 95/ 28/EB | Eldfælin efni |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96/ 27/EB | Vörn við hliðarárekstri | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96/ 79/EB | Vörn við árekstur að framan | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97/ 27/EB | Stærð og þyngd |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2000/25/EB | Útblástursmengun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2002/51/EB | Útblástursmengun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2003/53/EB | Endurvinnsla | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 715/2007/EB | Útblástursmengun | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 692/2008/EB | Útblástursmengun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661/2009/EB | Almennt öryggi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 78/2009/EB | Árekstrarvörn | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 672/2010/ ESB | Móðueyðing | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003/2010/ ESB | Flötur fyrir skráningarmerki að aftan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1005/2010/ ESB | Dráttarbúnaður | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1008/2010/ ESB | Rúðuþurrkur og rúðusprautur | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1009/2010/ ESB | Skermun hjóla | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19/2011/ESB | Áletranir | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 109/2011/ ESB | Aur- og hjólhlífar |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 458/2011/ ESB | Hjólbarðar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 130/2012/ ESB | Aðgangur og stýrihæfni | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65/2012/ESB | Gírskiptivísar | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347/2012/ ESB | Neyðarhemlunar-kerfi |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351/2012/ ESB | Akreinavarar |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16. gr.

Viðauki III. breytist þannig:

Töflu undir fyrirsögninni „bifreiðar og eftirvagnar“ er skipt út fyrir eftirfarandi töflu:

| Tölul. | Tilskipun / reglugerð | Efnisinnihald | Reglugerðarákvæði |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 70/157/EBE | Hljóðstyrkur og útblásturskerfi | 18.00 (1), 18.10 (14) |
| 4 | 70/221/EBE | Eldsneytisgeymar, undirvörn að aftan | 18.00 (3), 23.01 (5), 23.10 (1), 23.50 (1) |
| 5 | 70/222/EBE | Flötur fyrir skráningarmerki að aftan | 04.10 (1), 04.50 (2) |
| 6 | 70/311/EBE | Stýrisbúnaður | 05.10 (9), 05.50 (3) |
| 7 | 70/387/EBE | Dyrabúnaður | 11.11 (1), 11.13 (1), 11.14 (1), 11.50 (3) |
| 8 | 70/388/EBE | Hljóðmerkisbúnaður | 13.10 (1) |
| 10 | 71/320/EBE | Hemlabúnaður | 06.07 (1), 06.09 (1), 06.10 (9), 06.10 (17), 06.50 (16), 06.53 (5), 06.53 (6) |
| 11 | 72/245/EBE | Rafsegultruflanir | 19.10 (5) |
| 13 | 74/60/EBE | Innréttingar | 22.11 (2) |
| 14 | 74/61/EBE | Þjófavörn | 18.10 (1) |
| 15 | 74/297/EBE | Stýrisbúnaður við árekstur | 05.10 (7), 05.11 (1), 05.13 (1) |
| 16 | 74/408/EBE | Sæti og sætisfestingar | 08.10 (2) |
| 17 | 74/483/EBE | Útstæðir hlutir | 22.11 (3) |
| 18 | 75/443/EBE | Hraðamælir og bakkgír | 12.10 (3) |
| 19 | 76/114/EBE | Áletranir | 04.10 (2), 04.50 (3) |
| 20 | 76/115/EBE | Festur öryggisbelta | 24.10 (2) |
| 21 | 76/756/EBE | Ljósker og glitaugu, staðsetning | 07.10 (9), 07.50 (8) |
| 22 | 76/757/EBE | Glitaugu | 07.10 (8), 07.50 (6) |
| 23 | 76/758/EBE | Breiddar-, stöðu- og hemlaljósker | 07.10 (9), 07.50 (8) |
| 24 | 76/759/EBE | Stefnuljósker | 07.10 (9), 07.50 (8) |
| 25 | 76/760/EBE | Númersljósker | 07.10 (9), 07.50 (8) |
| 26 | 76/761/EBE | Aðalljósker og perur | 07.10 (3) |
| 27 | 76/762/EBE | Þokuljós að framan | 07.10 (4) |
| 28 | 77/389/EBE | Dráttarbúnaður | 14.10 (2) |
| 29 | 77/538/EBE | Þokuafturljósker | 07.10 (9), 07.50 (8) |
| 30 | 77/539/EBE | Bakkljósker | 07.10 (9), 07.50 (8) |
| 31 | 77/540/EBE | Stöðuljósker | 07.10 (9) |
| 32 | 77/541/EBE | Festur öryggisbelta | 24.10 (1), 24.14 (1) |
| 33 | 77/649/EBE | Sjónsvið ökumanns | 09.11 (3) |
| 34 | 78/316/EBE | Stjórntæki og gaumljós | 08.10 (3) |
| 35 | 78/317/EBE | Móðueyðing | 09.11 (4) |
| 36 | 78/318/EBE | Rúðuþurrkur og rúðusprautur | 09.11 (5) |
| 38 | 78/549/EBE | Skermun hjóla | 17.11 (3) |
| 39 | 78/932/EBE | Höfuðpúðar | 24.02 (1), 24.11 (3) |
| 43 | 80/1269/EBE | Afl hreyfils | 18.10 (3) |
| 45 | 89/297/EBE | Hliðarvörn | 23.14 (3), 23.53 (2) |
|  | 89/459/EBE | Hjólbarðar, mynsturdýpt | 16.10 (6), 16.50 (3) |
| 45a | 91/226/EBE | Aur- og hjólhlífar | 17.14 (2), 17.53 (2) |
|  | 92/6/EBE | Virkni hraðatakmarkara | 12.03 (1) |
| 45b | 92/21/EBE | Stærð og þyngd fólksbifreiða | 14.11 (2), 21.11 (2), 22.11 (4) |
| 45c | 92/22/EBE | Öryggisrúður | 09.10 (8), 09.50 (1) |
| 45d | 92/23/EBE | Hjólbarðar | 16.10 (6), 16.50 (3) |
| 45e | 92/24/EBE | Hraðatakmarkarar | 12.03 (1) |
| 45g | 92/114/EBE | Útstæðir hlutir | 22.13 (2), 22.14 (2) |
| 45r | 94/20/EB | Tengibúnaður | 21.10 (4), 21.50 (2) |
| 45t | 95/28/EB | Eldfælin efni | 22.12 (7) |
| 45u | 96/27/EB | Vörn við hliðarárekstri | 22.11 (5), 22.13 (3) |
| 45v | 96/79/EB | Vörn við árekstur að framan | 22.11 (6) |
| 45w | 97/27/EB | Stærð og þyngd | 22.12 (8), 22.13 (4), 22.14 (3), 22.50 (1) |
| 45y | 2001/85/EB | Hópbifreiðar | 08.12 og 11.12 |
| 45zc | 2003/97/EB | Speglar | 09.10 (7) |
| 45zf | 2004/104/EB | Rafsegultruflanir | 19.10 (5) |
| 45zh | 2005/49/EB | Rafsegultruflanir | 19.10 (5) |
| 45zi | 2005/39/EB | Sæti, höfuðpúðar og festingar | 08.10 (2), 24.11 (2) |
| 45zj | 2005/40/EB | Öryggisbelti og aðhaldsbúnaður | 24.10 (1) |
| 45zk | 2005/41/EB | Festingar öryggisbelta | 24.10 (2) |
| 45zl | 2005/55/EB | Útblástursmengun | 18.10 (15) |
| 45zn | 2005/64/EB | Endurvinnsla |  |
| 45zo | 2005/78/EB | Útblástursmengun |  |
| 45zp | 2006/368 | Árekstrarvörn að framan, prófunaraðferðir | 23.10 (2) |
| 45zq | 2006/40/EB | Mengun frá loftræstingu | 10.10 (2) |
| 45zr | 706/2007/EB | Mengun frá loftræstingu | 10.14 |
| 45zs | 2007/38/EB | Speglar á vörubifreiðum |  |
| 45zt | 715/2007/EB | Útblástursmengun | 18.11 (3), 18.10 (15) |
| 45zu | 692/2008/EB | Útblástursmengun |  |
| 45zx | 2007/46/EB | Heildargerðarviðurkenning/ þjóðargerðarviðurkenning | 03.00 (1), 03.01 (1), 03.01 (4), 03.02 (1), |
| 45zy | 78/2009/EB | Árekstrarvörn | 22.00 (2), 23.10 (2) |
| 45zz | 631/2009/EB | Árekstrarvörn, prófunaraðferðir | 23.10 (2) |
| 45zza | 661/2009/EB | Almennt öryggi | 04.10 (1), 04.10 (2), 04.50 (2), 04.50 (3), 09.11 (4), 09.11 (5), 11.11 (1), 11.13 (1), 11.14 (1), 11.50 (3), 12.10 (3), 14.10 (2), 16.10 (6), 16.50 (3), 17.11 (3), 17.14 (2), 17.53 (2) |
| 45zzb | 672/2010/ESB | Móðueyðing | 09.11 (4) |
| 45zzc | 1003/2010/ESB | Flötur fyrir skráningarmerki að aftan | 04.10 (1), 04.10 (2), 04.50 (2), 04.50 (3) |
| 45zzd | 1005/2010/ESB | Dráttarbúnaður | 14.10 (2) |
| 45zze | 1008/2010/ESB | Rúðuþurrkur og rúðusprautur | 09.11 (5) |
| 45zzf | 1009/2010/ESB | Skermun hjóla | 17.11 (3) |
| 45zzg | 19/2011/ESB | Áletranir |  |
| 45zzh | 109/2011/ESB | Aur- og hjólhlífar | 17.14 (2), 17.53 (2) |
| 45zzi | 458/2011/ESB | Hjólbarðar | 16.10 (6), 16.50 (3) |
| 45zzj | 79/2009/EB | Vetnisknúin ökutæki | 18.10 (19) |
| 45zzk | 595/2009/EB | Útblástursmengun | 18.10 (15) |
| 45zzl | 582/2011/ESB | Útblástursmengun |  |
| 45zzm | 406/2010/ESB | Vetnisknúin ökutæki | 18.10 (19) |
| 45zzn | 130/2012/ESB | Aðgangur og stýrihæfni | 11.11 (1), 11.13 (1), 11.14 (1), 11.50 (3), 12.10 (3) |
| 45zzo | 65/2012/ESB | Gírskiptivísar |  |
| 45zzp | 347/2012/ESB | Neyðarhemlunarkerfi |  |
| 45zzq | 351/2012/ESB | Akreinavarar |  |
| 45zzr | 523/2012/ESB | Reglugerðir efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu |  |

17. gr.

Viðauki IV. breytist þannig:

Töflu undir fyrirsögninni „bifreiðar og eftirvagnar“ er skipt út fyrir eftirfarandi töflu:

| Tölul. | Tilskipun / reglugerð | Síðari viðbætur | Stjórnartíðindi EB | EES-birting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hljóðstyrkur og útblásturskerfi 70/157/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 042 23.02.70 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 73/350/EBE | L 321 22.11.73 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 77/212/EBE | L 066 12.03.77 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 81/334/EBE | L 131 18.05.81 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 84/372/EBE | L 196 26.07.84 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 84/424/EBE | L 238 06.09.84 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 89/491/EBE | L 238 15.08.89 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 92/97/EBE | L 371 19.12.92 | ** EES-viðbætir bók 2 |
|  |  | 96/20/EB | L 092 13.04.96 | *** 73/96; 16, 17.04.1997 |
|  |  | 1999/101/EB | L 334 28.12.99 | *** 50/2000; 42, 21.09.2000 |
|  |  | 2007/34/EB | L 155 15.06.2007 | *** 3/2008; 33, 12.06.2008 |
| 4 | Eldsneytisgeymar og undirvörn að aftan 70/221/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 076 06.04.70 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 79/490/EBE | L 128 26.05.79 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 81/333/EBE | L 131 18.05.81 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 97/19/EB | L 125 16.05.97 | *** 39/98; 6, 04.02.1999 |
|  |  | 2000/8/EB | L 106 03.05.00 | *** 104/2000; 8,15.02.2001 |
|  |  | 2006/20/EB | L 048, 18.02.2006 | *** 109/2006 |
| 5 | Flötur fyrir skráningarmerki að aftan 70/222/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 076 06.04.70 | * EES-gerðir S4 |
| 6 | Stýrisbúnaður 70/311/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 133 18.06.70 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 92/62/EBE | L 199 18.07.92 | ** EES-viðbætir bók 2 |
|  |  | 1999/7/EB | L 040 13.02.99 | *** 156/99; 11, 01.03.2001 |
| 7 | Dyrabúnaður 70/387/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 176 10.08.70 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 98/90/EB | L 337 12.12.98 | *** 143/99; 3, 18.01.2001 |
|  |  | 2001/31/EB | L 130 12.05.2002 | *** 70/02; 29, 13.06.2002 |
| 8 | Hljóðmerkisbúnaður 70/388/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 176 10.08.70 | * EES-gerðir S4 |
| 10 | Hemlabúnaður 71/320/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 202 06.09.71 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 74/132/EBE | L 074 19.03.74 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 75/524/EBE | L 236 08.09.75 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 79/489/EBE | L 128 26.05.79 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 85/647/EBE | L 380 31.12.85 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 88/194/EBE | L 092 09.04.88 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 91/422/EBE | L 233 22.08.91 | ** EES-viðbætir bók 2 |
|  |  | 98/12/EB | L 081 18.03.98 | *** 16/99; 28, 22.06.2000 |
|  |  | 2002/78/EB | L 267 04.10.02 | *** 41/2003; 39, 31.07.2003 |
| 11 | Rafsegultruflanir 72/245/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 152 06.07.72 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 89/491/EBE | L 238 15.08.89 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 95/54/EB | L 266 08.11.95 | *** 72/96; 16, 17.04.1997 |
|  |  | 2004/104/EB | L 337, 13.11.2004 | *** 76/2005; 52, 13.10.2005 |
|  |  | 2005/49/EB | L 194, 26.07.2005 | *** 20/2006; 28, 01.06.2006 |
|  |  | 2005/83/EB | L 305, 24.11.2005 | *** 77/2006; 52, 19.10.2006 |
|  |  | 2006/28/EB | L 65, 07.03.2006 | *** 109/2006 |
|  |  | 2009/19/EB | L 70, 14.3.2009 | *** 7/2013. |
| 13 | Innréttingar 74/60/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 038 11.02.74 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 78/632/EBE | L 206 29.07.78 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 2000/4/EB | L 87 08.04.00 | *** 104/2000; 8, 15.02.2001 |
| 14 | Þjófavörn 74/61/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 038 11.02.74 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 95/56/EB | L 286 29.11.95 | *** 74/96; 16, 29.11.1995 |
| 15 | Stýrisbúnaður við árekstur 74/297/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 165 20.06.74 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 91/662/EBE | L 366 31.12.91 | ** EES-viðbætir bók 2 |
| 16 | Sæti og sætisfestingar 74/408/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 221 12.08.74 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 81/577/EBE | L 209 29.07.81 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 96/37/EB | L 186 25.07.96 | *** 62/97; 5, 05.02.1998 |
|  |  | 2005/39/EB | L 255,30.09.2005 | *** 77/2006; 52, 19.10.2006 |
| 17 | Útstæðir hlutir 74/483/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 266 02.10.74 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 79/488/EBE | L 128 26.05.79 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 2007/15/EB | L 75, 14.03.2007 | *** 3/2009; 16, 19.03.2009 |
| 18 | Hraðamælir og bakkgír 75/443/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 196 26.07.75 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 97/39/EB | L 177 05.07.97 | *** 55/98; 16, 15.04.1999 |
| 19 | Áletranir 76/114/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 024 30.01.76 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 78/507/EBE | L 155 13.06.78 | * EES-gerðir S4 |
| 20 | Festur öryggisbelta 76/115/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 024 30.01.76 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 81/575/EBE | L 209 29.07.81 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 82/318/EBE | L 139 19.05.82 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 90/629/EBE | L 341 06.12.90 | ** EES-viðbætir bók 2 |
|  |  | 96/38/EB | L 187 26.07.96 | *** 63/97; 5, 05.02.1998 |
|  |  | 2005/41/EB | L 255, 30.09.2005 | *** 77/2006; 52,19.10.2006 |
| 21 | Ljósker og glitaugu, staðsetning 76/756/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 262 27.09.76 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 80/233/EBE | L 051 25.02.80 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 82/244/EBE | L 109 22.04.82 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 83/276/EBE | L 151 09.06.83 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 84/8/EBE | L 009 12.01.84 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 89/278/EBE | L 109 20.04.89 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 91/663/EBE | L 366 31.12.91 | ** EES-viðbætir bók 2 |
|  |  | 97/28/EB | L 171 30.06.97 | *** 29/98; 48, 19.11.1998 |
|  |  | 2007/35/EB | L 157 19.06.2007 | *** 3/2008; 33, 12.06.2008 |
|  |  | 2008/89/EB | L 257, 24.09.2008 | *** 43/2009; 33, 25.06.2009 |
| 22 | Glitaugu 76/757/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 262 27.09.76 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 97/29/EB | L 171 30.06.97 | *** 70/98; 30, 08.07.1999 |
| 23 | Breiddar-, stöðu- og hemlaljósker 76/758/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 262 27.09.76 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 89/516/EBE | L 265 12.09.89 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 97/30/EB | L 171 30.06.97 | *** 40/98; 6, 04.02.1999 |
| 24 | Stefnuljósker 76/759/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 262 27.09.76 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 89/277/EBE | L 109 20.04.89 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 1999/15/EB | L 097 12.04.99 | *** 157/99; 11, 01.03.2001 |
| 25 | Númersljósker 76/760/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 262 27.09.76 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 97/31/EB | L 171 30.06.97 | *** 41/98; 6, 04.02.1999 |
| 26 | Aðalljós og perur 76/761/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 262 27.09.76 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 89/517/EBE | L 265 12.09.89 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 1999/17/EB | L 097 12.04.99 | *** 157/99; 11, 01.03.2001 |
| 27 | Þokuljós að framan 76/762/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 262 22.09.76 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 1999/18/EB | L 097 12.04.99 | *** 157/99; 11, 01.03.2001 |
| 28 | Dráttarbúnaður 77/389/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 145 13.06.77 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 96/64/EB | L 258 11.10.96 | *** 75/97; 18, 07.05.1998 |
|  |  | 2005/13/EB | L 55, 01.03.2005 | *** 113/2005 |
| 29 | Þokuafturljósker 77/538/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 220 29.08.77 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 89/518/EBE | L 265 12.09.89 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 1999/14/EB | L 097 12.04.99 | *** 157/99; 11, 01.03.2001 |
| 30 | Bakkljósker 77/539/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 220 29.08.72 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 97/32/EB | L 171 30.06.97 | *** 42/98; 6, 04.02.1999 |
| 31 | Stöðuljósker 77/540/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 220 29.08.77 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 1999/16/EB | L 097 12.04.99 | *** 157/99; 11, 01.03.2001 |
| 32 | Festur öryggisbelta 77/541/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 220 29.08.77 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 81/576/EBE | L 209 29.07.81 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 82/319/EBE | L 139 19.05.82 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 90/628/EBE | L 341 06.12.90 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 96/36/EB | L 178 17.07.96 | *** 76/97; 18, 07.05.1998 |
|  |  | 2000/3/EB | L 053 25.02.00 | *** 103/2000; 60, 06.12.2001 |
|  |  | 2005/40/EB | L 255, 30.09.2005 | *** 77/2006; 52, 19.10.2006 |
| 33 | Sjónsvið ökumanns 77/649/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 267 19.10.77 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 81/643/EBE | L 231 15.08.81 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 88/366/EBE | L 181 12.07.88 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 90/630/EBE | L 341 06.12.90 | ** EES-viðbætir bók 2 |
| 34 | Stjórntæki og gaumljós 78/316/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 081 28.03.78 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 93/91/EBE | L 284 19.11.93 | ** EES-viðbætir bók 2 |
|  |  | 94/53/EB | L 299 22.11.94 | *** 133/01; 6, 24.01.2002 |
| 35 | Móðueyðing 78/317/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 081 28.03.78 | * EES-gerðir S4 |
| 36 | Rúðuþurrkur og rúðusprautur 78/318/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 081 28.03.78 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 94/68/EB | L 354 31.12.94 | *** 40/95; 25, 13.06.1996 |
| 38 | Skermun hjóla 78/549/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 168 26.06.78 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 94/78/EB | L 354 31.12.94 | *** 41/95; 25, 13.06.1996 |
| 39 | Höfuðpúðar 78/932/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 325 20.11.78 | * EES-gerðir S4 |
| 43 | Afl hreyfils 80/1269/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 375 31.12.80 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 88/195/EBE | L 092 09.04.88 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 89/491/EBE | L 238 15.08.89 | * EES-gerðir S4 |
|  |  | 97/21/EB | L 125 16.05.97 | *** 43/98; 6, 04.02.1999 |
|  |  | 1999/99/EB | L 334 28.12.99 | *** 50/2000; 42, 21.09.2000 |
| 45 | Hliðarvörn 89/297/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 124 05.05.89 | * EES-gerðir S4 |
| XIII 17 | Hjólbarðar, mynsturdýpt 89/459/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 226 03.08.89 | * EES-gerðir S40 |
| 45a | Aur- og hjólhlífar 91/226/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 103 23.04.91 | *** 1/95; 14, 20.04.1995 |
|  |  | 2010/19/ESB | L 72, 20.3.2010. | Birt í EES-viðbæti nr. 14, 7.3.2013, bls. 502. |
|  |  | 2011/415/ESB | L 185, 15.7.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 67, 29.11. 2012, bls. 351. |
| 45b | Stærð og þyngd fólksbifreiða 92/21/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 129 14.05.92 | ** EES-viðbætir bók 2 |
|  |  | 95/48/EB | L 233 30.09.95 | *** 76/96; 16, 17.04.1997 |
| XIII 17b | Virkni hraðatakmarkara 92/6/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 057 02.03.92 | ** EES-viðbætir bók 2 |
|  |  | 2002/85/EB | L 327 04.12.02 |  |
| 45c | Öryggisrúður 92/22/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 129 14.05.92 | ** EES-viðbætir bók 2 |
|  |  | 2001/92/EB | L 292 09.11.2001 | *** 48/2002; 6, 30.01.2003 |
| 45d | Hjólbarðar 92/23/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 129 14.05.92 | ** EES-viðbætir bók 2 |
|  |  | 2001/43/EB | L 211 04.08.2001 | *** 26/2002; 29, 13.06.2002 |
|  |  | 2005/11/EB | L 46, 17.02.2005 | *** 112/2005; 66, 22.12.2005 |
| 45e | Hraðatakmarkarar 92/24/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 129 14.05.92 | ** EES-viðbætir bók 2 |
|  |  | 2004/11/EB | L44 14.02.2004 | *** 4/2005; 32, 23.06.2005 |
| 45g | Útstæðir hlutir 92/114/EBE |  |  |  |
|  |  |  | L 409 31.12.92 | ** EES-viðbætir bók 2 |
| 45r | Tengibúnaður 94/20/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 195 29.07.94 | *** 30/94; 57, 31.12.1994 |
| 45t | Eldfælin efni 95/28/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 281 23.11.95 | *** 1/97; 13, 27.03.1997 |
| 45u | Vörn við hliðarárekstri 96/27/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 169 08.07.96 | *** 60/97; 5, 05.02.1998 |
| 45v | Vörn við árekstur að framan 96/79/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 018 21.01.97 | *** 44/98; 6, 04.02.1999 |
|  |  | 1999/98/EB | L 009 13.01.2000 | *** 72/2000; 59, 14.12.2000 |
| 45w | Stærð og þyngd 97/27/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 233 25.08.97 | *** 56/98; 16, 15.04.99 |
|  |  | 2001/85/EB | L 42 13.02.2002 | *** 138/2002; 4, 23.01.2003 |
|  |  | 2003/19/EB | L 79 26.03.2003 | *** 170/2003; 15, 25.03.2004 |
| 45y | Hópbifreið, 2001/85/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 42, 13.02.2002 | *** 138/2002; 4, |
| 45zc | Speglar 2003/97/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 25 29.01.2004 | *** 122/2004; 12, 10.03.2005 |
|  |  | 2005/27/EB | L 81, 30.03.2005 | *** 111/2005; 66, 22.12.2005 |
| 45zf | Rafsegultruflanir 2004/104/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 337 13.11.2004 | *** 76/2005; 52, 13.10.2005 |
| 45zh | Rafsegultruflanir, 2005/49/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 194, 26.07.2005 | *** 20/2006; 28, 01.06.2006 |
| 45zi | Sæti, höfuðpúðar og festingar 2005/39/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 255, 30.09.2005 | *** 77/2006; 52, 19.10.2006 |
| 45zj | Öryggisbelti og aðhaldsbúnaður, 2005/40/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 255, 30.09.2005 | *** 77/2006; 52, 19.10.2006 |
| 45zk | Festingar fyrir öryggisbelti 2005/41/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 255, 30.09.2005 | *** 77/2006; 52, 19.10.2006 |
| 45zl | Útblástursmengun 2005/55/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 275, 20.10.2005 | *** 77/2006; 52, 19.10.2006 |
|  |  | 2005/78/EB | L 313, 29.11.2005 | *** 77/2006; 52, 19.10.2006 |
|  |  | 2006/51/EB | L 152, 07.06.2006 | *** 144/2006 |
|  |  | 2008/74/EB | L 192, 19.07.2008 | Birt í EES-viðbæti nr. 7, 2.2.2012, bls. 308. |
| 45zn | Endurvinnsla 2005/64/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 310, 25.11.2005 | *** 77/2006; 52, |
|  |  | 2009/1/EB | L 9, 14.01.2009 | Birt í EES-viðbæti nr. 32, 14.6.2012, bls. 32. |
| 45zo | Útblástursmengun 2005/78/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 313, 29.11.2005 | *** 77/2006; 52, 19.10.2006 |
|  |  | 2006/51/EB | L 152, 07.06.2006 | *** 144/2006 |
|  |  | 2008/74/EB | L 192, 19.07.2008 | Birt í EES-viðbæti nr. 7, 2.2.2012, bls. 308. |
| 45zp | Árekstrarvörn að framan, prófunaraðferðir 2006/368/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 161 14.06.2006 | *** 144/2006;15,29.3.2007 |
| 45zq | Mengun frá loftræstingu 2006/40/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 161 14.06.2006 | *** 144/2006; 15, 29.3.2007 |
| 45zr | Leki frá loftræstikerfum 706/2007/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 161, 20.06.2007 | *** 3/2008; 37, 09.07.2009 |
| 45zs | Speglar á vörubifreiðum 2007/38/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 184 14.07.2007 | *** 3/2008; 33, 12.06.2008 |
| 45zt | Gerðarviðurkenning með tilliti til mengandi efna í útblæstri 715/2007/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 171, 29.06.2007 | *** 4/2008; 37, 09.07.2009 |
|  |  | 692/2008/EB | L 199, 28.07.2008 | *** 43/2009; 33, 25.06.2009 |
|  |  | 595/2009/EB | L 188, 18.7.2009. | Birt í EES-viðbæti nr. 67, 29.11. 2012, bls. 244. |
|  |  | 566/2011/ESB | L 158, 16.6.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 67, 29.11. 2012, bls. 300. |
|  |  | 459/2012/ESB | L 142, 1.6.2012. | Birt í EES-viðbæti nr. 20, 28.3.2013, bls. 164. |
| 45zu | Gerðarviðurkenningu með tilliti til losunar frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum 692/2008/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 199, 28.07.2008 | *** 43/2009; 33, 25.06.2009 |
|  |  | 566/2011/ESB | L 158, 16.6.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 67, 29.11. 2012, bls. 300. |
|  |  | 459/2012/ESB | L 142, 1.6.2012. | Birt í EES-viðbæti nr. 20, 28.3.2013, bls. 164. |
| 45zx | Heildargerðarviður-kenning 2007/46/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 263, 9.10.2007 | Birt í EES-viðbæti nr. 19, 29.3. 2012, bls. 98. |
|  |  | 1060/2008/EB | L 292, 31.10.2008 | Birt í EES-viðbæti nr. 12, 1.3. 2012, bls. 433. |
|  |  | 78/2009/EB | L 35, 4.2.2009. | Birt í EES-viðbæti nr. 12, 1.3. 2012, bls. 531. |
|  |  | 385/2009/EB | L 118, 13.5.2009. | Birt í EES-viðbæti nr. 12, 1.3. 2012, bls. 562. |
|  |  | 2010/19/ESB | L 72, 20.3.2010. | Birt í EES-viðbæti nr. 14, 7.3.2013, bls. 502. |
|  |  | 2011/415/ESB | L 185, 15.7.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 67, 29.11. 2012, bls. 351. |
|  |  | 371/2010/ESB | L 110, 1.5.2010. | Birt í EES-viðbæti nr. 19, 29.3. 2012, bls. 438. |
|  |  | 661/2009/EB | L 200, 31.7.2009. | Birt í EES-viðbæti nr. 59, 18.10. 2012, bls. 371. |
|  |  | 79/2009/EB | L 35, 4.2.2009. | *** 41/2012. |
|  |  | 595/2009/EB | L 188, 18.7.2009. | Birt í EES-viðbæti nr. 67, 29.11. 2012, bls. 244. |
|  |  | 183/2011/ESB | L 53, 26.2.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 54, 27.9. 2012, bls. 849. |
|  |  | 582/2011/ESB | L 167, 25.6.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 9, 7.2. 2013, bls. 1. |
|  |  | 678/2011/ESB | L 185, 15.7.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 67, 29.11. 2012, bls. 324. |
|  |  | 65/2012/ESB | L 28, 31.1.2012. | Birt í EES-viðbæti nr. 20, 28.3.2013, bls. 1097. |
| 45zy | Árekstrarvörn 78/2009/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 35, 4.2.2009. | Birt í EES-viðbæti nr. 12, 1.3. 2012, bls. 531. |
| 45zz | Árekstrarvörn, prófunaraðferðir 631/2009/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 195, 25.7.2009. | Birt í EES-viðbæti nr. 24, 26.4. 2012, bls. 25. |
|  |  | 459/2011/ESB | L 124, 13.5.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 54, 27.9. 2012, bls. 420. |
| 45zza | Almennt öryggi 661/2009/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 200, 31.7.2009. | Birt í EES-viðbæti nr. 59, 18.10. 2012, bls. 371. |
|  |  | 407/2011/ESB | L 108, 28.4.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 54, 27.9. 2012, bls. 270. |
|  |  | 523/2012/ESB | L 160, 21.6.2012. | Birt í EES-viðbæti nr. 16, 14.3.2013, bls. 79. |
| 45zzb | Móðueyðing 672/2010/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 196, 28.7.2010. | Birt í EES-viðbæti nr. 67, 29.11.2012, bls. 201. |
| 45zzc | Flötur fyrir skráningarmerki að aftan 1003/2010/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 291, 9.11.2010. | Birt í EES-viðbæti nr. 54, 27.9. 2012, bls. 245. |
| 45zzd | Dráttarbúnaður 1005/2010/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 291, 9.11.2010. | Birt í EES-viðbæti nr. 54, 27.9. 2012, bls. 254. |
| 45zze | Rúðuþurrkur og rúðusprautur 1008/2010/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 292, 10.11.2010. | Birt í EES-viðbæti nr. 59, 18.10. 2012, bls. 395. |
| 45zzf | Skermun hjóla 1009/2010/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 292, 10.11.2010. | Birt í EES-viðbæti nr. 54, 27.9. 2012, bls. 261. |
| 45zzg | Áletranir 19/2011/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 8, 12.1.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 59, 18.10. 2012, bls. 414. |
|  |  | 249/2012/ESB | L 82, 22.3.2012. | Birt í EES-viðbæti nr. 59, 18.10. 2012, bls. 271. |
| 45zzh | Aur- og hjólhlífar 109/2011/ESB |  | L 34, 9.2.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 67, 29.11.2012, bls. 217. |
| 45zzi | Hjólbarðar 458/2011/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 124, 13.5.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 54, 27.9. 2012, bls. 278. |
| 45zzj | Gerðarviðurkenning vetnisknúinna ökutækja 79/2009/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 35, 4.2.2009. | Birt í EES-viðbæti nr. 20, 28.3.2013, bls. 752. |
| 45zzk | Útblástursmengun – þung ökutæki 595/2009/EB |  |  |  |
|  |  |  | L 188, 18.7.2009. | Birt í EES-viðbæti nr. 67, 29.11. 2012, bls. 244. |
|  |  | 582/2011/ESB | L167, 25.6.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 9, 7.2.2013, bls. 1. |
| 45zzl | Útblástursmengun – þung ökutæki 582/2011/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L167, 25.6.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 9, 7.2.2013, bls. 1. |
|  |  | 64/2012/ESB | L167, 25.6.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 16, 14.3.2013, bls. 6. |
| 45zzm | Vetnisknúin ökutæki 406/2010/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 122, 18.5.2010. | Birt í EES-viðbæti nr. 20, 28.3.2013, bls. 767. |
| 45zzn | Aðgangur og stýrihæfni 130/2012/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 43, 16.2.2012. | Birt í EES-viðbæti nr. 67, 29.11. 2012, bls. 144. |
| 45zzo | Gírskiptivísar 65/2012/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 28, 31.1.2012. | Birt í EES-viðbæti nr. 20, 28.3.2013, bls. 1097. |
| 45zzp | Neyðarhemlunarkerfi 347/2012/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 109, 21.4.2012. | Birt í EES-viðbæti nr. 20, 28.3.2013, bls. 125. |
| 45zzq | Akreinavarar 351/2012/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 110, 24.4.2012. | Birt í EES-viðbæti nr. 20, 28.3.2013, bls. 874. |
| 45zzr | Inntaka reglugerða efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu 523/2012/ESB |  |  |  |
|  |  |  | L 160, 21.6.2012. | Birt í EES-viðbæti nr. 16, 14.3.2013, bls. 79. |

18. gr.

Tafla með fyrirsögninni „dráttarvélar“ í IV. viðauka breytist þannig:

Í tölulið 29 við tilskipun 2000/25/EB og á eftir tilskipun 2011/72/ESB (í reitina „tilskipun“, „síðari viðbætur“, „stjórnartíðindi EB“ og „EES-birting“, kemur:

|  | 2011/87/ESB | L 301, 18.11.2011. | Birt í EES-viðbæti nr. 54, 27.9.2012, bls. 882. |
| --- | --- | --- | --- |

19. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 60. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 15. apríl 2013.

Ögmundur Jónasson.

Ragnhildur Hjaltadóttir