| VIÐAUKI I Leyfileg heildarþyngd og ásþungi á vegum. |
| --- |
| Leyfileg heildarþyngd |
|  | Tonn | Lýsing ökutækis |
| 1.1 |  | Ökutæki sem er hluti vagnlestar: |
| 1.1.1 | 18 | Tvíása tengivagn |
| 1.1.2 | 24 | Þríása tegnivagn |
| 1.2 |  | Vagnlest |
| 1.2.1 |  | Fimm- eða sexása vagnlest sem er bifreið og tengivagn: |
| 1.2.1.1 | 40 | Tvíása bifreið með þríása tengivagni |
| 1.2.1.2 | 40 | Þríása bifreið með tvíása tengivagni |
| 1.2.1.3 | 40 | Þríása bifreið með þríása tengivagni, og |
|  | 44 | sé drifás með tvöföldum hjólum og loftfjöðrum eða öðrum fjöðrunarbúnaði, viðurkenndum innan EES, sbr. viðauka II með tilskipun 96/53/EB, eða þar sem hver drifás er með fjórum hjólum og þungi hvers áss er ekki meiri en 9,5 tonn |
| 1.2.1.4 | 44 | Fjórása bifreið með tvíása tengivagni |
| 1.2.2 |  | Fimm- eða sexása vagnlest sem er bifreið og festivagn: |
| 1.2.2.1 | 40 | Tvíása bifreið með þríása festivagni |
| 1.2.2.2 | 40 | Þríása bifreið með tvíása festivagni |
| 1.2.2.3 | 44 | Þríása bifreið með tví- eða þríása festivagni þar sem vagnlest ber 40 feta ISO gám |
| 1.2.2.4 | 40 | Þríása bifreið með þríása festivagni og |
|  | 44 | sé drifás með tvöföldum hjólum og loftfjöðrum eða öðrum fjöðrunarbúnaði, viðurkenndum innan EES, sbr. viðauka II með tilskipun 96/53/EB, eða þar sem hver drifás er með fjórum hjólum og þyngd hvers áss er ekki meiri en 9,5 tonn |
| 1.2.3.5 | 44 | Fjórrása bifreið með tvíása festivagni |
| 1.2.3 | 36 | Fjórása vagnlest sem er tvíása bifreið og tvíása tengivagn |
| 1.2.4 |  | Fjórása vagnlest sem er tvíása bifreið og tvíása festivagn, sé fjarlægðin milli ása festivagns: |
| 1.2.4.1 | 36 | 1,3 m eða þar yfir, þó ekki yfir 1,8 m |
| 1.2.4.2 | 36 | yfir 1,8 m + 2 tonn þegar ákvæði um leyfilega heildarþyngd bifreiðar (18 tonn) og tvíása festivagns (20 tonn) eru virt og drifás er með tvöföldum hjólum og loftfjöðrum eða öðrum fjöðrunarbúnaði sem er viðurkenndur innan EES, sbr. viðauka II með tilskipun 96/53/EB |
| 1.3 |  | Bifreið: |
| 1.3.1 | 18 | Tvíása bifreið |
| 1.3.2 | 25 | Þríása bifreið eða |
|  | 26 | sé drifásinn með tvöföldum hjólum og loftfjöðrum eða öðrum fjöðrunarbúnaði, viðurkenndum innan EES, sbr. viðauka II með tilskipun 96/53/EB eða hver drifás sé með tvöföldum hjólum og þungi hvers áss er ekki meiri en 9,5 tonn |
| 1.3.3 | 32 | Fjórása bifreið með tveimur stýrisásum: |
|  |  | sé drifásinn með tvöföldum hjólum og loftfjöðrum eða öðrum fjöðrunarbúnaði sem er, viðurkenndum innan EES, sbr. viðauka II með tilskipun 96/53/EB eða |
|  |  | sé hver drifás með tvöföldum hjólum og þungi hvers áss ekki meiri en 9,5 tonn |
| Aðrir eiginleikar ökutækis |
|  |  | Heildaþyngd fjórása bifreiðar í tonnum, má ekki fara yfir sexfalda fjarlægð milli fremsta og aftasta áss bifreiðar í metrum. |
| 1.4 | 28 | Þríása liðvagn |
| Leyfilegur ásþungi |
|  | Tonn | Lýsing áss |
| 2.1 | 10 | Einn ás sem er ekki drifás |
| 2.2 |  | Heildarásþungi á tvíása samstæðu eftirvagns með fjarlægð milli ása (f): |
| 2.2.1 | 11 | minni en 1 m (f<1,0 m) |
| 2.2.2 | 16 | frá 1,0 m og upp að 1,3 m (1,0 m < f < 1,3 m) |
| 2.2.3 | 18 | frá 1,3 m upp að 1,8 m (1,3 m < f < 1,8 m) |
| 2.2.4 | 20 | 1,8 m og þar yfir (1,8 m < f) |
| 2.3 |  | Heildarásþungi á þríásasamstæðu eftirvagns með fjarlægð milli ása (f): |
| 2.3.1 | 21 | 1,3 m eða minna (f<1,3 m) |
| 2.3.2 | 24 | yfir 1,3 m og upp að 1,4 m (1,3 m < f <1,4 m) |
| 2.4 |  | Drifás |
| 2.4.1 | 11,5 | Drifás bifreiðar, sbr. liði 1.2.1. og 1.2.2 |
| 2.4.2 | 11,5 | Drifás bifreiðar, sbr. liði 1.2.3., 1.2.4., 1.3. og1.4 |
| 2.5 |  | Samanlagður ásþungi á hverja tvíása samstæðu í bifreið með fjarlægð milli ása (f): |
| 2.5.1 | 11,5 | innan við 1 m (f <1,0 m |
| 2.5.2 | 16 | frá 1,0 m og allt að 1,3 m (1,0 m< f <1,3 m) |
| 2.5.3 | 18 | frá 1,3 m og allt að 1,8 m (1,3 m < f < 1,8 m) - |
|  | 19 | sé drifás með tvöföldum hjólum og loftfjöðrum eða öðrum fjöðrunarbúnaði, viðurkenndum innan EES, sbr. viðauka II með tilskipun 96/53/EB, eða sé hver drifás með tvöföldum hjólum og þungi hvers áss er ekki meiri en 9,5 tonn |

| VIÐAUKI II Leyfileg heildarþyngd og ásþungi á vegum sem ekki falla undir viðauka I. |
| --- |
| Leyfileg heildarþyngd |
|  | Tonn |  |
| 1.1 |  | Vagnlest |
| 1.1.1 | 40 | Allar vagnlestir |
| 1.1.2 | 18 | Tvíása tengivagn með tvöföldum hjólum og |
|  | 14 | með einföldum hjólum |
| 1.1.3 | 22 | Þríása tengivagn með tvöföldum hjólum og |
|  | 18 | með einföldum hjólum |
| Leyfilegur ásþungi |
|  | Tonn | Lýsing áss |
| 2.1 | 10 | Einn ás með tvöföldum hjólum og |
|  | 7 | með einföldum hjólum |
| 2.2.1 | 10 | Tvíásasamstæða með tvöföldum hjólum og |
|  | 7 | með einföldum hjólum þegar bil milli ása er innan við 1,0 m (f <1,0 m) |
| 2.2.2 | 16 | Tvíásasamstæða með tvöföldum hjólum og |
|  | 11 | með einföldum hjólum þegar bil milli ása er frá 1,0 m til 1,3 m (1,0 f < 1,3 m) |
| 2.2.3 | 16 | Tvíásasamstæða með tvöföldum hjólum, |
|  | 13,5 | með tvöföld hjól á öðrum ási sé bil milli ása frá 1,3 m til 1,8 m (1,3 m f < 1,8 m) og |
|  | 11 | með einföldum hjólum |
| 2.3.1 | 16 | Þríásasamstæða með tvöföldum hjólum og |
|  | 11 | með einföldum hjólum þegar bil milli ása er innan við 1,3 m (f < 1,3 m) |
| 2.3.2 | 22 | Þríásasamstæða með tvöföldum hjólum og |
|  | 16 | með einföldum hjólum þegar bil milli ása er frá 1,3 m til 1,4 m (1,3 m f < 1,4 m) |

VIÐAUKI III Merki fyrir langt ökutæki.

Merki

Skilti með áletrun „LANGT ÖKUTÆKI” og skilti með áletrun „UNDANÞÁGA VEGNA LENGDAR” skal vera ferhyrnt, a.m.k 900 mm langt með a.m.k 25 mm breiðum rauðum jaðri. Stafir skulu vera, svartir á gulum grunni, a.m.k. 70 mm háir og breidd stafleggja a.m.k. 11 mm. Leturgerðin skal vera blokkskrift.

Skilti um leyfilegan hraða skal vera hringlaga, 200 mm að þvermáli og með svörtum jaðri. Áletrun skal vera „80” með svörtum stöfum 120 mm háum. Leturgerðin skal vera blokkskrift.

| VIÐAUKI IV Varðar undanþágu fyrir vagnlestir samkvæmt bráðabirgðaákvæði II. |
| --- |
| Tímamörk |
| A. | Hvenær ekki má aka vagnlest sem undanþágu hefur samkvæmt bráðabirgðaákvæði II: |
| a. | Frá kl. 18.00 á föstudegi til kl. 24.00 næsta sunnudag og allan sólarhringinn á almennum frídegi sem ber upp á mánudag – fimmtudag. |
| b. | Á páskum frá kl. 24.00 á þriðjudegi fyrir páska til kl. 08.00 á þriðjudegi eftir páska. Á hvítasunnu og verslunarmannahelgi frá kl. 24.00 á fimmtudegi til kl. 08.00 á þriðjudegi og á jólum frá kl. 24.00 á þorláksmessu til kl. 08.00 þriðja í jólum. |
| Vegir |
| B. | Undanþága samkvæmt bráðabirgðaákvæði II gildir á eftirtöldum þjóðvegum: |
| Númer | Nafn | Númer | °Nafn |
| 1 | Hringvegi, þó ekki frá Mývatnsvegi (848) hjá Arnar- vatni að Kísilvegi (87) hjá Reykjahlíð og frá Egils- stöðum að Suðurfjarðavegi (96) við Breiðdalsvík | 38 | Þorlákshafnarvegi, frá Þorlákshöfn að Þrengslavegi (39) |
| 39 | Þrengslavegi | 40 | Hafnarfjarðarvegi |
| 41 | Reykjanesbraut | 43 | Grindavíkurvegi |
| 44 | Hafnavegi | 45 | Garðskagavegi |
| 46 | Víknavegi | 49 | Nesbraut, frá Hringvegi (1) að Reykjanesbraut (41) við Ánanaust |
| 413 | Breiðholtsbraut | 419 | Höfðabakka, frá Nesbraut (49) að Reykjanesbraut (41) |
| 421 | Vogavegi | 425 | Nesvegi |
| 453 | Sundagörðum | 454 | Holtagörðum |
| 470 | Fjarðarbraut, þó ekki frá Norðurbakka að Fornu búðum | 4540 | Víðinesvegi, frá Hringvegi (1) að Sorpu |
| 51 | Akrafjallsvegi | 54 | Snæfellsnesvegi, frá Hringvegi (1) að Vatnaleið (56) við Vegamót og frá Útnesvegi (574) við Fróðá að Stykkishólmsvegi (58) |
| 56 | Vatnaleið | 58 | Stykkishólmsvegi |
| 574 | Útnesvegi, frá Rifi að Snæfellsnesvegi (54) við Fróðá | 72 | Hvammstangavegi |
| 74 | Skagastrandarvegi | 75 | Sauðárkróksbraut |
| 76 | Siglufjarðarvegi, frá Sauðárkróksbraut (75) til Siglufjarðar | 82 | Ólafsfjarðarvegi, frá Hringvegi (1) til Ólafsfjarðar |
| 83 | Grenivíkurvegi | 85 | Norðausturvegi, frá Hringvegi (1) til Húsavíkur |
| 845 | Aðaldalsvegi | 848 | Mývatnsvegi |
| 87 | Kísilvegi | 93 | Seyðisfjarðarvegi |
| 92 | Norðfjarðarvegi | 96 | Suðurfjarðavegi. |
| Auk þess gildir undanþágan á eftirtöldum götum í Reykjavík: |
|  | Sægörðum |  | Kleppsmýrarvegi, |
|  | Skútuvogi |  | Grandagarði |
|  | Faxagötu |  |  |