Leyfilegur ásþungi og heildarþyngd samkvæmt viðauka I

Leyfilegur ásþungi og heildarþyngd samkvæmt viðauka II

Undanþáguvagnlest fyrir leyfðan 44/49 tonna heildarþunga

Undanþáguvagnlestir skulu búnar 2 sívirkum drifásum og hafa 4 hjól og loftfjaðrir á öllum ásum nema framás.

Hámark er á loftþrýstingi í hjólbörðum 7 bör eða 102 psi í hjólbörðum framás eða 7,5 bör eða 109 psi sé framás með loftfjöðrum eða öðrum búnaði sem telst jafngildur eða með hjólbarðastærð að lágmarki 385/65R22,5 og 6 bör eða 87 psi í hjólbörðum afturása, mælt í köldum hjólbarða.

Lágmarksstærð hjólbarða 275/70R22,5

Með vísan til 15. gr. Reglugerðar um stærð og þyngd ökutækja nr. XXXXX takmarkar Vegagerðin tímabundið mestu leyfða heildarþyngd og leyfðan ásþunga á vegum þegar nauðsyn krefur miðað við burðarþol brúar eða vegar.

*1) Reglur samkvæmt viðauka II

*2) Lágmarkskrafa um hjólbarðastærð 275/70R22,5. Fyrir minni hjólbarða er leyfður 4ra tonna ásþungi.

*3) Lágmarkskrafa um hjólbarðastærð 275/70R22,5. Fyrir minni hjólbarða reiknast þríás með sex hjólum sem    tvíás með fjórum hjólum. Þríás með tólf hjólum reiknast sem tvíás með átta hjólum.

*4) Fari heildarþungi yfir 40 tonn skal dráttarbifreið búin 2 sívirkum drifásum, hafa 4 hjól og         loftfjaðrir á öllum ásum nema framás.

Hámarks loftþrýstingur í hjólbörðum fari ekki yfir 7 bör eða 102 psi á framás og 6 bör eða 87 psi í hjólbörðum á afturásum. Lámarks hjólbarðastærð er miðuð við hjólbarða á 22,5 tommu felgu.