REGLUGERÐ

um flutning á hættulegum farmi á landi.

I. kafli

Markmið og gildissvið.

- gr.

Markmið.

Reglugerð þessari er ætlað að tryggja að flutningur hættulegs farms á landi fari fram við eins örugg skilyrði og kostur er og að hætta á líkams- og heilsutjóni, svo og eignatjóni og umhverfisspjöllum, verði sem minnst við slíkan flutning.

- gr.

Almennt.

Hver sá, maður eða lögpersóna, sem kemur að flutningi á hættulegum farmi, skal fylgja ákvæðum reglugerðarinnar.

Ökumaður og eftir atvikum aðstoðarmaður hans, skal hafa þau réttindi (ADR-réttindi) sem kveðið er á um í reglugerð þessari, til að annast flutning á hættulegum farmi.

Reglugerðin tekur til flutnings með vélknúnu ökutæki á fjórum eða fleiri hjólum sem hannað er fyrir hámarkshraða yfir 25 km miðað við klst. (og vagnlest) sem ætlað er til notkunar á vegi eða utan vegar, með eða án yfirbyggingar, að undanskildu ökutæki sem fer eftir teinum, með hreyfanlegum vélbúnaði og landbúnaðardráttarvél.

- gr.

Gildissvið.

Með þeim undantekningum, sem tilgreindar eru í 2. og 3. mgr., gildir reglugerðin um flutning hættulegs farms á landi, þ.m.t. lestun og losun, flutning til eða frá öðrum flutningsmáta og stöðvanir sem eru nauðsynlegar vegna aðstæðna vð flutninginn.

Innan afmarkaðs flugvallar- eða virkjunarsvæðis þar sem almenningur hefur takmarkaðan aðgang, gildir reglugerðin utan 8. gr.

Innan afmarkaðs athafna- eða byggingarsvæðis, þar sem aðgangur almennings er takmarkaður og flutningurinn fer eingöngu fram innan svæðisins gilda ákvæði 16.gr.

- gr.

Flutningur utan gildissviðs reglugerðarinnar.

Reglugerðin gildir ekki um flutning á hættulegum farmi:

- til eigin nota eða fyrir tómstunda- eða íþróttaiðkun enda sé farmurinn í smásöluumbúðum og magn eldfims vökva, sem fluttur er í margnota umbúðum, ekki meiri en 60 lítrar í hverri einingu og heildarmagnið ekki yfir 240 lítrar,

- á vél eða búnaði sem í eru hættuleg efni eða hlutir, þ.e. í vélinni, búnaðinum eða nauðsynlegum fylgihlutum,

- sem tengdur er aðalstarfsemi þess sem flytur farm, annan en geislavirk efni í 7. flokki, sbr. 6. gr, svo sem flutning á byggingarsvæði eða á annað athafnasvæði, einnig flutning tengdan skoðun, viðgerð eða viðhaldi. Magn í einingu má eigi vera meira en 450 lítrar og hámarksmagn ekki meira en greinir í II. viðauka. Sé farmur fluttur í eigin birgðageymslu þess sem farminn flytur eða við almenna dreifingu, fellur flutningurinn þó ekki undir undanþáguna,

- þess aðila sem annast björgun eða hefur eftirlit með flutningi, svo og flutning ökutækis sem skemmst hefur í slysi eða óhappi eða er bilað og í eða á er hættulegur farmur, og

- þegar um er að ræða neyðarflutning og í húfi er að bjarga mannslífi eða vernda umhverfið enda sé fyllsta öryggis gætt við flutninginn.

- gr.

Skilgreiningar.

ADR-samningur: Evrópusamningurinn um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum sem undirritaður var í Genf 1957 með síðari breytingum.

Þegar vísað er til ADR-reglna í reglugerðinni er átt við tilskipun 2008/68/EB ásamt viðauka I og viðaukum við tilskipun 94/55/EBE eins og þeir hafa verið samþykktir hverju sinni af sameiginlegu EES-nefndinni en þeir eru samsvarandi viðaukum A og B við ADR-samninginn.

Hættulegur farmur: Efni og vörur sem ekki má flytja á vegum eða sem einungis má flytja með tilteknum skilyrðum samkvæmt reglugerð þessari.

UN-númer: Fjögurra stafa einkennistala sem sérfræðinganefnd Sameinuðu

þjóðanna um flutning á hættulegum farmi hefur gefið efnum og tilteknum flokkum efna til   þess að unnt sé að bera kennsl á þau.

Vagnlest: Tengd ökutæki, þ.e. vélknúið ökutæki sem dregur eftirvagn eða tengitæki.

II. KAFLI

Hættulegur farmur

- gr.

Flokkar.

Hættulegur farmur skiptist í eftirfarandi flokka í samræmi við 2. hluta viðauka A í ADR-samningnum, sbr. IX. viðauka.

1.	Sprengifim efni og hlutir.

2.	Lofttegundir.

3.	Eldfimir vökvar.

4.1	Eldfim föst efni, sjálfhvarfandi efni og sprengifim efni á föstu formi sem gerð hafa verið hlutlaus.

4.2	Efni með hættu á sjálftendrun.

4.3	Efni sem mynda eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn.

5.1	Eldnærandi efni.

5.2	Lífræn peroxíð.

6.1	Eitruð efni.

6.2	Smitefni.

7.	Geislavirk efni.

8.	Ætandi efni.

9.	Önnur hættuleg efni.

Hættulegur farmur, sem fluttur er um jarðgöng, skal flokkaður í fimm flokka, frá A til E, í samræmi við XVII. viðauka.

Hættulegan farm er annað hvort bannað að flytja eða það er leyft að uppfylltum skilyrðum, sbr. IX. viðauka.

Efni og hluti skal flokka fyrir afhendingu til flutnings.

- gr.

Merking umbúða.

Umbúðir skal merkja með UN-númeri farmsins með bókstöfunum „UN“ á undan og með einu eða fleiri varúðarmerkjum sem tilgreind eru í IX. viðauka og sýnd eru í I. viðauka.

- gr.

Flutningsskjöl.

Með flutningi á hættulegum farmi skulu fylgja eftirfarandi gögn:

- farmbréf með upplýsingum um vöruna þar sem fram kemur:

- UN-númer með bókstöfunum „UN” á undan,

- heiti samkvæmt IX viðauka,

- númer varúðarmerkis og sé þörf á fleiri en einu varúðarmerki, skal númer viðbótar varúðarmerkis koma í sviga á eftir,

- pökkunarflokkur þegar það á við,

- fjöldi eininga,

- gerð umbúða,

- þyngd eða rúmmál vörunnar,

- nafn og heimilisfang sendanda og móttakanda, og

- nettóþyngd sprengifims efnis þegar það á við.

- flutningsslysablað, sbr. XVIII. viðauka, með upplýsingum um varúðarráðstafanir og fyrstu viðbrögð við slysi eða óhappi.

Sendandi hættulegs farms skal láta þeim sem flytur farm í té farmbréf. Flytjandi skal sjá um að ökumaður og eftir atvikum aðstoðamaður hans, fái flutningsslysablað á tungumáli sem þeir skilja. Ganga skal úr skugga um að áhöfnin kunni skil á flutningsslysablaðinu og hvernig framfylgja skuli ákvæðum þess. Óheimilt er að flytja hættulegan farm nema fullnægjandi gögn fylgi.

- gr.

Merking ökutækis.

Við flutning á hættulegum farmi skal ökutæki merkt með tveimur ferhyrndum appelsínugulum merkjum, sbr. III. viðauka, búnum endurskini og í samræmi við IX. viðauka.

Merkin skulu vera 400 mm að lengd og 300 mm að hæð með 15 mm breiðri svartri umgjörð. Þeim skal komið fyrir þannig að þau sjáist vel að framan og aftan á ökutækinu eða, eftir atvikum, vagnlest. Sé erfitt að koma fyrir merkjum af umræddri gerð vegna stærðar eða lögunar ökutækis, má hafa þau 300 mm að lengd, 120 mm að hæð og breidd umgerðar 10 mm. Þegar hættulegur farmur er fluttur ósekkjaður eða í tönkum eða gámatönkum, skulu merkin vera með UN-númeri og viðeigandi hættunúmeri sem tilgreint er í XVI. viðauka.

Ökutæki skal, þegar flutt eru sprengifim efni, geislavirk efni, ósekkjaður farmur eða farmur í tönkum, merkt á báðum hliðum og að aftan með einu eða fleiri varúðarmerkjum sem tilgreind eru í IX. viðauka, sbr. og I. viðauka.

Þegar hættulegur farmur er fluttur í gámatönkum eða gámum, skulu hann merktur á báðum hliðum, að framan og að aftan með einu eða fleiri varúðarmerkjum sem tilgreind eru í IX. viðauka.

- gr.

Öryggisbúnaður.

Eftirtalinn öryggisbúnaður skal vera í ökutæki sem flytur hættulegan farm, eftir því sem við á:

1. Slökkvibúnaður.

Eitt eða fleiri duftslökkvitæki (eða slökkvitæki með sambærilegan slökkvimátt og slökkvieiginleika) að lágmarki tvö kg að þyngd, sem er hentugt til að slökkva eld í vélarrými eða stýrishúsi ökutækis..

Í samræmi við ADR-reglur skal eftirtalinn slökkvibúnaður auk þess vera í ökutæki til að slökkva eld í efnum í brunaflokki A, B og C:

- fyrir ökutæki eða vagnlest með leyfða heildarþyngd yfir 7.500 kg:

- eitt eða fleiri að lágmarki tólf kg duftslökkvitæki (eða slökkvitæki með sambærilegan slökkvimátt og slökkvieiginleika) þar sem a.m.k. eitt þeirra er að lágmarki sex kg dufttæki,

- fyrir ökutæki eða vagnlest með leyfða heildarþyngd yfir 3.500 kg, að hámarki 7.500 kg:

- eitt eða fleiri að lágmarki átta kg duftslökkvitæki (eða með sambærilegan slökkvimátt og slökkvieiginleika) þar sem a.m.k. eitt þeirra er að lágmarki sex kg dufttæki, og

- fyrir ökutæki eða vagnlest með leyfða heildarþyngd 3.500 kg og minni:

- eitt eða fleiri að lágmarki fjögurra kg duftslökkvitæki (eða með sambærilegan slökkvimátt og slökkvieiginleika).

2. Annar öryggisbúnaður:

Í ökutæki og eftir atvikum vagnlest skal eftirfarandi búnaður vera  til staðar, óháð því hvaða varúðarmerki eru á umbúðum:

    - a.m.k. einn stoppklossi fyrir hvert ökutæki. Stærð stoppklossa skal miða við þunga ökutækis og stærð (þvermál) hjólbarða,

    - tvö frístandandi viðvörunarmerki, og

    - augnskolvökvi (þarf ekki fyrir varning með varúðarmerki nr. 1., 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og 2.3).

3. Sérstakur búnaður fyrir ökumann og eftir atvikum aðstoðarmann hans:

- endurskinsvesti eða endurskinsklæðnaður (í samræmi við kröfur sem fram koma í ÍST EN 471 staðlinum),

- vasaljós,

- hlífðarhanskar, og

- augnhlífðarbúnaður.

4. Búnaður fyrir tiltekna hættuflokka:

- öndunargríma,    t.d. öndunargríma með samsettri gas-/ryksíu af gerðinni A1B1E1K1-P1 eða A2B2E2K2-P2 (í samræmi við kröfur sem fram koma í ÍST EN 141 staðlinum) fyrir ökumann og eftir atvikum aðstoðarmann hans þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 2.3 eða 6.1,

- skófla (aðeins krafist þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9),

- þéttibúnaður fyrir niðurföll (aðeins krafist þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9), og

- uppsöfnunarílát úr plasti (aðeins krafist þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9).

- gr.

Undanþága varðandi flutningsskjöl, merkingu ökutækja, öryggisbúnað og ADR-réttindi.

Við flutning á hættulegum farmi með ökutæki eða vagnlest, sem er stykkjavara í minna magni en fram kemur í II. viðauka, er ekki gerð krafa um:

- ADR-réttindi,

- flutningsslysablað,

- merkingu ökutækis eða gáma/gámatanka, og

- annan öryggisbúnað en eitt duftslökkvitæki sem er að lágmarki 2 kg eða annað sambærilegt slökkvitæki.

- gr.

Samlestun. - Mismunandi hættulegur farmur.

Flytja má hættulegan farm í sömu eða mismunandi hættuflokkum, sbr. 6. gr., á sama ökutæki í samræmi við töflu í IV. viðauka. Þó er óheimilt er að flytja saman sprengifim efni og annan hættulegan farm í eða á sama ökutæki með þeirri undantekningu sem greinir í IV. viðauka.

Heimilt er að flytja saman sprengifim efni í mismunandi flokkum í samræmi við töflu í V. viðauka.

Hættulegan farm, þ.m.t. tómar óhreinsaðar umbúðir, merktan með varúðarmerki 6.1, 6.2 og 9, má ekki lesta ofan á eða nálægt matvöru, annarri neytendavöru eða fóðurvöru í ökutæki eða gámi eða á stöðum þar sem lestun, losun eða umlestun á sér stað. Þetta gildir eingöngu um varúðarmerki 9 með UN-númeri 2212, 2315, 2590, 3115, 3152 eða 3245.

- gr.

Viðurkenning og flokkun ökutækis.

Ökutæki, sem notað er til flutnings hættulegs farms, skal eftir því sem við á, viðurkennt og skráð af Umferðarstofu. Ökutæki, sem flytur fasta eða lausa tanka eða gámatanka sem rúma yfir 3000 lítra, skal vera viðurkennt og skráð í einn af flokkunum AT, FL eða OX eftir því sem við á í samræmi við kafla 7.4 í ADR-samningnum.

- gr.

Flutningur á sprengifimum efnum.

Ökutæki, sem flytur sprengifim efni, skal flokkað og viðurkennt, sbr. 13. gr., í annan af tveimur flokkum EX/II eða EX/III í samræmi við 9. kafla í ADR-samningnum..

Ekki má flytja meira magn af sprengifimum efnum í ökutæki eða eftir atvikum vagnlest en fram kemur í töflu í VI. viðauka.

- gr.

Sérstök ákvæði.

Veghaldari, eftir atvikum Vegagerðin eða sveitarfélag, getur, að fenginni umsögn lögreglu, sett reglur um takmörkun á flutningi hættulegs farms á tilteknum vegum, um brýr eða jarðgöng. Reglurnar skulu byggðar á flokkunarkerfi, sbr. 6. gr., 8. dálks IX. viðauka svo og XVII. viðauka. Í reglunum skal koma fram bókstafur þess flokks sem takmörkun tekur til og skal auglýsa reglurnar á áberandi stað við veg, brú eða jarðgöng sem takmörkunin varðar.

Lögregla setur, ef þörf krefur, sérreglur um fylgd ökutækja sem notuð eru til að flytja hættulegan farm.

Leyfi lögreglustjóra á áfangastað þarf til að flytja meira en 50 kg af sprengifimu efni með sama ökutæki, sbr. reglugerð um sprengiefni. Lögreglustjóri skal jafnframt senda lögreglustjórum þeirra umdæma, sem flutningurinn fer um, tilkynningu um flutninginn.

Sérstakt leyfi lögreglu þarf til að lesta, losa eða umlesta ökutæki á almannafæri í þéttbýli ef farmur er hættuleg efni eða hlutir sem tilgreind eru í IX. viðauka og eru með kóða: CV1 í 11. dálki, sbr. XIV. viðauka. og kóða S1 í 12. dálki, sbr. 4. undirlið S1 í XV. viðauka. Tilkynna skal lögreglu áður en slíkt fer fram utan þéttbýlis.

Vakta skal ökutæki sem flytur hættulegan farm í samræmi við lið S14 til og með S24 í XV. viðauka , sbr. 19. dálk í töflu í IX. viðauka.

Ökumaður skal forðast að stöðva ökutæki með hættulegan farm nálægt hýbýlum manna eða á almannafæri. Það er háð leyfi lögreglu hve lengi má stöðva þar. Þetta gildir um flutninga á hættulegum efnum og hlutum í samræmi við kóða S8 eða S9 í XV. viðauka, sbr. 19. dálk IX. viðauka.

Óheimilt er að flytja farþega með ökutæki sem flytur hættulegan farm í öðrum tilvikum en undanþága er veitt fyrir samkvæmt II. viðauka.

III. KAFLI

Ábyrgð og skyldur.

- gr.

Almenn varúð.

Hver sem kemur að flutningi hættulegs farms skal sýna varúð og standa þannig að verki að sem minnst hætta sé á líkams- og heilsutjóni svo og eignatjóni eða umhverfisspjöllum. Áður  en hættulegur farmur er fluttur skal gengið úr skugga um að umbúðir og merking farmsins séu fullnægjandi. Ökutæki og búnaður, sem notað er við flutninginn, skal vera í þannig ástandi að ekki stafi hætta af.

Ekki má afhenda hættulegan farm til flutnings þeim sem ljóst er að ekki hefur kunnáttu eða búnað til þess flytja farminn svo fyllsta öryggis sé gætt.

Verði óhapp eða slys við flutning á hættulegum farmi á landi skal lögreglu og rannsóknarnefnd umferðarslysa gert tafarlaust viðvart og ráðstafanir gerðar til að draga úr tjóni.

- gr.

Sendandi hættulegs farms.

Sendandi hættulegs farms skal:

  - sjá um að hættulegur farmur sé flokkaður í samræmi við 6. gr. áður en hann er afhentur til flutnings og ganga úr skugga um að leyfilegt sé skv. IX. viðauka að flytja hann,

  - afhenda þeim sem flytur hættulegan farm nauðsynlegar upplýsingar um flutninginn,

  - gæta þess að nota einungis viðurkenndar umbúðir og að þær séu rétt merktar,

  - gæta þess að nota einungis viðurkennda tanka,

  - fylgja reglum varðandi þá flutningsaðferð sem notuð verður,

  - sjá um að tómir, óhreinsaðir tankar og aðrar slíkar umbúðir séu merktar á fullnægjandi hátt, lokaðar og eins þéttar og þegar efni er í þeim, og

  - ábyrgjast að hættulegur farmur, sem hann afhendir til flutnings, uppfylli skilyrði ADR- samningsins.

- gr.

Sá sem flytur hættulegan farm.

Sá sem flytur hættulegan farm skal ganga úr skugga um:

- að flytja megi farminn,

- að skjöl, sem fylgja skulu farminum séu í ökutækinu,

- að bifreið og eftir atvikum eftirvagn sé í lögmæltu ástandi, t.d. hvort leki ekki, eða sprungur séu til staðar og að allur búnaður sé í lagi; sama gildir um farm eftir því sem við á,

- að vottorð fyrir tank sé í gildi,

- að heildarþyngd ökutækis sé ekki meiri en heimilað er,

- að hættumerki og varúðarmerki séu í lagi og ökutækið rétt merkt, og

- að fylgibúnaður, sem tilgreindur er á flutningsslysablaði, sé til staðar í ökutækinu.

Sá sem flytur hættulegan farm skal taka mið af upplýsingum frá sendanda.

- gr.

Sá sem hættulegur farmur er fluttur til (móttakandi).

##### Móttakandi hættulegs farms skal sjá um að:

- nauðsynleg sótthreinsun ökutækis og gáms fari fram, svo og önnur hreinsun sem hann ber ábyrgð á, og

- að taka merkingar af gámi þegar hann hefur verið losaður og hreinsaður.

- gr.

Sá sem lestar hættulegan farm.

Sá sem lestar hættulegan farm skal:

- gæta þess að leyfilegt sé skv. IX. viðauka að flytja farminn,

- ganga úr skugga um að umbúðir um hættulegan farm séu óskemmdar,

- fylgja í hvívetna reglum um lestun og meðferð hættulegs farms,

- gæta þess að gámar séu rétt merktir,

- gæta þess að ekki séu fluttar tegundir farms sem ekki má flytja saman, sbr. IV. viðauka, og

- gæta þess að virtar séu reglur um nálægð hættulegs farms þegar í farmi eru neytenda- og fóðurvörur.

- gr.

Sá sem setur hættulegan farm í umbúðir og merkir þær

Sá sem setur hættuleg farm í umbúðir skal:

- sjá um að farið sé eftir ákvæðum í 4. hluta í ADR-samningnum um umbúðir og hvaða varning setja má saman í umbúðir, og

- fylgja ákvæðum kafla 5.2 í ADR-samningnum um merkingu umbúða.

- gr.

Sá sem fyllir á tank.

Sá sem dælir eða fyllir á tank skal:

- sjá um að tankurinn og búnaður tengdur honum sé í lagi og óskemmdur áður en dælt er,

- ganga úr skugga um að í gildi sé vottorð fyrir ökutæki, tanka, gámatanka og tankasamstæður,

- sjá um að eingöngu sé settur sá farmur í tank sem leyfilegt er að flytja í honum,

- sjá um að tegundir hættulegs farms sem ekki má flytja saman séu ekki sett í samliggjandi hólf,

- sjá um að farið sé eftir lið 4.3.2.2 í 4. kafla í ADR-samningnum um hámark þess magns sem setja má í tank,

- ganga úr skugga um eftir áfyllingu að tankur leki ekki,

- ganga úr skugga um að ekki séu leifar eða óhreinindi af hættulegum efnum utan á tanki eftir áfyllingu, og

- ganga úr skugga um að ökutæki, tankar og gámatankar séu rétt merktir.

IV. KAFLI

Öryggisráðgjafi.

- gr.

Öryggisráðgjafi.

Eftirtaldir aðilar sem sinna flutningi á hættulegum farmi skulu hafa í þjónustu sinni öryggisráðgjafa eða eiga aðgang að honum með öðrum hætti og bera ábyrgð á að öryggisráðgjafinn fullnægi starfskyldum sínum:

- sá sem flytur farm,

- sá sem setur farm í umbúðir, og

- sá sem sér um lestun og losun farms.

Upplýsingar um starfsmenn sem sinna öryggisráðgjöf skulu sendar Vinnueftirliti ríkisins.

Starfi fleiri en einn öryggisráðgjafi hjá sama aðila, skal einn hafa yfirumsjón með öryggisráðgjöf og samræma störf öryggisráðgjafa.

- gr.

Hlutverk öryggisráðgjafa.

Öryggisráðgjafi skal:

a) fylgjast með því að farið sé að reglum um flutning á hættulegum farmi, veita ráðgjöf þeim sem hann þjónar um flutninginn og semja árlega skýrslu þar sem fram koma upplýsingar um verkefni við öryggisráðgjöf á liðnu ári. Þessar upplýsingar skulu geymdar í fimm ár og vera aðgengilegar yfirvöldum, sem samkvæmt gildandi reglum annast eftirlit, rannsókn o.þ.h. vegna slysa eða óhappa við flutning á hættulegum farmi.

b) hafa eftirlit með:

- að fylgt sé reglum um merkingu hættulegs farms sem flytja skal,

- hvort og hvernig sá sem flytur farm fullnægir sérstökum kröfum vegna flutnings á hættulegum farmi þegar hann tekur í notkun ökutæki til nota við flutninginn,

- búnaði sem notaður er í tengslum við flutning, lestun eða losun hættulegs farms,

- þjálfun starfsmanna þess sem flytur farm og að þeirri þjálfun sé lýst skriflega,

- framkvæmd neyðaráætlunar verði slys eða komi upp önnur atvik sem gætu haft áhrif á öryggi við flutning á hættulegum farmi,

- rannsókn og skýrslugerð, ef við á, um alvarleg slys, önnur atvik eða alvarleg brot sem verða við flutning á hættulegum farmi,

- forvarnaraðgerðum sem ætlað er að koma í veg fyrir slys og brot á reglum,

- hvort tekið sé mið af reglum og sérstökum kröfum er varða flutning á hættulegum farmi við val á undirverktökum eða öðrum aðilum,

- hvort starfsmenn sem vinna að flutning á hættulegum farmi starfi samkvæmt verklagsreglum,

- að gerðar séu ráðstafanir til að hlutaðeigandi geri sér grein fyrir þeirri áhættu sem flutningur á hættulegum farmi geti haft í för með sér,

- hvort í ökutæki séu skjöl og öryggisbúnaður sem skylt er að hafa þegar hættulegur farmur er fluttur, og

- hvort að farið sé að reglum um lestun og losun farms.

V. KAFLI

Kröfur til öryggisráðgjafa.

- gr.

Próf.

Sá sem vill öðlast réttindi til að starfa sem öryggisráðgjafi, þarf að hafa ADR-réttindi á starfssviði í samræmi við ákvæði 27. gr. Hann skal einnig hafa lokið prófi sem fram fer á vegum Umferðarstofu eða þess sem hún felur framkvæmdina. Prófefni skal mótast af ákvæðum VIII. viðauka við reglugerðina.

- gr.

Útgáfa skírteinis.

Ríkislögreglustjóri gefur út ADR-skírteini, byggt á niðurstöðu prófs, sbr. 25. gr., því til staðfestingar að viðkomandi fullnægi skilyrðum til þess að öðlast réttindi til að starfa sem öryggisráðgjafi. Skírteinið gildir í 5 ár frá útgáfudegi þess og má endurnýja það, hafi umsækjandi á síðustu 12 mánuðum staðist próf sem haldið er á vegum Umferðarstofu varðandi reglur og önnur atriði sem fjallað er um í VIII. viðauka, einkum breytingar sem orðið hafa.

Ríkislögreglustjórinn getur falið sýslumanni að annast útgáfu skírteinis, sbr. 1. mgr.

Sambærilegt skírteini eða vottorð, sem gefið er út í öðru ríki sem er aðili að EES-samningnum, hefur sama gildi og skírteini sem Ríkislögreglustjórinn gefur út, sbr. 1. mgr., með þeim takmörkunum sem skírteinið eða vottorðið ber með sér.

VI. KAFLI

Ökumaður – Nám og réttindi

- gr.

Réttindi (ADR-réttindi).

Réttindi (ADR-réttindi) sem ökumaður skal hafa til að annast flutning á hættulegum farmi skiptast í almenn réttindi og sérstök réttindi.

Sérstök réttindi skiptast í þrjá réttindaflokka:

- flutningur sprengifimra efna eða hluta í flokki 1, sbr. 6. gr.

- flutningur tiltekinna geislavirkra efna í flokki 7, sbr. 6. gr.

- flutningur tanka, fastra eða lausra, með meira en 1000 lítra rými og gámatanka með meira en 3000 lítra rými. Þetta gildir þar til tankarnir hafa verið hreinsaðir.

Ekki þarf ADR-réttindi vegna flutnings sem fellur undir 11. gr og II. viðauka.

- gr.

Nám og próf.

Til að öðlast ADR-réttindi þarf ökumaður að sækja nám, sem fram fer á vegum Umferðarstofu eða þess sem hún viðurkennir. Námið skal vera bóklegt og verklegt og ljúka með prófi. Sama gildir um endurmenntun vegna endurnýjunar ADR-réttinda. Umferðarstofa setur námsskrá sem skal mótast af kröfum sem fram koma í VII. viðauka.

Til viðbótar við þann lágmarks tímafjölda, sem vera skal í námi vegna almennra ADR-réttinda, skal bæta við tímum vegna brunaæfinga, fyrstu hjálpar og annarra aðgerða á slysstað. Leggi ökumaður fram vottorð um að hann hafi á síðustu 12 mánuðum sótt hliðstæða þjálfun,  gildir það sem hluti af námi til ADR-réttinda.

Til að öðlast sérstök ADR-réttindi þarf ökumaður að hafa almenn ADR-réttindi.

- gr.

Réttindaskírteini (ADR-skírteini).

Staðfesting ADR-réttinda er gefin út til fimm ára í senn, eftir því sem við á, fyrir almenn réttindi eða einn eða fleiri flokka sérstakra réttinda.

ADR- réttindi þess sem hefur íslenskt ökuskírteini eru staðfest með þvi að færa tákntölu, sem tilgreind er í I. viðauka við reglugerð um ökuskírteini, í lið 12 á bakhlið ökuskírteinis.

Ríkislögreglustjóri gefur út sérstakt ADR-skírteini, sbr. XIX. viðauka, þurfi ökumaður að hafa slíkt skírteini til nota erlendis.

Ríkislögreglustjórinn getur falið sýslumönnum að annast útgáfu ADR-skírteinis.

VII. KAFLI.

Kennsluréttindi.

- gr.

Nám.

Sá sem vill öðlast réttindi til kennslu í flutningi á hættulegum farmi á landi, sbr. ákvæði V. kafla, kennsluréttindi (ADR-réttindi), skal hafa lokið námi og staðist próf á námskeiði sem haldið er á vegum Umferðarstofu eða þess sem hún viðurkennir. Markmið námsins skal vera að nemandi öðlist þekkingu og skilning á kennslustarfinu og geti beitt þeirri þekkingu.

Námið skal vera bóklegt og verklegt. Standist nemandi prófið skal gefa út prófskírteini og jafnframt senda Umferðarstofu afrit, fari nám fram annars staðar.

- gr.

Gildistími kennsluréttinda.

Réttindi til að mega kenna á ADR-námskeiði gilda í 5 ár frá útgáfudegi prófskírteinis, sbr. 30. gr. Réttindin má endurnýja til fimm ára í senn sé framvísað staðfestingu þess að viðkomandi hafi staðist próf þar sem könnuð er þekking hans á þeim breytingum sem orðið hafa á ADR-reglunum.

VIII. KAFLI

Eftirlit.

- gr.

Almennt.

Lögreglan hefur eftirlit með því að flutningur á hættulegum farmi sé í samræmi við kröfur sem fram koma í reglugerð þessari og viðaukum við hana.

Eftirlit skal beinast að athugun þess hvort sá sem kemur að flutningi hættulegs farms sinni starfskyldum sínum og ábyrgð í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar.

Vinnueftirlit ríkisins hefur yfirumsjón með framkvæmd reglugerðarinnar hvað varðar flokkun efna, viðurkenningu umbúða, prófun og viðurkenningar sem krafist er í ADR-samningnum nema að því er varðar geislavirk efni sem Geislavarnir ríkisins hafa yfirumsjón með.

Vinnueftirlit ríkisins hefur eftirlit með því að fylgt sé reglum IV. kafla varðandi starf öryggisráðgjafa.

Umferðarstofa gætir þess að búnaður ökutækis sé fullnægjandi samkvæmt kröfum í ADR-reglum þegar ökutækið er skráð til flutnings á hættulegum farmi, sbr. reglugerð um skráningu ökutækja.

- gr.

Vegaeftirlit.

Eftirlit á vegum skal fara fram á mismunandi tíma og sem víðast til þess að fá glöggar upplýsingar um hversu vel reglum um flutning á hættulegum farmi er fylgt.

Tryggja skal:

- að nauðsynlegar ráðstafanir séu gerðar til að vera með eftirlitsstöðvar við eða nálægt vegi sem og vegi sem ráðgert er að leggja, og, gerist þess þörf, að sjá til þess að þjónustustöðvar og aðrir öruggir staðir við vegina geti þjónað sem eftirlitsstaðir, og

- að eftirlitsstaðir séu valdir af handahófi og sem jafnast miðað við vegakerfið í heild.

Eftirlit á vegum skal einkum beinast að:

- hvort heimilt er að flytja farminn,

- hvort í ökutækinu eru :

- flutningsskjöl sem farminn varða,

- viðurkenningarvottorð ökutækis, og

- ADR-skírteini ökumanns,

- hvort fluttir eru saman flokkar farms sem ekki má flytja saman,

- hvort um er að ræða, eftir atvikum, leka eða skemmdar umbúðir,

- hvernig merkingum ökutækis eða gáma er háttað,

- hvernig hættumerkingum tanks eða búlka er háttað,

- búnaði ökutækis með tilliti til þess að í ökutæki sé:

- a.m.k. eitt sett af skorðum,

- tvö viðvörunarljós,

- slökkvitæki (eitt eða fleiri), og

- hlífar fyrir ökumann.

- gr.

Eftirlit í bækistöð sendanda eða þess sem flytur farm.

Skipuleggja skal eftirlit í bækistöð sendanda í ljósi reynslu sem fengist hefur í eftirliti áður hjá aðilum í mismunandi flutningum og rekstri. Jafnframt skal, ef nauðsyn krefur, fara fram eftirlit í bækistöð þegar við vegaeftirlit hefur verið upplýst um alvarleg brot á ákvæðum reglugerðarinnar

IX. KAFLI

Ýmis ákvæði.

- gr.

Um fræðslu og þjálfun annarra en ökumanna og öryggisráðgjafa.

Aðrir en ökumaður og öryggisráðgjafi, sem koma að flutningi á hættulegum farmi, skulu fá þá fræðslu og þjálfun hjá vinnuveitanda sínum sem starf þeirra krefst. Sama gildir um sendanda og móttakanda farms eftir því sem við á. Umferðarstofa skal halda skrá yfir alla fræðslu og þjálfun hvers starfsmanns og skal hún vera í vörslu þess sem flytur farm, sendanda eða móttakanda hættulegs farms, eftir því sem við á, svo og viðkomandi starfsmanns.

- gr.

Refsiákvæði.

Brot á reglugerð þessari varða refsingu samkvæmt XIV. kafla umferðarlaga nr. 50/1987 og reglugerð um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim.

- gr.

Viðaukar.

Eftirtaldir viðaukar nr. I.-XVII. fylgja reglugerðinni og eru hluti hennar:

- Varúðarmerki og merking þeirra.

- Tafla sem sýnir hámarksmagn hættulegs farms, stykkjavöru, sem flytja má á ökutæki (vagnlest) án þess að uppfylla tiltekin skilyrði reglugerðarinnar, sbr. 10. gr.

- Hættumerki.

- Tafla, samlestun.

- Tafla sem sýnir hvaða sprengifim efni megi geyma eða flytja saman.

- Tafla sem sýnir hámarksmagn (þyngd í kg) sem flytja má af tilteknu sprengiefni (flokkur 1) miðað við mismunandi flokka ökutækja (vagnlestar).

- Námskeið til að öðlast ADR-skírteini.

- Námsefni og próf öryggisráðgjafa.

- Tafla A, hættulegur farmur. Raðað er eftir UN-númeri.

- Tafla B, hættulegur farmur. Raðað er í stafrófsröð.

- Sérákvæði fyrir tiltekinn hættulegan farm (efni/hlutur), sbr. 6. dálk í töflu A.

- Sérákvæði fyrir flutning á stykkjavöru sbr. 9. dálk í töflu A.

- Sérákvæði fyrir flutning á ósekkjuðum farmi, sbr. 10. dálk í töflu A.

- Sérákvæði fyrir flutning á hættulegum farmi (lestun losun o.fl.), sbr. 11. dálk í töflu A.

- Sérákvæði fyrir flutning á hættulegum farmi (vöktun o.fl.), sbr. 12. dálk í töflu A.

- Hættumerki og áletrun þeirra.

- Flokkun farms vegna flutnings um jarðgöng, sbr. 8. dálk í töflu A.

- Flutningsslysablað.

- ADR-skírteini.

- gr.

Innleiðing.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í 13. c. og 17. d. tölulið XIII. viðauka við samninginn skulu gilda hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af viðaukanum, bókun eitt um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins.

Með reglugerð þessari eru innleiddar og öðlast gildi hér á landi eftirtaldar gerðir:

- tilskipun nr. 2008/68/EB frá 24. september 2008 um flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum vatnaleiðum (töluliður 13. c.) sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 61, 19. nóvember 2009 á bls. 5.

- ákvörðun nr. 2009/240/EB frá 4. mars 2009 um breytingu á tilskipun nr. 2008/68/EB sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 11. mars 2010 á bls. 36.

Með reglugerð nr. 984/2000 voru innleiddar eftirtaldar gerðir:

- tilskipun nr. 95/50/EB frá 6. október 1995 um samræmt eftirlit með flutningi á hættulegum farmi (töluliður 17. d.) sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 23, 23. maí 1996 á bls. 43

- tilskipun nr. 2001/26/EB frá 7. maí 2001 um breytingu á tilskipun nr. 95/50/EB sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 13. júní 2002 á bls. 18

- tilskipun nr. 2004/112/EB frá 13. desember 2004 um breytingu á tilskipun nr. 95/50/EB sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 13. október 2005 á bls. 9.

- gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 2. mgr. 50. gr., 1. mgr. 60. gr. og 5. mgr. 73. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987, sbr. lög nr. 44/1993.

Reglugerðin öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um flutning á hættulegum farmi, nr. 984/2000, reglugerðir um breytingu á þeirri reglugerð, nr. 773/2001, nr. 684/2002, nr. 750/2003, nr. 1070/2005, nr. 1033/2007 og nr. 1035/2009, svo og reglugerð um öryggisráðgjafa við flutning á hættulegum farmi á vegum nr. 607/2001.

Ákvæði til bráðabirgða.

Heimilt er að nota tanka og ökutæki til innanlandsflutninga á hættulegum farmi sem ekki uppfylla kröfur samkvæmt reglugerð þessari, hafi þau verið smíðuð fyrir 1. janúar 1997, að því tilskildu að þau uppfylli öryggiskröfur.

Fram til 31. desember 2011 er Umferðarstofu heimilt að undanþiggja ökutæki sem skráð voru fyrir 31. desember 1998 og notuð hafa verið til að flytja hættulegan farm ákvæðum um viðurkenningu samkvæmt ADR-reglum á farmgeymi og ákvæðum ADR-reglna um sérstaka vörn á rafleiðslum, sérstaka raftengingu við ökurita, vörn fyrir farmgeymi, læsivörn á hemlum og aukahemla (útblásturshemla og/eða drifskaftshemla), enda uppfylli ökutækið ákvæði reglugerðar um gerð og búnað ökutækja. Slíkum búnaði, sem fyrir er á ökutæki sem flytur hættulegan farm, skal haldið við þannig að hann sé í fullkomnu lagi.

Eftirvagn, sem ekki er búinn hemlum með læsivörn og er meira en 10.000 kg að leyfðri heildarþyngd, er óheimilt að tengja við bifreið sem búin er hemlum með læsivörn.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, xx xx 2010.

I. VIÐAUKI

## Varúðarmerki og merking þeirra.

| Flokkur 1 Sprengifim efni og hlutir |
| --- |
| Nr. 1 Hættuflokkur 1.1, 1.2 og 1.3 |
| Nr. 1.4 Hættuflokkur 1.4 | Nr. 1.5 Hættuflokkur 1.5 | Nr. 1.6 Hættuflokkur 1.6 |
| Flokkur 2 Lofttegundir |
| Nr. 2.1 Eldfimar lofttegundir | Nr. 2.2 Óeldfimar, ekki eitraðar lofttegundir | Nr. 2.3 Eitraðar lofttegundir |

Flokkur 3 Eldfimir vökvar

Nr. 3

| Flokkur 4.1 Eldfim föst efni, sjálfhvarfandi efni og sprengifim efni sem gerð hafa verið hlutlaus | Flokkur 4.2 Sjálftendrandi efni | Flokkur 4.3 Efni sem mynda eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn |
| --- | --- | --- |
| Nr. 4.1 | Nr. 4.2 | Nr. 4.3 |
| Flokkur 5.1 Eldnærandi efni | Flokkur 5.2 Lífræn peroxíð |
| Nr. 5.1 | Nr. 5.2 |
| Flokkur 6.1 Eitruð efni | Flokkur 6.2 Smitefni |
| Nr. 6.1 | Nr. 6.2 |

| Flokkur 7 Geislavirk efni |
| --- |
| Nr. 7A Flokkur I – HVÍTT | Nr. 7B Flokkur II - GULUR |
| Nr. 7C Flokkur III - GULUR | Nr. 7E Kjarnakleyf efni |
| Flokkur 8 Ætandi efni | Flokkur 9 Önnur hættuleg efni og hlutir |
| Nr. 8 | Nr. 9 |

| Nr. 11 |  |
| --- | --- |
| Þessi hlið upp; örvarnar vísi upp | Upphitað efni |

##### II. VIÐAUKI

Tafla sem sýnir hámarksmagn hættulegs farms, stykkjavöru, sem flytja má á ökutæki (vagnlest) án þess að uppfylla uppfylla öll skilyrði reglugerðarinnar, sbr. undanþáguákvæði 11. gr.

| Flutnings-flokkur | Efni eða hlutir Pökkunarflokkur eða flokkunarkóði/undirflokkur eða UN-númer | Hámarks-magn á flutnings-einingu |
| --- | --- | --- |
| 0 | Flokkur 1: 1.1A, 1.1L, 1.2 L, 1.3 L, 1.4L og UN 0190 Flokkur 3: UN 3343 Flokkur 4.2: Efni í pökkunarflokki I Flokkur 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403,1928, 2813, 2965,968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148 og 3207 Flokkur 6.1: UN 1051, 1613, 1614 og 3294 Flokkur 6.2: UN 2814 og 2900 (hættuflokkur 3 og 424) Flokkur 7: UN 2912-2919, 2977, 2978 og 3321-3333 Flokkur 9: UN 2315, 3151 og 3152 ásamt útbúnaði sem inniheldur slík efni eða blöndur ásamt tómum óhreinsuðum umbúðum sem hafa innihaldið efni í þessum flutningsflokki | 0 |
| 1 | Efni og hlutir í pökkunarflokki I sem ekki eru í flutningsflokki 0 ásamt efnum í eftirfarandi flokkum: Flokkur 1: 1.1B-1.1Ja), 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5Da) Flokkur 2: undirflokkur T, TCa), TO, TF, TOC og TFC Flokkur 4.1: UN 3121-3224 og 3231-3240 Flokkur 5.2: UN 3101-3104 og 3111-3120 | 20 |
| 2 | Efni og hlutir í pökkunarflokki II sem ekki eru í flutningsflokki 0, 1 eða 4 ásamt efnum í eftirfarandi flokkum: Flokkur 1: 1.4B-1.4G og 1.6N Flokkur 2: undirflokkur F Flokkur 4.1: UN 3225-3230 Flokkur 5.2: UN 3105-3110 Flokkur 6.1: efni og hlutir í pökkunarflokki III Flokkur 6.2: UN 2814 og 2900 (hættuflokkur 2) Flokkur 9: UN 3245 | 333 |
| 3 | Efni og hlutir í pökkunarflokki III sem ekki eru í flutningsflokki 0, 2 eða 4 ásamt efnum í eftirfarandi flokkum: Flokkur 2: undirflokkar A og O Flokkur 8: UN 2794, 2795, 2800 og 3028 Flokkur 9: UN 2990 og 3072 | 1000 |
| 4 | Flokkur 1: 1.4S Flokkur 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 og 2623 Flokkur 4.2: UN 1361 og 1362 í pökkunarflokki II Flokkur 7: UN 2908-2911 Flokkur 9: UN 3268 ásamt tómum óhreinsuðum umbúðum sem hafa innihaldið hættuleg efni önnur en þau í flutningsflokki 0. | ótakmarkað |

a) fyrir UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0482,01005 og 1017 er hámarksmagn á

ökutæki eða vagnlest 50 kg.

Skýringar.

Hámarksmagn á ökutæki eða vagnlest merkir:

- fyrir hluti: brúttóþunginn í kg (fyrir hluti í flokki 1: nettóþunginn í kg af sprengifima efninu),

- fyrir föst efni, lofttegundir í vökvaformi, þéttar eða kældar, og lofttegundir uppleystar undir þrýstingi: nettóþungi í kg,

- fyrir vökva og þjappaðar lofttegundir undir þrýstingi: rúmmál efnisins í lítrum.

Ef flutt er saman efni og hlutir í mismunandi flutningsflokkum í sama ökutæki eða vagnlest má útkoman úr:

- magni efna og hluta í flutningaflokki 1 margfölduðu með tölunni 50,

- að viðbættu magni efna sem tilgreind eru með UN-númeri í athugasemd a) við töfluna margfölduð með 20

- að viðbættu magni efna í flutningaflokki 2 margfölduðu með tölunni 3

- að viðbættu magni efna og hluta í flutningaflokki 3

- ekki fara yfir 1000.

##### III. VIÐAUKI

Hættumerki.

1.	Hættumerki 40 cm x 30 cm:

Þegar það á við samkvæmt skv. 8. gr. reglugerðarinnar, skulu merkin vera með UN-númer og viðeigandi hættunúmer úr IX. viðauka.

2.	Hættumerki 40 cm x 30 cm:

Efri talan sýnir ADR-hættunúmer. Neðri talan táknar UN-númerið fyrir farminn

sem fluttur er.

IV. VIÐAUKI

### Samlestun

| Nr. varúðar-merkis | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 2.22.3 | 3 | 4.1 | 4.1 + l | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 + 1 | 6.1 | 6.2 | 7 A, B, C | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sjá V. viðauka |  |  |  |  |  |  | d |  |  |  |  |  |  | b |
| 1.4 |  | a | a | a |  | a | a | a | a |  | a | a | a | a | a b c |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |
| 2.1, 2.2, 2.3 |  | a |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 3 |  | a |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 4.1 |  | a |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 4.1 + 1 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | a |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 4.3 |  | a |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 5.1 | d | a |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 5.2 |  | a |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 5.2 + 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | a |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 6.2 |  | a |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 7A, B, C |  | a |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 8 |  | a |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| 9 | b | a b c | b | b | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |

x	Samlestun leyfileg.

a)	Samlestun með efnum eða hlutum í hættuflokki 1.4S er leyfileg,

b)	Samlestun með farmi í flokki 1 og björgunarbúnaði í flokki 9 (UN 2990, 3072, og 3268) er leyfileg,

c)	Samlestun á gasbúnaði í öryggispúðum og beltistrekkjurum í flokki 1.4, aðskilnaðarflokki G (UN 0503) með öryggispúðum eða beltistrekkjurum í flokki 9 (UN 3268) er leyfileg, og

d)	Samlestun á sprengiefni (fyrir utan UN-0083, Sprengiefni gerð C) með ammóníumnítrati og ólífrænu nítrati í flokki 5.1 (UN-1942 og UN-2067) er leyfileg að því tilskyldu að farmurinn flokkist sem sprengiefni í flokki 1 varðandi merkingar með varúðarmerkjum á ökutæki/gám, aðskilnað, hleðslu og hámarks magns á ökutæki/vagnlest.

V. VIÐAUKI

Tafla sem sýnir hvaða sprengiefni megi geyma eða flytja saman.

| Aðskilnaðarflokkar | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | N | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | X |  | 1) |  |  |  |  |  |  |  | X |
| C |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | 2) 3) | X |
| D |  | 1) | X | X | X |  | X |  |  |  | 2) 3) | X |
| E |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  | 2) 3) | X |
| F |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| G |  |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |
| H |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
| L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4) |  |  |
| N |  |  | 2) 3) | 2) 3) | 2) 3) |  |  |  |  |  | 2) | X |
| S |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |

X:  Má lesta og geyma saman.

1)	Pakka með hlutum úr aðskilnaðarflokki B og efni eða hluti úr aðskilnaðarflokki D má flytja í sama ökutæki ef varningurinn er í aðskildum hólfum eða hlutum ökutækisins og ökutækið hefur verið viðurkennt af lögbærum yfirvöldum eða aðilum sem þau viðurkenna þannig að ekki sé hætta á að sprenging í hlutum í aðskilnaðarflokki B geti flust yfir í efni eða hluti í aðskilnaðarflokki D.

2)	Efni í flokki 1.6, aðskilnaðarflokki N, má einungis flytja með efnum í sama flokki og aðskilnaðarflokki ef fyrir liggur staðfesting á því að það skapi ekki hættu á sprengingu. Ef ekki skal meðhöndla efnið eins og það væri í flokki 1.1.

3)	Ef flytja á efni í aðskilnaðarflokki N með efnum í aðskilnaðarflokkum C, D eða E skal meðhöndla það samkvæmt eiginleikum efna í aðskilnaðarflokki D.

4)	Efni í aðskilnaðarflokki L má eingöngu flytja með efnum í sama aðskilnaðarflokki og af sömu tegund.

###### VI. VIÐAUKI

Tafla sem sýnir hámarksmagn (þyngd í kg) sem flytja má af tilteknu sprengiefni

(flokkur 1) miðað við mismunandi flokka ökutækis (vagnlestar).

| Öku-tæki | Flokkur | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 og 1.6 | Tómar óhreinsaðar umbúðir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hættu-flokkun | 1.1A | Ekki 1.1A |  |  | Ekki 1.4S | 1.4S |  |  |
| EX/II |  | 6,25 | 1000 | 3000 | 5000 | 15000 | ótak-markað | 5000 | ótakmarkað |
| EX/III |  | 18,75 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | ótak-markað | 16000 | ótakmarkað |

VII. VIÐAUKI.

Nám til að öðlast ADR-skírteini.

A.	Námsefni:

Nám til undirbúnings þess að öðlast réttindi til að flytja hættulegan farm (ADR-réttindi) skal ljúka með prófi og skal próftaki a.m.k. kunna skil á eftirgreindu námsefni.

1.	Varðandi almenn réttindi, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 27. gr. reglugerðarinnar, þarf viðkomandi að kunna skil á:

a.	almennum fyrirmælum um flutning á hættulegum farmi,

b.	helstu áhættuþáttum,

c.	upplýsingum um umhverfisvernd sem lið í eftirliti með flutningi á spilliefnum og úrgangi,

d.	forvörnum og öryggisráðstöfunum sem eiga við mismunandi áhættu,

e.	hvað gera skal þegar slys eða óhapp ber að höndum (hjálp í viðlögum, umferðaröryggi, grundvallarþekking á notkun varnarbúnaðar, o.s.frv.),

f.	hættu- og varúðarmerkjum sem notuð eru til viðvörurnar vegna flutnings á hættulegum farmi,

g.	hvað stjórnanda ökutækis ber að gera þegar hættulegur farmur er fluttur,

h.	tilgangi og stjórn tæknibúnaðar ökutækis sem notað er til að flytja hættulegan farm,

i.	banni við að blanda tilteknum farmi (efni) í sama ökutæki eða gámi,

j.	varúðarráðstöfunum sem huga ber að við fermingu og affermingu á hættulegum farmi,

k.	almennum upplýsingum um hver ber ábyrgð við flutning á hættulegum farmi,

l.	almennum upplýsingum um flutninga sem falla undir fleiri en eina tegund flutninga (t.d. land-, sjó- eða loftflutninga), og

m.	meðhöndlun og fermingu á pökkum sem innihalda hættuleg efni.

2.	Varðandi sérstök réttindi, sbr. í staflið a í 2. tölul. 1. mgr. 27. gr. þarf viðkomandi að kunna skil á:

a.	sérstökum hættum tengdum sprengifimum efnum og flugeldum og tengdum varningi,  og

b.	sérstökum kröfum varðandi samlestun efna og hluta í flokki 1.

3.	Varðandi sérstök réttindi, sbr. í staflið b í 2. tölul. 1. mgr. 27. gr. þarf viðkomandi að kunna skil á:

a.	sérstökum hættum varðandi jónandi geislun,

b.	sérstökum kröfum varðandi umbúðir, meðhöndlun, samlestun og lestun á geislavirkum efnum, og

c.	sérstökum aðgerðum sem grípa skal til við óhapp við flutning á geislavirkum efnum.

4.	Varðandi sérstök réttindi, sbr. í staflið c í 2. tölul. 1. mgr. 27. gr. þarf viðkomandi að kunna skil á:

a.	eiginleikum ökutækis á vegum, þ.m.t. um áhrif hreyfingar ökutækis á farm,

b.	sérstökum kröfum varðandi ökutæki,

c.	undirstöðuatriðum varðandi mismunandi búnað við lestun og losun og

d.	viðbótarákvæðum varðandi notkun slíkra ökutækja (viðurkenningarvottorð) og viðurkenningarmerkingar, hættumerkingar og merkingar með viðvörunar-merkjum, o.s.frv.

B.	Námstími.

Fjöldi kennslustunda fyrir bóklega kennslu á námskeiðum, skv. lið A, skal a.m.k. vera eftirfarandi:

- Grunnnámskeið 18 kennslustundir.

Framhaldsnámskeið:

um flutning á sprengifimum efnum í flokki 1, 8 kennslustundir.

um flutning á geislavirkum efnum í flokki 7, 8 kennslustundir.

um flutninga með farmgeymum12 kennslustundir.

Gera skal ráð fyrir að hver kennslustund sé 45 mínútur.

Að jafnaði skal fjöldi kennslustunda ekki fara yfir 8 á einum degi.

Verkleg kennsla á grunnnámskeiði og námskeiði um flutninga með farmgeymum skal vera um hjálp í viðlögum, meðferð handslökkvibúnaðar og aðgerðir við slys eða óhapp.

C.	Endurmenntun.

Á endurmenntunarnámskeiðum samkvæmt 28. gr. skal fara í ný tæknileg, lögfræðileg og efnisleg atriði í gildandi ADR-samningi og upprifjun á námsefni fyrri námskeiða.

Hvert endurmenntunarnámskeið skal vara a.m.k. einn dag og að jafnaði skal að hámarki kenna 8 kennslustundir yfir daginn.

### VIII. VIÐAUKI.

Námsefni og próf öryggisráðgjafa.

Til að fá skírteini til að mega starfa sem öryggisráðgjafi skal umsækjandi a.m.k. kunna skil á námsefni skv. A og B liðum og standast prófkröfur skv. C lið:

A.	Almennar forvarnar og öryggisráðstafanir:

þekking á afleiðingum slyss þar sem við sögu kemur hættulegur farmur,

þekking á helstu orsökum slysa.

B.	Ákvæði reglna um flutning á hættulegum farmi á vegum, einkum með hliðsjón af eftirfarandi:

- Flokkun hættulegs farms:

  - aðferð við flokkun á lausnum og blöndum

  - kerfi fyrir lýsingu á efnum

  - flokkar hættulegs farms og meginreglur um flokkun slíks farms

  - eðli hættulegra efna og hluta sem fluttir eru

  - eðlisfræðilegir, efnafræðilegir og eiturefnafræðilegir eiginleikar.

- Almennar kröfur um pökkun, þ.á.m. í farmgeymum og gámageymum:

    - umbúðategundir, skráning („kóðun“) og merking

    - kröfur varðandi umbúðir og reglur um prófun umbúða

    - ástand umbúða og reglubundið eftirlit.

- Varúðarmerki og hættumerki:

- merking varúðarmerkja

- hvenær varúðarmerki verða sett á eða fjarlægð (hulin)

- áfesting varúðarmerkja og hættuskilta.

- .Farmbréf:

  - upplýsingar í farmbréfi,

  - vottorð sendanda.

- Sendingaraðferð og takmarkanir á afgreiðslu:

  - fullfermi (frá sama sendanda)

  - búlkafarmar

  - búlkaflutningar í stórum gámum

  - gámaflutningar

  - flutningar í föstum eða lausum farmgeymum.

- Flutningur farþega.

- Bann og varúðarráðstafanir við samlestun.

- Aðskilnaður efna.

- Takmarkanir á flutningsmagni og magn sem er  undanskilið.

- Meðhöndlun og hleðsla:

  - ferming og afferming (fyllingarhlutfall)

  - hleðsla og aðgreining.

- Hreinsun og/eða tæming gastegunda fyrir fermingu og eftir affermingu.

- Áhöfn:

- starfsþjálfun.

- Skjöl sem fylgja skulu flutningnum:

- farmbréf

- flutningsslysablað

- vottorð um viðurkenningu ökutækisins

- ADRskírteini ökumanns ökutækisins

- afrit af undanþágum

- önnur skjöl.

- Öryggisleiðbeiningar:

- notkun leiðbeininganna og búnaðar til verndar ökumanni.

- Eftirlitsskyldur:

- lagning ökutækis (vöktun).

- Reglur og takmarkanir varðandi akstur og fylgd.

- Losun mengunarefna í kjölfar aðgerðar eða fyrir slysni.

- Kröfur um flutningsbúnað.]

### C.	Prófkröfur:

Áður en vottorð er gefið út skal umsækjandi standast sérstakt skriflegt próf. Prófið skal samanstanda af a.m.k. 20 opnum spurningum úr efnisinnihaldi A og B liðar og 12. gr. Leggja má fyrir krossapróf og skulu þá tvær krossaspurningar samsvara einni opinni spurningu.

Við endurnýjunarpróf skal ennfremur leggja áherslu á breytingar sem orðið hafa á gildandi reglum síðustu fimm árin. Prófið skal innihalda raunverkefni úr starfssviði sem fellur undir skyldustörf öryggisráðgjafa skv. 12. gr. Við lausn verkefnisins skal próftaki sýna fram á að hann hafi þá þekkingu sem nauðsynleg er til að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til öryggisráðgjafa.

IX. VIÐAUKI.

TAFLA A

Hættulegur farmur.

(Raðað eftir UN-númerum)

Yfirlit

Í töflu A er efnum og hlutum raðað eftir hækkandi UN-númerum Í töflunni eru ýmsar upplýsingar sem lesa má beint út úr henni en einnig ýmsir kóðar sem fletta þarf upp í öðrum viðaukum til að fá upplýsingar um hvað kóðarnir merkja.

Í efstu línunni kemur fram efnisinnihaldið í hverjum dálki en einnig númerið á þeim kafla í ADRreglunum sem fjallar nánar um viðkomandi efnisinnihald. Hér að neðan koma fram númerin á viðaukunum þar sem finna má upplýsingar um hvað kóðarnir þýða í viðkomandi dálki.

Eftirfarandi upplýsingar koma fram í dálkunum:

Dálkur 1:	UN-númer efnisins eða hlutarins.

Dálkur 2:	ADR-heiti efnisins eða hlutarins. Þetta heiti á m.a. að koma fram í farmbréfi.

Dálkur 3a:	Flokkur efnisins eða hlutarins.

Dálkur 3b:	Undirflokkun (nánari flokkun á hættunni).

Dálkur 4:	Pökkunarflokkur (þegar við á). Pökkunarflokkur I er fyrir mjög hættuleg efni. Pökkunarflokkur II er fyrir hættuleg efni og pökkunarflokkur III er fyrir lítið eða minna hættuleg efni.

Dálkur 5:	Númer varúðarmerkis eða merkja sem nota á m.a. á umbúðir. Varúðarmerkin samkvæmt þessum númerum koma fram í Viðauka I.

Dálkur 6:	Sérákvæði fyrir viðkomandi efni eða hlut. Upplýsingar um sérákvæðin eru í Viðauka VI.

Dálkur 14:	Gerð ökutækja sem flytja mega viðkomandi efni í föstum eða lausum tönkum eða gámatönkum.

Dálkur 15:	Flutningsflokkur varðandi undanþágur sem nánar er fjallað um í Viðauka II. Jarðgangaflokkur sem nánar er fjallað um í Viðauka XI.

Dálkur 16:	Ákvæði um flutning á stykkjavöru. Upplýsingar um kóðana (V-kóða) er að finna í Viðauka VII.

Dálkur 17:	Ákvæði um flutninga á ósekkjuðu efni. Upplýsingar um kóðana (VVkóða) er að finna í Viðauka VIII.

Dálkur 18:	Ákvæði um lestun. losun og meðhöndlun efna. Upplýsingar um kóðana (CVkóða) er að finna í Viðauka IX.

Dálkur 19:	Vöktun. Viðbótarákvæði fyrir ákveðna flokka eða efni. Upplýsingar um kóðana (S-kóða) er að finna í Viðauka X.

Dálkur 20:	Hættunúmer sem koma á hættuskilti ökutækis við flutning á ósekkjuðu efni og efnum í tönkum. Upplýsingar um hvað númerin þýða er að fin

|  | Tafla A | Flokkur | Flokkunarkóði | Pökkunarflokkur | Varúðarmerki | Sérákvæði | Gerð ökutækis | Flutningsflokkur (Jarðgangaflokkur) | Sérákvæði fyrir flutning | Hættunúmer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN nr. | Nafn Lýsing |  |  |  |  |  |  |  | Stykkjavara | Ósekkjað efni | Lestun, losun og meðhöndlun | Framkvæmd (Vöktun) |  |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 9.1.1.2 | 1.1.3.6 (8.6) | 7.2.4 | 7.3.3 | 7.5.11 | 8.5 | 5.3.2.3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 0004 | AMMÓNÍUMPÍKRAT, þurrt eða vætt með innan við 10% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0005 | SKOTFÆRI FYRIR VOPN, með sprengihleðslu | 1 | 1.1F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0006 | SKOTFÆRI FYRIR VOPN, með sprengihleðslu | 1 | 1.1E |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0007 | SKOTFÆRI FYRIR vopn, með sprengihleðslu | 1 | 1.2F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0009 | ÍKVEIKJUSKOTFÆRI, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.2G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0010 | ÍKVEIKJUSKOTFÆRI, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0012 | SKOTHYLKI FYRIR VOPN, MEÐ HLEÐSLU eða SKOTHYLKI FYRIR HANDVOPN | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0014 | SKOTHYLKI FYRIR VOPN, C31ÁN HLEÐSLU eða SKOTHYLKI FYRIR HANDVOPN ÁN HLEÐSLU | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0015 | SKOTFÆRI, REYK, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.2G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0015 | SKOTFÆRI, REYK, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu, inniheldur ætandi efni | 1 | 1.2G |  | 1 +8 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0016 | SKOTFÆRI, REYK, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0116 | SKOTFÆRI, REYK, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.3G |  | 1 +8 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0018 | SKOTFÆRI, TÁRAFRAMKALLANDI, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.2G |  | 1 +6.1 +8 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  |
| 0019 | SKOTFÆRI, TÁRAFRAMKALLANDI, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.3G |  | 1 +6.1 +8 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  |
| 0020 | SKOTFÆRI, EITRUÐ með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.2K | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0021 | SKOTFÆRI, EITRUÐ með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.3K | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0027 | SVARTPÚÐUR (VOPNA), sem korn eða duft | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0028 | SVARTPÚÐUR, PRESSUÐ KORN eða sem TÖFLUR | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0029 | SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS | 1 | 1.1B |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0030 | SPRENGIÞRÆÐIR, RAFMAGNS | 1 | 1.1B |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0033 | SPRENGJUR með sprengihleðslu | 1 | 1.1F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0034 | SPRENGJUR með sprengihleðslu | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0035 | SPRENGJUR með sprengihleðslu | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0037 | OPTÍSKAR SPRENGJUR | 1 | 1.1F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0038 | OPTÍSKAR SPRENGJUR | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0039 | OPTÍSKAR SPRENGJUR | 1 | 1.2G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0042 | HVATAHLEÐSLUR án sprengiþræða | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0043 | SPRENGIHLEÐSLUR, sprengifimar | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0044 | Hvellhettur | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0048 | HLEÐSLUR FYRIR NIÐURRIF | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0049 | LJÓSASKOTHYLKI | 1 | 1.1G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0050 | LJÓSASKOTHYLKI+C60 | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0054 | MERKJASKOTHYLKI | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0055 | TÓM SKOTHYLKI MEÐ KVEIKIHLEÐSLU | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0056 | HVELLIHLEÐSLUR | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0059 | MÓTAÐAR HLEÐSLUR án kveikis | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0060 | VIÐAUKAHLEÐSLUR, SPRENGIFIMAR | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0065 | SPRENGIÞRÁÐUR, sveigjanlegur | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0066 | KVEIKIÞRÁÐUR | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0070 | KAPLASNÍÐAR, SPRENGIFIMIR | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0072 | SYKLÓTRÍMETÝLENTRÍNÍTRAMÍN (SYKLÓNÍT; HEXÓGEN; RDX) VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0073 | SPRENGIÞRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI | 1 | 1.1B |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0074 | DÍASÓDÍNÍTRÓFENÓL, VÆTT með a.m.k. 40% (þunga) vatni eða blöndu af alkahóli og vatni | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0075 | DÍETÝLENGLÝKÓLDÍNÍTRAT, gert ÓVIÐKVÆMT með a.m.k. 25% ekki rokgjörnu, ekki vatnsleysanlegu hemjandi efni | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0076 | DÍNÍTRÓFENÓL, þurrt eða vætt með innan við 15% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 +6.1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  |
| 0077 | DÍNÍTRÓFENÓLÖT af alkalímálmum, þurrum eða vættum með minna en 15% (þunga) vatni | 1 | 1.3C |  | 1 +6.1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  |
| 0078 | DÍNÍTRÓRESORSÍNÓL, þurrt eða vætt með undir 15% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0079 | HEXANÍTRÓDÍFENÝLAMÍN (DÍPÍKRÍLAMÍN, HEXÝL) | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0081 | SPRENGIEFNI, GERÐ A | 1 | 1.1D |  | 1 | 616 617 |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0082 | SPRENGIEFNI, GERÐ B | 1 | 1.1D |  | 1 | 617 |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0083 | SPRENGIEFNI, GERÐ C | 1 | 1.1D |  | 1 | 267 617 |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0084 | SPRENGIEFNI, GERÐ D | 1 | 1.1D |  | 1 | 617 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0092 | MERKJABLOSSI, YFIRBORÐS | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0093 | MERKJABLOSSI , LOFT | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0094 | LJÓSAPÚÐUR | 1 | 1.1G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0099 | BERGSPRENGIBÚNAÐUR, SPRENGIFIMUR, án sprengiþráða, fyrir olíuborholur | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0101 | KVEIKIÞRÁÐUR, EKKI SPRENGIFIMUR | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0102 | SPRENGIÞRÁÐUR, SPRENGIFIMUR, málmklæddur | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0103 | ÍKVEIKJURÖR málmklætt | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0104 | SPRENGIÞRÁÐUR MEÐ VEIKRI VIRKNI, málmklæddur | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0105 | KVEIKIÞRÁÐUR, ÖRYGGIS (SVARTPÚÐURS)+C653, með venjulegum bruna | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0106 | KVEIKIRÖR | 1 | 1.1B |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0107 | KVEIKIRÖR | 1 | 1.2B |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0110 | SPRENGJUR, ÆFINGA, hand- eða byssu- | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0113 | GÚANÝLNÍTRÓSAMÍN-GÚANÝLÍÐENHÝDRASÍN, VÆTT með minnst 30% (þunga) vatni | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0114 | GÚANÝLNÍTRÓSAMÍN-GÚANÝLTETRASEN (TETRASEN), VÆTT með minnst 30% (þunga) vatni eða blöndu af vatni og alkóhóli | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0118 | HEXÓLÍT (HEXÓTÓL), þurrt eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0121 | KVEIKJUR | 1 | 1.1G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0124 | BRUNNADJÚPSPRENGJUR, MEÐ HLEÐSLU, til olíuborunar, án kveikis | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0129 | BLÝAZÍÐ, VÆTT, með a.m.k. 20% (þunga) vatni eða blöndu vatns og alkahóls | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0130 | BLÝSTÝFNAT (BLÝTRÍNÍTRÓRESORSÍNAT), VÆTT með minnst 20% (þunga) vatni eða blöndu af alkóhóli og vatni | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0131 | ÞRÁÐAKVEIKJAR | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0132 | BRENNANLEG MÁLMSÖLT ÚR ARÓMATÍSKUM NÍTRÓSAMBÖNDUM, N.O.S. | 1 | 1.3C |  | 1 | 274 |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0133 | MANNITÓLHEXANÍTRAT (NÍTRÓMANNÍT), VÆTT með að minnsta kosti 40% (þunga) vatni eða blöndu af vatni og vatni | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0135 | KVIKASILFURSFÚMINAT, VÆTT með að minnsta kosti 20% (þunga) vatni, eða blöndu af vatni og alkahóli | 1 | 1.1A |  | 1 | 266 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0136 | SPRENGJUR, með sprengihleðslu | 1 | 1.1F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0137 | SPRENGJUR, með sprengihleðslu | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0138 | SPRENGJUR, með sprengihleðslu | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0143 | NÍTRÓGLYSERÍN, GERT ÓVIÐKVÆMT, með a.m.k. 40% (þunga) ekki rokgjörnu vatnsleysanlegu flegm. | 1 | 1.1D |  | 1 +6.1 | 266 271 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  |
| 0144 | NÍTRÓGLYSERÍNLAUSN Í ALKAHÓLI með yfir 1% en undir 10% nítróglyserín | 1 | 1.1D |  | 1 | 500 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0146 | NÍTRÓSTERKJA, þurr eða vætt með innan við 20% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0147 | NÍTRÓÞVAGEFNI (NÍTRÓUREA) | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0150 | PENTAERYÞRITTETRANÍTRAT (PENTAERYÞRITOLTETRANÍTRAT, PETN) VÆTT með að minnsta kosti 25% (þunga) vatni eða gert ÓVIÐKVÆMT með a.m.k. 15% hemjandi efni | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0151 | PENTÓLÍT, þurrt eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0153 | TRÍNÍTRÓANILÍN (PIKRAMÍÐ) | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0154 | TRÍNÍTRÓFENÓL (PIKRÍNSÝRA), þurrt eða vætt með innan við 30% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0155 | TRÍNÍTRÓKLÓRBENSEN (PIKRÍNKLÓRÍÐ) | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0159 | PÚÐURKAKA (PÚÐURMASSI) VÆTT, með a.m.k. 25% (þunga) vatni | 1 | 1.3C |  | 1 | 266 |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0160 | PÚÐUR, REYKLÍTIÐ | 1 | 1.1C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0161 | PÚÐUR, REYKLÍTIÐ | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0167 | SKOTHYLKI, með sprengihleðslu | 1 | 1.1F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0168 | SKOTHYLKI, með sprengihleðslu | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0169 | SKOTHYLKI, með sprengihleðslu | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0171 | SKOTFÆRI, LÝSANDI með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.2G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0173 | SLEPPIÚTBÚNAÐUR, SPRENGIFIMUR | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0174 | SKOTNAGLAR | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0180 | FLUGSKEYTI/ELDFLAUGAR/RAKETTUR, með sprengihleðslu | 1 | 1.1F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0181 | FLUGSKEYTI/ELDFLAUGAR/RAKETTUR, með sprengihleðslu | 1 | 1.1E |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0182 | FLUGSKEYTI/ELDFLAUGAR/RAKETTUR, með sprengihleðslu | 1 | 1.2E |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0183 | FLUGSKEYTI/ELDFLAUGAR/RAKETTUR, með óvirkum stríðshluta | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0186 | FLUGSKEYTAMÓTOR | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0190 | SPRENGIEFNI, PRUFUR, annað en frumsprengiefni | 1 |  |  |  | 16 274 |  | 0 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0191 | HANDMERKIBLYS | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0192 | MERKIGJAFI FYRIR JÁRNBRAUTIR | 1 | 1.1G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0193 | MERKIGJAFI FYRIR JÁRNBRAUTIR | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0194 | NEYÐARBLYS | 1 | 1.1G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0195 | NEYÐARBLYS | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0196 | REYKBLYS | 1 | 1.1G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0197 | REYKBLYS | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0204 | HVELLIHLEÐSLUR, SPRENGIFIMAR | 1 | 1.2F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0207 | TETRANÍTRÓANILÍN | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0208 | TRÍNÍTRÓFENÝLMETÝLNITRAMÍN (TETRÝL) | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0209 | TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TRÓTÝL, TNT), þurrt eða vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0212 | LJÓSSPOR FYRIR SKOTFÆRI | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0213 | TRÍNÍTRÓANISÓL | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0214 | TRÍNÍTRÓBENSEN, þurrt eða vætt með innan við 30% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0215 | TRÍNÍTRÓBENSÓSÝRA, þurr eða vætt með innan við 30% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0216 | TRÍNÍTRÓ-m-KRESÓL | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0217 | TRÍNÍTRÓNAFTALEN | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0218 | TRÍNÍTRÓFENETÓL | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0219 | TRÍNÍTRÓRESORSÍNÓL (STÍPNÍNSÝRA), þurr eða vætt með minna en 20% (þunga) vatni eða blöndu af vatni og alkahóli | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0220 | ÞVAGNÍTRAT (ÚREANÍTRAT), þurrt eða vætt með innan við 20% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0221 | STRÍÐSHLUTIR, SKEYTI, með sprengjuhleðslu | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0222 | AMMÓNÍUMNÍTRAT,, inniheldur yfir 0.2% brennanleg efni, þ.m.t. lífræn efni reiknuð sem kolefni, án nokkurra annarra efna | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0224 | BARÍUMASÍÐ, þurrt vætt með innan við 50% (þunga) vatni | 1 | 1.1A |  | 1 +6.1 |  |  | 0 (B) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  |
| 0225 | HRÖÐUNARHLEÐSLUR MEÐ KVEIKI | 1 | 1.1B |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0226 | SYKLÓTETRAMETÝLENTETRANÍTRAMÍN (HMX; OKTÓGEN), VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0234 | NATRÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLAT, þurrt eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0235 | NATRÍUMPÍKRAMAT, þurrt eða vætt með minna en 20% (þunga) vatni | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0236 | SIRKÓNÍUMPÍKRAMAT, þurrt eða vætt með minna en 20% (þunga) vatni | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0237 | HOLUHLEÐSLUR, LÍNULEGAR, BYGJANLEGAR | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0238 | LÍNURAKETTUR | 1 | 1.2G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0240 | LÍNURAKETTUR | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0241 | SPRENGIEFNI, GERÐ E | 1 | 1.1D |  | 1 | 617 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0242 | DRIFHLEÐSLUR FYRIR FALLBYSSUR | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0243 | ÍKVEIKJUSKOTFÆRI, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.2H |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0244 | ÍKVEIKJUSKOTFÆRI, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.3H |  | 1 |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0245 | REYKSKOTFÆRI, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.2H |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0246 | REYKSKOTFÆRI, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.3H |  | 1 |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0247 | ÍKVEIKJUSKOTFÆRI, fljótandi eða sem gel, með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.3J |  | 1 |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0248 | ÚTBÚNAÐUR SEM VERÐUR VIRKUR VIÐ SNERTINGU VIÐ VATN með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.2L |  | 1 | 274 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  |
| 0249 | ÚTBÚNAÐUR SEM VERÐUR VIRKUR VIÐ SNERTINGU VIÐ VATN með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.3L |  | 1 | 274 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  |
| 0250 | FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ HRAÐBRENNANDI VÖKVUM, með eða án kasthleðslu | 1 | 1.3L |  | 1 |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  |
| 0254 | LJÓSSKOTFÆRI, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0255 | SPRENGIÞRÆÐIR, RAFMAGNS | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0257 | KVEIKIRÖR | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0266 | OKTÓLÍT (OKTÓL) þurrt eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0267 | SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0268 | HRÖÐUNARHLEÐSLUR MEÐ SPRENGIÞRÆÐI | 1 | 1.2B |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0271 | DRIFHLEÐSLUR | 1 | 1.1C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0272 | DRIFHLEÐSLUR | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0275 | SKOTHYLKI, DRIF-, til tæknilegra nota | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0276 | SKOTHYLKI, DRIF-, til tæknilegra nota | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0277 | SKOTHYLKI, OLÍUBORUNAR- | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0278 | SKOTHYLKI, OLÍUBORUNAR- | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0279 | DRIFHLEÐSLUR FYRIR FALLBYSSUR | 1 | 1.1C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0280 | FLUGSKEYTAMÓTORAR | 1 | 1.1C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0281 | FLUGSKEYTAMÓTORAR | 1 | 1.2C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0282 | NÍTRÓGÚANIDÍN (PÍKRIT), þurrt eða vætt með undir 20% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0283 | HRÖÐUNARHLEÐSLUR (BOOSTERHLEÐSLUR) án kveikis | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0284 | SPRENGJUR, hand- eða byssu- með sprengihleðslu | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0285 | SPRENGJUR, hand- eða byssu- með sprengihleðslu | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0286 | FLUGSKEYTAODDAR með hleðslu | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0287 | FLUGSKEYTAODDAR með hleðslu | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0288 | HOLUHLEÐSLUR, LÍNULEGAR, BEYGJANLEGAR | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0289 | SPRENGIÞRÁÐUR, beygjanlegur | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0290 | SPRENGIÞRÁÐUR, málmklæddur | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0291 | SPRENGJUR, með sprengjuhleðslu | 1 | 1.2F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0292 | SPRENGJUR, hand- eða byssu- með sprengihleðslu | 1 | 1.1F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0293 | SPRENGJUR, hand- eða byssu- með sprengihleðslu | 1 | 1.2F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0294 | JARÐSPRENGJUR, með sprengihleðslur | 1 | 1.2F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0295 | ELDFLAUGAR, með sprengihleðslu | 1 | 1.2F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0296 | HVELLIHLEÐSLUR | 1 | 1.1F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0297 | LJÓSSKOTFÆRI, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0299 | LJÓSASPRENGJUR | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0300 | ÍKVEIKJUSKOTFÆRI, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0301 | TÁRAMYNDANDI SKOTFÆRI, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.4G |  | 1.4 +6.1 +8 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV28 | S1 |  |
| 0303 | REYKSKOTFÆRI, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0303 | REYKSKOTFÆRI, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu, inniheldur ætandi efni | 1 | 1.4G |  | 1.4 +8 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0305 | FLASSPÚÐUR | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0306 | LJÓSASPOR FYRIR SKOTFÆRI | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0312 | MERKISKOTHYLKI | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0313 | MERKIBLYS | 1 | 1.2G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0314 | KVEIKIEFNI | 1 | 1.2G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0315 | KVEIKIEFNI | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0316 | KVEIKIEFNI | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0317 | KVEIKIEFNI | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0318 | ÆFINGASPRENGJUR, hand- eða byssu | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0319 | KVEIKIHYLKI | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0320 | KVEIKIHYLKI | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0321 | Patrónur FYRIR VOPN, með sprengihleðslu | 1 | 1.2E |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0322 | FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ HRAÐBRENNANDI VÖKVUM, með eða án kasthleðslu | 1 | 1.2L |  | 1 |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  |
| 0323 | ORKUSKOTHYLKI til tæknilegra nota | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0324 | SPRENGIKÚLUR með hleðslu | 1 | 1.2F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0325 | KVEIKIEFNI | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0326 | LAUS SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN | 1 | 1.1C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0327 | LAUS SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN eða LAUS SKOTHYLKI FYRIR SKAMMBYSSUR | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0328 | FÖST SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN | 1 | 1.2C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0329 | TUNDURSKEYTI með hleðslu | 1 | 1.1E |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0330 | TUNDURSKEYTI með hleðslu | 1 | 1.1F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0331 | SPRENGIEFNI, GERÐ B | 1 | 1.5D |  | 1.5 | 617 | EX/III | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | 1.5D |
| 0332 | SPRENGIEFNI, GERÐ E | 1 | 1.5D |  | 1.5 | 617 | EX/III | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 | 1.5D |
| 0333 | FLUGELDAR | 1 | 1.1G |  | 1 | 645 |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0334 | FLUGELDAR | 1 | 1.2G |  | 1 | 645 |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0335 | FLUGELDAR | 1 | 1.3G |  | 1 | 645 |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0336 | FLUGELDAR | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 645 651 |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0337 | FLUGELDAR | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 645 |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0338 | LAUS SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN eða LAUS SKOTHYLKI FYRIR SKAMMBYSSUR | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0339 | FÖST SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN eða LAUS SKOTHYLKI FYRIR SKAMMBYSSUR | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0340 | NÍTRÓSELLÓLÓSA, þurr eða vættur með innan við 25% (þunga) vatni (eða alkahóli) | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0341 | NÍTRÓSELLÓLÓSA, mýktur með innan við 18% (þunga) mýkingarefni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0342 | NÍTRÓSELLÓLÓSA, vættur með a.m.k. 25% (þunga) alkahóli | 1 | 1.3C |  | 1 | 105 |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0343 | NÍTRÓSELLÓLÓSA, plastgerður með a.m.k. 18% (þunga) mýkingarefni | 1 | 1.3C |  | 1 | 105 |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0344 | SKOTHYLKI með hleðslu | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0345 | ÓVIÐKVÆM SKOTHYLKI með ljósfari | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0346 | SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0347 | SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0348 | SKOTHYLKI fyrir skotvopn, hlaðin | 1 | 1.4F |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0349 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 178 274 |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0350 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.4B |  | 1.4 | 178 274 |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0351 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.4C |  | 1.4 | 178 274 |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0352 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.4D |  | 1.4 | 178 274 |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0353 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 178 274 |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0354 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.1L |  | 1 | 178 274 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  |
| 0355 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.2L |  | 1 | 178 274 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  |
| 0356 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.3L |  | 1 | 178 274 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  |
| 0357 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.1L |  | 1 | 178 274 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  |
| 0358 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.2L |  | 1 | 178 274 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  |
| 0359 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.3L |  | 1 | 178 274 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  |
| 0360 | KVEIKIBÚNAÐUR, EKKI RAFMAGNS, til sprenginga | 1 | 1.1B |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0361 | KVEIKIBÚNAÐUR, EKKI RAFMAGNS, til sprenginga | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0362 | ÆFINGASKOTFÆRI | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0363 | PRÓFUNARSKOTFÆRI | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0364 | SPRENGIÞRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI | 1 | 1.2B |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0365 | SPRENGIÞRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0366 | SPRENGIÞRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0367 | KVEIKIRÖR | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0368 | ÞRÁÐKVEIKIRÖR | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0369 | FLUGSKEYTAODDAR með sprengihleðslu | 1 | 1.1F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0370 | FLUGSKEYTAODDAR með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0371 | FLUGSKEYTAODDAR með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 1 | 1.4F |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0372 | ÆFINGARSPRENGJUR, hand- eða byssu- | 1 | 1.2G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0373 | MERKIBLYS, HAND- | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0374 | HVELLIHLEÐSLUR | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0375 | HVELLIHLEÐSLUR | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0376 | KVEIKIPATRÓNUR | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0377 | HVELLHETTUR | 1 | 1.1B |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0378 | HVELLHETTUR | 1 | 1.4B |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0379 | PATRÓNUHYLKI, TÓM MEÐ HVELLHETTU | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0380 | HLUTIR, ELDVEKJANDI | 1 | 1.2L |  | 1 |  |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 CV4 | S1 |  |
| 0381 | DRIFSKOTHYLKI, til tæknilegra nota | 1 | 1.2C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0382 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR N.O.S: | 1 | 1.2B |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0383 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR N.O.S: | 1 | 1.4B |  | 1.4 | 178 274 |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0384 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR N.O.S: | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 178 274 |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0385 | 5-NÍTRÓBENSÓTRÍASÓL | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0386 | TRÍNÍTRÓBENSENSÚLFÓNSÝRA | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0387 | TRÍNÍTRÓFLÚORENON | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0388 | TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT) OG TRÍNÍTRÓBENSEN BLANDA eða TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT) OG HEXANÍTRÓSTÍLBEN BLANDA | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0389 | TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT) BLANDA SEM INNIHELDUR TRÍNÍTRÓBENSEN OG HEXANÍTRÓSTÍLBEN | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0390 | TRÍTÓNAL | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0391 | SYKLÓTRÍMETÝLENTRÍNÍTRAMÍN (SYKLÓNÍT, HEXÓGEN, RDX) OG SYKLÓTETRAMETÝLENTETRANÍTRAMÍN (HMX, OKTÓGEN), VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni eða gert ÓVIÐURKVÆMT með a.m.k. 10% (þunga) | 1 | 1.1D |  | 1 | 266 |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0392 | HEXANÍTRÓSTÍLBEIN | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0393 | HEXÓTÓNAL | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0394 | TRÍNÍTRÓRESORSÍNÓL (STÍPNINSÝRA), VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni eða blöndu af vatni og alkahóli | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0395 | FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI | 1 | 1.2J |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0396 | FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI | 1 | 1.3J |  | 1 |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0397 | FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI, með sprengihleðslu | 1 | 1.1J |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0398 | FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI, með sprengihleðslu | 1 | 1.2J |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0399 | SPRENGJUR MEÐ ELDFIMUM VÖKVA, með sprengihleðslu | 1 | 1.1J |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0400 | SPRENGJUR MEÐ ELDFIMUM VÖKVA, með sprengihleðslu | 1 | 1.2J |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0401 | DÍPÍKRÝLSÚLFÍÐ, þurrt eða vætt með minna en 10% (þunga) vatni | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0402 | AMMÓNÍUMPERKLÓRAT | 1 | 1.1D |  | 1 | 152 |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0403 | LOFTLJÓSASPRENGJUR | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0404 | LOFTLJÓSASPRENGJUR | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0405 | MERKIPATRÓNUR | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0406 | DÍNÍTRÓSÓBENSEN | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0407 | TETRASÓL-1-EDIKSÝRA | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0408 | KVEIKIRÖR, með öryggi | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0409 | KVEIKIRÖR, með öryggi | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0410 | KVEIKIRÖR, með öryggi | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0411 | PENTAERÍÞRÍTTETRANÍTRAT (PENTAERÍÞRÍTÓLTETRANÍTRATPETN), með a.m.k. 7% (þunga) vaxi | 1 | 1.1D |  | 1 | 131 |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0412 | SKOTHYLKI FYRIR VOPN með sprengihleðslu | 1 | 1.4E |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0413 | LAUS SKOTHYLKI FYRIR VOPN | 1 | 1.2C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0414 | DRIFHLEÐSLUR FYRIR FALLBYSSUR | 1 | 1.2C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0415 | DRIFHLEÐSLUR | 1 | 1.2C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0417 | FÖST SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN eða LAUS SKOTHYLKI FYRIR SKAMMBYSSUR | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0418 | MERKJABLYS, YFIRBORÐS | 1 | 1.1G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0419 | MERKJABLYS, YFIRBORÐS | 1 | 1.2G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0420 | LOFTLJÓSSPRENGJUR | 1 | 1.1G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0421 | LOFTLJÓSSPRENGJUR | 1 | 1.2G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0424 | ÓVIÐKVÆM SKOTHYLKI með ljósfari | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0425 | ÓVIÐKVÆM SKOTHYLKI með ljósfari | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0426 | SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 1 | 1.2F |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0427 | SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 1 | 1.4F |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0428 | HLUTIR, PYROTEKNISKA, fyrir tæknilegra nota | 1 | 1.1G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0429 | HLUTIR, PYROTEKNISKA, fyrir tæknilegra nota | 1 | 1.2G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0430 | HLUTIR, PYROTEKNISKA, fyrir tæknilegra nota | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0431 | HLUTIR, PYROTEKNISKA, fyrir tæknilegra nota | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0432 | HLUTIR, PYROTEKNISKA, fyrir tæknilegra nota | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0433 | PÚÐURMASSI (PÚÐURPASTA), vættur með a.m.k. 17% (þungi) alkahóli | 1 | 1.1C |  | 1 | 266 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0434 | SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 1 | 1.2G |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0435 | SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0436 | FLUGSKEYTI/ELDFLAUGAR/RAKETTUR með kasthleðslu | 1 | 1.2C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0437 | FLUGSKEYTI/ELDFLAUGAR/RAKETTUR með kasthleðslu | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0438 | FLUGSKEYTI/ELDFLAUGAR/RAKETTUR með kasthleðslu | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0439 | HOLHLEÐSLUR án kveikis | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0440 | HOLHLEÐSLUR án kveikis | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0441 | HOLHLEÐSLUR án kveikis | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0442 | HLEÐSLUR FYRIR TENGISPRENGINGAR, VERSLUNARVARA án sprengiþráðar | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0443 | HLEÐSLUR FYRIR TENGISPRENGINGAR, VERSLUNARVARA án sprengiþráðar | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0444 | HLEÐSLUR FYRIR TENGISPRENGINGAR, VERSLUNARVARA án sprengiþráðar | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0445 | HLEÐSLUR FYRIR TENGISPRENGINGAR, VERSLUNARVARA án sprengiþráðar | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0446 | TÓM SKOTHYLKI, BRENNANLEG ÁN KVEIKIHLEÐSLU | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0447 | TÓM SKOTHYLKI, BRENNANLEG ÁN KVEIKIHLEÐSLU | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0448 | 5-MRERKAPTOTETRASÓL-1-EDIKSÝRA | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0449 | TUNDURSKEYTI MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI með eða án sprengihleðslu | 1 | 1.1J |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0450 | TUNDURSKEYTI MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI, með óvirkan sprengiodd | 1 | 1.3J |  | 1 |  |  | 1 (C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0451 | TUNDURSKEYTI með sprengihleðslu | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0452 | ÆFINGASPRENGJUR, hand eða byssu | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0453 | LÍNURAKETTUR | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0454 | KVEIKIEFNI | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0455 | SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0456 | SPRENGIÞRÆÐIR, RAFMAGNS | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0457 | SPRENGIHLEÐSLUR, bundnar í plast | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0458 | SPRENGIHLEÐSLUR, bundnar í plast | 1 | 1.2D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0459 | SPRENGIHLEÐSLUR, bundnar í plast | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0460 | SPRENGIHLEÐSLUR, bundnar í plast | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0461 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.1B |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0462 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.1C |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0463 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.1D |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0464 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.1E |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0465 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.1F |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0466 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.2C |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0467 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.2D |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0468 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.2E |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0469 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.2F |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0470 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.3C |  | 1 | 178 274 |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0471 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.4E |  | 1.4 | 178 274 |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0472 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 1 | 1.4F |  | 1.4 | 178 274 |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0473 | SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 1 | 1.1A |  | 1 | 178 274 |  | 0 (B) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0474 | SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 1 | 1.1C |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0475 | SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 1 | 1.1D |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0476 | SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 1 | 1.1G |  | 1 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0477 | SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 1 | 1.3C |  | 1 | 178 274 |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0478 | SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 1 | 1.3G |  | 1 | 178 274 |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0479 | SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 1 | 1.4C |  | 1.4 | 178 274 |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0480 | SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 1 | 1.4D |  | 1.4 | 178 274 |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0481 | SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 1 | 1.4S |  | 1.4 | 178 274 |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0482 | SPRENGIFIM EFNI, MJÖG ÓVIÐKVÆM (EFNI, EVI), N.O.S. | 1 | 1.5D |  | 1.5 | 178 274 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0483 | SYKLÓTRÍMETÝLENTRÍNÍTRAMÍN (SYKLÓNÍT, HEXÓGEN, RDX) gert ÓVIÐKVÆMT | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0484 | SYKLÓTETRAMETÝLENTETRANÍTRAMÍN (HMX, OKTÓGEN), gert ÓVIÐKVÆMT | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0485 | SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 178 274 |  | 2 (E) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0486 | HLUTIR, SPRENGIFIMIR, SÉRSTAKLEGA ÓVIÐKVÆMIR (HLUTIR, EVI), N.O.S. | 1 | 1.6N |  | 1.6 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0487 | REYKBLYS | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0488 | ÆFINGARSKOTHYLKI | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0489 | DÍNÍTRÓGLÝKÓLURIL (DINGU) | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0490 | NÍTRÓTRÍASÓLÓN (NTO) | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0491 | DRIFHLEÐSLUR | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0492 | HVELLMERKI FYRIR JÁRNBRAUTIR | 1 | 1.3G |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0493 | HVELLMERKI FYRIR JÁRNBRAUTIR | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0494 | BRUNNBORUNARSKEYTI MEÐ HLEÐSLU til olíuborunar án kveikis | 1 | 1.4D |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0495 | DRIFEFNI, FLJÓTANDI | 1 | 1.3C |  | 1 | 224 |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0496 | OKTÓNAL | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0497 | DRIFEFNI, Á FLJÓTANDI FORMI | 1 | 1.1C |  | 1 | 224 |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0498 | DRIFEFNI, Á FÖSTU FORMI | 1 | 1.1C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0499 | DRIFEFNI, Á FÖSTU FORMI | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0500 | SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS, adapteradir | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0501 | DRIFEFNI, Á FÖSTU FORMI | 1 | 1.4C |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0502 | FLUGSKEYTI/ELDFLAUGAR/RAKETTUR með óviðkvæman odd | 1 | 1.2C |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0503 | GASGJAFAR FYRIR LÍKNARBELGI, PYROTEKNISKA eða BELTISSTREKKJARAR, PYRO | 1 | 1.4G |  | 1.4 | 235 289 |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0504 | 1H-TETRASÓL | 1 | 1.1D |  | 1 |  |  | 1 (B1000C) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0505 | NEYÐARBLYS | 1 | 1.4G |  | 1.4 |  |  | 2 (E) | V2 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0506 | NEYÐARBLYS | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0507 | REYKBLYS | 1 | 1.4S |  | 1.4 |  |  | 4 (E) |  |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 0508 | 1-HÝDROXÝ-BENSÓTRÍASÓL, VATNSFRÍTT, þurrt eða vætt með innan við 20% vatni | 1 | 1.3C |  | 1 |  |  | 1 (C5000D) | V2 V3 |  | CV1 CV2 CV3 | S1 |  |
| 1001 | ACETÝLEN, UPPLEYST | 2 | 4F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 | 239 |
| 1002 | LOFT, ÞJAPPAÐ, (ÞRÝSTILOFT) | 2 | 1A |  | 2.2 | 292 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 |  | 20 |
| 1003 | LOFT, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3O |  | 2.2 +5.1 |  | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 225 |
| 1005 | AMMÓNÍAK, VATNSFRÍTT | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 | 23 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 1006 | ARGON, ÞJAPPAÐ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1008 | BÓRTRÍFLÚORÍÐ, ÞJAPPAÐ | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 1009 | BRÓMTRÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 13B1) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1010 | BÚTANDÍENER, GERT STÖÐUGT eða BÚTANDÍENER OG KOLEFNISHÝDRÍÐ, BLANDA GERÐ STÖÐUG, sem hefur gufuþrýsting sem fer ekki yfir 1,1 MPa (11 bör) og eðlisþunga við 50°C sem er ekki lægri en 0,525 kg/l | 2 | 2F |  | 2.1 | 618 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 |
| 1011 | BÚTAN | 2 | 2F |  | 2.1 | 652 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1012 | 1.2-BÚTEN eða cis-2-BÚTEN eða trans-2-BÚTEN eða BÚTEN,BLÖNDUR | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1013 | KOLDÍOXÍÐ (KOLSÝRA) | 2 | 2A |  | 2.2 | 584 653 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1016 | KOLMÓNOXÍÐ (KOLSÝRLINGUR), ÞJAPPAÐ | 2 | 1TF |  | 2.3 +2.1 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 1017 | KLÓR | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 |
| 1018 | KLÓRDÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 22) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1020 | KLÓRPENTAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 115) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1021 | 1KLÓR-1,2,2,2-TETRAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 124) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1022 | KLÓRTRÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 13) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1023 | KOLEFNISGAS, ÞJAPPAÐ | 2 | 1TF |  | 2.3 +2.1 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 1026 | DÍSÝAN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 1027 | SÝKLÓPRÓPAN | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1028 | DÍKLÓRDÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 12) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1029 | DÍKLÓRFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 21) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1030 | 1,1-DÍFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 152a) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1032 | DÍMETÝLAMÍN, VATNSFRÍTT | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1033 | DÍMETÝLETER | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1035 | ETAN | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1036 | ETÝLAMÍN | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1037 | ETÝLKLÓRÍÐ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1038 | ETEN, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | 223 |
| 1039 | ETÝLMETÝLETER | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1040 | ETÝLENOXÍÐ | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 1040 | ETÝLENOXÍÐ MEÐ KÖFNUNAREFNI með upp að 1 Mpa (10 bör) heildarþrýsting við 50 °C | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 1041 | ETÝLENOXÍÐ OG KOLDÍOXÍÐ, BLANDA, með yfir 9% en þó ekki meira en 87% etýlenoxíð | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 |
| 1043 | ÁBURÐUR, LAUSN, með óbundið ammóníak | 2 | 4A |  | 2.2 | 642 |  | (E) |  |  |  |  |  |
| 1044 | SLÖKKVITÆKI, með þjappað eða þétta lofttegund | 2 | 6A |  | 2.2 | 225 594 |  | 3 (E) |  |  | CV9 |  |  |
| 1045 | FLÚOR, ÞJAPPAÐ | 2 | 1TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  |
| 1046 | HELÍUM, ÞJAPPAÐ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1048 | VETNISBRÓMÍÐ, VATNSFRÍTT | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 1049 | VETNI, ÞJAPPAÐ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1050 | VETNISKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 1051 | SÝANVETNI, GERT STÖÐUGT, með hámark 3% vatni | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 603 |  | 0 (D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S10 S14 |  |
| 1052 | VETNISFLÚORÍÐ, VATNSFRÍTT | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 CV34 | S14 | 886 |
| 1053 | BRENNISTEINSVETNI | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 1055 | ÍSÓBÚTÝLEN | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1056 | KRYPTON, ÞJAPPAÐ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1057 | KVEIKJARI eða HYLKI Í KVEIKJARA (sígarettu-), inniheldur eldfima lofttegund | 2 | 6F |  | 2.1 | 201 654 |  | 2 (D) |  |  | CV9 | S2 |  |
| 1058 | ÞÉTTAR LOFTTEGUNDIR, ekki eldfimar, undir þrýstingi með köfnunarefni, koldíoxíði eða lofti | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1060 | METÝLASETÝLEN OG PRÓPADÍEN, BLANDA GERÐ STÖÐUG eins og t.d. blanda P1 eða P2 | 2 | 2F |  | 2.1 | 581 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 |
| 1061 | METÝLAMÍN, VATNSFRÍTT | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1062 | METÝLBRÓMÍÐ | 2 | 2T |  | 2.3 | 23 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 |
| 1063 | METÝLKLÓRÍÐ (KÆLIMIÐILL R 40) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1064 | METÝLMERKAPTAN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 1065 | NEON, ÞJAPPAÐ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1066 | KÖFNUNAREFNI, ÞJAPPAÐ | 2 | 1A |  | 2.2 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1067 | KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐ | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 |
| 1069 | NÍTRÓSÝLKLÓRÍÐ | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  |
| 1070 | DÍKÖFNUNAROXÍÐ (GLAÐLOFT) | 2 | 2O |  | 2.2 +5.1 | 584 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 25 |
| 1071 | OLÍUGAS, ÞJAPPAÐ | 2 | 1TF |  | 2.3 +2.1 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 1072 | SÚREFNI, ÞJAPPAÐ | 2 | 1O |  | 2.2 +5.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 25 |
| 1073 | SÚREFNI, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3O |  | 2.2 +5.1 |  | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 225 |
| 1075 | JARÐGAS, ÞJAPPAÐ | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 583 639 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1076 | FOSGEN | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 1077 | PRÓPÝLEN | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1078 | KÆLIMIÐILL, N.O.S., sem blanda F1, F2 eða F3 | 2 | 2A |  | 2.2 | 274 582 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1079 | BRENNISTEINSDÍOXÍÐ | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 1080 | BRENNISTEINSHEXAFLÚORÍÐ | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1081 | TETRAFLÚORETÝLEN, GERT STÖÐUGT | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 |
| 1082 | TRÍFLÚORKLÓRETÝLEN, GERT STÖÐUGT | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 1083 | TRÍMETÝLAMÍN, VATNSFRÍTT | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1085 | VÍNÝLBRÓMÍÐ, GERT STÖÐUGT | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 |
| 1086 | VÍNÝLKLÓRÍÐ, GERT STÖÐUGT | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 |
| 1087 | METÝLVÍNÝLETER, GERT STÖÐUGT | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 |
| 1088 | ASETAL | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1089 | ASETALDEHÝÐ | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1090 | ASETÓN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1091 | ASETÓNOLÍUR | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1092 | AKRÓLEIN, GERT STÖÐUGT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1093 | AKRÝLNÍTRÍL, GERT STÖÐUGT | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 1098 | ALLÝLALKAHÓL | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1099 | ALLÝLBRÓMÍÐ | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 1100 | ALLÝLKLÓRÍÐ | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 1104 | AMÝLASETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1105 | PENTANÓL | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1105 | PENTANÓL | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1106 | AMÝLAMÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1106 | AMÝLAMÍN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 1107 | AMÝLKLÓRÍÐ | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1108 | 1-PENTEN (n-AMÝL) | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1109 | AMÝFORMÍAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1110 | n-AMÝLMETÝLKETÓN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1111 | AMÝLMERKAPTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1112 | AMÝLNÍTRAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1113 | AMÝLNITRIT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1114 | BENSEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1120 | BÚTANÓL | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1120 | BÚTANÓL | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1123 | BÚTÝLASETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1123 | BÚTÝLASETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1125 | n-BÚTÝLAMÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1126 | 1-BRÓMBÚTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1127 | KLÓRBÚTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1128 | n-BÚTÝLFORMÍAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1129 | BÚTÝRALDEHÝÐ | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1130 | KAMFEROLÍA | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1131 | KOLDÍSÚLFÍÐ | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 1133 | LÍM, með eldfimum vökva | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1133 | LÍM, með eldfimum vökva (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1133 | LÍM, með eldfimum vökva (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1133 | LÍM, með eldfimum vökva | 3 | F1 | III | 3 | 640E | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1133 | LÍM, með eldfimum vökva (með blossamark undir 23 °C og tregfljótandi) (suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1133 | LÍM, með eldfimum vökva (með blossamark undir 23 °C og tregfljótandi) (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1133 | LÍM, með eldfimum vökva (með blossamark undir 23 °C og tregfljótandi) (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1134 | KLÓRBENSEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1135 | ETÝLENKLÓRHÝDRÍN | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1136 | EIMUÐ TJARA , ELDFIM | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1136 | EIMUÐ TJARA, ELDFIM | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1139 | YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur) | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1139 | YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1139 | YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), ), (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1139 | YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur) | 3 | F1 | III | 3 | 640E | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1139 | YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (blossamark undir 23°C, ekki tregfljótand, suðumark undir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1139 | YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (með blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1139 | YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1143 | KRÓTONALDEHÝÐ GERT STÖÐUGT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 324 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1144 | KRÓTONÝLEN | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 1145 | SÝKLÓHEXAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1146 | SÝKLÓPENTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1147 | DEKAHÝDRÓNAFTALEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1148 | DÍASETONALKÓHÓL | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1148 | DÍASETONALKÓHÓL | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1149 | DÍBÚTÝLETER | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1150 | 1.2-DÍKLÓRETÝLEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1152 | DÍKLÓRPENTAN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1153 | ETÝLENGLÝKÓLDÍETÝLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1153 | ETÝLENGLÝKÓLDÍETÝLETER | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1154 | DÍETÝLAMÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1155 | DÍETÝLETER (ETÝLETER, ETER) | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1156 | DÍETÝLKETÓN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1157 | DÍÍSÓBÚTÝLKETÓN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1158 | DÍSÓPRÓPÝLAMÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1159 | DÍÍSÓPRÓPÝLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1160 | DÍMETÝLAMÍN, VATNSLAUSN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1161 | DÍMETÝLKARBÓNAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1162 | DÍMETÝLDÍKLÓRSÍLAN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 |
| 1163 | DÍMETÝLHÝDRASÍN, ósymmetrískt | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1164 | DÍMETÝLSÚLFÍÐ | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1165 | DÍOXAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1166 | DÍOXÓLAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1167 | DÍVÍNÝLETER, stöðugur | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 1169 | ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKT, FLJÓTANDI | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1169 | ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKT, FLJÓTANDI, (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1169 | ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKT, FLJÓTANDI, (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1169 | ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKT, FLJÓTANDI | 3 | F1 | III | 3 | 601 640E | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1169 | ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKT, FLJÓTANDI, (blossamark undir 23°C, ekki tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640F | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1169 | ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKT, FLJÓTANDI, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640G | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1169 | ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKT, FLJÓTANDI, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa ) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640H | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1170 | ETANÓL, (ETÝLALKAHÓL) eða ETANÓLLAUSN (ETÝLALKAHÓLLAUSN) | 3 | F1 | II | 3 | 144 601 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1170 | ETANÓL, (ETÝLALKAHÓL) eða ETANÓLLAUSN (ETÝLALKAHÓLLAUSN) | 3 | F1 | III | 3 | 144 601 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1171 | ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETER | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1172 | ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETERASETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1173 | ETÝLASETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1175 | ETÝLBENSEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1176 | ETÝLBÓRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1177 | ETÝLBÚTÝLASETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1178 | 2-ETÝLBÚTÝRALDEHÝÐ | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1179 | ETÝLBÚTÝLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1180 | ETÝLBÚTÝRAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1181 | ETÝLKLÓRASETAT | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 1182 | ETÝLKLÓRFORMÍAT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1183 | ETÝLDÍKLÓRSÍLAN | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 |  | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X338 |
| 1184 | ETÝLENDÍKLÓRÍÐ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 1185 | ETÝLENÍMÍN, STÖÐUGT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1188 | ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETER | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1189 | ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETERASETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1190 | ETÝLFORMÍAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1191 | OKTÝLALDEHÝÐ | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1192 | ETÝLLAKTAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1193 | METÝLETÝLKETÓN (ETÝLMETÝLKETÓN) | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1194 | ETÝLNÍTRITLAUSN | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 1195 | ETÝLPRÓPÍÓNAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1196 | ETÝLTTRÍKLÓRSÍLAN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 |
| 1197 | ÚTDRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1197 | ÚTDRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1197 | ÚTDRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 601 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1197 | ÚTDRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI | 3 | F1 | III | 3 | 601 640E | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1197 | ÚTDRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640F | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1197 | ÚTDRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640G | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1197 | ÚTDRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 601 640H | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1198 | FORMALDEHÝÐLAUSN (FORMALÍN ), ELDFIM | 3 | FC | III | 3 +8 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 1199 | FURALDEHÝÐ | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 1201 | FINKELOLÍA | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1201 | FINKELOLÍA | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1202 | DÍSELOLÍA eða HÚSHITUNAROLÍA (LÉTT) (blossamark að hámarki 61 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 640K | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1202 | DÍSELOLÍA sem uppfyllir EN 590:2004 staðal eða HÚSHITUNAROLÍA (LÉTT) (með blossamark í samræmi við EN 590:2004) | 3 | F1 | III | 3 | 640L | AT | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1202 | DÍSELOLÍA eða HÚSHITUNAROLÍA (LÉTT), (blossamark yfir 61 °C til og með 100 °C) | 3 | F1 | III | 3 | 640M | AT | 3 (D/E) |  |  |  |  | 30 |
| 1203 | BENSÍN | 3 | F1 | II | 3 | 243 534 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1204 | NÍTRÓGLYSERÍN, LAUSN Í ALKAHÓLI með að hámarki 1% nítróglyserín | 3 | D | II | 3 | 601 |  | 2 (B) |  |  |  | S2 S14 |  |
| 1206 | HEPTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1207 | HEXALDEHÝÐ | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1208 | HEXAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1210 | PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitaþynnar og -leysiefni), eldfimir | 3 | F1 | I | 3 | 163 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1210 | PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitaþynnar og -leysiefni), eldfimir, (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1210 | PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitaþynnar og -leysiefni), eldfimir, (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1210 | PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitaþynnar og -leysiefni), eldfimir | 3 | F1 | III | 3 | 163 640E | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1210 | PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitaþynnar og -leysiefni), eldfimir, (tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640F | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1210 | PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitaþynnar og -leysiefni), eldfimir, (tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640G | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1210 | PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitaþynnar og -leysiefni), eldfimir, (tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640H | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1212 | ÍSÓBÚTANÓL (ÍSÓBÚTÝLALKAHÓL) | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1213 | ÍSÓBÚTÝLASETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1214 | ÍSÓBÚTÝLAMÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1216 | ÍSÓOKTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1218 | ÍSÓPREN, ST | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 1219 | ÍSÓPRÓPANÓL (ÍSÓPRÝLALKAHÓL) | 3 | F1 | II | 3 | 601 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1220 | ÍSÓPRÓPÝLASETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1221 | ÍSÓPRÓPÝLAMÍN | 3 | FC | I | 3 +8 |  | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1222 | ÍSÓPRÓPÝLNÍTRAT | 3 | F1 | II | 3 |  |  | 2 (E) |  |  |  | S2 S20 |  |
| 1223 | KERÓSEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1224 | KETÓN, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1224 | KETÓN, N.O.S., (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1224 | KETÓN, FLJÓTANDI, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1228 | MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, EITRAÐ, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, EITRAÐAR, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 1228 | MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, EITRAÐ, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, EITRAÐAR, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 |
| 1229 | MESITÝLOXÍÐ | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1230 | METANÓL (METÝLALKAHÓL), (tréspíri) | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 279 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 1231 | METÝLASETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1233 | METÝLAMÝLASETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1234 | METÝLAL | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1235 | METÝLAMÍN, VATNSLAUSN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1237 | METÝLBÚTÝRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1238 | METÝLKLÓRFORMÍAT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1239 | KLÓRDÍMETÝLETER | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1242 | METÝLDÍKLÓRSÍLAN | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 |  | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X338 |
| 1243 | METÝLFORMÍAT | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1244 | METÝLHÝDRASÍN | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1245 | METÝLÍSÓBÚTÝLKETÓN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1246 | METÝLÍSÓPRÓPÝLENKETÓN, ST | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 1247 | METÝLMETAKRÝLAT, EINLIÐA, ST | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 1248 | METÝLPRÓPÍÓNAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1249 | METÝLPRÓPÝLKETÓN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1250 | METÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 |
| 1251 | METÝLVÍNÝLKETÓN, ST | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 639 |
| 1259 | NIKKELKARBÓNÝL, ST | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1261 | NÍTRÓMETAN | 3 | F1 | II | 3 |  |  | 2 (E) |  |  |  | S2 S20 |  |
| 1262 | OKTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1263 | MÁLNING (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni) | 3 | F1 | I | 3 | 163 650 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1263 | MÁLNING (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640C 650 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1263 | MÁLNING (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni), (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 163 640D 650 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1263 | MÁLNING (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640E 650 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1263 | MÁLNING (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni), (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 163 640F 650 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1263 | MÁLNING (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni), (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir | 3 | F1 | III | 3 | 163 640G 650 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1263 | MÁLNING (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni), (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuþrýstingur við 50 °C yfi | 3 | F1 | III | 3 | 163 640H 650 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1264 | PARALDEHÝÐ | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1265 | PENTAN, fljótandi | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1265 | PENTAN, fljótandi | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1266 | ILMEFNI, með eldfim leysiefni | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1266 | ILMEFNI, með eldfim leysiefni, (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1266 | ILMEFNI, með eldfim leysiefni, (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1266 | ILMEFNI, með eldfim leysiefni | 3 | F1 | III | 3 | 640E | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1266 | ILMEFNI, með eldfim leysiefni, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1266 | ILMEFNI, með eldfim leysiefni, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1266 | ILMEFNI, með eldfim leysiefni, (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1267 | JARÐOLÍA | 3 | F1 | I | 3 | 649 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1267 | JARÐOLÍA (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C 649 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1267 | JARÐOLÍA (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D 649 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1267 | JARÐOLÍA | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1268 | JARÐOLÍUEIMUR, N.O.S. eða JARÐOLÍUEIMUNARVÖRUR, N.O.S. | 3 | F1 | I | 3 | 649 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1268 | JARÐOLÍUEIMUR, N.O.S. eða JARÐOLÍUEIMUNARVÖRUR, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C 649 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1268 | JARÐOLÍUEIMUR, N.O.S. eða JARÐOLÍUEIMUNARVÖRUR, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D 649 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1268 | JARÐOLÍUEIMUR, N.O.S. eða JARÐOLÍUEIMUNARVÖRUR, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1272 | PINEOLÍA | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1274 | n-PRÓPANÓL, (PRÓPÝLALKAHÓL, VENJULEGT) | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1274 | n-PRÓPANÓL, (PRÓPÝLALKAHÓL, VENJULEGT) | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1275 | PRÓPÍONALDEHÝÐ | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1276 | n-PRÓPÝLASETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1277 | PRÓPÝLAMÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1278 | 1-KLÓRPRÓPAN (PRÓPÝLKLÓRÍÐ) | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1279 | 1,2-DÍKLÓRPRÓPAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1280 | PRÓPÝLENOXÍÐ | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1281 | PRÓPÝLENFORMÍAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1282 | PÝRIDÍN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1286 | Hartsolía | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1286 | Hartsolía (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1286 | Hartsolía, (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1286 | Hartsolía | 3 | F1 | III | 3 | 640E | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1286 | Hartsolía, (tregfljótandi, blossamark undir 23°C, suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1286 | Hartsolía,(blossamark undir 23 °C, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1286 | Hartsolía, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1287 | GÚMMÍLAUSN | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1287 | GÚMMÍLAUSN, (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1287 | GÚMMÍLAUSN, (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1287 | GÚMMÍLAUSN, (ekki tregfljótandi) | 3 | F1 | III | 3 | 640E | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1287 | GÚMMÍLAUSN, (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1287 | GÚMMÍLAUSN, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 °C, suðumark yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1287 | GÚMMÍLAUSN, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuþrýstingur að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1288 | BRÚNKOLAOLÍA | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1288 | BRÚNKOLAOLÍA | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1289 | NATRÍUMMETÝLAT, LAUSN í alkahóli | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1289 | NATRÍUMMETÝLAT, LAUSN í alkahóli | 3 | FC | III | 3 +8 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 1292 | TETRAETÝLSÍLIKAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1293 | JURTASEYÐI, LÆKNISFRÆÐILEG | 3 | F1 | II | 3 | 601 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1293 | JURTASEYÐI, LÆKNISFRÆÐILEG | 3 | F1 | III | 3 | 601 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1294 | TÓLÚEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1295 | TRÍKLÓRSÍLAN | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 |  | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X338 |
| 1296 | TRÍETÝLAMÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1297 | TRÍMETÝLAMÍN, VATNSLAUSN, að hámarki 50% (þunga) trímetýlamín | 3 | FC | I | 3 +8 |  | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1297 | TRÍMETÝLAMÍN, VATNSLAUSN, að hámarki 50% (þunga) trímetýlamín | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1297 | TRÍMETÝLAMÍN, VATNSLAUSN, að hámarki 50% (þunga) trímetýlamín | 3 | FC | III | 3 +8 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 1298 | TRÍMETÝLKLÓRSÍLAN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 |
| 1299 | TERPENTÍNA | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1300 | ÞYNNIR | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1300 | ÞYNNIR | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1301 | VÍNÝLASETAT, ST | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 1302 | ETÝLVÍNÝLETER, ST | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 1303 | VÍNÝLIDENKLÓRÍÐ, ST | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 1304 | ÍSÓBÚTÝLVÍNÝLETER, ST | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 1305 | VÍNÝLTRÍKLÓRSÍLAN, ST | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 |
| 1306 | FÚAVÖRN, FLJÓTANDI, (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1306 | FÚAVÖRN, FLJÓTANDI,, (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1306 | FÚAVÖRN, FLJÓTANDI | 3 | F1 | III | 3 | 640E | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1306 | FÚAVÖRN, FLJÓTANDI,, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1306 | FÚAVÖRN, FLJÓTANDI,, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1306 | FÚAVÖRN, FLJÓTANDI,, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufuþrýstingur að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1307 | XÝLEN og XÝLENAFLEIÐUR | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1307 | XÝLEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1308 | SIRKÓNÍUM Í ELDFIMUM VÖKVA | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1308 | SIRKÓNÍUM Í ELDFIMUM VÖKVA (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1308 | SIRKÓNÍUM Í ELDFIMUM VÖKVA (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1308 | SIRKÓNÍUM Í ELDFIMUM VÖKVA | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1309 | ÁLDUFT, HÚÐAÐ | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 |
| 1309 | ÁLDUFT, HÚÐAÐ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 1310 | AMMÓNÍUMPÍKRAT, VÆTT með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 1312 | BORNEÓL | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 1313 | KALSÍUMRESÍNAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) | V12 | VV1 |  |  | 40 |
| 1314 | KALSÍUMRESÍNAT, BRÁÐIÐ | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 1318 | KÓBOLTRESÍNAT, ÚTFELLT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) | V12 | VV1 |  |  | 40 |
| 1320 | DÍNÍTRÓFENÓL, VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 |  |  | 1 (B) |  |  | CV28 | S14 |  |
| 1321 | DÍNÍTRÓFENÓLAT, VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 |  |  | 1 (B) |  |  | CV28 | S14 |  |
| 1322 | DÍNÍTRÓRESORSÍNÓL, VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 1323 | JÁRNSERÍUM | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 249 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 |
| 1324 | FILMUR, NÍTRÓSELLULÓSA, gelatienruð, ekki afgangar | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  |  | 3 (E) |  |  |  |  |  |
| 1325 | ELDFIM FÖST EFNI, LÍFRÆN, N.O.S. | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 |
| 1325 | ELDFIM FÖST EFNI, LÍFRÆN, N.O.S. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 1326 | HAFNÍUMDUFT, VÆTT með a.m.k. 25% (þunga) vatni | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 40 |
| 1327 | HEY, HÁLMUR eða BUSHA | 4.1 | F1 |  | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328 | HEXAMÉTÝLENTETRAAMÍN | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 1330 | MANGANRESÍNAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) | V12 | VV1 |  |  | 40 |
| 1331 | STORMELDSPÝTUR, "STRIKE ANYWHERE" | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 |  | 4 (E) |  |  |  |  |  |
| 1332 | METALDEHÝÐ | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 1333 | SERÍUM, plötur o.fl. | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  |  | 2 (E) | V11 |  |  |  |  |
| 1334 | NAFTALEN, HRÁTT eða NAFTALEN, HREINT | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 501 | AT | 3 (E) |  | VV2 |  |  | 40 |
| 1336 | NÍTRÓGÚANÍDÍN (PÍKRÍT), VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 1337 | NÍTRÓSTERKJA, VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 1338 | FOSFÓR, ÓKRISTALLAÐUR | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 1339 | FOSFÓRHEPTASÚLFÍÐ (P4S7), án guls og hvíts fosfórs | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 40 |
| 1340 | FOSFÓRPENTASÚLFÍÐ (P2S5),án guls og hvíts fosfórs | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 602 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 1341 | FOSFÓRSESKVISÚLFÍÐ (P4S3) án guls og hvíts fosfórs | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 40 |
| 1343 | FOSFÓRTRÍSÚLFÍÐ (P4S6) án guls og hvítsfosfórs | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 602 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 40 |
| 1344 | TRÍNÍTRÓFENÓL, VÆTTUR með a.m.k. 30% (þungi) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 1345 | GÚMMÍAFGANGAR, malaðir, duftað eða kornað | 4.1 | F1 | II | 4.1 |  | AT | 4 (E) | V11 |  |  |  | 40 |
| 1346 | KÍSILDUFT, ÓKRISTALLAÐ | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 32 | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 1347 | SILFURPÍKRAT, VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 1348 | NATRÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLAT, vætt með a.m.k. 15% (þunga) vatni | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 |  |  | 1 (B) |  |  | CV28 | S14 |  |
| 1349 | NATRÍUMPÍKRAMAT, VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 1350 | BRENNISTEINN | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 242 | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 1352 | TÍTANDUFT, VÆTT með a.m.k. 25% (þunga) vatni | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 40 |
| 1353 | ÞRÆÐIR, IMPR MEÐ LÁGNÍTRERUÐUM SELLULÓSA, N.O.S. eða VEFNAÐUR IMPR. MEÐ LÁGNÍTRERUÐUM SELLULÓSA, N.O.S. | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 274 502 |  | 3 (E) |  |  |  |  |  |
| 1354 | TRÍNÍTRÓBENSEN, VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 1355 | TRÍNÍTRÓBENSÓSÝRA, VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 1356 | TRÍNÍTRÓTÓLÚEN, VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 1357 | ÞVAGNÍTRAT (UREANÍTRAT), VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 | 227 |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 1358 | SIRKÓNÍUMDUFT, VÆTT með a.m.k. 25% (þunga) vatni | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 586 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 40 |
| 1360 | KALSÍUMFOSFÍÐ | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  |
| 1361 | KOLEFNI eða KÍMREYKUR (úr dýr- eða jurtaríkinu) | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 V13 |  |  |  | 40 |
| 1361 | KOLEFNI eða KÍMREYKUR (úr dýr- eða jurtaríkinu) | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | AT | 4 (E) | V1 V13 | VV4 |  |  | 40 |
| 1362 | VIRKT KOLEFNI (VIRKT KOL) | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 646 | AT | 4 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 1363 | KOPRA | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 1364 | BÓMULLARAFGANGAR, OLÍUBLAUTIR | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 1365 | BÓMULL, VÆTTUR (RAKUR) | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 1369 | p-DÍNÍTRÓSÓDÍMETÝLANILÍN | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 1372 | TREFJAR, DÝRA, eða TREFJAR, JURTA, BRENNDAR, votar eða rakar | 4.2 | S2 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1373 | ÞRÆÐIR eða VEFNAÐUR, DÝRA-, JURTA- eða FRAMLEIDDIR, N.O.S., impr. með olíu | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 1374 | FISKIMJÖL (FISKIÚRGANGUR), ÓSTÖÐUGUR | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 300 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 40 |
| 1376 | JÁRNOXÍÐ, NOTAÐ | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 1378 | MÁLMHVATI, VÆTT með sýnilega ofgnótt af vökva | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 40 |
| 1379 | PAPPÍR, MEÐHÖNDLAÐUR MEÐ ÓMETTAÐRI OLÍU, ekki nægjanlega þurrkaður (þ.m.t. karbónpappír) | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 1380 | PENTABÓRAN | 4.2 | ST3 | I | 4.2 +6.1 |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV28 | S20 | 333 |
| 1381 | FOSFÓR, HVÍTUR eða GULUR, Í VATNI eða Í LAUSN | 4.2 | ST3 | I | 4.2 +6.1 | 503 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV28 | S20 | 46 |
| 1381 | FOSFÓR, HVÍTUR eða GULUR, ÞURR | 4.2 | ST4 | I | 4.2 +6.1 | 503 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV28 | S20 | 46 |
| 1382 | KALÍUMSÚLFÍÐ, VATNSFRÍTT eða KALÍUMSÚLFÍÐ með innan við 30% kristalvatn | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 1383 | PÝROFOR MÁLMUR, N.O.S. eða PYROFOR MÁLMLEG, N.O.S. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 43 |
| 1384 | NATRÍUMDÍTÍONÍT (NATRÍUMHÝDRÓSÚLFÍT) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 1385 | NATRÍUMSÚLFÍÐ, VATNSFRÍTT eða NATRÍUMSÚLFÍÐ með innan við 30% kristalvatn | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 1386 | FRÆKÖKUR sem innihalda yfir 1,5% (þunga) olíu og að hámarki 11% (þunga) raka | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 1387 | ULLARÚRGANGUR, VOTUR | 4.2 | S2 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1389 | ALKALÍMÁLMAMALGAN | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 274 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 |
| 1390 | ALKALÍMÁLMAMÍÐ | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 182 274 505 | AT | 0 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 |
| 1391 | ALKALÍMÁLMDREIFUR eða DREIFUR af ALKALÍSKUM JARÐMÁLMUM, blossamark yfir 60°C | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 183 274 506 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 |
| 1391 | ALKALÍMÁLMDREIFUR eða DREIFUR af ALKALÍSKUM JARÐMÁLMUM, blossamark ekki yfir 60°C | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 | 182 183 274 506 | FL | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X323 |
| 1392 | AMALGAN af ALKALÍSKUM JAÐMÁLMUM | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 183 274 506 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 |
| 1393 | LEG af ALKALÍSKUM JARÐMÁLMUM, N.O.S. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 183 274 506 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 |
| 1394 | ÁLKARBÍÐ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 | VV5 | CV23 |  | 423 |
| 1395 | ÁLKÍSILJÁRNDUFT | 4.3 | WT2 | II | 4.3 +6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | 462 |
| 1396 | ÁLDUFT, EKKI HÚÐAÐ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 |
| 1396 | ÁLDUFT, EKKI HÚÐAÐ | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | AT | 3 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 |
| 1397 | ÁLFOSFÍÐ | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 | 507 |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  |
| 1398 | ÁLKÍSILDUFT, EKKI HÚÐAÐ | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 37 | AT | 3 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 |
| 1400 | BARÍUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 |
| 1401 | KALSÍUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 |
| 1402 | KALSÍUMKARBÍÐ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 1402 | KALSÍUMKARBÍÐ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 | VV5 | CV23 |  | 423 |
| 1403 | KALSÍUMSÝANAMÍÐ með yfir 0.1% (þunga) kalsíumkarbíð | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 38 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 1404 | KALSÍUMHÝDRÍÐ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 1405 | KALSÍUMSILISÍÐ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 | VV7 | CV23 |  | 423 |
| 1405 | KALSÍUMSILISÍÐ | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | AT | 3 (E) | V1 | VV5 VV7 | CV23 |  | 423 |
| 1407 | SESÍUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 1408 | KÍSILJÁRN með yfir 30% (þunga) en innan við 90 % (þunga) kísil | 4.3 | WT2 | III | 4.3 +6.1 | 39 | AT | 3 (E) | V1 | VV1 | CV23 CV28 |  | 462 |
| 1409 | MÁLMHÝDRÍÐ, VATNSVIRK, N.O.S. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 508 |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 1409 | MÁLMHÝDRÍÐ, VATNSVIRK, N.O.S. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 508 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 1410 | LITÍUMÁLHÝDRÍÐ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 1411 | LITÍUMÁLHÝDRÍÐ Í ETER | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 |  |
| 1413 | LITÍUMBÓRHÝDRÍÐ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 1414 | LITÍUMHÝDRÍÐ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 1415 | LITÍUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 1417 | KÍSILLITÍUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 |
| 1418 | MAGNESÍUMDUFT eða DUFT ÚR MgLEG | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 1418 | MAGNESÍUMDUFT eða DUFT ÚR MgMÁLMBLÖNDU | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 1418 | MAGNESÍUMDUFT eða DUFT ÚR MgMÁLMBLÖNDU | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 |  | AT | 3 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 |
| 1419 | MAGNESÍUMÁLFOSFÍÐ | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  |
| 1420 | KALÍUMMÁLMBLANDA | 4.3 | W1 | I | 4.3 |  | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 |
| 1421 | ALKALÍMÁLMBLANDA, FLJÓTANDI, N.O.S. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 274 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 |
| 1422 | KALÍUM-NATRÍUMLEG | 4.3 | W1 | I | 4.3 |  | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 |
| 1423 | RÚBIDÍUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 1426 | NATRÍUMBÓRHÝDRÍÐ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 1427 | NATRÍUMHÝDRÍÐ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 1428 | NATRÍUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 1431 | NATRÍUMMETÝLAT | 4.2 | SC4 | II | 4.2 +8 |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 48 |
| 1432 | NATRÍUMFOSFÍÐ | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  |
| 1433 | TINFOSFÍÐ | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  |
| 1435 | SINKASKA | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | AT | 3 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 |
| 1436 | SINKDUFT eða SINKRYK | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 1436 | SINKDUFT eða SINKRYK | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 |
| 1436 | SINKDUFT eða SINKRYK | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 |  | AT | 3 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 |
| 1437 | SIRKÓNÍUMHÝDRÍÐ | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 40 |
| 1438 | ÁLNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1439 | AMMÓNÍUMDÍKRÓMAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 1442 | AMMÓNÍUMPERKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 152 |  | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 |
| 1444 | AMMÓNÍUMPERSÚLFAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1445 | BARÍUMKLÓRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 1446 | BARÍUMNÍTRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 1447 | BARÍUMPERKLÓRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 | S23 | 56 |
| 1448 | BARÍUMPERMANGANAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 1449 | BARÍUMPEROXÍÐ | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 1450 | BRÓMÖT, ÓLÍFRÆM, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 604 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1451 | SESÍUMNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1452 | KALSÍUMKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1453 | KALSÍUMKLÓRÍT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 1454 | KALSÍUMNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 208 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1455 | KALSÍUMPERKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 |
| 1456 | KALSÍUMPERMANGANAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 |
| 1457 | KALSÍUMPEROXÍÐ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 |
| 1458 | BÓRAT og KLÓRBÓRATBLÖNDUR | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1458 | BÓRAT og KLÓRBÓRATBLÖNDUR | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1459 | KLÓRAT OG MAGNES'IUMKLÓRIÐ, BLANDAÐ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1459 | KLÓRAT OG MAGNES'IUMKLÓRIÐ, BLANDAÐ | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1461 | KLÓRÖT, ÓLÍFRÆN, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 605 | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1462 | KLÓRÍT, ÓLÍFRÆN, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 509 606 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 |
| 1463 | KRÓMTRÍOXÍÐ, VATNSFRÍ (krómsýra á föstu formi) | 5.1 | OTC | II | 5.1 +6.1 +8 | 510 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 |  | 568 |
| 1465 | DÍDYMÍUMNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1466 | (JÁRN(III)NÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1467 | GUANÍDÍNN'ITRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1469 | BLÝNÍTRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 1470 | BLÝPERKLÓRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 | S23 | 56 |
| 1471 | LITÍUMHÝPÓKLÓRÍT, ÞURRT eða LITÍUMHÝPÓKLÓRÍT BLÖNDUR | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 1472 | LITÍUMPEROXÍÐ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 |
| 1473 | MAGNESÍUMBRÓMAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1474 | MAGNESÍUMNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 332 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1475 | MAGNESÍUMPERKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 |
| 1476 | MAGNESÍUMPEROXÍÐ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 |
| 1477 | ÓLÍFRÆN NÍTRÖT N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 511 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 1477 | ÓLÍFRÆN NÍTRÖT N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 511 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1479 | ELDNÆRANDI FAST EFNI N.O.S. | 5.1 | O2 | I | 5.1 | 274 |  | 1 (E) | V10 |  | CV24 | S20 |  |
| 1479 | ELDNÆRANDI FAST EFNI N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 1479 | ELDNÆRANDI FAST EFNI N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 1481 | ÓLÍFRÆN PERKLÓRÖT N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 |
| 1481 | ÓLÍFRÆN PERKLÓRÖT N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 | S23 | 50 |
| 1482 | PERMANGANÖT N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 608 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 |
| 1482 | PERMANGANÖT N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 608 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 1483 | ÓLÍFRÆN PEROXÍÐ N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 |
| 1483 | ÓLÍFRÆN PEROXÍÐ N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 1484 | KALÍUMBRÓMAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1485 | KALÍUMKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1486 | KALÍUMNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1487 | BLANDA AF KALÍUMNÍTRAT OG NATRÍUMNÍTRIT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 607 | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1488 | KALÍUMNÍTRIT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1489 | KALÍUMPERKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 |
| 1490 | KALÍUMPERMANGANAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 1491 | KALÍUMPEROXÍÐ | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  |  | 1 (E) | V10 V12 |  | CV24 | S20 |  |
| 1492 | KALÍUMPERSÚLFAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1493 | SILFURNÍTRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1494 | NATRÍUMBRÓMAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1495 | NATRÍUMKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1496 | NATRÍUMKLÓRÍT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 1498 | NATRÍUMNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1499 | NATRÍUMNÍTRAT OG KALÍUMNÍTRAT, BLANDA | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1500 | NATRÍUMNÍTRIT | 5.1 | OT2 | III | 5.1 +6.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 1502 | NATRÍUMPERKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 |
| 1503 | NATRÍUMPERMANGANAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 |
| 1504 | NATRÍUMPEROXÍÐ | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  |  | 1 (E) | V10 |  | CV24 | S20 |  |
| 1505 | NATRÍUMPERSÚLFAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1506 | STRONTÍUMKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1507 | STRONTÍUMNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1508 | STRONTÍUMPERKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 | VV8 | CV24 | S23 | 50 |
| 1509 | STRONTÍUMPEROXÍÐ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 |
| 1510 | TETRANÍTRÓMETAN | 5.1 | OT1 | I | 5.1 +6.1 | 609 | AT | 1 (B/E) | V5 |  | CV24 CV28 | S20 | 559 |
| 1511 | KARBAMÍÐVETNISPEROXÍÐ (ÞVAGEFNISVETNISPEROXÍÐ) | 5.1 | OC2 | III | 5.1 +8 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 58 |
| 1512 | SINKAMMÓNÍUMNÍTRIT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 1513 | SINKKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 1514 | SINKNÍTRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 1515 | SINKPERMANGANAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 |
| 1516 | SINKPEROXÍÐ | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 50 |
| 1517 | SIRKÓNÍUMPÍKRAMAT, VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 1541 | ASETONSÝANHÝDRÍN, GERT STÖÐUGT | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 669 |
| 1544 | ALKALÓÍÐAR, FASTIR N.O.S. eða ALKALÓÍÐSÖLT, FÖST, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1544 | ALKALÓÍÐAR, FASTIR N.O.S. eða ALKALÓÍÐSÖLT, FÖST, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1544 | ALKALÓÍÐAR, FASTIR N.O.S. eða ALKALÓÍÐSÖLT, FÖST, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1545 | ALLÝLÍSÓSÝANAT, GERT STÖÐUGT | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 639 |
| 1546 | AMMÓNÍUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1547 | ANILÍN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1548 | ANILÍNHÝDRÓKLÓRÍÐ | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1549 | ANTIMONSAMBAND, ÓLÍFRÆNT, FAST FORM, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 45 274 512 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1550 | ANTIMONLAKTAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1551 | ANTIMONKALÍUMTARTRAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1553 | ARSENSÝRA, FLJÓTANDI | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1554 | ARSENSÝRA, FAST FORM | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1555 | ARSENBRÓMÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1556 | ARSENSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt ( hér undir arsenöt, arsenít og arsensúlfíð) | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1556 | ARSENSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt ( hér undir arsenöt, arsenít og arsensúlfíð) | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1556 | ARSENSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt ( hér undir arsenöt, arsenít og arsensúlfíð) | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1557 | ARSENSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt ( hér undir arsenöt, arsenít og arsensúlfíð) | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1557 | ARSENSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt ( hér undir arsenöt, arsenít og arsensúlfíð) | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1557 | ARSENSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt ( hér undir arsenöt, arsenít og arsensúlfíð) | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1558 | ARSEN | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1559 | ARSENPENTAOXÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1560 | ARSENTRÍKLÓRÍÐ | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1561 | ARSENTRÍOXÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1562 | ARSENRYK | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1564 | BARÍUMSAMBAND, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 177 274 513 587 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1564 | BARÍUMSAMBAND, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 177 274 513 587 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1565 | BARÍUMSÝANÍÐ | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1566 | BERYLLÍUMSAMBAND, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 514 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1566 | BERYLLÍUMSAMBAND, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 514 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1567 | BERYLLÍUM, DUFT | 6.1 | TF3 | II | 6.1 +4.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 64 |
| 1569 | BRÓMASETON | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 1570 | BRÚSÍN | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1571 | BARÍUMASÍÐ, VÆTT með a.m.k. 50% (þunga) vatni | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 | 568 |  | 1 (B) |  |  | CV28 | S14 |  |
| 1572 | KAKODYLSÝRA | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1573 | KALKARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1574 | KALKARSENAT OG KALKARSENIT, BLANDA, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1575 | KALKSÝANÍÐ | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1577 | KLÓRDÍNÍTRÓBENSEN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1578 | KLÓRDÍNÍTRÓBENSEN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1579 | 4-KLÓR-o-TOLÚIDÍNHÝDRÓKLÓRÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1580 | KLÓRPIKRÍN | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1581 | KLÓRPIKRÍN OG METÝLBRÓMÍÐ, BLANDA með yfir 2% klórpikrín | 2 | 2T |  | 2.3 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 |
| 1582 | KLÓRPIKRÍN OG MTÝLKLÓRÍÐ, BLANDA | 2 | 2T |  | 2.3 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 |
| 1583 | KLÓRPIKRÍN, BLANDA, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 315 515 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1583 | KLÓRPIKRÍN, BLANDA, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 515 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1583 | KLÓRPIKRÍN, BLANDA, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 515 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1585 | KOPARASETOARSENIT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1586 | KOPARARSENIT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1587 | KOPARSÝANÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1588 | SÝANÍÐ, ÓLÍFRÆN, Á FÖSTU FORMI; N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 47 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1588 | SÝANÍÐ, ÓLÍFRÆN, Á FÖSTU FORMI; N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 47 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1588 | SÝANÍÐ, ÓLÍFRÆN, Á FÖSTU FORMI; N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 47 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1589 | SÝANÓGENKLÓRÍÐ, GERT STöÐUGT | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  |
| 1590 | DÍKLÓRANILÍN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1591 | o-DÍKLÓRBENSEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1593 | DÍKLÓRMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 516 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1594 | DÍETÝLSÚLFAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1595 | DÍMETÝLSÚLFAT | 6.1 | TC1 | I | 6.1 +8 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 |
| 1596 | DÍNÍTRÓANILÍN | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1597 | DÍNÍTRÓBENSEN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1597 | DÍNÍTRÓBENSEN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1598 | DÍNÍTRÓ-o-KRESÓL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1599 | DÍNÍTRÓFENÓLLAUSN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1599 | DÍNÍTRÓFENÓLLAUSN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1600 | DÍNÍTRÓTÓLÚEN, BRÁÐIN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 0 (D/E) |  |  | CV13 | S9 S19 | 60 |
| 1601 | SÓTTHREINSUNAREFNI, ÁFÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1601 | SÓTTHREINSUNAREFNI, ÁFÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1601 | SÓTTHREINSUNAREFNI, ÁFÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1602 | LITAREFNI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1602 | LITAREFNI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1602 | LITAREFNI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1603 | ETÝLBRÓMASETAT | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 1604 | ETÝLENDÍAMÍN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 1605 | 1,2-DÍBRÓMETAN (ETÝLENDÍBRÓMÍÐ) | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1606 | JÁRN(III)ARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1607 | JÁRN(III)ARSENÍT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1608 | JÁRN(II)ARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1611 | HEXAETÝLTETRAFOSFAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1612 | HEXAETÝLTETRAFOSFAT OG ÞJAPPAÐ GAS, BLANDA | 2 | 1T |  | 2.3 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 |
| 1613 | VETNISSÝANÍÐ, VATNSLAUSN, með mest 20% (þunga) vetnissýaníð | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 48 | FL | 0 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1614 | VETNISSÝANÍÐ, GERT STÖÐUGT, upptekið í gljúpt óvirkt efni, og inniheldur minna en 3% (þunga) vatn | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 603 |  | 0 (D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S10 S14 |  |
| 1616 | BLÝASETAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1617 | BLÝARSENÖT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1618 | BLÝARSENÍT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1620 | BLÝSÝANÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1621 | LONDON FJÓLUBLÁR | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1622 | MAGNESÍUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1623 | KVIKASILFUR(II)ARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1624 | KVIKASILFUR(II)KLÓRÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1625 | KVIKASILFUR(II)NÍTRAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1626 | KALÍUMKVIKASILFUR(II) SÝANÍÐ | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1627 | KNIKASILFUR(I)NÍTRAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1629 | KVIKASILFUR(II)ASETAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1630 | KVIKASILFUR(II)AMMÓNÍUM KLÓRÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1631 | KVIKASILFUR(II)BENSÓAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1634 | KVIKASILFURBRÓMÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1636 | KVIKASILFUR(II)SÝANÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1637 | KVIKASILFUR(II)GLÚKÓNAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1638 | KVIKASILFUR(II)JOÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1639 | KVIKASILFURNÚKLEAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1640 | KVIKASILFUR(II)ÓLEAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1641 | KVIKASILFUR(II)OXÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1642 | KVIKASILFUROXÝSÝANÍÐ, GERT ÓVIÐKVÆMT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1643 | KALÍUMKVIKASILFUR(II)JOÐÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1644 | KVIKASILFURSALISÝLAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1645 | KVIKASILFUR(II)SÚLFAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1646 | KVIKASILFUR(II)ÞÍÓSÝANAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1647 | METÝLBRÓMÍÐ OG 1,2-DÍBRÓMETAN (ETÝLENDÍBRÓMÍÐ), BLANDA, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1648 | ASETÓNÍTRÍL | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1649 | ANTIBANKEFNI FYRIR ELDSNEYTI, blossamark yfir 60°C | 6.1 | T3 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1649 | ANTIBANKEFNI FYRIR ELDSNEYTI, blossamark ekki yfir 60°C | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1650 | Beta-NAFÝLAMÍN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1651 | NAFTÝLÞÍÓKARBAMÍÐ (NAFTÝLÞÍÓÞVAGEFNI) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1652 | NAFTÝLKARBAMÍÐ (NAFTÝLÞVAGEFNI) | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1653 | NIKKELSÝANÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1654 | NIKÓTÍN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1655 | NIKÓTÍNSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. eða NIKÓTÍNEFNABLANDA, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1655 | NIKÓTÍNSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. eða NIKÓTÍNEFNABLANDA, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1655 | NIKÓTÍNSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. eða NIKÓTÍNEFNABLANDA, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1656 | NIKÓTÍNVETNISKLÓRÍÐ, FLJÓTANDI eða Í LAUSN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1656 | NIKÓTÍNVETNISKLÓRÍÐ, FLJÓTANDI eða Í LAUSN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1657 | NIKÓTÍNSALISÝLAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1658 | NIKÓTÍNSÚLFATLAUSN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1658 | NIKÓTÍNSÚLFATLAUSN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1659 | NIKÓTÍNTARTRAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1660 | KÖFNUNAREFNISOXÍÐ ÞJAPPAÐ | 2 | 1TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  |
| 1661 | NÍTRÓANILÍN (o-,m,-p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1662 | NÍTRÓBENSEN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1663 | NÍTRÓFENÓL (o-,m-,p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1664 | NÍTRÓTÓLÚEN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1665 | NÍTRÓXÝLEN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1669 | PENTAKLÓRETAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1670 | PERKLÓRMETANÓL (PERKLÓRMETYLMERKAFTAN) | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1671 | FENÓL, ÁFÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1672 | FENÝLKARBÝLAMÍNKLÓRÍÐ | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1673 | FENÝLENDÍAMÍN (o-,m-,p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1674 | FENÝLKVIKASILFUR(II)ASETAT | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1677 | KALÍUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1678 | KALÍUMARSENÍT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1679 | KALÍUMKOPAR(I)SÝANÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1680 | KALÍUMSÝANÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1683 | SILFURARSENÍT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1684 | SILFURSÝANÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1685 | NATRÍUMARSENAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1686 | NATRÍUMARSENÍT, VATNSLAUSN | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1686 | NATRÍUMARSENÍT, VATNSLAUSN | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1687 | NATRÍUMASÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  |  | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 |  |
| 1688 | NATRÍUMKAKÓDÝLAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1689 | NATRÍUMSÝANÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1690 | NATRÍUMFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1691 | STRONTÍUMARSENÍT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1692 | STRYKNÍN eða STRYKNÍNSÖLT | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1693 | TÁRAGASEFNI, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1693 | TÁRAGASEFNI, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1694 | BRÓMBENSÝLSÝANÍÐ, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 138 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1695 | KLÓRASETON, GERT STÖÐUGT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1697 | KLÓRASETÓFENON, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1698 | DÍFENÝLAMÍNKLÓRARSÍN | 6.1 | T3 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1699 | DÍFENÝLKLÓRARSÍN, FLJÓTANDI | 6.1 | T3 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1700 | TÁRAGASKERTI | 6.1 | TF3 | II | 6.1 +4.1 |  |  | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 |  |
| 1701 | XÝLILBRÓMÍÐ, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1702 | 1,1,2,2-TETRAKLÓRETAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1704 | TETRAETÝLDIÞÍÓPÝRÓFOSFAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1707 | ÞALLÍUMSAMBAND, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1708 | TÓLÚDÍN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1709 | 2,4-TÓLÚÝLENDÍAMÍN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1710 | TRÍKLÓRETÝLEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1711 | XÝLIDÍN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1712 | SÍNKARSENAT eða SÍNKARSENÍT eða SÍNKARSENAT OG SÍNKARSENÍT, BLANDA | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1713 | SÍNKSÝANÍÐ | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1714 | SÍNKFOSFÍÐ | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S14 |  |
| 1715 | EDIKSÝRUANHÝDRÍÐ | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 1716 | ASETÝLBRÓMÍÐ | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1717 | ASETÝLKLÓRÍÐ | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 |
| 1718 | BÚTÝLFOSFAT | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1719 | ÆTANDI ALKALÍSKUR (BASÍSKUR) VÖKVI, N.O.S. | 8 | C5 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1719 | ÆTANDI ALKALÍSKUR (BASÍSKUR) VÖKVI, N.O.S. | 8 | C5 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1722 | ALLÝLKLÓRFORMÍAT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 668 |
| 1723 | ALLÝLJOÐ | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1724 | ALLÝLTRÍKLÓRSÍLAN, GERT STÖÐUGT | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | X839 |
| 1725 | ÁLBRÓMÍÐ, VATNSFRÍTT | 8 | C2 | II | 8 | 588 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1726 | ÁLKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT | 8 | C2 | II | 8 | 588 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1727 | AMMÓNÍUMVETNISDÍFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 8 | C2 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1728 | PENTÝLTRÍKLÓRSÍLAN (AMÝLTRÍKLÓRSÍLAN) | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1729 | ANÍSÓÝLKLÓRÍÐ | 8 | C4 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1730 | ANTIMONPENTAKLÓRÍÐ, FLJÓTANDI | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1731 | ANTIMONPENTAKLÓRÍÐ, LAUSN | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1731 | ANTIMONPENTAKLÓRÍÐ, LAUSN | 8 | C1 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1732 | ANTIMONPENTAFLÚORÍÐ | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 1733 | ANTIMONTRÍKLÓRÍÐ | 8 | C2 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1736 | BENSÓÝLKLÓRÍÐ | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1737 | BENSÝLBRÓMÍÐ | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 1738 | BENSÝLKLÓRÍÐ | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 1739 | BENSÝLKLÓRFORMÍAT | 8 | C9 | I | 8 |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 1740 | VETNISFLÚORÍÐ, N.O.S. | 8 | C2 | II | 8 | 274 517 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1740 | VETNISFLÚORÍÐ, N.O.S. | 8 | C2 | III | 8 | 274 517 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 1741 | BÓRTRÍKLÓRÍÐ | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 1742 | BÓRTRÍFLÚORÍÐEDIKSÝRU KOMPLEX, FLJÓTANDI | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1743 | BÓRTRÍFLÚORÍÐPRÓPÓNSÝRU KOMPLEX, FLJÓTANDI | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1744 | BRÓM eða BRÓMLAUSN | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | 886 |
| 1745 | BRÓMPENTAFLÚORÍÐ | 5.1 | OTC | I | 5.1 +6.1 +8 |  | AT | 1 (B/E) |  |  | CV24 CV28 | S14 | 568 |
| 1746 | BRÓMTRÍFLÚORÍÐ | 5.1 | OTC | I | 5.1 +6.1 +8 |  | AT | 1 (B/E) |  |  | CV24 CV28 | S14 | 568 |
| 1747 | BÚTÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | X83 |
| 1748 | KALKHÝPÓKLÓRÍT, ÞURRT eða KALKHÝPÓKLÓRÍT, BLANDA, ÞURR, með meira en 39% virkan klór (8,8% virkt súrefni) | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 313 314 589 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV35 |  | 50 |
| 1748 | KALKHÝPÓKLÓRÍT, ÞURRT eða KALKHÝPÓKLÓRÍT, BLANDA, ÞURR, með meira en 39% virkan klór (8,8% virkt súrefni) | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 316 589 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV35 |  | 50 |
| 1749 | KLÓRTRÍFLÚORÍÐ | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 |
| 1750 | KLÓREDIKSÝRULAUSN | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 1751 | KLÓREDIKSÝRA, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | TC2 | II | 6.1 +8 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 1752 | KLÓRASETÝLKLÓRÍÐ | 6.1 | TC1 | I | 6.1 +8 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 |
| 1753 | KLÓRPENTÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1754 | KLÓRSÚLFONSÝRA (með eða án brennisteinstríoxíðs) | 8 | C1 | I | 8 |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 |
| 1755 | KRÓMSÝRULAUSN | 8 | C1 | II | 8 | 518 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1755 | KRÓMSÝRULAUSN | 8 | C1 | III | 8 | 518 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1756 | KRÓM(III)FLÚORÍÐ Á FÖSTU FORMI | 8 | C2 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1757 | KRÓM(III)FLÚORÍÐLAUSN | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1757 | KRÓM(III)FLÚORÍÐLAUSN | 8 | C1 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1758 | KRÓMOXÝKLÓRÍÐ | 8 | C1 | I | 8 |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 |
| 1759 | ÆTANDI FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C10 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 |
| 1759 | ÆTANDI FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C10 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1759 | ÆTANDI FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C10 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 1760 | ÆTANDI VÖKVI, N.O.S. | 8 | C9 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 1760 | ÆTANDI VÖKVI, N.O.S. | 8 | C9 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1760 | ÆTANDI VÖKVI, N.O.S. | 8 | C9 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1761 | KOPAR(II)ETÝLENDÍAMÍNLAUSN | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 1761 | KOPAR(II)ETÝLENDÍAMÍNLAUSN | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 1762 | SYKLÓHEXENÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1763 | SYKLÓHEXÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1764 | DÍKLÓREDIKSÝRA | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1765 | DÍKLÓRASETÝLKLÓRÍÐ | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1766 | DÍKLÓRFENÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1767 | DÍETÝLDÍKLÓRSÍLAN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | X83 |
| 1768 | DÍFLÚORFOSFÓRSÝRA, VATNSFRÍ | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1769 | DÍFENÝLDÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1770 | DÍFENÝLBRÓMMETAN (DÍFENÝLMETÝLBRÓMÍÐ) | 8 | C10 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1771 | DÓDESÝLTRÍKLóRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1773 | JÁRRN(III)KLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT | 8 | C2 | III | 8 | 590 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 1774 | SLÖKKVITÆKJAHLEÐSLUR, ætandi vökvi | 8 | C11 | II | 8 |  |  | 2 (E) |  |  |  |  |  |
| 1775 | FLÚORBÓRSÝRA | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1776 | FLÚORFOSFÓRSÝRA, VATNSFRÍ | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1777 | FLÚORSÚLFONSÝRA | 8 | C1 | I | 8 |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 1778 | FLÚORSÍLISÍLSÝRA | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1779 | MAURASÝRA | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 1780 | FÚMARÝLKLÓRÍÐ | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1781 | HEXADESÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1782 | HEXAFLÚORFOSFÓRSÝRA | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1783 | HEXAMETÝLENDÍAMÍNLAUSN | 8 | C7 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1783 | HEXAMETÝLENDÍAMÍNLAUSN | 8 | C7 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1784 | HEXÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1786 | FLÚSSÚRA OG BRENNISTEINSSÝRA; BLANDA | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | 886 |
| 1787 | VETNISJOÐÍÐLAUSN | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1787 | VETNISJOÐÍÐLAUSN | 8 | C1 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1788 | VETNISBRÓMÍÐLAUSN | 8 | C1 | II | 8 | 519 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1788 | VETNISBRÓMÍÐLAUSN | 8 | C1 | III | 8 | 519 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1789 | SALTSÝRA | 8 | C1 | II | 8 | 520 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1789 | SALTSÝRA | 8 | C1 | III | 8 | 520 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1790 | FLÚSSÝRA með meira en 85% vetnisflúoríð | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 | 640I | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | 886 |
| 1790 | FLÚSSÝRA með meira en 60%, en minna en 85% vetnisflúoríð | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 | 640J | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | 886 |
| 1790 | FLÚSSÝRA með minna en 60% vetnisflúoríð | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 1791 | HÝPÓKLÓRÍÐLAUSN | 8 | C9 | II | 8 | 521 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1791 | HÝPÓKLÓRÍÐLAUSN | 8 | C9 | III | 8 | 521 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1792 | JOÐMÓNÓKLÓRÍÐ | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1793 | ÍSÓPRÓPÝLFOSFAT | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1794 | BLÝSÚLFAT með yfir 3% fría sýru | 8 | C2 | II | 8 | 591 | AT | 2 (E) | V11 | VV9 |  |  | 80 |
| 1796 | NÍTRERSÝRA með yfir 50% saltpéturssýru | 8 | CO1 | I | 8 +5.1 |  | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 | 885 |
| 1796 | NÍTRERSÝRA með undir 50% saltpéturssýru | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1798 | SALTPÉTURSSÝRA OG SALTSÝRA, BLANDA (kóngavatn) | 8 | COT | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1799 | NÓNÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1800 | OKTADESÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1801 | OKTÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1802 | PERKLÓRSÝRA með undir 50% (þunga) sýru | 8 | CO1 | II | 8 +5.1 | 522 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 85 |
| 1803 | FENÓLSÚLFÓNSÝRA, FLJÓTANDI | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1804 | FENÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1805 | FOSFÓRSÝRULAUSN | 8 | C1 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1806 | FOSFÓRPENTAKLÓRÍÐ | 8 | C2 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1807 | FOSFÓRPENTOXÍÐ | 8 | C2 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1808 | FOSFÓRTRÍBRÓMÍÐ | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1809 | FOSFÓRTRÍKLÓRÍÐ | 6.1 | TC3 | I | 6.1 +8 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 |
| 1810 | FOSFÓROXÝKLÓRÍÐ | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1811 | KALÍUMVETNISFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 8 | CT2 | II | 8 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 1812 | KALÍUMFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1813 | KALÍUMHÝDROXÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 8 | C6 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1814 | KALÍUMHÝDROKÍÐLAUSN | 8 | C5 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1814 | KALÍUMHÝDROKÍÐLAUSN | 8 | C5 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1815 | PRÓPÍONÝLKLÓRÍÐ | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1816 | PRÓPÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | X83 |
| 1817 | PÝRÓSÚLFURÝLKLÓRÍÐ | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1818 | SÍLISÍUMTETRAKLÓRÍÐ | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1819 | NATRÍUMALÚMÍNATLAUSN | 8 | C5 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1819 | NATRÍUMALÚMÍNATLAUSN | 8 | C5 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1823 | NATRÍUMHÝDROXÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 8 | C6 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1824 | NATRÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 8 | C5 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1824 | NATRÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 8 | C5 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1825 | NATRÍUMMÓNOXÍÐ | 8 | C6 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1826 | NÍTRERSÝRA, NOTUÐ með yfir 50% saltpéturssýru | 8 | CO1 | I | 8 +5.1 | 113 | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 | 885 |
| 1826 | NÍTRERSÝRA, NOTUÐ með undir 50% saltpéturssýru | 8 | C1 | II | 8 | 113 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1827 | TIN(IV)KLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1828 | BRENNISTEINSKLÓRÍÐ | 8 | C1 | I | 8 |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 |
| 1829 | BRENNISTEINSTRÍOXÍÐ, GERT STÖÐUGT | 8 | C1 | I | 8 | 623 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 |
| 1830 | BRENNISTEINSSÝRA með yfir 51% sýru | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1831 | BRENNISTEINSSÝRA, RJÚKANDI | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | X886 |
| 1832 | BRENNISTEINSSÝRA, NOTUÐ | 8 | C1 | II | 8 | 113 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1833 | BRENNISTEINSSÝRLINGUR | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1834 | SÚLFÚRÝLKLÓRÍÐ | 8 | C1 | I | 8 |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 |
| 1835 | TETRAMETÝLAMMÓNÍUM-HÝDROXÍÐLAUSN | 8 | C7 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1835 | TETRAMETÝLAMMÓNÍUM-HÝDROXÍÐLAUSN | 8 | C7 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1836 | ÞÍÓNÍLKLÓRÍÐ | 8 | C1 | I | 8 |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 |
| 1837 | ÞÍÓFOSFÓRÝLKLÓRÍÐ | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1838 | TÍTANTETRAKLÓRÍÐ | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 1839 | TRÍKLÓREDIKSÝRA | 8 | C4 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1840 | SINKKLÓRÍÐLAUSN | 8 | C1 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1841 | ASETALDEHÝÐAMMÓNÍAK | 9 | M11 | III | 9 |  | AT | 3 (E) |  | VV3 |  |  | 90 |
| 1843 | AMMÓNÍUMDÍNÍTRÓ-o-CRESÓLAT, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1845 | KOLTVÍSÝRINGUR, Á FÖSTU FORMI (ÞURRÍS) | 9 | M11 | FELLUR EKKI UNDIRADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1846 | KOLEFNISTETRAKLÓRÍÐ (TETRAKLÓRMETAN) | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1847 | KALÍUMSÚLFÍÐ, VÆTT með a.m.k. 30% krystalvatni | 8 | C6 | II | 8 | 523 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1848 | PRÓPÍONSÝRA | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1849 | NATRÍUMSÚLFÍÐ, VÆTT með a.m.k. 30% kristalvatni | 8 | C6 | II | 8 | 523 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1851 | LYF, FLJÓTANDI, EITRUÐ, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 221 274 601 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1851 | LYF, FLJÓTANDI, EITRUÐ, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 221 274 601 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1854 | BARÍUMMÁLMBLÖNDUR, SJÁLTENDRANDI | 4.2 | S4 | I | 4.2 |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 43 |
| 1855 | KALK, SJÁLFTENDRANDI eða KALKMÁLMBLÖNDUR, SJÁLFTENDRANDI | 4.2 | S4 | I | 4.2 |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  |
| 1856 | KLÚTAR, OLÍUBLAUTIR | 4.2 | S2 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1857 | TEXTÍLÚRGANGUR, VOTUR | 4.2 | S2 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1858 | HEXAFLÚORPRÓPÝLEN (KÆLIMIÐILL R 1216) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1859 | SILISÍUMTETRAFLÚORÍÐ | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 1860 | VÍNYLFLÚORÍÐ | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 |
| 1862 | ETÝLKRÓTÓNAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1863 | FLUGVÉLAELDSNEYTI | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1863 | ÞOTUELDSNEYTI, FLUGVÉLA-, (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1863 | ÞOTUELDSNEYTI, FLUGVÉLA-, (gufuþrýstingur við 50°C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1863 | ÞOTUELDSNEYTI, FLUGVÉLA- | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1865 | n-PRÓPÝLNÍTRAT | 3 | F1 | II | 3 |  |  | 2 (E) |  |  |  | S2 S20 |  |
| 1866 | HARPIKSLAUSN, eldfim | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1866 | HARPIKSLAUSN, eldfim (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1866 | HARPIKSLAUSN, eldfim (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1866 | HARPIKSLAUSN, eldfim (gufuþrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640E | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1866 | HARPIKSLAUSN, eldfim | 3 | F1 | III | 3 | 640F | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1866 | HARPIKSLAUSN, eldfim (blossamark undir 23°C, gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1866 | HARPIKSLAUSN, eldfim (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50°C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1868 | DEKABÓRAN | 4.1 | FT2 | II | 4.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV28 |  | 46 |
| 1869 | MAGNESÍUM EÐA MAGNESÍUMMÁLMBLÖNDUR með meira en 50% magnesíum sem pillur spæni eða ræmur | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 59 | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 1870 | KALÍUMBÓRHÝDRÍÐ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 1871 | TÍTANHÝDRÍÐ | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 40 |
| 1872 | BLÝDÍOXÍÐ | 5.1 | OT2 | III | 5.1 +6.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 1873 | PERKLÓRSÝRA með meira en 50% (þunga) en mest 72% (þunga) sýru | 5.1 | OC1 | I | 5.1 +8 | 60 | AT | 1 (B/E) |  |  | CV24 | S20 | 558 |
| 1884 | BARÍUMOXÍÐ | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1885 | BENSIDÍN | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1886 | BENSÝLIDENKLÓRÍÐ | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1887 | BRÓMKLÓRMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1888 | TRÍKLÓRMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1889 | SÝANÓGENBRÓMÍÐ | 6.1 | TC2 | I | 6.1 +8 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 |
| 1891 | ETÝLBRÓMÍÐ | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1892 | ETÝLDÍKLÓRARSÍN | 6.1 | T3 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1894 | FENÝLKVIKASILFUR(II)HÝDROXÍÐ | 6.1 | T3 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1895 | FENÝLKVIKASILFUR(II)NÍTRAT | 6.1 | T3 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1897 | TETRAKLÓRETÝLEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1898 | ASETÝLJOÐÍÐ | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1902 | DÍÍSÓOKTÝLFOSFAT | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1903 | SÓTTHREINSIEFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S.0 | 8 | C9 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 1903 | SÓTTHREINSIEFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S.0 | 8 | C9 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1903 | SÓTTHREINSIEFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S.0 | 8 | C9 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1905 | SELENSÝRA | 8 | C2 | I | 8 |  | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 |
| 1906 | ÚRGANGSSÝRA | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1907 | NATRÓNKALK með meira en 4% natríumhýdroxíð | 8 | C6 | III | 8 | 62 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 1908 | KLÓRÍÐLAUSN | 8 | C9 | II | 8 | 521 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1908 | KLÓRÍÐLAUSN | 8 | C9 | III | 8 | 521 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1910 | KALKOXÍÐ | 8 | C6 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1911 | DÍBÓRAN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  |
| 1912 | METÝLKLÓRÍÐ OG DÍKLÓRMETAN, BLANDA | 2 | 2F |  | 2.1 | 228 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1913 | NEON, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 |
| 1914 | BÚTÝLPRÓPÍÓNÖT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1915 | SYKLÓHEXANON | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1916 | 2,2’-DÍKLÓRDÍETÝLETER | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 1917 | ETÝLAKRÝLAT, GERTSTÖÐUGT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 1918 | ÍSÓPRÓPÝLBENSEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1919 | METÝLAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 1920 | NÓNANER | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1921 | PRÓPÝLENÍMÍN, GERT STÖÐUGT | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 1922 | PÝRRÓLÍDÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 1923 | KALKDÍÞÍÓNÍT (KALKVETNISSÚLFÍÐ) | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 1928 | METÝLMAGNESÍUMBRÓMÍÐ Í ETÝLETER | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 |  | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X323 |
| 1929 | KALÍUMDÍÞÍÓNÍT (KALÍUMVETNISSÚLFÍT | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 1931 | SINKDÍÞÍÓNÍT (SINKVETNISSÚLFÍÐ) | 9 | M11 | III | 9 |  | AT | 3 (E) |  | VV3 |  |  | 90 |
| 1932 | SIRKÓNÍUMÚRGANGUR | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 1935 | SÝANÍÐLAUSN, N.O.S. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 525 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 1935 | SÝANÍÐLAUSN, N.O.S. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 525 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 1935 | SÝANÍÐLAUSN, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 525 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 1938 | BRÓMEDIKSÝRULAUSN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1938 | BRÓMEDIKSÝRULAUSN | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1939 | FOSFÓROXÝBRÓMÍÐ | 8 | C2 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 1940 | ÞÍÓGLÝKÓLSÝRA | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 1941 | DÍBRÓMDÍFLÚORMETAN | 9 | M11 | III | 9 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 90 |
| 1942 | AMMÓNÍUMNÍTRAT með mest 0,2% brennanlegt efni, þar með lífræn efni reiknuð sem kolefni, og laust við önnur íblöndunarefni | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 306 611 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 | S23 | 50 |
| 1944 | ÖRYGGISELDSPÝTUR (lítil hefti, bréf eða öskjur) | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 |  | 4 (E) |  |  |  |  |  |
| 1945 | VAXELDSPÝTUR | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 |  | 4 (E) |  |  |  |  |  |
| 1950 | ÚÐABRÚSAR, kæfandi | 2 | 5A |  | 2.2 | 190 327 625 |  | 3 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  |  |
| 1950 | ÚÐABRÚSAR, ætandi | 2 | 5C |  | 2.2 +8 | 190 327 625 |  | 1 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  |  |
| 1950 | ÚÐABRÚSAR, ætandi, eldnærandi | 2 | 5CO |  | 2.2 +5.1 +8 | 190 327 625 |  | 1 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  |  |
| 1950 | ÚÐABRÚSAR, eldfimir | 2 | 5F |  | 2.1 | 190 327 625 |  | 2 (D) | V14 |  | CV9 CV12 | S2 |  |
| 1950 | ÚÐABRÚSAR, eldfimir, ætandi | 2 | 5FC |  | 2.1 +8 | 190 327 625 |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 | S2 |  |
| 1950 | ÚÐABRÚSAR, eldnærandi | 2 | 5O |  | 2.2 +5.1 | 190 327 625 |  | 3 (E) | V14 |  | CV9 CV12 |  |  |
| 1950 | ÚÐABRÚSAR, eitraðir | 2 | 5T |  | 2.2 +6.1 | 190 327 625 |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 |  |  |
| 1950 | ÚÐABRÚSAR, eitraðir, ætandi | 2 | 5TC |  | 2.2 +6.1 +8 | 190 327 625 |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 |  |  |
| 1950 | ÚÐABRÚSAR, eitraðir, eldfimir | 2 | 5TF |  | 2.1 +6.1 | 190 327 625 |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 | S2 |  |
| 1950 | ÚÐABRÚSAR, eitraðir, eldfimir, ætandi | 2 | 5TFC |  | 2.1 +6.1 +8 | 190 327 625 |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 | S2 |  |
| 1950 | ÚÐABRÚSAR, eitraðir, eldnærandi | 2 | 5TO |  | 2.2 +5.1 +6.1 | 190 327 625 |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 |  |  |
| 1950 | ÚÐABRÚSAR, ætandi, eldnærandi | 2 | 5TOC |  | 2.2 +5.1 +6.1 +8 | 190 327 625 |  | 1 (D) | V14 |  | CV9 CV12 CV28 |  |  |
| 1951 | ARGON, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 |
| 1952 | ETÝLENOXÍÐ OG KOLSÝRA, BLANDA með minna en 9% etýlenoxíð | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1953 | ÞJAPPAÐ GAS, EITRAÐ, ELDFIMT, N.O.S. | 2 | 1TF |  | 2.3 +2.1 | 274 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 1954 | ÞJAPPAÐ GAS, ELDFIMT, N.O.S. | 2 | 1F |  | 2.1 | 274 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1955 | ÞJAPPAÐ GAS, EITRAÐ, N.O.S. | 2 | 1T |  | 2.3 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 |
| 1956 | ÞJAPPAÐ GAS, N.O.S. | 2 | 1A |  | 2.2 | 274 292 567 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1957 | DETERÍUM, ÞJAPPAÐ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1958 | 1,2-DÍKLÓR-1,1,2,2-TETRAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R114) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1959 | 1,1-DÍFLÚORETÝLEN (KÆLIMIÐILL R 1132a) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 |
| 1961 | ETAN, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | 223 |
| 1962 | ETÝLEN | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1963 | HELÍUM, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 |
| 1964 | KOLEFNISVETNI, GASBLANDA, ÞJÖPPUÐ, N.O.S. | 2 | 1F |  | 2.1 | 274 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1965 | KOLEFNISVETNI, GASBLANDA, YFIRÞÉTT, N.O.S. eins og t.d. blöndurnar A, A01, A02, A0, A1, B1, B2 og C | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 583 652 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1966 | VETNI, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | 223 |
| 1967 | SKORDÝRAVARNAREFNI, EITRAÐ, Á GASFORMI, N.O.S. | 2 | 2T |  | 2.3 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 |
| 1968 | SKORDÝRAVARNAREFNI, Á GASFORMI, N.O.S. | 2 | 2A |  | 2.2 | 274 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1969 | ÍSÓBÚTAN | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1970 | KRYPTON, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 |
| 1971 | METAN, ÞJAPPAÐ, eða NÁTTÚRUGAS, ÞJAPPAÐ, með háu metaninnihaldi | 2 | 1F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1972 | METAN, KÆLT, FLJÓTANDI eða NÁTTÚRUGAS, KÆLT, FLJÓTANDI með háu metaninnihaldi | 2 | 3F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | 223 |
| 1973 | KLÓRDÍFLÚORMETAN OG KLÓRPENTAFLÚORETAN, BLANDA með fast suðumark, með ca. 49% klórdíflúormetan (KÆLIMIÐILL R502 | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1974 | KLÓRDÍFLÚORBRÓMMETAN (KÆLIMIÐILL R 12B1) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1975 | KÖFNUNAREFNISOXÍÐ OG DÍKÖFNUNAREFNISTETRAOXÍÐ,BLANDA (KÖFNUNAREFNISOXÍÐ OG KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐ; BLANDA) | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  |
| 1976 | OKTAFLÚORSYKLÓBÚTAN (KÆLIMIÐILL RC318) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1977 | KÖFNUNAREFNI, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 |
| 1978 | PRÓPAN | 2 | 2F |  | 2.1 | 652 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 1982 | TETRAFLÚORMETAN KÆLIMIÐILL R 14) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1983 | 1-KLÓR-2,2,2-TRÍFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R133a) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1984 | TRÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R23) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 1986 | ALKÓHÓL, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 1986 | ALKÓHÓL, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 1986 | ALKÓHÓL, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 |
| 1987 | ALKÓHÓL, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1987 | ALKÓHÓL, N.O.S. gufuþrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1987 | ALKÓHÓL, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1988 | ALDEHÝÐ, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 1988 | ALDEHÝÐ, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 1988 | ALDEHÝÐ, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 |
| 1989 | ALDEHÝÐ, N.O.S. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1989 | ALDEHÝÐ, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1989 | ALDEHÝÐ, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50°C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1989 | ALDEHÝÐ, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1990 | BENSALDEHÝÐ | 9 | M11 | III | 9 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 90 |
| 1991 | KLÓRÓPREN, GERT STÖÐUGT | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 1992 | ELDFIMUR VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 1992 | ELDFIMUR VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 1992 | ELDFIMUR VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 |
| 1993 | ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1993 | ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1993 | ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50°C ekki yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1993 | ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 640E | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1993 | ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (blossamark undir 23°C, tregfljótandi; suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 640F | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1993 | ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi), (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 640G | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1993 | ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, gufuþrýstingur að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 640H | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1994 | JÁRNPENTAKARBÓNÝL | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 1999 | TJARA, FLJÓTANDI, hér undir vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik, (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1999 | TJARA, FLJÓTANDI, hér undir vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik, (gufuþrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 1999 | TJARA, FLJÓTANDI, hér undir vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik | 3 | F1 | III | 3 | 640E | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 1999 | TJARA, FLJÓTANDI, hér undir vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og stungubik (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640F | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1999 | TJARA, FLJÓTANDI, hér undir vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C) | 3 | F1 | III | 3 | 640G | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 1999 | TJARA, FLJÓTANDI, hér undir vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, B1418gufuþrýstingur að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | III | 3 | 640H | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 33 |
| 2000 | SELLULÍÐ í blokkum, stöngum, plötum, rörum o.s.frv., þó ekki úrgangur | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 502 |  | 3 (E) |  |  |  |  |  |
| 2001 | KÓBALTNAFTENATDUFT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 2002 | SELLULÍÐ, ÚRGANGUR | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 526 592 |  | 3 (E) | V1 |  |  |  |  |
| 2004 | MAGNESÍUMDÍAMÍÐ | 4.2 | S4 | II | 4.2 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 2006 | PLAST, GERT ÚR NÍTRÓSELLULÓSA, SJÁLFHITANDI, N.O.S. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 528 |  | 3 (E) | V1 |  |  |  |  |
| 2008 | SIRKÓNÍUMDUFT, ÞURRT | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 524 540 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 43 |
| 2008 | SIRKÓNÍUMDUFT, ÞURRT | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 524 540 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 2008 | SIRKÓNÍUMDUFT, ÞURRT | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 540 | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 2009 | SIRKÓNÍUM, ÞURRT, fullunnar vörur eins og plötur, strimlar eða þráður | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 524 592 |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 2010 | MAGNESÍUMVETNI | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 2011 | MAGNESÍUMFOSFÍÐ | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  |
| 2012 | KALÍUMFOSFÍÐ | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  |
| 2013 | STRONTÍUMFOSFÍÐ | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  |
| 2014 | VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN með a.m.k. 20%, en mest 60% vetnisperoxíð (gert stöðugt eftir þörfum | 5.1 | OC1 | II | 5.1 +8 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 58 |
| 2015 | VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN með meira en 70% vetnisperoxíð | 5.1 | OC1 | I | 5.1 +8 | 640N | OX | 1 (B/E) | V5 |  | CV24 | S20 | 559 |
| 2015 | VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN með a.m.k. 60%, en mest 70% vetnisperoxíð | 5.1 | OC1 | I | 5.1 +8 | 640O | OX | 1 (B/E) | V5 |  | CV24 | S20 | 559 |
| 2016 | SKOTFÆRI, EITRUÐ, EKKI SPRENGIFIM, án sprengi- eða kasthleðslu, ekki föst | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  |  | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 |  |
| 2017 | SKOTFÆRI, TÁRAMYNDANDI, EKKI SPRENGIFIM, án sprengi- eða kasthleðslu, ekki föst | 6.1 | TC2 | II | 6.1 +8 |  |  | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 |  |
| 2018 | KLÓRANILÍN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2019 | KLÓRANILÍN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2020 | KLÓRFENÓL, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 205 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2021 | KLÓRFENÓL, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2022 | KRSÝLSÝRA | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 2023 | EPIKLÓRHÝDRÍN | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 279 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 2024 | KVIKASILFURSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 43 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2024 | KVIKASILFURSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2024 | KVIKASILFURSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2025 | KVIKASILFURSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 43 274 529 585 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2025 | KVIKASILFURSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 274 529 585 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2025 | KVIKASILFURSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 43 274 529 585 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2026 | FENÝLKVIKASILFUR(II)SAMBAND, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2026 | FENÝLKVIKASILFUR(II)SAMBAND, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2026 | FENÝLKVIKASILFUR(II)SAMBAND, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2027 | NATRÍUMARSENÍT, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 43 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2028 | REYKSPRENGJUR, EKKI SPRENGIFIMAR með ætandi vökva, án kveikibúnaðs | 8 | C11 | II | 8 |  |  | 2 (E) |  |  |  |  |  |
| 2029 | HÝDRASÍN, VATNSFRÍTT | 8 | CFT | I | 8 +3 +6.1 |  |  | 1 (E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S14 |  |
| 2030 | HÝDRASÍN, VATNSLAUSN með meira en 37% (þunga) hýdrasín og blossamark yfir 60°C | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 | 530 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | 886 |
| 2030 | HÝDRASÍN, VATNSLAUSN með meira en 37% (þunga) hýdrasín og blossamark undir 60°C | 8 | CFT | I | 8 +3 +6.1 | 530 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S2 S14 | 886 |
| 2030 | HÝDRASÍN, VATNSLAUSN með meira en 37% (þunga) hýdrasín | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 | 530 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 2030 | HÝDRASÍN, VATNSLAUSN með meira en 37% (þunga) hýdrasín | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 | 530 | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 2031 | SALTPÉTURSSÝRA önnur en rauð, rjúkandi, með meira en 70% saltpéturssýru | 8 | CO1 | I | 8 +5.1 |  | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 | 885 |
| 2031 | SALTPÉTURSSÝRA önnur en rauð, rjúkandi, með að lágmarki 65% en minna en 70% saltpéturssýru | 8 | CO1 | II | 8 +5.1 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 85 |
| 2031 | SALTPÉTURSSÝRA önnur en rauð, rjúkandi, með minna en 65% saltpéturssýru | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2032 | SALTPÉTURSSÝRA RAUÐ, RJÚKANDI | 8 | COT | I | 8 +5.1 +6.1 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV24 CV28 | S14 | 856 |
| 2033 | KALÍUMOXÍÐ | 8 | C6 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 2034 | VETNI OG METAN, BLANDA, ÞJÖPPUÐ | 2 | 1F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 2035 | 1,1,1-TRÍFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R143a) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 2036 | XENON | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 2037 | KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir | 2 | 5A |  | 2.2 | 191 303 |  | 3 (E) |  |  | CV9 CV12 |  |  |
| 2037 | KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir | 2 | 5F |  | 2.1 | 191 303 |  | 2 (D) |  |  | CV9 CV12 | S2 |  |
| 2037 | KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir | 2 | 5O |  | 2.2 +5.1 | 191 303 |  | 3 (E) |  |  | CV9 CV12 |  |  |
| 2037 | KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir | 2 | 5T |  | 2.3 | 303 |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV12 |  |  |
| 2037 | KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir | 2 | 5TC |  | 2.3 +8 | 303 |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV12 |  |  |
| 2037 | KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir | 2 | 5TF |  | 2.3 +2.1 | 303 |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV12 | S2 |  |
| 2037 | KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir | 2 | 5TFC |  | 2.3 +2.1 +8 | 303 |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV12 | S2 |  |
| 2037 | KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir | 2 | 5TO |  | 2.3 +5.1 | 303 |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV12 |  |  |
| 2037 | KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir | 2 | 5TOC |  | 2.3 +5.1 +8 | 303 |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV12 |  |  |
| 2038 | DÍNÍTRÓTÓLÚEN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2044 | 2,2-DÍNÍTRÓPRÓPAN | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 2045 | ÍSÓBÚTÝRALDEHÝÐ | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2046 | SÝMEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2047 | DÍKLÓRPRÓPEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2047 | DÍKLÓRPRÓPEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2048 | DÍKLÓRPENTADÍEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2049 | DÍETÝLBENSEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2050 | DÍÍSÓBÚTÝLEN, ÍSÓMERA SAMBÖND | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2051 | 2-DÍMETÝLAMÍNÓETANÓL | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2052 | DÍPENTEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2053 | 4-METÝL-2-PENTANÓL (METÝLÍSÓBÚTYLCARBINÓL) | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2054 | MORFÓLÍN | 8 | CF1 | I | 8 +3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | 883 |
| 2055 | STÝREN, EINLIÐA, GERT STÖÐUGT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 |
| 2056 | TETRAVETNISFÚRAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2057 | TRÍPRÓPÝLEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2057 | TRÍPRÓPÝLEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2058 | VALERALDEHÝÐ | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2059 | NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM með mest 12,6% (þunga) köfnunarefni í þurrefni og mest 55% nítrósellulósa | 3 | D | I | 3 | 198 531 | FL | 1 (B) |  |  |  | S2 S14 | 33 |
| 2059 | NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM með mest 12,6% (þunga) köfnunarefni í þurrefni og mest 55% nítrósellulósa (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640C | FL | 2 (B) |  |  |  | S2 S14 | 33 |
| 2059 | NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM með mest 12,6% (þunga) köfnunarefni í þurrefni og mest 55% nítrósellulós (gufuþrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa) | 3 | D | II | 3 | 198 531 640D | FL | 2 (B) |  |  |  | S2 S14 | 33 |
| 2059 | NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM með mest 12,6% (þunga) köfnunarefni í þurrefni og mest 55% nítrósellulósa | 3 | D | III | 3 | 198 531 | FL | 3 (B) |  |  |  | S2 S14 | 30 |
| 2067 | AMMÓNÍUMNÍTRATÁBURÐUR | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 186 306 307 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 | S23 | 50 |
| 2071 | Áburður, byggður á ammóníumnítrati, blanda af B2027köfnunarefni/fosfat, köfnunarefni/kalíum, eða köfnunarefni/fosfat/kalíum, með mest 70% ammóníumnítrat og mest 0,4% brennanleg efni, þar á meðal lífræn efni umreiknuð í kolefni, eða að hámarki 45% ammóníum | 9 | M11 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2073 | AMMÓNÍAKLAUSN í vatni, eðlisþyngd við 15°C undir 0,880kg/l með meira en 35% en að hámarki 50% ammóníak | 2 | 4A |  | 2.2 | 532 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 |  | 20 |
| 2074 | AKRÝLAMÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2075 | KLÓRAL, VATNSFRÍTT, GERT STÖÐUGT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 69 |
| 2076 | KRESÓL, FLJÓTANDI | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 2077 | Alfa-NAFTÝLAMÍN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2078 | TÓLÚENDÍÍSÓSÝANAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2079 | DÍETÝLENTRÍAMÍN | 8 | C7 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2186 | VETNISKLÓRÍÐ, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3TC | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2187 | KOLTVÍSÝRINGUR, KÆLDUR, FLJÓTANDI | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 |
| 2188 | ARSÍN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  |
| 2189 | DÍKLÓRSÍLAN | 2 | 2TFC |  | 2.3 +2.1 +8 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 2190 | SÚREFNISFLÚORÍÐ, ÞJAPPAÐ | 2 | 1TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  |
| 2191 | SÚRFURÝLFLÚORÍÐ | 2 | 2T |  | 2.3 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 |
| 2192 | GERMAN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 | 632 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 2193 | HEXAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 116) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 2194 | SELENHEXAFLÚORÍÐ | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  |
| 2195 | TELLÚRHEXAFLÚORÍÐ | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  |
| 2196 | WOLFRAMHEXAFLÚORÍÐ | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  |
| 2197 | VETNISJOÐÍÐ, VATNSFRÍTT | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 2198 | FOSFÓRPENTAFLÚORÍÐ | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  |
| 2199 | FOSFÍN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 | 632 |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  |
| 2200 | PRÓPADÍEN, GERT STÖÐUGT | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 |
| 2201 | DÍKÖFNUNAREFNISOXÍÐ, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3O |  | 2.2 +5.1 |  | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 225 |
| 2202 | VETNISSELENÍÐ, VATNSFRÍTT | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  |
| 2203 | SÍLAN | 2 | 2F |  | 2.1 | 632 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 2204 | KARBÓNÝLSÚLFÍÐ | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 2205 | ADIPÓNÍTRIL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2206 | ÍSÓSÝANÖT, EITRUÐ, N.O.S. eða ÍSÓSÝANATLAUSN, EITRUÐ, N.O.S | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 551 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2206 | ÍSÓSÝANÖT, EITRUÐ, N.O.S. eða ÍSÓSÝANATLAUSN, EITRUÐ, N.O.S | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 551 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2208 | KALKHÝPÓKLÓRÍÐ, BLANDA, ÞURR með yfir 10% en undir 39% virkan klór | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 313 314 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV35 |  | 50 |
| 2209 | FORMALÍNLAUSN með undir 25% formaldehýð | 8 | C9 | III | 8 | 533 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2210 | MANEB eða MANEBEFNABLANDA með yfir 60% (þunga) maneb | 4.2 | SW | III | 4.2 +4.3 | 273 | AT | 3 (E) | V1 V12 | VV4 |  |  | 40 |
| 2211 | ÚTÞENJANLEGAR FJÖLLIÐU-KÚLUR, sem gefa frá sér eldfima útgufun | 9 | M3 | III | None | 207 633 | AT | 3 (D/E) |  | VV3 |  |  | 90 |
| 2212 | ASBEST, BLÁTT (krókidólít) eða ASBEST, BRÚNT (amósít eða mýsórít) | 9 | M1 | II | 9 | 168 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV1 CV13 CV28 | S19 | 90 |
| 2213 | PARAFORMALDEHÝÐ | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) | V13 | VV1 |  |  | 40 |
| 2214 | ÞALATSÝRUANHÝDRÍÐ með yfir 0,05% maleinsýruanhýdríð | 8 | C4 | III | 8 | 169 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2215 | MALEINSÝRUANHÝDRÍÐ | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 0 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2215 | MALEINSÝRUANHÝDRÍÐ, BRÆTT | 8 | C4 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2216 | FISKIMJÖL (FISKÚRGANGUR), GERT STÖÐUGT | 9 | M11 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2217 | LÝSISKÖKUR (fóðurkökur), með undir 1,5% lýsi og undir 11% raka | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 142 |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 2218 | AKRÝLSÝRA, GERÐ STÖÐUG | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 839 |
| 2219 | ALLÝLGLÝSIÐÝLETER | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2222 | ANÍSÓL | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2224 | BENSÓNÍTRIL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2225 | BENSENSÚLFÓNÝLKLÓRÍÐ | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2226 | TRÍKLÓRMETÝLBENSEN | 8 | C9 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2227 | n-BÚTÝLMETAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 |
| 2232 | 2-KLÓRETANAL (KLÓRASTALDEHÝÐ | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2233 | KLÓRANISIDÍN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2234 | KLÓRTRÍFLÚORMETÝLBENSEN (KLÓRBENSÓTRÍFLÚORÍÐ) | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2235 | KLÓRBENSÝLKLÓRÍÐ, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2236 | 3-KLÓR-4-METÝLFENÝLÍSÓSÝANAT, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2237 | KLÓRNÍTRÓANILÍN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2238 | KLÓRTÓLÚEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2239 | KLÓRTÓLÚÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2240 | KRÓMBRENNISTEINSSÝRA | 8 | C1 | I | 8 |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 2241 | SYKLÓHEPTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2242 | SYKLÓHEPTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2243 | SYKLÓHEXÝLASETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2244 | SYKLÓPENTANÓL | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2245 | SYKLÓPENTANON | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2246 | SYKLÓPENTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2247 | n-DEKAN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2248 | DÍ-n-BÚTILAMÍN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2249 | DÍKLÓRDÍMETÝLETER, SAMSVARANDI | 6.1 | TF1 | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250 | DÍKLÓRFENÝLÍSÓSÝANÖT | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2251 | BÍSYKLÓ-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DÍEN, GERT STÖÐUGT (2,5-NORBORNADÍEN, GERT STÖÐUGT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 2252 | 1,2-DÍMETOXÝETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2253 | N,N-DÍMETÝLANILÍN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2254 | STORMELDSPÝTUR | 4.1 | F1 | III | 4.1 | 293 |  | 4 (E) |  |  |  |  |  |
| 2256 | SYKLÓHEXEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2257 | KALÍUM | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 2258 | 1,2-PRÓPÝLENDÍAMÍN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2259 | TRÍETÝLENTETRAMÍN | 8 | C7 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2260 | TRÍPRÓPÝLAMÍN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 2261 | XÝLENÓL, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2262 | DÍMETÝLKARBAMÓÝLKLÓRÍÐ | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2263 | DÍMETÝLSYKLÓHEXÖN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2264 | N,N-DÍMETÝLSYKLÓHEXÝLAMÍN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2265 | N,N-DÍMETÝLFORMAMÍÐ | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2266 | N,N-DÍMETÝLPRÓPÝLAMÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2267 | DÍMETÝLÞÍÓFOSFÓRÝLKLÓRÍÐ | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 2269 | 3,3’-ÍMÍNÓDÍPRÓPÝLAMÍN | 8 | C7 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2270 | ETÝLAMÍN, VATNSLAUSN með yfir 50% og undir 70% etýlamín | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2271 | 3-OKTANÓN (ETÝLAMÝLKETÓN) | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2272 | N-ETÝLANILÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2273 | 2-ETÝLANILÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2274 | N-ETÝL-N-BENSÝLANILÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2275 | 2-ETÝLBÚTANÓL | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2276 | 2-ETÝLHEXÝLAMÍN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 2277 | ETÝLMETÝLAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 2278 | n-HEPTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2279 | HEXAKLÓRBÚTADÍEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2280 | HEXAMETÝLENDÍAMÍN, Á FÖSTU FORMI | 8 | C8 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2281 | HEXAMETÝLEN-DÍÍSÓSÝANAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2282 | HEXANÓL | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2283 | ÍSÓBÚTÝLMETAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 |
| 2284 | ´SÓBÚTÝRÓNÍTRIL | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2285 | ÍSÓSÝANATÓTRÍFLÚORMETÝLBENSEN (ÍSÓSÝANATÓBENSÓTRÍ-FLÚORÍÐ) | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 2286 | PENTAMETÝLHEPTAN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2287 | ÍSÓHEPTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2288 | ÍSÓHEXEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2289 | ÍSÓFORONDÍAMÍN | 8 | C7 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2290 | ÍSÓFORONDÍÍSÓSÝANAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2291 | BLÝSAMBAND, LEYSANLEG, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 199 274 535 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2293 | 4-METOXÝ-4-METÝL-2-PENTANON | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2294 | N-METÝLANILÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2295 | METÝLKLÓRASETAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2296 | METÝLSYKLÓHEXAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2297 | METÝLSYKLÓHEXANON | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2298 | METYLSYKLÓPENTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2299 | METÝLDÍKLÓRASETAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2300 | 2-METÝL-5-ETÝLPÝRIDÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2301 | 2-METÝLFÚRAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2302 | 5-METÝL-2-HEXANON | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2303 | ÍSÓPRÓPENÝLBENSEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2304 | NAFTALÍN, BRÆTT | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 536 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 44 |
| 2305 | NÍTRÓBENSENSÚLFÓNSÝRA | 8 | C4 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 2306 | NÍTRÓBENSÓTRÍFLÚORÍÐ, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2307 | 3-NÍTRÓ-4-KLÓRBENSÓTRÍ-FLÚORÍÐ | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2308 | NÍTRÓBRENNISTEINSSÝRA, FLJÓTANDI | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 2309 | OKTADÍEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2310 | PENTAN-2,4-DÍON | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 |  | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 |
| 2311 | FENETIDÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2312 | FENÓL, BRÁÐIÐ | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 0 (D/E) |  |  | CV13 | S9 S19 | 60 |
| 2313 | PIKÓLÍN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2315 | FJÖLKLÓRUÐ BÍFENÍL, FLJÓTANDI | 9 | M2 | II | 9 | 305 | AT | 0 (D/E) |  | VV15 | CV1 CV13 CV28 | S19 | 90 |
| 2316 | NATRÍUMKOPAR(I)SÝANÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2317 | NATRÍUMKOPAR(I)SÝANÍÐ-LAUSN | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2318 | NATRÍUMVETNISSÚLFÍÐ, með minna en 25% kristalsvatni | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 504 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 2319 | TERPEN, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2320 | TETRAETÝLPENTAMÍN | 8 | C7 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2321 | TRÍKLÓRBENSEN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2322 | TRÍKLÓRBÚTEN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2323 | TETRAETÝLFOSFÍT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2324 | TRÍÍSÓBÚTÝLEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2325 | 1,3,5-TRÍMETÝLBENSEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2326 | TRÍMETÝLSYKLÓHEXÝLAMÍN | 8 | C7 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2327 | TRÍMETÝLHEXAMETÝLENDÍ-AMÍN | 8 | C7 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2328 | TRÍMETÝLHEXAMETÝLENDÍ-ÍSÓSÝNAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2329 | TRÍMETÝLFOSFÍT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2330 | UNDEKAN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2331 | SÍNKKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2332 | ASETALALDEHYDOXÍM | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2333 | ALLÝLASETAT | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2334 | ALLÝLAMÍN | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2335 | ALLÝLETÝLETER | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2336 | ALLÝLFORMÍAT | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2337 | BENSENÞÍÓL, (FENÝLMERKAPTAN) | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2338 | BENSÓTRÍFLÚORÍÐ | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2339 | 2-BRÓMBÚTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2340 | 2-BRÓMETÝLETÝLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2341 | 1-BRÓM-3-METÝLBÚTAN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2342 | BRÓMMETÝLPRÓPÖN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2343 | 2-BRÓMPENTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2344 | BRÓMPRÓPÖN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2344 | BRÓMPRÓPÖN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2345 | 3-BRÓMPRÓPÝN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2346 | BÚTANDÍÓN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2347 | BÚTANÞÍÓL (BÚTÝLMERKAPTAN) | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2348 | BÚTÍLAKRÝLÖT, GERÐ STÖÐUG | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 |
| 2350 | BÚTÝLMETÝLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2351 | BÚTÝLNÍTRÍT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2351 | BÚTÍLNÍTRÍT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2352 | BÝTÍLVÝNILETER, GERÐUR STÖÐUGUR | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 2353 | BÚTYRILKLÓRÍÐ | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2354 | KLÓRMETÝLETÝLETER | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2356 | 2-KLÓRÓPRÓPAN | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2357 | SYKLÓHEXÝLAMÍN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2358 | SYKLÓOKTATETRAEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2359 | DÍALLÝLAMÍN | 3 | FTC | II | 3 +6.1 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 338 |
| 2360 | DÍALLÝLETER | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2361 | DÍÍSÓBÚTÝLAMÍN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 2362 | 1,1-DÍKLÓRETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2363 | ETANÞÍÓL (ETÝLMERKAPTAN) | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2364 | n-PRÓPÝLBENSEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2366 | DÍETÝLKARBÓNAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2367 | 2-METÝLVALERALDEHÝÐ | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2368 | alfa-PÍNEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2370 | 1-HEXEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2371 | ÍSÓPENTEN | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2372 | 1,DÍ-(DÍMETÝLAMÍNÓ)_ETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2373 | DÍETOXÝMETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2374 | 3,3-DÍETOXÝPRÓPEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2375 | DÍETÝLSÚLFÍÐ | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2376 | 2,3-DÍHÝDRÓPÝRAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2377 | 1,1-DÍMETOXÝETAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2378 | 2-DÍMETÝLAMÍNÓASETÓNÍTRÍL | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2379 | 1,3-DÍMETÝLBÚTÝLAMÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2380 | DÍMETÝLDÍETOXÝSÍLAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2381 | DÍMETÝLSÚLFÍÐ | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2382 | DÍMETÝLHÝDRASÍN, SAMHVERFUR | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2383 | DÍPRÓPÝLAMÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2384 | DÍ-n-PRÓPÝLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2385 | ETÝLÍSÓBÚTÝRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2386 | 1-ETÝLPÍPERÍDÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2387 | FLÚORBENSEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2388 | FLÚORTÓLÚEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2389 | FÚRAN | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2390 | 2-JOÐBÚTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2391 | JOÐMETÝLPRÓPÖN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2392 | JOÐPRÓPÖN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2393 | ÍSÓBÚTÝLFORMÍAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2394 | ÍSÓBÚTÝLPRÓPÍÓNAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2395 | ÍSÓBÚTÝLKLÓRÍÐ | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2396 | METAKRÝLALDEHÝÐ, GERT STÖÐUGT | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2397 | 3-METÝL-2-BÚTANÓN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2398 | METÝL-tert-BÚTÝLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2399 | 1-METÝLPÍPERIDÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2400 | METÝLÍSÓVALERAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2401 | PÍPERIDÍN | 8 | CF1 | I | 8 +3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | 883 |
| 2402 | PRÓPANÞÍÓL (PRÓPÝLMERKAPTÖN) | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2403 | ÍSÓPRÓPENNÝLASETAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2404 | PRÓPÍÓNÍTRÍL | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2405 | ÍSÓPRÓPÝLBÚTÍRAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2406 | ÍSÓPRÓPÝLÍSÓBÚTÝRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2407 | ÍSÓPRÓPÝLKLÓRFORMÍAT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 |  |
| 2409 | ÍSÓPRÓPÝLPRÓPÍÓNAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2410 | 1,2,3,6-TETRAHÝDRÓPYRIDÍN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2411 | BÚTÝRÓNÍTRÍL | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2412 | TETRAHÝDRÓÞÍÓPEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2413 | TETRAPRÓPÝLÓRÞÓTÍTANAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2414 | ÞÍÓPEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2416 | TRÍMETÝLBÓRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2417 | KARBÓNÝLFLÚORÍÐ | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 2418 | BRENNISTEINSTETRAFLÚORÍÐ | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  |
| 2419 | BRÓMTRÍFLÚORETÝLEN | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 2420 | HEXAFLÚORASETÓN | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 2421 | DÍKÖFNUNAREFNISTRÍOXÍÐ | 2 | 2TOC | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2422 | OKTAFLÚOR-2-BÚTEN (KÆLIMIÐILL R1318) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 2424 | OKTAFLÚORPRÓPAN (KÆLIMIÐILL R218) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 2426 | AMMÓNÍUMNÍTRAT, FLJÓTANDI, heit sterk lausn með styrk yfir 80% en undir 93% | 5.1 | O1 |  | 5.1 | 252 644 | AT | 0 (E) |  |  |  | S23 | 59 |
| 2427 | KALÍUMKLÓRAT, VATNSLAUSN | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 2427 | KALÍUMKLÓRAT, VATNSLAUSN | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 2428 | NATRÍUMKLÓRAT, VATNSLAUSN | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 2428 | NATRÍUMKLÓRAT, VATNSLAUSN | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 2429 | KALKKLÓRAT, VATNSLAUSN | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 2429 | KALKKLÓRAT, VATNSLAUSN | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 2430 | ALKÝLFENÓL, Á FÖSTU FORMI; N.O.S. (með C2-C12 samsvörun) | 8 | C4 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 |
| 2430 | ALKÝLFENÓL, Á FÖSTU FORMI; N.O.S. (með C2-C12 samsvörun) | 8 | C4 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 2430 | ALKÝLFENÓL, Á FÖSTU FORMI; N.O.S. (með C2-C12 samsvörun) | 8 | C4 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2431 | ANISIDÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2432 | N,N-DÍETÝLANILÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2433 | KLÓRNÍTRÓTÓLÚEN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2434 | DÍBENSÝLDÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 2435 | ETÝLFENÝLDÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 2436 | ÞÍÓEDIKSÝRA | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2437 | METÝLFENÝLDÍKLÓRSÍLAN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 2438 | TRÍMETÝLASETÝLKLÓRÍÐ | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2439 | NATRÍUMVETNISDÍFLÚORÍÐ | 8 | C2 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 2440 | TIN(IV)KLÓRÍÐ, PENTAHÝDRAT | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2441 | TÍTANKLÓRÍÐ, SJÁLFTENDRANDI eða TÍTANKLÓRÍÐ, BLANDA, SJÁLFTENDRANDI | 4.2 | SC4 | I | 4.2 +8 | 537 |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  |
| 2442 | TRÍKLÓRASETÝLKLÓRÍÐ | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 2443 | VANADÍUMOXÝTRÍKLÓRÍÐ | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2444 | VANADÍUMTETRAKLÓRÍÐ | 8 | C1 | I | 8 |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 |
| 2446 | NÍTRÓKRESÓL, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2447 | FOSFÓR, HVÍTUR eða GULUR, BRÁÐINN | 4.2 | ST3 | I | 4.2 +6.1 |  | AT | 0 (B/E) |  |  |  | S20 | 446 |
| 2448 | BRENNISTEINN, BRÁÐINN | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 538 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 44 |
| 2451 | KÖFNUNAREFNISFLÚORÍÐ | 2 | 2O |  | 2.2 +5.1 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 25 |
| 2452 | ETÝLASETÝLEN, GERT STÖÐUGT | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 239 |
| 2453 | ETÝLFLÚORÍÐ (KÆLIMIÐILL R161) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 2454 | METÝLFLÚORÍÐ (KÆLIMIÐILL (R 41) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 2455 | METÝLNÍTRIT | 2 | 2A | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2556 | 2-KLÓRPRÓPEN | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2457 | 2,3-DÍMETÝLBÚTAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2458 | HEXADÍEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2459 | 2-METÝL-1-BÚTEN | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2460 | 2-METÝL-2-BÚTEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2461 | METÝLPENTADÍEN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2463 | ÁLHÝDRÍÐ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 2464 | BERYLLÍUMNÍTRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 2465 | DÍKLÓRÍSÓSÝANÚRSÝRA, ÞURR eða DÍKLÓRÍSÓSÝANÚRSÝRUSÖLT | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 135 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 2466 | KALÍUMSÚPEROXÍÐ | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  |  | 1 (E) | V10 V12 |  | CV24 | S20 |  |
| 2468 | TRÍKLÓRÍSÓSÝANÚRSÝRA, ÞURR | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 2469 | SÍNKBRÓMAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 2470 | FENÝLASETÓNÍTRIL, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2471 | OSMÍUMTETRAOXÍÐ | 6.1 | T5 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2473 | NATRÍUMARSANÍLAT | 6.1 | T3 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2474 | ÞÍÓFOSGEN | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2475 | VANADÍUMTRÍKLÓRÍÐ | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2477 | METÝLÍSÓÞÍÓSÝANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2478 | ÍSÓSÝANÖT, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. eða ÍSÓSÝANATLAUSN, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S, | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 539 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2478 | ÍSÓSÝANÖT, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. eða ÍSÓSÝANATLAUSN, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S, | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 274 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 |
| 2480 | METÝLÍSÓSÝANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2481 | ETÝLÍSÓSÝANAT | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2482 | n-PRÓPÝLÍSÓSÝANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2483 | ÍSÓPRÓPÝLÍSÓSÝANAT | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2484 | tert-BÚTÝLÍSÓSÝANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2485 | n-BÚTÝLÍSÓSÝANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2486 | ÍSÓBÚTÝLÍSÓSÝANAT | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2487 | FENÝLÍSÓSÝANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2488 | SYKLÓHEXÝLÍSÓSÝANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2490 | DÍKLÓRÍSÓPRÓPÝLETER | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2491 | ETANÓLAMÍN eða ETANÓLAMÍNLAUSN | 8 | C7 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2493 | HEXAMETÝLENÍMÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2495 | JOÐPENTAFLÚORÍÐ | 5.1 | OTC | I | 5.1 +6.1 +8 |  | AT | 1 (B/E) |  |  | CV24 CV28 | S20 | 568 |
| 2496 | PRÓPÍÓNSÝRUANHÝDRÍÐ | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2498 | 1,2,3,6-TETRAVETNISBENSALDEHÝÐ | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2501 | TRIS-(1-ASÍRIDÍNÝL)-FOSFÍNOXÍÐLAUSN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2501 | TRIS-(1-ASÍRIDÍNÝL)-FOSFÍNOXÍÐLAUSN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2502 | VALERÝLKLÓRÍÐ | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2503 | SIRKÓNÍUMTETRAKLÓRÍÐ | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2504 | TETRABRÓMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2505 | AMMÓNÍUMFLÚORÍÐ | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2506 | AMMÓNÍUMVETNISSÚLFAT | 8 | C2 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV9 |  |  | 80 |
| 2507 | KLÓRPLATÍNSÝRA, Á FÖSTU FORMI | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2508 | MOLYBDENPENTAKLÓRÍÐ | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2509 | KALÍUMVETNISSÚLFAT | 8 | C2 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV9 |  |  | 80 |
| 2511 | 2-KLÓRPRÓPÍONSÝRA | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2512 | AMÍNÓFENÓL (o-,m-,p-) | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2513 | BRÓMASETÝLBRÓMÍÐ | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 2514 | BRÓMBENSEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2515 | TRÍBRÓMMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2516 | TETRABRÓMMETAN (KOLEFNISTETRABRÓMÍÐ) | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2517 | 1-KLÓR-1,1-DÍFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 142b) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 2518 | 1,5,9-SYKLÓDÓDEKATRÍEN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2520 | SYKLÓOKTADÍEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2521 | D´KETEN, GERT STÖÐUGT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2522 | 2-DÍMETÝLAMÍNÓETÝLMET-AKRÝLAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 69 |
| 2524 | TRÍETOXÝMETAN (ETÝLORÞÓFORMAT) | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2525 | ETÝLOXALAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2526 | FÚRFÚRÝLAMÍN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 2527 | ÍSÓBÚTÝLAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 |
| 2528 | ÍSÓBÚTÝLÍSÓBÚTÝRAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2529 | ÍSÓSMJÖRSÝRA | 3 | FC | III | 3 +8 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 2531 | METAKRÝLSÝRA, GERÐ STÖÐUG | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 89 |
| 2533 | METÝLTRÍKLÓRASETAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2534 | METÝLKLÓRSÍLAN | 2 | 2TFC |  | 2.3 +2.1 +8 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 2535 | 4-METÝLMORFÓLÍN (N-METÝLMORFÓLÍN) | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2536 | METÝLTETRAVETNISFÚRAN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2538 | NÍTRÓNAFTALÍN | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 2541 | TERPÍNÓLEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2542 | TRÍBÚTÝLAMÍN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2545 | HAFNÍUMDUFT, ÞURRT | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  |
| 2545 | HAFNÍUMDUFT, ÞURRT | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 2545 | HAFNÍUMDUFT, ÞURRT | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 2546 | TÍTANDUFT, ÞURRT | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 540 |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  |
| 2546 | TÍTANDUFT, ÞURRT | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 540 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 2546 | TÍTANDUFT, ÞURRT | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 540 | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 2547 | NATRÍUMSÚPEROXÍÐ | 5.1 | O2 | I | 5.1 |  |  | 1 (E) | V10 V12 |  | CV24 | S20 |  |
| 2548 | KLÓRPENTAFLÚORÍÐ | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 |  |
| 2552 | HEXAFLÚORASETÓNHÝDRAT, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2554 | 2-METÝLALLÝLKLÓRÍÐ | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2555 | NÍTRÓSELLULÓSI MEÐ VATNI (a.m.k. 25% (þunga) vatni | 4.1 | D | II | 4.1 | 541 |  | 2 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 2556 | NÍTRÓSELLULÓSI MEÐ ALKÓHÓLI (a.m.k. 25% (þunga) alkóhóli, og undir 12,6% (þunga) köfnunarefni sem þurrefni | 4.1 | D | II | 4.1 | 541 |  | 2 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 2557 | NÍTRÓSELLULÓSI með undir 12,6% (þunga) köfnunarefni sem þurrefni, BLANDA MEÐ eða ÁN MÝKINGAREFNIS, MEÐ eða ÁN LITAREFNIS | 4.1 | D | II | 4.1 | 241 541 |  | 2 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 2558 | EPÍBRÓMHÝDRÍN | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2560 | 2-METÝL-2-PENTANÓL | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2561 | 3-METÝL-1-BÚTEN | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2564 | TRÍKLÓREDIKSÝRULAUSN | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2564 | TRÍKLÓREDIKSÝRULAUSN | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2565 | DÍSYKLÓHEXÝLAMÍN | 8 | C7 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2567 | NATRÍUMPENTAKLÓR-FENÓLAT | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2570 | KADMÍUMSAMBAND | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 596 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2570 | KADMÍUMSAMBAND | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 596 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2570 | KADMÍUMSAMBAND | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 596 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2571 | ALKÝLBRENNISTEINSSÝRUR | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2572 | FENÝLHÝDRASÍN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2573 | ÞALLÍUMKLÓRAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 2574 | TRÍKRESÝLFOSFAT með yfir 3% ortóísómer | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2576 | FOSFÓROXÝBRÓMÍÐ, BRÁÐIÐ | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2577 | FENÝLASETÝLKLÓRÍÐ | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2578 | FOSFÓRTRÍOXÍÐ | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2579 | PÍPERASÍN | 8 | C8 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2580 | ÁLBRÓMÍÐLAUSN | 8 | C1 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2581 | ÁLKLÓRÍÐLAUSN | 8 | C1 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2582 | JÁRN(III)KLÓRÍÐLAUSN | 8 | C1 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2583 | ALKÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI eða ARÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI, með yfir 5% fría brennisteinssýru | 8 | C2 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 2584 | ALKÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI eða ARÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI, með yfir 5% fría brennisteinssýru | 8 | C1 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2585 | ALKÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI eða ARÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI, með undir 5% fría brennisteinssýru | 8 | C4 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2586 | ALKÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI eða ARÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI, með yfir 5% fría brennisteinssýru | 8 | C3 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2587 | BENSÓKÚINÓN | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2588 | PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR, N.O.S. | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2588 | PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR, N.O.S. | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2588 | PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR, N.O.S. | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2589 | VÍNÝLKLÓRASETAT | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 2590 | ASBEST, HVÍTT (krýsótíl, aktínólít, antófýllít, tremólít) | 9 | M1 | III | 9 | 168 542 | AT | 3 (E) | V11 |  | CV13 CV28 |  | 90 |
| 2591 | XENÓN, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 |
| 2599 | KLÓRTRÍFLÚORMETAN OG TRÍFLÚORMETAN, ASETRÓP BLANDA með ca. 60% klórtríflúormetan (KÆLIMIÐILL R 503) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 2601 | SYKLÓBÚTAN | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 2602 | DÍKLÓRDÍFLÚORMETAN OG 1,1-DÍFLÚORETAN, ASETRÓP BLANDA með ca. 74% díklórdíflúormetan (KÆLIMIÐILL R500) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 2603 | SYKLÓHEPTATRÍEN | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2604 | BÓRTRÍFLÚORÍÐDÍETÝL-ETERAT | 8 | CF1 | I | 8 +3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | 883 |
| 2605 | METOXÝMETÝLÍSÓSÝANAT | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2606 | METÝLORTÓSÝLIKAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2607 | AKRÓLEIN-DÍMER, GERT STÖÐUGT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 |
| 2608 | NÍTRÓPRÓPÖN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2609 | TRÍALLÝLBÓRAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2610 | TRÍALLÝLAMÍN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 2611 | 2-KLÓR-1-PRÓPANÓL | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 2612 | METÝLPRÓPÝLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2614 | METÝLALLÝLALKÓHÓL | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2615 | ETÝLPRÓPÝLETER | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2616 | TRÍÍSÓPRÓPÝLBÓRAT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2616 | TRÍÍSÓPRÓPÝLBÓRAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2617 | METÝLSYKLÓHEXANÓL, eldfim | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2618 | VÍNÍLTÓLÚEN, GERÐ STÖÐUG | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 39 |
| 2619 | BENSÝLDÍMETÝLAMÍN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2620 | PENTÝLBÚTÝRÖT (AMÝLBÚTÝRÖT) | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2621 | 3-HÝDROXÝ-2-BÚTANÓN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2622 | GLÝSIÐALDEHÝÐ | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 2623 | UPPKVEIKIKUBBAR, Á FÖSTU FORMI, með eldfimum vökva | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  |  | 4 (E) |  |  |  |  |  |
| 2624 | MAGNESÍUMSILISÍÐ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 |
| 2626 | KLÓRSÝRA, VATNSLAUSN, með undir 10% klórsýru | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 613 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 2627 | NÍTRIT, ÓLÍFRÆN, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 103 274 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 2628 | KALÍUMFLÚORASETAT | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2629 | NATRÍUMFLÚORASETAT | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2630 | SELENÖT eða SELENÍT | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2642 | FLÚOREDIKSÝRA | 6.1 | T2 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2643 | METÝLBRÓMACETAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2644 | METÝLJOÐÍÐ | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2645 | FENASÝLBRÓMÍÐ | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2646 | HEXAKLÓRSYKLÓPENTADÍEN | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2647 | MALONNÍTRIL | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2648 | 1,2-DÍBRÓM-3-BÚTANÓN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2649 | 1,3-DÍKLÓRASETÓN | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2650 | 1,1-DÍKLÓR-1-NÍTRÓETAN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2651 | 4,4’-DÍAMÍNÓDÍFENÝLMETAN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2653 | BENSÝLJOÐÍÐ | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2655 | KALÍUMFLÚORSÍLIKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2656 | KÚINÓLÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2657 | SELENDÍSÚLFÍÐ | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2659 | NATRÍUMKLÓRASETAT | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2660 | NÍTRÓTÓLÚÍÐ (MÓNÓ) | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2661 | HEXAKLÓRASETÓN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2664 | DÍBRÓMMETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2667 | BÚTÝLTÓLÚÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2668 | KLÓRASETÓNÍTRÍL | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 2669 | KLÓRKRESÓLLAUSN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2669 | KLÓRKRESÓLLAUSN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2670 | SÝANÚRKLÓRÍÐ | 8 | C4 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 2671 | AMÍNÓPÝREDÍN (o-,m-,p-) | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2672 | AMMÓNÍAKLAUSN í vatni, eðlisþyngd milli 0,880 og 0,957 við 15°C, með yfir 10% en að hámarki 35% ammóníak | 8 | C5 | III | 8 | 543 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2673 | 2-AMÍNÓ-4-KLÓRFENÓL | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2674 | NATRÍUMFLÚORSÍLIKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2676 | STÍBÍN | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  |  | 1 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 |  |
| 2677 | RÚBÍDÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 8 | C5 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2678 | RÚBIDÍUMHÝDROXÍÐ | 8 | C5 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2679 | LITÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 8 | C6 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 2679 | LITÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 8 | C5 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2680 | LITÍUMHÝDROXÍÐ | 8 | C5 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2681 | SESÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 8 | C6 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 2681 | SESÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 8 | C5 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2681 | SESÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 8 | C5 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2682 | SESÍUMHÝDROXÍÐ | 8 | C6 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 2683 | AMMÓNÍUMSÚLFÍÐLAUSN | 8 | CFT | II | 8 +3 +6.1 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 86 |
| 2684 | 3-DÍETÝLAMÍNÓ-PRÓPÝLAMÍN | 3 | FC | III | 3 +8 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 2685 | N,N-DÍETÝLETÝLENDÍAMÍN | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2686 | 2-DÍETÝLAMÍNÓETANÓL | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2687 | DÍSYKLÓHEXÝLAMMÓNÍUM-NÍTRIT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 2688 | 1-BRÓM-3-KLÓRPRÓPAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2689 | GLÝSERÓL-alfa-MÓNÓKLÓRHÝDRÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2690 | N,n-BÚTÝLÍMÍDASÓL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2691 | FOSFÓRPENTABRÓMÍÐ | 8 | C2 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 2692 | BÓRTRÍBRÓMÍÐ | 8 | C1 | I | 8 |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | X88 |
| 2693 | VETNISSÚLFÍÐ, VATNSLAUSN, N.O.S. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2698 | TETRAHYDRÓÞATALSÝRU-ANHÝDRÍÐ með yfir 0,05% maleinsýruanhýdríð | 8 | C4 | III | 8 | 169 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2699 | TRÍFLÚOREDIKSÝRA | 8 | C3 | I | 8 |  | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 2705 | 1-PENTOL | 8 | C9 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2707 | DÍMETÝLDÍOXÖN | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2707 | DÍMETÝLDÍOXÖN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2709 | BÚTILBENSEN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2710 | DÍPRÓPÝLKETÓN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2713 | AKRIDÍN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2714 | SÍNKRESÍNAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) | V12 | VV1 |  |  | 40 |
| 2715 | ÁLRESÍNAT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) | V12 | VV1 |  |  | 40 |
| 2716 | 2-BÚTÝN-1,4-DÍÓL | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2717 | KAMFÓRA, gervi | 4.1 | F1 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 2719 | BARÍUMBRÓMAT | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 2720 | KRÓMNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 2721 | KOPARKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 2722 | LIÞÍUMNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 2723 | MAGNESÍUMKLÓRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 2724 | MANGANNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 2725 | NIKKELNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 2726 | NIKKELNÍTRIT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 2727 | ÞALLÍUMNÍTRAT | 6.1 | TO2 | II | 6.1 +5.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 V12 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 65 |
| 2728 | SIRKÓNÍUMNÍTRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 2729 | HEXAKLÓRBENSEN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2730 | NÍTRÓANÍSÓL, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 279 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2732 | NÍTRÓBRÓMBENSEN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2733 | AMÍN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. | 3 | FC | I | 3 +8 | 274 544 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2733 | AMÍN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. | 3 | FC | II | 3 +8 | 274 544 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2733 | AMÍN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. | 3 | FC | III | 3 +8 | 274 544 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 2734 | AMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. | 8 | CF1 | I | 8 +3 | 274 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | 883 |
| 2734 | AMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2735 | AMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. | 8 | C7 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 2735 | AMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. | 8 | C7 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2735 | AMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. | 8 | C7 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2738 | N-BÚTÝLANILÍN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2739 | SMJÖRSÝRUYANHÝDRÍÐ | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2740 | n-PRÓPÝLKLÓRFORMÍAT | 6.1 | TFC | I | 6.1 +3 +8 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 668 |
| 2741 | BARÍUMHÝPÓKLÓRÍT með meira en 22% virkan klór | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 2742 | KLÓRFORMÍÖT, EITRUÐ, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 | 274 561 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 638 |
| 2743 | n-BÚTÝLKLÓRFORMÍAT | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 638 |
| 2744 | SYKLÓBÚTÝLKLÓRFORMÍAT | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 638 |
| 2745 | KLÓRMETÝLKLÓRFORMÍAT | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 2746 | FENÝLKLÓRFORMÍAT | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 2747 | tert-BÚTÝLSYKLÓHEXÝLKLÓR-FORMÍAT | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2748 | 2-ETÝLHEXÝLKLÓRFORMÍAT | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 2749 | TETRAMETÝLSÍLAN | 3 | F1 | I | 3 |  | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 2750 | 1,3-DÍKLÓR-2-PRÓPANÓL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2751 | DÍETÝLÞÍOFOSFÓRÝLKLÓRÍÐ | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2752 | 1,2-EPOXÝ-3-ETOXÝPRÓPAN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2753 | N-BENSÝL-N-ETÝLTÓLÚÍDÍN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2754 | N-ETÝLTÓLÚÍDÍN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2757 | KARBAMAT-PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2757 | KARBAMAT-PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2757 | KARBAMAT-PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2758 | CARBAMAT-PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2758 | CARBAMAT-PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2759 | ARSENINNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2759 | ARSENINNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2759 | ARSENINNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2760 | ARSENINNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2760 | ARSENINNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2761 | LÍFRÆNT BUNDINN KLÓR PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2761 | LÍFRÆNT BUNDINN KLÓR PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2761 | LÍFRÆNT BUNDINN KLÓR PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2762 | LÍFRÆNT BUNDINN KLÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2762 | LÍFRÆNT BUNDINN KLÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2763 | TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2763 | TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2763 | TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2764 | TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2764 | TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2771 | ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2771 | ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2771 | ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2772 | ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2772 | ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2775 | KOPAR INNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2775 | KOPAR INNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2775 | KOPAR INNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2776 | KOPAR INNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2776 | KOPAR INNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2777 | KVIKASILFUR INNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2777 | KVIKASILFUR INNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2777 | KVIKASILFUR INNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2778 | KVIKASILFUR INNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2778 | KVIKASILFUR INNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2779 | NÍTRÓFENÓLÍSETT, PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2779 | NÍTRÓFENÓLÍSETT, PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2779 | NÍTRÓFENÓLÍSETT, PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2780 | NÍTRÓFENÓLÍSETT, PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2780 | NÍTRÓFENÓLÍSETT, PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2781 | BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2781 | BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2781 | BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2782 | BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2782 | BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2783 | LÍFRÆNT BUNDINN FOSFÓR PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2783 | LÍFRÆNT BUNDINN FOSFÓR PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2783 | LÍFRÆNT BUNDINN FOSFÓR PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2784 | LÍFRÆNT BUNDINN FOSFÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2784 | LÍFRÆNT BUNDINN FOSFÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2785 | 4-ÞÍAPENTANAL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2786 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2786 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2786 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2787 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2787 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2788 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN EFNASAMBAND, FLJÓTANDI,. N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2788 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN EFNASAMBAND, FLJÓTANDI,. N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2788 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN EFNASAMBAND, FLJÓTANDI,. N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2789 | EDIKSÝRA, VATNSFRÍ eða EDIKSÝRULAUSN með meira en 80% (þunga) sýru | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2790 | EDIKSÝRULAUSN með a.m.k. 50% (þunga), en undir 80% (þunga) sýru | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2790 | EDIKSÝRULAUSN með a.m.k. 10% (þunga), en undir 50% (þunga) sýru | 8 | C3 | III | 8 | 597 647 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2793 | JÁRNMÁLMUR, SEM SPÆNI eða SEM ÚRGANGUR, á sjálfhitandi formi | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 592 |  | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 2794 | RAFGEYMAR, MEÐ FLJÓTANDI SÚRRI RAFLAUSN, hlaðnir | 8 | C11 |  | 8 | 295 598 |  | 3 (E) |  | VV14 |  |  | 80 |
| 2795 | RAFGEYMAR, MEÐ FLJÓTANDI BASÍSKRI RAFLAUSN, hlaðnir | 8 | C11 |  | 8 | 295 598 |  | 3 (E) |  | VV14 |  |  | 80 |
| 2796 | BRENNISTEINSSÝRA með undir 51% sýru eða RAFGEYMAVÖKVI, SÚR | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2797 | RAFGEYMAVÖKVI, BASÍSKUR | 8 | C5 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2798 | FENÝLFOSFÓRDÍKLÓRÍÐ | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2799 | FENÝLFOSFÓRÞÍÓDÍKLÓRÍÐ | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2800 | RAFGEYMAR, MEÐ FLJÓTANDI RAFLAUSN, LEKAÞÉTTIR, hlaðnir | 8 | C11 |  | 8 | 238 295 598 |  | 3 (E) |  | VV14 |  |  | 80 |
| 2801 | LITAREFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S | 8 | C9 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 2801 | LITAREFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S | 8 | C9 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2801 | LITAREFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S | 8 | C9 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2802 | KOPARKLÓRÍÐ | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2803 | GALLÍUM | 8 | C10 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2805 | LITÍUMHÝDRÍÐ, BRÆTT OG STEYPT | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 2806 | LIT+B2308ÍUMNÍTRÍÐ | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 2807 | SEGULMÖGNUÐ EFNI | 9 | M11 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2809 | KVIKASILFUR | 8 | C9 | III | 8 | 599 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2810 | EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 315 614 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2810 | EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 614 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2810 | EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 614 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2811 | EITRAÐ LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 614 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2811 | EITRAÐ LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 614 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2811 | EITRAÐ LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 614 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2812 | NATRÍUMALÚMÍNAT, Á FÖSTU FORMI | 8 | C6 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2813 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 2813 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | AT | 0 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 |
| 2813 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | AT | 0 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 |
| 2814 | SMITANDI EFNI, HÆTTULEGT MANNESKJUM | 6.2 | I1 |  | 6.2 | 318 |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 |  |
| 2814 | SMITANDI EFNI, aðeins HÆTTULEGT MANNESKJUM | 6.2 | I1 |  | 6.2 +2.2 | 318 |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 |  |
| 2814 | SMITANDI EFNI, aðeins HÆTTULEGT MANNESKJUM, í djúpkældu fljótandi köfnunarefni | 6.2 | I1 |  | 6.2 | 318 |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 | 606 |
| 2815 | N-AMÍNÓETÝLPÍPERASÍN | 8 | C7 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2817 | AMMÓNÍUMVETNISDÍFLÚOR-LAUSN | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 2817 | AMMÓNÍUMVETNISDÍFLÚOR-LAUSN | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 2818 | AMMÓNÍUMFJÖLSÚLFÍÐLAUSN | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 2818 | AMMÓNÍUMFJÖLSÚLFÍÐLAUSN | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 2819 | PENTÝLFOSFAT (AMÝLFOSFAT) | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2820 | SMJÖRSÝRA | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2821 | FENÓLLAUSN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2821 | FENÓLLAUSN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2822 | 2-KLÓRPÝRIDÍN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2823 | KRÓTONSÝRA | 8 | C4 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2826 | ETÝLKLÓRÞÍÓFORMÍAT | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2829 | KAPRÓNSÝRA | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2830 | LIÞÍUMFERRÓSÍLISÍUM | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 |
| 2831 | 1,1,1-TRÍKLÓRETAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2834 | FOSFÓRSÝRLINGUR | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2835 | NATRÍUMÁLHÝDRÍÐ | 4.3 | W2 | II | 4.3 |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 2837 | VETNISSÚLFÖT, Í VATNSLAUSN | 8 | C1 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2837 | VETNISSÚLFÖT, Í VATNSLAUSN | 8 | C1 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2838 | VÍNÝLBÚTÝRAT, GERT STÖÐUGT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 2839 | ALDÓL (3-HÝDROXÝBÚTANAL) | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2840 | BÚTÝRALDOXÍM | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2841 | DÍ-n-PENTÝLAMÍN (DÍ-n-AMÝLAMÍN) | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 |  | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 |
| 2842 | NÍTRÓETAN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2844 | KALKMANGANSILISÍUM | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | AT | 3 (E) | V1 | VV5 VV7 | CV23 |  | 423 |
| 2845 | SJÁLFTENDRANDI LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 4.2 | S1 | I | 4.2 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 333 |
| 2846 | SJÁLFTENDRANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 4.2 | S2 | I | 4.2 | 274 |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  |
| 2849 | 3-KLÓR-1-PRÓPANÓL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2850 | TETRAPRÓPÝLEN (PRÓPÝLENTETRAMER) | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2851 | BÓRTRÍFLÚORÍÐ-DÍHÝDRAT | 8 | C1 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2852 | DÍPÍKRÝLSÚLFÍÐ, VÆTT með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 | 545 |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 2853 | MAGNESÍUMFLÚORSÍLIKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2854 | AMMÓNÍUMFLÚORSÍLIKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2855 | SÍNKFLÚORSÍLIKAT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2856 | FLÚORSÍLIKÖT, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2857 | KÆLIVÉLAR sem innihalda óeldfim/ar, óeitrað/ar gas eða ammóníaklausnir (UN2672) | 2 | 6A |  | 2.2 | 119 |  | 3 (E) |  |  | CV9 |  |  |
| 2858 | SIRKÓNÍUM, ÞURRT, tilbúnar vörur eins og t.d. plötur, strimlar eða upprúllaður þráður (þynnri en 254 µm, en ekki þynnri en 18 µm) | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 546 |  | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 2859 | AMMÓNÍUMMETAVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2861 | AMMÓNÍUMFJÖLVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2862 | VANADÍUMPENTOXÍÐ, ekki bráðið | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 600 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2863 | NATRÍUMAMMÓNÍUM-VANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2864 | KALÍUMMETAVANADAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2865 | HÝDROXILAMÍNSÚLFAT | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2869 | TÍTANTRÍKLÓRÍÐ, BLANDA | 8 | C2 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 2869 | TÍTANTRÍKLÓRÍÐ, BLANDA | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2870 | ÁLBÓRHÝDRÍÐ | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 |  | AT | 0 (E) | V1 |  |  | S20 | X333 |
| 2870 | ÁLBÓRHÝDRÍÐ Í BÚNAÐI | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 |  |  | 0 (E) | V1 |  |  | S20 |  |
| 2871 | ANTÍMONDUFT | 6.1 | T5 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2872 | DÍKRÓMKLÓRPRÓPÖN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2872 | DÍKRÓMKLÓRPRÓPÖN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2873 | DÍBÚTÝLAMÍNÓETANÓL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2874 | FÚRFÚRÝLALKÓHÓL | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2875 | HEXAKLÓRÓFEN | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2876 | RESORSÍNÓL | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2878 | TÍTANSVAMPMULNINGUR eða TÍTANSVAMPDUFT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 2879 | SELENOXÝKLÓRÍÐ | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | X886 |
| 2880 | KALKHÝPÓKLÓRÍT, VÆTT, eða KALKHÝPÓKLÓRÍT, BLANDA, VÆTT með a.m.k. 5.5% en mest 16% (þunga) vatni | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 313 314 322 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 CV35 |  | 50 |
| 2880 | KALKHÝPÓKLÓRÍT, VÆTT, eða KALKHÝPÓKLÓRÍT, BLANDA, VÆTT með a.m.k. 5.5% en mest 16% (þunga) vatni | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 313 314 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 CV35 |  | 50 |
| 2881 | MÁLMHVATI, ÞURR | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 43 |
| 2881 | MÁLMHVATI, ÞURR | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 2881 | MÁLMHVATI, ÞURR | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 2900 | SMITANDI EFNI, aðeins HÆTTULEGT DÝRUM | 6.2 | I2 |  | 6.2 | 318 |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 |  |
| 2900 | SMITANDI EFNI, aðeins HÆTTULEGT DÝRUM | 6.2 | I2 |  | 6.2 +2.2 | 318 |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 |  |
| 2900 | SMITANDI EFNI, aðeins HÆTTULEGT DÝRUM, í fljótandi köfnunarefni | 6.2 | I2 |  | 6.2 | 318 |  | 0 (E) |  |  | CV13 CV25 CV26 CV28 | S3 S9 S15 | 606 |
| 2901 | BRÓMKLÓRÍÐ | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 |
| 2902 | PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, N.O.S. | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2902 | PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, N.O.S. | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2902 | PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, N.O.S. | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2903 | PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, N.O.S., blossamark undir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2903 | PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, N.O.S., blossamark undir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 2903 | PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, N.O.S., blossamark undir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 2904 | KLÓRFENÓLÖT, FLJÓTANDI eða FENÓLÖT, FLJÓTANDI | 8 | C9 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 2905 | KLÓRFENÓLÖT, Á FÖSTU FORMI eða FENÓLÖT, Á FÖSTU FORMI | 8 | C10 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2907 | ÍSÓSORBIDDÍNÍTRAT, BLANDA með a.m.k. 06% laktósa, mannósa, stívelsi eða kalkvetnisfosfat | 4.1 | D | II | 4.1 | 127 |  | 2 (B) | V11 V12 |  |  | S14 |  |
| 2908 | GEISLAVIRKT EFNI, UNDAN-ÞÁGU KOLLÍ-TÓMAR UMBÚÐIR | 7 |  |  |  | 290 |  | 4 (E) |  |  | CV33 | S5 S13 S21 |  |
| 2909 | GEISLAVIRKT EFNI, UNDAN-ÞÁGU KOLLÍ-HLUTIR FRAMLEIDDIR ÚR NÁTTÚRULEGU ÚRANI eða SNEYDDU ÚRANI eða NÁTTÚRULEGU ÞÓRÍUM | 7 |  |  |  | 290 |  | 4 (E) |  |  | CV33 | S5 S13 S21 |  |
| 2910 | GEISLAVIRKT EFNI, UNDAN-ÞÁGU KOLLÍ-TAKMARKAÐ MAGN | 7 |  |  |  | 290 |  | 4 (E) |  |  | CV33 | S5 S13 S21 |  |
| 2911 | GEISLAVIRKT EFNI, UNDAN-ÞÁGU KOLLÍ-TÆKI eða TILBÚNIR HLUTIR | 7 |  |  |  | 290 |  | 4 (E) |  |  | CV33 | S5 S13 S21 |  |
| 2912 | GEISLAVIRKT EFNI, LÍTIL SÉRSTÖK VIRKNI, (LSA-1), ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 | AT | 0 (E) |  | VV16 | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 2913 | GEISLAVIRKT EFNI, YFIRBORÐSMENGAÐIR HLUTIR (SCO-I eða SCO-II), ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 7 |  |  | 7X | 172 317 336 |  | 0 (E) |  | VV17 | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 2915 | GEISLAVIRKT EFNI, TÝPA A KOLLÍ; engin sérstök gerð, ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S12 S13 S21 | 70 |
| 2916 | GEISLAVIRKT EFNI, TÝPA B(U) KOLLÍ; ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 7 |  |  | 7X | 172 317 337 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 2917 | GEISLAVIRKT EFNI, TÝPA B(M) KOLLÍ; ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 7 |  |  | 7X | 172 317 337 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 2919 | GEISLAVIRKT EFNI, FLUTT SEM SÉRSTAKT SAMKOMULAG, ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 7 |  |  | 7X | 172 317 |  | 0 (-) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 2920 | ÆTANDI VÖKVI, ELDFIMUR, N.O.S. | 8 | CF1 | I | 8 +3 | 274 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S14 | 883 |
| 2920 | ÆTANDI VÖKVI, ELDFIMUR, N.O.S. | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 2921 | ÆTANDI EFNI Á FÖSTU FORMI, ELDFIMT, N.O.S. | 8 | CF2 | I | 8 +4.1 | 274 | AT | 1 (E) | V10 |  |  | S14 | 884 |
| 2921 | ÆTANDI EFNI Á FÖSTU FORMI, ELDFIMT, N.O.S. | 8 | CF2 | II | 8 +4.1 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 84 |
| 2922 | ÆTANDI VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 8 | CT1 | I | 8 +6.1 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV13 CV28 | S14 | 886 |
| 2922 | ÆTANDI VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 2922 | ÆTANDI VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 | 274 | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 2923 | ÆTANDI EFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. | 8 | CT2 | I | 8 +6.1 | 274 | AT | 1 (E) | V10 |  | CV13 CV28 | S14 | 886 |
| 2923 | ÆTANDI EFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. | 8 | CT2 | II | 8 +6.1 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 2923 | ÆTANDI EFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. | 8 | CT2 | III | 8 +6.1 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 |  | 86 |
| 2924 | ELDFIMUR VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 3 | FC | I | 3 +8 | 274 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2924 | ELDFIMUR VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 3 | FC | II | 3 +8 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2924 | ELDFIMUR VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 3 | FC | III | 3 +8 | 274 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 2925 | ELDFIMT LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S | 4.1 | FC1 | II | 4.1 +8 | 274 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 48 |
| 2925 | ELDFIMT LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S | 4.1 | FC1 | III | 4.1 +8 | 274 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | 48 |
| 2926 | ELDFIMT LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S | 4.1 | FT1 | II | 4.1 +6.1 | 274 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV28 |  | 46 |
| 2926 | ELDFIMT LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S | 4.1 | FT1 | III | 4.1 +6.1 | 274 | AT | 3 (E) | V12 |  | CV28 |  | 46 |
| 2927 | EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 6.1 | TC1 | I | 6.1 +8 | 274 315 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 |
| 2927 | EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 | 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 2928 | EITRAÐ LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. | 6.1 | TC2 | I | 6.1 +8 | 274 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 |
| 2928 | EITRAÐ LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. | 6.1 | TC2 | II | 6.1 +8 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 V12 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 2929 | EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, ELDFIMUR, N.O.S. | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 315 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2929 | EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, ELDFIMUR, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 2930 | EITRAÐ LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, ELDFIMT, N.O.S. | 6.1 | TF3 | I | 6.1 +4.1 | 274 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 664 |
| 2930 | EITRAÐ LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, ELDFIMT, N.O.S. | 6.1 | TF3 | II | 6.1 +4.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 64 |
| 2931 | VANADÝLSÚLFAT | 6.1 | T5 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2933 | METÝL-2-KLÓRPRÓPÍÓNAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2934 | ÍSÓPRÓPÝL-2-KLÓRPRÓPÍÓNAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2935 | ETÝL-2-KLÓRPRÓPÍÓNAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2936 | ÞÍÓMJÓLKURSÝRA | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2937 | Alfa-METÝLBENSÝLALKÓHÓL, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2940 | 9-FOSFABÍSYKLÓNÓNANER (SYKLÓOKTADÍENFOSFÍN) | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 2941 | FLÚORANILÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2942 | 2-TRÍFLÚORMETÝLANILÍN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2943 | TETRAHYDRÓFÚRFURÝLAMÍN | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2945 | N-METÝLBÚTÝLAMÍN | 3 | FC | II | 3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 2946 | 2-AMÍNÓ-5-DÍETÝLAMÍNÓPENTAN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2947 | ÍSÓPRÓPÝLKLÓRASETAT | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 2948 | 3-TRÍFLÚORMETÝLANILÍN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2949 | NATRÍUMVETNISSÚLFÍÐ með a.m.k. 25% kristalsvatn | 8 | C6 | II | 8 | 523 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 2950 | MAGNESÍUMKORN, HÚÐAÐ, kornastærð a.m.k. 149µm | 4.3 | W2 | III | 4.3 |  | AT | 3 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 |
| 2956 | 5-tert-BÚTÝL-2,4,6-TRÍNÍTRÓ-m-XÝLEN | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 |  | 3 (D) |  |  | CV14 | S24 |  |
| 2965 | BÓRTRÍFLÚORÍÐDÍMETÝL-ETERAT | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 |  | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | 382 |
| 2966 | ÞÍÓGLÝKÓL | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2967 | SÚLFAMÍNSÝRA | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 2968 | MANEB, GERT STÖÐUGT eða MANEBBLANDA, GERÐ STÖÐUG móti sjálfhitun | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 547 | AT | 0 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 |
| 2969 | KRISTPÁLMATRÉFRÆ eða KRISTPÁLMATRÉMÉL eða KRISTPÁLMATRÉPRESSU-AFGANGUR eða KRISTPÁLATRÉ FLÖGUR | 9 | M11 | II | 9 | 141 | AT | 2 (E) | V11 | VV3 |  |  | 90 |
| 2977 | GEISLAVIRKT EFNI, ÚRANHEXAFLÚORÍÐ, KLEYFT | 7 |  |  | 7X +7E +8 | 172 |  | 0 (C) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 78 |
| 2978 | GEISLAVIRKT EFNI, ÚRANHEXAFLÚORÍÐ, ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 7 |  |  | 7X +8 | 172 317 |  | 0 (C) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 78 |
| 2983 | ETÝLENOXÍÐ OGPRÓPÝLEN-OXÍÐ BLANDA, með undir 30% etýlenoxíð | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 2984 | VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN, með yfir 8% en undir 20% vetnisperoxíð (gert stöðugt eftir þörfum) | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 65 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 2985 | KLÓRSÍLÖN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. | 3 | FC | II | 3 +8 | 274 548 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | X338 |
| 2986 | KLÓRSÍLÖN, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 274 548 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | X83 |
| 2987 | KLÓRSÍLÖN, ÆTANDI, N.O.S. | 8 | C3 | II | 8 | 274 548 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | X80 |
| 2988 | KLÓRSÍLÖN, SEMHVARFAST VIÐ VATN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. | 4.3 | WFC | I | 4.3 +3 +8 | 274 549 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X338 |
| 2989 | BLÝFOSFÍT, DÍBASÍSKT | 4.1 | F3 | II | 4.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 |
| 2989 | BLÝFOSFÍT, DÍBASÍSKT | 4.1 | F3 | III | 4.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 2990 | BJÖRGUNARÚTBÚNAÐUR, SJÁLFUPPBLÁSANDI | 9 | M5 |  | 9 | 296 635 |  | 3 (E) |  |  |  |  |  |
| 2991 | CARBAMAT-PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2991 | CARBAMAT-PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 2991 | CARBAMAT-PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 2992 | CARBAMAT-PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2992 | CARBAMAT-PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2992 | CARBAMAT-PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2993 | ARSENINNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2993 | ARSENINNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 2993 | ARSENINNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 2994 | ARSENINNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2994 | ARSENINNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2994 | ARSENINNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2995 | LÍFRÆNT BUNDINN KLÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2995 | LÍFRÆNT BUNDINN KLÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 2995 | LÍFRÆNT BUNDINN KLÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 2996 | LÍFRÆNT BUNDINN KLÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2996 | LÍFRÆNT BUNDINN KLÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2996 | LÍFRÆNT BUNDINN KLÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 2997 | TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 2997 | TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 2997 | TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 2998 | TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 2998 | TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 2998 | TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3005 | ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3005 | ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3005 | ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 3006 | ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3006 | ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3006 | ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3009 | KOPAR INNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3009 | KOPAR INNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3009 | KOPAR INNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 3010 | KOPAR INNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3010 | KOPAR INNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3010 | KOPAR INNIHALDANDI PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3011 | KVIKASILFUR INNIHALDANDI PLÁGUEYÐI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3011 | KVIKASILFUR INNIHALDANDI PLÁGUEYÐI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3011 | KVIKASILFUR INNIHALDANDI PLÁGUEYÐI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 3012 | KVIKASILFUR INNIHALDANDI PLÁGUEYÐI, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3012 | KVIKASILFUR INNIHALDANDI PLÁGUEYÐI, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3012 | KVIKASILFUR INNIHALDANDI PLÁGUEYÐI, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3013 | NÍTRÓFENÓLÚTSKIPTUR PLÁGUEYÐI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3013 | NÍTRÓFENÓLÚTSKIPTUR PLÁGUEYÐI+C2635, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3013 | NÍTRÓFENÓLÚTSKIPTUR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 3014 | NÍTRÓFENÓLÚTSKIPTUR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3014 | NÍTRÓFENÓLÚTSKIPTUR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3014 | NÍTRÓFENÓLÚTSKIPTUR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3015 | BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3015 | BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3015 | BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 3016 | BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3016 | BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3016 | BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3017 | LÍFRÆNT BUNDINN FOSFÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3017 | LÍFRÆNT BUNDINN FOSFÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3017 | LÍFRÆNT BUNDINN FOSFÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 3018 | LÍFRÆNT BUNDINN FOSFÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3018 | LÍFRÆNT BUNDINN FOSFÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3018 | LÍFRÆNT BUNDINN FOSFÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3019 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3019 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3019 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 3020 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3020 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3020 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3021 | PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, N.O.S., blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 3021 | PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, N.O.S., blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 3022 | 1,2-BÚTÝLENOXÍÐ, GERT STÖÐUGT | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 339 |
| 3023 | 2-METÝL-2-HEPTANÞÍÓL | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 |  | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3024 | KÚMARÍNAFLEIÐA PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 3024 | KÚMARÍNAFLEIÐA PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 3025 | KÚMARÍNAFLEIÐA PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3025 | KÚMARÍNAFLEIÐA PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3025 | KÚMARÍNAFLEIÐA PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 3026 | KÚMARÍNAFLEIÐA PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3026 | KÚMARÍNAFLEIÐA PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3026 | KÚMARÍNAFLEIÐA PLÁGU-EYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3027 | KÚMARÍNAFLEIÐA PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3027 | KÚMARÍNAFLEIÐA PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3027 | KÚMARÍNAFLEIÐA PLÁGU-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3028 | RAFGEYMAR, ÞURRIR, INNI-HALDA KALÍUMHÝDROXÍÐ Á FÖSTU FORMI, hlaðnir | 8 | C11 |  | 8 | 295 304 598 |  | 3 (E) |  | VV14 |  |  | 80 |
| 3048 | ÁLFOSFÍÐ PLÁGUEYÐIR | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 153 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 642 |
| 3054 | SYKLÓHEXANÞÍÓL (SYKLÓHXÝLMERKAPTAN) | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 3055 | 2-(2-AMÍNÓETOXÝ)-ETANÓL | 8 | C7 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3056 | n-HEPTANAL | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 3057 | TRÍFLÚORASETÝLKLÓRÍÐ | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 3064 | NÍTRÓGLÝSERÍNLAUSN Í ALKAHÓLI með yfir 1%, en undir 5% nítróglýserín | 3 | D | II | 3 |  |  | 2 (B) |  |  |  | S2 S14 |  |
| 3065 | ALKÓHÓL DRYKKJARVÖRUR, með meira en 70% alkóhól | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 3065 | ALKÓHÓL DRYKKJARVÖRUR, með meira en 24%, en undir 70% alkóhól | 3 | F1 | III | 3 | 144 145 247 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 3066 | LITUR (þ.á.m. málning, lakk emalíering, bæsir, fernissa, bónefni, fljótandi spackel lakkmálning) eða EFNI TI NOTAÐ VIÐ MÁLNINGU, þ.á.m. þynnir | 8 | C9 | II | 8 | 163 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3066 | LITUR (þ.á.m. málning, lakk emalíering, bæsir, fernissa, bónefni, fljótandi spackel lakkmálning) eða EFNI TI NOTAÐ VIÐ MÁLNINGU, þ.á.m. þynnir | 8 | C9 | III | 8 | 163 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3070 | ETÝLENOXÍÐ OG DÍKLÓRDÍFLÚORMETAN, BLANDA með undir 12,5% etýlenoxíð | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 3071 | ÞÍÓL (MERKAPTÖN), FLJÓTANDI, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. eða ÞÍÓL (MERKAPTÖN), BLANDA, FLJÓTANDI, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3072 | BJÖRGUNARBÚNAÐUR, EKKI SJÁLUPPBLÁSANDI, sem inneheldur útbúnað sem heyrir undir hættulegan farm | 9 | M5 |  | 9 | 296 635 |  | 3 (E) |  |  |  |  |  |
| 3073 | V´NÝLPÝRIDÍN, GERÐ STÖÐUG | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 |  | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 638 |
| 3077 | UMHVERFISSPILLANDI EFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 9 | M7 | III | 9 | 274 335 601 | AT | 3 (E) | V13 | VV1 | CV13 |  | 90 |
| 3078 | SERÍUM, spænir eða grófkornað duft | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 550 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 |
| 3079 | METAKRÓNÍTRÍL, GERT STÖÐUGT | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 |  | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 3080 | ÍSÓSÝANÖT, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. eða ÍSÓSÝANATLAUSN, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 274 551 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3082 | UMHVERFISSPILLANDI VÖKVI, N.O.S. | 9 | M6 | III | 9 | 274 335 601 | AT | 3 (E) |  |  | CV13 |  | 90 |
| 3083 | PERKLÓRÝLFLÚORÍÐ | 2 | 2TO |  | 2.3 +5.1 |  | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 |
| 3084 | ÆTANDI FAST EFNI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 8 | CO2 | I | 8 +5.1 | 274 | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 | 885 |
| 3084 | ÆTANDI FAST EFNI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 8 | CO2 | II | 8 +5.1 | 274 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 85 |
| 3085 | ELDNÆRANDI FAST EFNI, ÆTANDI, N.O.S. | 5.1 | OC2 | I | 5.1 +8 | 274 |  | 1 (E) |  |  | CV24 | S20 |  |
| 3085 | ELDNÆRANDI FAST EFNI, ÆTANDI, N.O.S. | 5.1 | OC2 | II | 5.1 +8 | 274 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 |  | 58 |
| 3085 | ELDNÆRANDI FAST EFNI, ÆTANDI, N.O.S. | 5.1 | OC2 | III | 5.1 +8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 58 |
| 3086 | EITRAÐ FAST EFNI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 6.1 | TO2 | I | 6.1 +5.1 | 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 665 |
| 3086 | EITRAÐ FAST EFNI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 6.1 | TO2 | II | 6.1 +5.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 V12 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 65 |
| 3087 | ELDNÆRANDI FAST EFNI, EITRAÐ, N.O.S. | 5.1 | OT2 | I | 5.1 +6.1 | 274 |  | 1 (E) |  |  | CV24 CV28 | S20 |  |
| 3087 | ELDNÆRANDI FAST EFNI, EITRAÐ, N.O.S. | 5.1 | OT2 | II | 5.1 +6.1 | 274 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3087 | ELDNÆRANDI FAST EFNI, EITRAÐ, N.O.S. | 5.1 | OT2 | III | 5.1 +6.1 | 274 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3088 | SJÁLFUPPHITANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 4.2 | S2 | II | 4.2 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 3088 | SJÁLFUPPHITANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 4.2 | S2 | III | 4.2 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 |
| 3089 | MÁLMDUFT, ELDFIMT, N.O.S. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 552 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 |
| 3089 | MÁLMDUFT, ELDFIMT, N.O.S. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 552 | AT | 3 (E) | V12 | VV1 |  |  | 40 |
| 3090 | LITÍUMMÁLMRAFHLÖÐUR | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 310 636 |  | 2 (E) |  |  |  |  |  |
| 3091 | LITÍUMMÁLMRAFHLÖÐUR Í BÚNAÐI eða LITÍUMMÁLMRAFHLÖÐUR PAKKAÐAR MEÐ BÚNAÐI | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 636 |  | 2 (E) |  |  |  |  |  |
| 3092 | 1-METOXÝ-2-PRÓPANÓL | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 3093 | ÆTANDI VÖKVI, ELDNÆRANDI; N.O.S. | 8 | CO1 | I | 8 +5.1 | 274 | AT | 1 (E) |  |  | CV24 | S14 | 885 |
| 3093 | ÆTANDI VÖKVI, ELDNÆRANDI; N.O.S. | 8 | CO1 | II | 8 +5.1 | 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 85 |
| 3094 | ÆTANDI VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 8 | CW1 | I | 8 +4.3 | 274 | AT | 1 (D/E) |  |  |  | S14 | 823 |
| 3094 | ÆTANDI VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 8 | CW1 | II | 8 +4.3 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 823 |
| 3095 | ÆTANDI FAST EFNI, SJÁLFUPPVARMANDI, N.O.S. | 8 | CS2 | I | 8 +4.2 | 274 | AT | 1 (E) |  |  |  | S14 | 884 |
| 3095 | ÆTANDI FAST EFNI, SJÁLFUPPVARMANDI, N.O.S. | 8 | CS2 | II | 8 +4.2 | 274 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 84 |
| 3096 | ÆTANDI FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 8 | CW2 | I | 8 +4.3 | 274 | AT | 1 (E) |  |  |  | S14 | 842 |
| 3096 | ÆTANDI FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 8 | CW2 | II | 8 +4.3 | 274 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 842 |
| 3097 | ELDFIMT FAST EFNI, ELDNÆRANDI. N.O.S. | 4.1 | FO | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3098 | ELDNÆRANDI VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 5.1 | OC1 | I | 5.1 +8 | 274 |  | 1 (E) |  |  | CV24 | S20 |  |
| 3098 | ELDNÆRANDI VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 5.1 | OC1 | II | 5.1 +8 | 274 |  | 2 (E) |  |  | CV24 |  |  |
| 3098 | ELDNÆRANDI VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 5.1 | OC1 | III | 5.1 +8 | 274 |  | 3 (E) |  |  | CV24 |  |  |
| 3099 | ELDNÆRANDI VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 5.1 | OT1 | I | 5.1 +6.1 | 274 |  | 1 (E) |  |  | CV24 CV28 | S20 |  |
| 3099 | ELDNÆRANDI VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 | 274 |  | 2 (E) |  |  | CV24 CV28 |  |  |
| 3099 | ELDNÆRANDI VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 | 274 |  | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  |  |
| 3100 | ELDNÆRANDI FAST EFNI, SJÁLFUPPVARMANDI, N.O.S. | 5.1 | OS | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3101 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ B, FLJÓTANDI | 5.2 | P1 |  | 5.2 +1 | 122 181 274 |  | 1 (B) | V1 V5 |  | CV15 CV20 CV22 CV24 | S9 S17 |  |
| 3102 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ B, Á FÖSTU FORMI | 5.2 | P1 |  | 5.2 +1 | 122 181 274 |  | 1 (B) | V1 V5 |  | CV15 CV20 CV22 CV24 | S9 S17 |  |
| 3103 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ C, FLJÓTANDI | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 |  | 1 (D) | V1 |  | CV15 CV20 CV22 CV24 | S8 S18 |  |
| 3104 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ C, Á FÖSTU FORMI | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 |  | 1 (D) | V1 |  | CV15 CV20 CV22 CV24 | S8 S18 |  |
| 3105 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ D, FLJÓTANDI | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 CV24 | S19 |  |
| 3106 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ D, Á FÖSTU FORMI | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 CV24 | S19 |  |
| 3107 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ E, FLJÓTANDI | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 CV24 |  |  |
| 3108 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ E, Á FÖSTU FORMI | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 CV24 |  |  |
| 3109 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ F, FLJÓTANDI | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | AT | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 CV24 |  | 539 |
| 3110 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ F, Á FÖSTU FORMI | 5.2 | P1 |  | 5.2 | 122 274 | AT | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 CV24 |  | 539 |
| 3111 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ B, FLJÓTANDI, MEÐ HITASTÝRINGU | 5.2 | P2 |  | 5.2 +1 | 122 181 274 |  | 1 (B) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 CV24 | S4 S9 S16 |  |
| 3112 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ B, Á FÖSTU FORMI, MEÐ HITASTÝRINGU, MEÐ HITASTÝRINGU | 5.2 | P2 |  | 5.2 +1 | 122 181 274 |  | 1 (B) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 CV24 | S4 S9 S16 |  |
| 3113 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ C, FLJÓTANDI, MEÐ HITASTÝRINGU | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 CV24 | S4 S8 S17 |  |
| 3114 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ C, Á FÖSTU FORMI, MEÐ HITASTÝRINGU | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 CV24 | S4 S8 S17 |  |
| 3115 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ D, FLJÓTANDI, MEÐ HITASTÝRINGU | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 S18 |  |
| 3116 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ D, Á FÖSTU FORMI, MEÐ HITASTÝRINGU | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 S18 |  |
| 3117 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ E, FLJÓTANDI, MEÐ HITASTÝRINGU | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 S19 |  |
| 3118 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ E, Á FÖSTU FORMI, MEÐ HITASTÝRINGU | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 S19 |  |
| 3119 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ F, FLJÓTANDI, MEÐ HITASTÝRINGU | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 | 539 |
| 3120 | LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ F, Á FÖSTU FORMI, MEÐ HITASTÝRINGU | 5.2 | P2 |  | 5.2 | 122 274 | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 CV24 | S4 | 539 |
| 3121 | ELDNÆRANDI FAST EFNI SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 5.1 | OW | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3122 | EITRAÐUR VÖKVI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 315 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 665 |
| 3122 | EITRAÐUR VÖKVI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 6.1 | TO1 | II | 6.1 +5.1 | 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 65 |
| 3123 | EITRAÐUR VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 315 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 623 |
| 3123 | EITRAÐUR VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 6.1 | TW1 | II | 6.1 +4.3 | 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 623 |
| 3124 | EITRAÐ EFNI Á FÖSTU FORMI SJÁLFUPPVARMANDI, N.O.S. | 6.1 | TS | I | 6.1 +4.2 | 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 664 |
| 3124 | EITRAÐ EFNI Á FÖSTU FORMI SJÁLFUPPVARMANDI, N.O.S. | 6.1 | TS | II | 6.1 +4.2 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 V12 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 64 |
| 3125 | EITRAÐ EFNI Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 6.1 | TW2 | I | 6.1 +4.3 | 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 642 |
| 3125 | EITRAÐ EFNI Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 6.1 | TW2 | II | 6.1 +4.3 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 V12 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 642 |
| 3126 | SJÁLFUPPVARMANDI FAST EFNI, ÆTANDI, N.O.S. | 4.2 | SC2 | II | 4.2 +8 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 48 |
| 3126 | SJÁLFUPPVARMANDI FAST EFNI, ÆTANDI, N.O.S. | 4.2 | SC2 | III | 4.2 +8 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 48 |
| 3127 | SJÁLFUPPVARMANDI FAST EFNI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 4.2 | SO | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3128 | SJÁLFUPPVARMANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, EITRAÐ, N.O.S. | 4.2 | ST2 | II | 4.2 +6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV28 |  | 46 |
| 3128 | SJÁLFUPPVARMANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, EITRAÐ, N.O.S. | 4.2 | ST2 | III | 4.2 +6.1 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | 46 |
| 3129 | VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ÆTANDI, N.O.S. | 4.3 | WC1 | I | 4.3 +8 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X382 |
| 3129 | VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ÆTANDI, N.O.S. | 4.3 | WC1 | II | 4.3 +8 | 274 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 382 |
| 3129 | VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ÆTANDI, N.O.S. | 4.3 | WC1 | III | 4.3 +8 | 274 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 382 |
| 3130 | VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, EITRAÐUR, N.O.S. | 4.3 | WT1 | I | 4.3 +6.1 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 | X362 |
| 3130 | VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, EITRAÐUR, N.O.S. | 4.3 | WT1 | II | 4.3 +6.1 | 274 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | 362 |
| 3130 | VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, EITRAÐUR, N.O.S. | 4.3 | WT1 | III | 4.3 +6.1 | 274 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | 362 |
| 3131 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ÆTANDI, N.O.S. | 4.3 | WC2 | I | 4.3 +8 | 274 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 | S20 | X482 |
| 3131 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ÆTANDI, N.O.S. | 4.3 | WC2 | II | 4.3 +8 | 274 | AT | 0 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 482 |
| 3131 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ÆTANDI, N.O.S. | 4.3 | WC2 | III | 4.3 +8 | 274 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 482 |
| 3132 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ELDFIMTI, N.O.S | 4.3 | WF2 | I | 4.3 +4.1 | 274 |  | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 3132 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ELDFIMT, N.O.S. | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 274 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3133 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 4.3 | WF2 | III | 4.3 +4.1 | 274 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3134 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, EITRAÐ, N.O.S. | 4.3 | WO | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3134 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, EITRAÐ, N.O.S. | 4.3 | WT2 | I | 4.3 +6.1 | 274 |  | 0 (E) | V1 |  | CV23 CV28 | S20 |  |
| 3134 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, EITRAÐ, N.O.S. | 4.3 | WT2 | II | 4.3 +6.1 | 274 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | 462 |
| 3134 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, EITRAÐ, N.O.S. | 4.3 | WT2 | III | 4.3 +6.1 | 274 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 CV28 |  | 462 |
| 3135 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, SJÁLFUPPVARMANDI, N.O.S. | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 | 274 |  | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 3135 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, SJÁLFUPPVARMANDI, N.O.S | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3135 | FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, SJÁLFUPPVARMANDI, N.O.S | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3136 | TRÍFLÚORMETAN, KÆLT, FLJÓTANDI | 2 | 3A |  | 2.2 | 593 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 |
| 3137 | ELDNÆRANDI FAST EFNI, ELDFIMT, N.O.S. | 5.1 | OF | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3138 | ETÝLEN, ASETÝLEN OG PRÓPÝLEN, BLANDA, KÆLD, FLJÓTANDI, með yfir 71,5% etýlen, mest 22,5% asetýlen og mest 6% própýlen | 2 | 3F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | 223 |
| 3139 | ELDNÆRANDI VÖKVI, N.O.S. | 5.1 | O1 | I | 5.1 | 274 |  | 1 (E) |  |  | CV24 | S20 |  |
| 3139 | ELDNÆRANDI VÖKVI, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 |  | 2 (E) |  |  | CV24 |  |  |
| 3139 | ELDNÆRANDI VÖKVI, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 |  | 3 (E) |  |  | CV24 |  |  |
| 3140 | ALKALÓÍÐ, FLJÓTANDI, N.O.S. eða ALKALÓÍÐSÖLT, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3140 | ALKALÓÍÐ, FLJÓTANDI, N.O.S. eða ALKALÓÍÐSÖLT, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3140 | ALKALÓÍÐ, FLJÓTANDI, N.O.S. eða ALKALÓÍÐSÖLT, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3141 | ANTIMONSAMBAND, ÓLÍFRÆNT, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 45 274 512 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3142 | SÓTTHREINSANDI EFNI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3142 | SÓTTHREINSANDI EFNI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3142 | SÓTTHREINSANDI EFNI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3143 | LITAREFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3143 | LITAREFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3143 | LITAREFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3144 | NIKÓTÍNSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. eða NIKÓTÍNVARA, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3144 | NIKÓTÍNSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. eða NIKÓTÍNVARA, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3144 | NIKÓTÍNSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. eða NIKÓTÍNVARA, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3145 | ALKÝLFENÓL, FLJÓTANDI, N.O.S. (inniheldur C2-C12 hliðstæður) | 8 | C3 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 3145 | ALKÝLFENÓL, FLJÓTANDI, N.O.S. (inniheldur C2-C12 hliðstæður) | 8 | C3 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3145 | ALKÝLFENÓL, FLJÓTANDI, N.O.S. (inniheldur C2-C12 hliðstæður) | 8 | C3 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3146 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN SAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 43 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3146 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN SAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3146 | LÍFRÆNT BUNDIÐ TIN SAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3147 | LITAREFNI, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. | 8 | C10 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 |
| 3147 | LITAREFNI, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. | 8 | C10 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 3147 | LITAREFNI, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. | 8 | C10 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 3148 | VÖKVI SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 |
| 3148 | VÖKVI SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 323 |
| 3148 | VÖKVI SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 323 |
| 3149 | VETNISPEROXÍÐ OG PEREDIKSÝRA, BLANDA með sýru(m), vatni og undir 5% perediksýru, GERT STÖÐUGT | 5.1 | OC1 | II | 5.1 +8 | 196 553 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 58 |
| 3150 | TÆKI, LÍTIL, KNÚIN MEÐ KOLEFNISHÝDRÝÐGASI, eða ÁFYLLIHYLKI MEÐ KOLEFNISHÝDRÝÐGASI FYRIR LÍTIL TÆKI, með losunarbúnaði | 2 | 6F |  | 2.1 |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 | S2 |  |
| 3151 | FJÖLHALÓGENERUÐ BÍFENÝL, FLJÓTANDI eða FJÖLHALÓGENERUÐ TERPENÝL, FLJÓTANDI | 9 | M2 | II | 9 | 203 305 | AT | 0 (D/E) |  | VV15 | CV1 CV13 CV28 | S19 | 90 |
| 3152 | FJÖLHALÓGENERUÐ BÍFENÝL, Á FÖSTU FORMI eða FJÖLHALÓGENERUÐ TERPENÝL, Á FÖSTU FORMI | 9 | M2 | II | 9 | 203 305 | AT | 0 (D/E) | V11 | VV15 | CV1 CV13 CV28 | S19 | 90 |
| 3153 | PERFLÚOR(METÝLVÍNÝLETER) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 3154 | PERFLÚOR(ETÝLVÍNÝLETER) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 3155 | PENTAKLÓRFENÓL | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3156 | ÞJAPPAÐ GAS, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 2 | 1O |  | 2.2 +5.1 | 274 | AT | 3 (E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 25 |
| 3157 | ÞÉTT GAS, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 2 | 2O |  | 2.2 +5.1 | 274 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 25 |
| 3158 | GAS, KÆLT, FLJÓTANDI, N.O.S. | 2 | 3A |  | 2.2 | 274 593 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 22 |
| 3159 | 1,1,1,2-TETRAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 134A) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 3160 | ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 | 274 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 3161 | ÞÉTT LOFTTEGUND, ELDFIM, N.O.S. | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 3162 | ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, N.O.S. | 2 | 2T |  | 2.3 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 26 |
| 3163 | ÞÉTT LOFTTEGUND, N.O.S. | 2 | 2A |  | 2.2 | 274 | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 3164 | HLUTIR UNDIR LOFTÞRÝSTINGI eða HLUTIR UNDIR VÖKVAÞRÝSTINGI (sem innihalda óeldfima lofttegund) | 2 | 6A |  | 2.2 | 283 594 |  | 3 (E) |  |  | CV9 |  |  |
| 3165 | ELDSNEYTISTANKUR, FYRIR VÖKVAKNÚINN BÚNAÐ Í FLUGVÉL (með blöndu af vatsnfríu hýdrasíni og metýlhýdrasíni) (drifmeðal M(&) | 3 | FTC | I | 3 +6.1 +8 |  |  | 1 (E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 |  |
| 3166 | BRENNSLUMÓTORAR (einnig innbyggðir í vélar eða ökutæki) | 9 | M11 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3167 | GASSÝNI, ÁN ÞRÝSTINGS, ELDFIMT, N.O.S., ekki fljótandi kælt | 2 | 7F |  | 2.1 | 274 |  | 2 (D) |  |  | CV9 | S2 |  |
| 3168 | GASSÝNI, ÁN ÞRÝSTINGS, EITRAÐ, ELDFIMT, N.O.S., ekki fljótandi kælt | 2 | 7TF |  | 2.3 +2.1 | 274 |  | 1 (D) |  |  | CV9 | S2 |  |
| 3169 | GASSÝNI, ÁN ÞRÝSTINGS, EITRAÐ, N.O.S., ekki fljótandi kælt | 2 | 7T |  | 2.3 | 274 |  | 1 (D) |  |  | CV9 |  |  |
| 3170 | AUKAAFURÐIR ÚR ÁLBRÆÐSLU eða AUKAAFURÐIR ÚR ÁLENDURBRÆÐSLU | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 244 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 | VV3 | CV23 |  | 423 |
| 3170 | AUKAAFURÐIR ÚR ÁLBRÆÐSLU eða AUKAAFURÐIR ÚR ÁLENDURBRÆÐSLU | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 244 | AT | 3 (E) | V1 | VV1 VV5 | CV23 |  | 423 |
| 3171 | RAFGEYMADRIFIN ÖKUTÆKI EÐA BÚNAÐUR | 9 | M11 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3172 | TOXÍN, UNNIN ÚR LIFANDI EFNI, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 210 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3172 | TOXÍN, UNNIN ÚR LIFANDI EFNI, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 210 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3172 | TOXÍN, UNNIN ÚR LIFANDI EFNI, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 210 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3174 | TÍTANDÍSÚLFÍÐ | 4.2 | S4 | III | 4.2 |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 |
| 3175 | FÖST EFNI eða blöndur af föstum efnum (eins og efnablöndur og afgangsefni) SEM INNIHALDA ELDFIMAN VÖKVA, N.O.S. með blossamark að hámarki 61 °C | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 216 274 |  | 2 (E) | V11 V12 | VV3 |  |  | 40 |
| 3176 | ELDFIMT FAST EFNI, LÍFRÆNT, BRÁÐIÐ, N.O.S. | 4.1 | F2 | II | 4.1 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 44 |
| 3176 | ELDFIMT FAST EFNI, LÍFRÆNT, BRÁÐIÐ, N.O.S. | 4.1 | F2 | III | 4.1 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 44 |
| 3178 | ELDFIMT FAST EFNI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 |
| 3178 | ELDFIMT FAST EFNI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 3179 | ELDFIMT FAST EFNI, EITRAÐ, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.1 | FT2 | II | 4.1 +6.1 | 274 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  | CV28 |  | 46 |
| 3179 | ELDFIMT FAST EFNI, EITRAÐ, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.1 | FT2 | III | 4.1 +6.1 | 274 | AT | 3 (E) | V12 |  | CV28 |  | 46 |
| 3180 | ELDFIMT FAST EFNI, ÆTANDI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.1 | FC2 | II | 4.1 +8 | 274 | AT | 2 (E) | V11 V12 |  |  |  | 48 |
| 3180 | ELDFIMT FAST EFNI, ÆTANDI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.1 | FC2 | III | 4.1 +8 | 274 | AT | 3 (E) | V12 |  |  |  | 48 |
| 3181 | MÁLMSÖLT AF LÍFRÆNUM SAMBÖNDUM, ELDFIM, N.O.S. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 40 |
| 3181 | MÁLMSÖLT AF LÍFRÆNUM SAMBÖNDUM, ELDFIM, N.O.S. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 3182 | MÁLMHÝDRÍÐ, ELDFIM, N.O.S. | 4.1 | F3 | II | 4.1 | 274 554 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 40 |
| 3182 | MÁLMHÝDRÍÐ, ELDFIM, N.O.S. | 4.1 | F3 | III | 4.1 | 274 554 | AT | 3 (E) |  | VV1 |  |  | 40 |
| 3183 | VÖKVI SEMHITNAR AF SJÁLFU S'ER, LÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | S1 | II | 4.2 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 30 |
| 3183 | VÖKVI SEMHITNAR AF SJÁLFU S'ER, LÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | S1 | III | 4.2 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 30 |
| 3184 | VÖKVI SEM HITNAR AF SJÁLFU S'ER, EITRAÐUR, LÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | ST1 | II | 4.2 +6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV28 |  | 36 |
| 3184 | VÖKVI SEM HITNAR AF SJÁLFU S'ER, EITRAÐUR, LÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | ST1 | III | 4.2 +6.1 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | 36 |
| 3185 | VÖKVI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, ÆTANDI, LÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | SC1 | II | 4.2 +8 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 38 |
| 3185 | VÖKVI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, ÆTANDI, LÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | SC1 | III | 4.2 +8 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 38 |
| 3186 | VÖKVI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, ÓLÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | S3 | II | 4.2 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 30 |
| 3186 | VÖKVI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, ÓLÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | S3 | III | 4.2 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 30 |
| 3187 | VÖKVI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, EITRAÐUR, ÓLÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | ST3 | II | 4.2 +6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV28 |  | 36 |
| 3187 | VÖKVI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, EITRAÐUR, ÓLÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | ST3 | III | 4.2 +6.1 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | 36 |
| 3188 | VÖKVI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, ÆTANDI, ÓLÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | SC3 | II | 4.2 +8 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 38 |
| 3188 | VÖKVI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, ÆTANDI, ÓLÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | SC3 | III | 4.2 +8 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 38 |
| 3189 | MÁLMDUFT SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, N.O.S. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 555 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 3189 | MÁLMDUFT SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, N.O.S. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 555 | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 3190 | FAST EFNI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 3190 | FAST EFNI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 274 | AT | 3 (E) | V1 | VV4 |  |  | 40 |
| 3191 | FAST EFNI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, EITRAÐ, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.2 | ST4 | II | 4.2 +6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV28 |  | 46 |
| 3191 | FAST EFNI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, EITRAÐ, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.2 | ST4 | III | 4.2 +6.1 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV28 |  | 46 |
| 3192 | FAST EFNI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, ÆTANDI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.2 | SC4 | II | 4.2 +8 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 48 |
| 3192 | FAST EFNI SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, ÆTANDI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.2 | SC4 | III | 4.2 +8 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 48 |
| 3194 | PÝROFOR VÖKVI, ÓLÍFRÆNN, N.O.S. | 4.2 | S3 | I | 4.2 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 333 |
| 3200 | PYROFOR FAST EFNI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 4.2 | S4 | I | 4.2 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 43 |
| 3205 | ALKAHÓLAT AF ALKALÍSKUM JARÐMÁLMUM, N.O.S. | 4.2 | S4 | II | 4.2 | 183 274 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 3205 | ALKAHÓLAT AF ALKALÍSKUM JARÐMÁLMUM, N.O.S. | 4.2 | S4 | III | 4.2 | 183 274 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 |
| 3206 | ALKAHÓLAT AF ALKALÍMÁLMUM, SEM HITNA AF SJÁLFU SÉR, N.O.S. | 4.2 | SC4 | II | 4.2 +8 | 182 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 48 |
| 3206 | ALKAHÓLAT AF ALKALÍMÁLMUM, SEM HITNA AF SJÁLFU SÉR, N.O.S. | 4.2 | SC4 | III | 4.2 +8 | 182 274 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 48 |
| 3208 | MÁLMEFNI, HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 557 |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 3208 | MÁLMEFNI, HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 557 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  | CV23 |  | 423 |
| 3208 | MÁLMEFNI, HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 557 | AT | 3 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 |
| 3209 | MÁLMEFNI, HVARFAST VIÐ VATN, HITNA AF SJÁLFU SÉR, N.O.S. | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 | 274 558 |  | 1 (E) | V1 |  | CV23 | S20 |  |
| 3209 | MÁLMEFNI, HVARFAST VIÐ VATN, HITNA AF SJÁLFU SÉR, N.O.S. | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 | 274 558 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3209 | MÁLMEFNI, HVARFAST VIÐ VATN, HITNA AF SJÁLFU SÉR, N.O.S. | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 | 274 558 | AT | 3 (E) | V1 | VV5 | CV23 |  | 423 |
| 3210 | KLÓRAT, ÓLÍFRÆN, VATNSLAUSN, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 605 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3210 | KLÓRAT, ÓLÍFRÆN, VATNSLAUSN, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 605 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3211 | PERKLÓRAT, ÓLÍFRÆN, VATNSLAUSN, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3211 | PERKLÓRAT, ÓLÍFRÆN, VATNSLAUSN, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3212 | HÝPÓKLÓRÍT, ÓLÍFRÆN, N.O.S. | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 274 559 | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 3213 | BRÓMAT, ÓLÍFRÆN, VATNSLAUSN, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 604 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3213 | BRÓMAT, ÓLÍFRÆN, VATNSLAUSN, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 604 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3214 | PERMANGANAT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 274 608 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3215 | PERSÚLFAT, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 5.1 | O2 | III | 5.1 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 3216 | PERSÚLFAT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 274 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3218 | NÍTRAT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 270 274 511 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3218 | NÍTRAT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 270 274 511 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3219 | NÍTRÍT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S. | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 103 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3219 | NÍTRÍT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S. | 5.1 | O1 | III | 5.1 | 103 274 | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3220 | PENTAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 125) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 3221 | SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ B | 4.1 | SR1 |  | 4.1 +1 | 181 194 274 |  | 1 (B) | V1 |  | CV15 CV20 CV22 | S9 S17 |  |
| 3222 | SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ B | 4.1 | SR1 |  | 4.1 +1 | 181 194 274 |  | 1 (B) | V1 |  | CV15 CV20 CV22 | S9 S17 |  |
| 3223 | SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ C | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 |  | 1 (D) | V1 |  | CV15 CV20 CV22 | S8 S18 |  |
| 3224 | SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ C | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 |  | 1 (D) | V1 |  | CV15 CV20 CV22 | S8 S18 |  |
| 3225 | SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ D | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 | S19 |  |
| 3226 | SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ D | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 | S19 |  |
| 3227 | SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ E | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 |  |  |
| 3228 | SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ E | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 |  | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 |  |  |
| 3229 | SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ F | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | AT | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 |  | 40 |
| 3230 | SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ F | 4.1 | SR1 |  | 4.1 | 194 274 | AT | 2 (D) | V1 |  | CV15 CV22 |  | 40 |
| 3231 | SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ B, HITASTIGSSTÝRT | 4.1 | SR2 |  | 4.1 +1 | 181 194 274 |  | 1 (B) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 | S4 S9 S16 |  |
| 3232 | SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ B, HITASTIGSSTÝRT | 4.1 | SR2 |  | 4.1 +1 | 181 194 274 |  | 1 (B) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 | S4 S9 S16 |  |
| 3233 | SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ C, HITASTIGSSTÝRT | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 | S4 S8 S17 |  |
| 3234 | SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ C, HITASTIGSSTÝRT | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV20 CV21 CV22 | S4 S8 S17 |  |
| 3235 | SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ D, HITASTIGSSTÝRT | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 S18 |  |
| 3236 | SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ D, HITASTIGSSTÝRT | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 S18 |  |
| 3237 | SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ E, HITASTIGSSTÝRT | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 S19 |  |
| 3238 | SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ E, HITASTIGSSTÝRT | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 |  | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 S19 |  |
| 3239 | SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ F, HITASTIGSSTÝRT | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 | 40 |
| 3240 | SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ F, HITASTIGSSTÝRT | 4.1 | SR2 |  | 4.1 | 194 274 | AT | 1 (D) | V8 |  | CV15 CV21 CV22 | S4 | 40 |
| 3241 | 2-BRÓM-2-NÍTRÓPRÓPAN-1,3-DÍÓL | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 638 |  | 3 (D) |  |  | CV14 | S24 |  |
| 3242 | ASÓDÍKARBONAMÍÐ | 4.1 | SR1 | II | 4.1 | 215 638 | AT | 2 (D) |  |  | CV14 | S24 | 40 |
| 3243 | FÖST EFNI SEM INNIHALDA EITRAÐAN VÖKVA, N.O.S. | 6.1 | T9 | II | 6.1 | 217 274 | AT | 2 (D/E) |  | VV10 | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3244 | FÖST EFNI SEM INNIHALDA ÆTANDI VÖKVA, N.O.S. | 8 | C10 | II | 8 | 218 274 | AT | 2 (E) |  | VV10 |  |  | 80 |
| 3245 | ERFÐABREYTTAR ÖRVERUR eða ERFÐABREYTTAR LÍFVERUR | 9 | M8 |  | 9 | 219 637 |  | 2 (E) |  |  | CV1 CV13 CV26 CV27 CV28 | S17 |  |
| 3245 | ERFÐABREYTTAR ÖRVERUR eða ERFÐABREYTTAR LÍFVERUR í djúpkældu fljótandi köfnunarefni | 9 | M8 |  | 9 +2.2 | 219 637 |  | 2 (E) |  |  | CV1 CV13 CV26 CV27 CV28 | S17 |  |
| 3246 | METANSÚLFÓNÝLKLÓRÍÐ | 6.1 | TC1 | I | 6.1 +8 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 |
| 3247 | NATRÍUMPEROXÓBÓRAT, VATNSFRÍTT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 |  | CV24 |  | 50 |
| 3248 | LYFJAHRÁEFNI, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 220 221 274 601 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S19 | 336 |
| 3248 | LYFJAHRÁEFNI, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, N.O.S. | 3 | FT1 | III | 3 +6.1 | 220 221 274 601 | FL | 3 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 | 36 |
| 3249 | LYFJAHRÁEFNI, FAST, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 221 274 601 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3249 | LYFJAHRÁEFNI, FAST, EITRAÐ, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 221 274 601 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3250 | KLÓREDIKSÝRA, BRÁÐIN, | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 |  | AT | 0 (D/E) |  |  | CV13 | S9 S19 | 68 |
| 3251 | ÍSÓSORBÍÐ-5-MÓNONÍTRAT | 4.1 | SR1 | III | 4.1 | 226 638 |  | 3 (D) |  |  | CV14 | S24 |  |
| 3252 | DÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 32) | 2 | 2F |  | 2.1 |  | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 3253 | DÍNATRÍUMTRÍOXÓSÍLIKAT (DÍNATRÍUMMETASÍLIKAT) | 8 | C6 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 3254 | TRÍBÚTÝLFOSFAN | 4.2 | S1 | I | 4.2 |  | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 333 |
| 3255 | tert-BÚTÝLHÝPÓKLÓRÍT | 4.2 | SC1 | FLUTNINGUR BANNAÐUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3256 | VÖKVI, HÆKKAÐ HITASTIG, ELDFIMUR, N.O.S., blossamark yfir 61 °C | 3 | F2 | III | 3 | 274 560 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 3257 | VÖKVI, HÆKKAÐ HITASTIG, N.O.S., við eða yfir 100 °C og fyrir efni með blossamark undir því blossamarki (þ.m.t. bráðinn málmur, bráðin sölt o.s.frv.) | 9 | M9 | III | 9 | 274 580 643 | AT | 3 (D) |  | VV12 |  |  | 99 |
| 3258 | FAST EFNI, HÆKKAÐ HITASTIG, N.O.S., við eða yfir 240 °C | 9 | M9 | III | 9 | 274 580 643 | AT | 3 (D) |  | VV12 |  |  | 99 |
| 3259 | AMÍN, FÖST, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLAMÍN, FÖST, ÆTANDI, N.O.S | 9 | M10 | III | 9 | 274 580 643 |  | 3 (D) |  | VV13 |  |  | 99 |
| 3259 | AMÍN, FÖST, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLAMÍN, FÖST, ÆTANDI, N.O.S | 8 | C8 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 |
| 3259 | AMÍN, FÖST, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLAMÍN, FÖST, ÆTANDI, N.O.S | 8 | C8 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 3259 | AMÍN, FÖST, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLAMÍN, FÖST, ÆTANDI, N.O.S | 8 | C8 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 3260 | ÆTANDI, SÚRT ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C2 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 |
| 3260 | ÆTANDI, SÚRT ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C2 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 3260 | ÆTANDI, SÚRT ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C2 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 3261 | ÆTANDI, SÚRT, LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C4 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 |
| 3261 | ÆTANDI, SÚRT LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C4 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 3261 | ÆTANDI, SÚRT LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C4 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 3262 | ÆTANDI, LÚTKENNT ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C6 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 |
| 3262 | ÆTANDI, LÚTKENNT ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C6 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 3262 | ÆTANDI, LÚTKENNT ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C6 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 3263 | ÆTANDI, LÚTKENNT LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C8 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) | V10 V12 |  |  | S20 | 88 |
| 3263 | ÆTANDI, LÚTKENNT LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C8 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 3263 | ÆTANDI, LÚTKENNT LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 8 | C8 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 3264 | ÆTANDI SÚR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 8 | C1 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 3264 | ÆTANDI SÚR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 8 | C1 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3264 | ÆTANDI SÚR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 8 | C1 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3265 | ÆTANDI SÚR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 8 | C3 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 3265 | ÆTANDI SÚR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 8 | C3 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3265 | ÆTANDI SÚR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 8 | C3 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3266 | ÆTANDI LÚTKENNDUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 8 | C5 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 3266 | ÆTANDI LÚTKENNDUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 8 | C5 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3266 | ÆTANDI LÚTKENNDUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 8 | C5 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3267 | ÆTANDI LÚTKENNDUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 8 | C7 | I | 8 | 274 | AT | 1 (E) |  |  |  | S20 | 88 |
| 3267 | ÆTANDI LÚTKENNDUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 8 | C7 | II | 8 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3267 | ÆTANDI LÚTKENNDUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 8 | C7 | III | 8 | 274 | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3268 | GASGJAFI FYRIR LÍKNARBELGI, pyroteknisk eða LÍKNARBELGJAMODUL eða ÖRYGGISBELTASTREKKJARI, pyroteknisk | 9 | M5 | III | 9 | 280 289 |  | 4 (E) |  |  |  |  |  |
| 3269 | FJÖLESTERHARTSSETT | 3 | F1 | II | 3 | 236 340 |  | 2 (E) |  |  |  | S2 S20 |  |
| 3269 | FJÖLESTERHARTSSETT | 3 | F1 | III | 3 | 236 340 |  | 3 (E) |  |  |  | S2 |  |
| 3270 | HIMNUSÍA ÚR SELLULÓSA með að hámarki 12.6% köfnunarefni, þurrvigt | 4.1 | F1 | II | 4.1 | 237 286 |  | 2 (E) |  |  |  |  |  |
| 3271 | ETERAR, N.O.S. | 3 | F1 | II | 3 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 3271 | ETERAR, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 3272 | ESTERAR, N.O.S. | 3 | F1 | II | 3 | 274 601 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 3272 | ESTERAR, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 601 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 3273 | NÍTRÍL, ELDFIMIR, EITRAÐIR, N.O.S. | 3 | FT1 | I | 3 +6.1 | 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 3273 | NÍTRÍL, ELDFIMIR, EITRAÐIR, N.O.S. | 3 | FT1 | II | 3 +6.1 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 3274 | ALKAHÓLAT, LAUSN í alkahóli, N.O.S. | 3 | FC | II | 3 +8 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 3275 | NÍTRÍL, EITRAÐIR, ELDFIMIR, N.O.S. | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 315 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3275 | NÍTRÍL, EITRAÐIR, ELDFIMIR, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3276 | NÍTRÍL, EITRAÐIR, N.O.S. | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 274 315 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3276 | NÍTRÍL, EITRAÐIR, N.O.S. | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3276 | NÍTRÍL, EITRAÐIR, N.O.S. | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3277 | KLÓRFORMÍAT, EITRAÐ, ÆTANDI, N.O.S. | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 | 274 561 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 3278 | FOSFÓRLÍFRÆN SAMBÖND, EITRUÐ, N.O.S., fljótandi | 6.1 | T1 | I | 6.1 | 43 274 315 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3278 | FOSFÓRLÍFRÆN SAMBÖND, EITRUÐ, N.O.S., fljótandi | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3278 | FOSFÓRLÍFRÆN SAMBÖND, EITRUÐ, N.O.S., fljótandi | 6.1 | T1 | III | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3279 | FOSFÓRLÍFRÆN SAMBÖND, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 43 274 315 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3279 | FOSFÓRLÍFRÆN SAMBÖND, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 6.1 | TF1 | II | 6.1 +3 | 43 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3280 | LÍFRÆN ARSENIK SAMBÖND, N.O.S., fljótandi | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 315 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3280 | LÍFRÆN ARSENIK SAMBÖND, N.O.S., fljótandi | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3280 | LÍFRÆN ARSENIK SAMBÖND, N.O.S., fljótandi | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3281 | MÁLMKARBÓNÝL, N.O.S. fljótandi | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 315 562 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3281 | MÁLMKARBÓNÝL, N.O.S. fljótandi | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3281 | MÁLMKARBÓNÝL, N.O.S. fljótandi | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3282 | MÁLMLÍFRÆN SAMBÖND, EITRUÐ, N.O.S., fljótandi | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3282 | MÁLMLÍFRÆN SAMBÖND, EITRUÐ, N.O.S., fljótandi | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3282 | MÁLMLÍFRÆN SAMBÖND, EITRUÐ, N.O.S., fljótandi | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3283 | SELENSAMBÖND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 563 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3283 | SELENSAMBÖND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 563 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3283 | SELENSAMBÖND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 563 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3284 | TELLURSAMBÖND, N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3284 | TELLURSAMBÖND, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3284 | TELLURSAMBÖND, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3285 | VANADÍNSAMBÖND, N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 564 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3285 | VANADÍNSAMBÖND, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 564 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3285 | VANADÍNSAMBÖND, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 564 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3286 | ELDFIMUR VÖKVI, EITRAÐUR, ÆTANDI, N.O.S. | 3 | FTC | I | 3 +6.1 +8 | 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 368 |
| 3286 | ELDFIMUR VÖKVI, EITRAÐUR, ÆTANDI, N.O.S. | 3 | FTC | II | 3 +6.1 +8 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 368 |
| 3287 | EITRAÐUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 315 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3287 | EITRAÐUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3287 | EITRAÐUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3288 | EITRAÐ ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 6.1 | T5 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3288 | EITRAÐ ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 6.1 | T5 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3288 | EITRAÐ ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 6.1 | T5 | III | 6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3289 | EITRAÐUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 6.1 | TC3 | I | 6.1 +8 | 274 315 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 |
| 3289 | EITRAÐUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 6.1 | TC3 | II | 6.1 +8 | 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 3290 | EITRUÐ ÓLÍFRÆN FÖST EFNI, ÆTANDI, N.O.S. | 6.1 | TC4 | I | 6.1 +8 | 274 | AT | 1 (C/E) | V10 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 |
| 3290 | EITRUÐ ÓLÍFRÆN FÖST EFNI, ÆTANDI, N.O.S. | 6.1 | TC4 | II | 6.1 +8 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 V12 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 3291 | SMITANDI ÚRGANGUR, ÓFLOKKAÐ, N.O.S. eða (LÍF)LÆKNISFRÆÐILEGUR ÚRGANGUR, N.O.S. eLÆKNISFRÆÐILEGUR ÚRGANGUR SAMKVÆMT REGLUGERÐUM, N.O.S. | 6.2 | I3 | II | 6.2 | 565 | AT | 2 (-) | V1 | VV11 | CV13 CV25 CV28 | S3 | 606 |
| 3291 | SMITANDI ÚRGANGUR, ÓFLOKKAÐ, N.O.S. eða (LÍF)LÆKNISFRÆÐILEGUR ÚRGANGUR, N.O.S. eLÆKNISFRÆÐILEGUR ÚRGANGUR SAMKVÆMT REGLUGERÐUM, N.O.S. í djúpkældu fljótandi köfnunarefni | 6.2 | I3 | II | 6.2 +2.2 | 565 |  | 2 (-) | V1 |  | CV13 CV25 CV28 | S3 |  |
| 3292 | RAFGEYMAR SEM INNIHALDA NATRÍUM eða SELLUR SEM INNIHALDA NATRÍUM | 4.3 | W3 | II | 4.3 | 239 295 |  | 2 (E) | V1 |  | CV23 |  |  |
| 3293 | HÝDRASÍNVATNSLAUSN, með að hámarki 37% (þungi) hýdrasín | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 566 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3294 | SÝANVETNI, ALKAHÓLLAUSN, með að hámarki 45% hreinni sýru (HCN) | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 610 | FL | 0 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3295 | KOLVETNI, FLJÓTANDI, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 175 kPa) | 3 | F1 | I | 3 | 649 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 3295 | KOLVETNI, FLJÓTANDI, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640C 649 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 3295 | KOLVETNI, FLJÓTANDI, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 640D 649 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 3295 | KOLVETNI, FLJÓTANDI, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa) | 3 | F1 | III | 3 |  | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 3296 | HEPTAFLÚORPRÓPAN (KÆLIMIÐILL R 227) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 3297 | ETÝLENOXÍÐ OG KLÓRTETRAFLÚORETANBLANDA, með að hámarki 8.8% etýlenoxíð | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 3298 | ETÝLENOXÍÐ OG PENTAFLÚORETANBLANDA, með að hámarki 7,9% etýlenoxíð | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 3299 | ETÝLENOXÍÐ OG TETRAFLÚORETANBLANDA, með að hámarki 5.6% etýlenoxíð | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 3300 | ETÝLENOXÍÐ OG KOLD'IOX'IÐBLANDA, með yfir 87% etýlenoxíð | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 |  | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 3301 | ÆTANDI VÖKVI, HITNAR AF SJÁLFU SÉR, N.O.S. | 8 | CS1 | I | 8 +4.2 | 274 | AT | 1 (E) |  |  |  | S14 | 884 |
| 3301 | ÆTANDI VÖKVI, HITNAR AF SJÁLFU SÉR, N.O.S. | 8 | CS1 | II | 8 +4.2 | 274 | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 84 |
| 3302 | 2-DÍMETÝLAMÍNÓETÝLAKRÝLAT | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3303 | ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 2 | 1TO |  | 2.3 +5.1 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 |
| 3304 | ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, ÆTANDI, N.O.S. | 2 | 1TC |  | 2.3 +8 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 3305 | ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. | 2 | 1TFC |  | 2.3 +2.1 +8 | 274 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 3306 | ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDNÆRANDI, ÆTANDI, N.O.S. | 2 | 1TOC |  | 2.3 +5.1 +8 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 |
| 3307 | ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 2 | 2TO |  | 2.3 +5.1 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 |
| 3308 | ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ÆTANDI, N.O.S. | 2 | 2TC |  | 2.3 +8 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 268 |
| 3309 | ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. | 2 | 2TFC |  | 2.3 +2.1 +8 | 274 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 3310 | ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDNÆRANDI, ÆTANDI, N.O.S. | 2 | 2TOC |  | 2.3 +5.1 +8 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S14 | 265 |
| 3311 | LOFTTEGUND, KÆLD, FLJÓTANDI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 2 | 3O |  | 2.2 +5.1 | 274 | AT | 3 (C/E) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S20 | 225 |
| 3312 | LOFTTEGUND, KÆLD, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S. | 2 | 3F |  | 2.1 | 274 | FL | 2 (B/D) | V5 |  | CV9 CV11 CV36 | S2 S17 | 223 |
| 3313 | LITAREFNI SEM HITNA AF SJÁLFU SÉR, LÍFRÆN | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | AT | 2 (D/E) | V1 |  |  |  | 40 |
| 3313 | LITAREFNI SEM HITNA AF SJÁLFU SÉR, LÍFRÆN | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 |
| 3314 | STEYPUMASSI ÚR PLASTEFNI, sem massi, deig, blað, eða í sprautuðu/pressuðu formi, sem gefur frá sér eldfimar lofttegundir | 9 | M3 | III | None | 207 633 |  | 3 (D/E) |  | VV3 |  |  | 90 |
| 3315 | EFNAFRÆÐILEG SÝNI, fljótandi eða föst | 6.1 | T8 | I | 6.1 | 250 |  | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 |  |
| 3316 | HVARFEFNASETT eða SJÚKRAKASSI | 9 | M11 | II | 9 | 251 340 |  | 2 (E) |  |  |  |  |  |
| 3316 | HVARFEFNASETT eða SJÚKRAKASSI | 9 | M11 | III | 9 | 251 340 |  | 3 (E) |  |  |  |  |  |
| 3317 | 2-AMÍNÓ-4,6-DÍNÍTRÓFENÓL, vætt með a.m.k. 20% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 3318 | AMMÓNÍAKLAUSN í vatni, eðlisþyngd innan við 0.880 kg/l við 15 °C, með yfir 50% ammóníaki | 2 | 4TC |  | 2.3 +8 | 23 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV9 CV10 | S14 | 268 |
| 3319 | NÍTRÓGLYSERÍNBLANDA, GERÐ ÓVIÐKVÆM, FAST, N.O.S., með yfir 2% (þunga) en að hámarki 10% (þunga) nítróglyserín | 4.1 | D | II | 4.1 | 272 274 |  | 2 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 3320 | NATRÍUMBÓRHÝDRÍÐ OG NATRÍUMHÝDROXÍÐ, LAUSN með að hámarki 12% (þunga) natríumhýdríð og að hámarki 40% (þunga) natríumhýdroxíð | 8 | C5 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3320 | NATRÍUMBÓRHÝDRÍÐ OG NATRÍUMHÝDROXÍÐ, LAUSN með að hámarki 12% (þunga) natríumhýdríð og að hámarki 40% (þunga) natríumhýdroxíð | 8 | C5 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3321 | GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI (LSA-II), ekki kljúfanlegt eða undanþágu kljúfanlegt | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 336 | AT | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 3322 | GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI (LSA-III), ekki kljúfanlegt eða undanþágu kljúfanlegt | 7 |  |  | 7X | 172 317 325 336 | AT | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 3323 | GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING AF GERÐ C, ekki kljúfanlegt eða undanþágu kljúfanlegt | 7 |  |  | 7X | 172 317 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 3324 | GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI (LSA-II), kljúfanlegt | 7 |  |  | 7X +7E | 172 326 336 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 3325 | GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI (LSA-III), kljúfanlegt | 7 |  |  | 7X +7E | 172 326 336 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 3326 | GEISLAVIRKT EFNI, YFIRBORÐSMENGAÐUR HLUTUR, (SCO-I eða SCO-II), KLJÚFANLEGT | 7 |  |  | 7X +7E | 172 336 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 3327 | GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING AF GERÐ A, KLJÚFANLEGT, ekki af sérstakri gerð | 7 |  |  | 7X +7E | 172 326 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 3328 | GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING AF GERÐ B(U), KLJÚFANLEGT | 7 |  |  | 7X +7E | 172 337 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 3329 | GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING AF GERÐ B(M), KLJÚFANLEGT | 7 |  |  | 7X +7E | 172 337 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 3330 | GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING AF GERÐ C, KLJÚFANLEGT | 7 |  |  | 7X +7E | 172 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 3331 | GEISLAVIRKT EFNI, FLUTT SAMKVÆMT SÉRSTAKRI UNDANþÁGU, KLJÚFANLEGT | 7 |  |  | 7X +7E | 172 |  | 0 (-) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 3332 | GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING GERÐ A, SÉRSTÖK GERÐ, ekki kljúfanlegt eða undantaget kljúfanlegt | 7 |  |  | 7X | 172 317 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S12 S13 S21 | 70 |
| 3333 | GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING GERÐ A, SÉRSTÖK GERÐ, KLJÚFANLEGT | 7 |  |  | 7X +7E | 172 |  | 0 (E) |  |  | CV33 | S6 S11 S13 S21 | 70 |
| 3334 | Vökvi sem fellur undir ákvæði reglna um flutninga með loftförum, n.o.s. | 9 | M11 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3335 | Fast efni sem fellur undir ákvæði reglna um flutninga með loftförum, n.o.s. | 9 | M11 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3336 | MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, N.O.S. | 3 | F1 | I | 3 | 274 | FL | 1 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 3336 | MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640C | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 3336 | MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa) | 3 | F1 | II | 3 | 274 640D | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 3336 | MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, N.O.S. | 3 | F1 | III | 3 | 274 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 30 |
| 3337 | KÆLIMIÐILL R 404A (pentaflúoretan, 1,1,1-tríflúoretan og 1,1,1,,2-tetraflúoretan, ekki asótrópblanda með u.þ.b. 44% pentaflúoretan og 52% 1,1,1-tríflúoretan) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 3338 | KÆLIMIÐILL R 407A (díflúormetan, pentaflúormetan og 1,1,1,2-tetraflúoretan, ekki asótrópblanda með u.þb. 20% díflúormetan og 40% pentaflúoretan) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 3339 | KÆLIMIÐILL R 407B (díflúormetan, pentaflúormetan og 1,1,1,2-tetraflúoretan, ekki asótrópblanda með u.þb. 10% díflúormetan og 70% pentaflúoretan) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 3340 | KÆLIMIÐILL R 407C (díflúormetan, pentaflúormetan og 1,1,1,2-tetraflúoretan, ekki asótrópblanda með u.þb. 23% díflúormetan og 25% pentaflúoretan) | 2 | 2A |  | 2.2 |  | AT | 3 (C/E) |  |  | CV9 CV10 CV36 |  | 20 |
| 3341 | ÞÍÓÞVAGEFNIDÍOXÍÐ (ÞÍÓURARDÍOXÍÐ) | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 3341 | ÞÍÓÞVAGEFNIDÍOXÍÐ (ÞÍÓURARDÍOXÍÐ) | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 |
| 3342 | XANTATER | 4.2 | S2 | II | 4.2 |  | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 3342 | XANTATER | 4.2 | S2 | III | 4.2 |  | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 |
| 3343 | NÍTRÓGLYSERÍN, BLANDA, GERÐ ÓVIÐKVÆM, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S. með að hámarki 30% (þungi) nítróglyserín | 3 | D |  | 3 | 274 278 |  | 0 (B) |  |  |  | S2 S14 |  |
| 3344 | PENTAERÝTRÍT-TETRANÍTRAT, BLANDA, GERÐ ÓVIÐKVÆM, FÖST, N.O.S., með yfir 10% (þungi) en að hámarki 20% (þungi), (PETN) | 4.1 | D | II | 4.1 | 272 274 |  | 2 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 3345 | PLÁGUEYÐIR ÚR FENÝLSÝRUAFLEIÐU, FAST, EITRAÐ | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3345 | PLÁGUEYÐIR ÚR FENÝLSÝRUAFLEIÐU, FAST, EITRAÐ | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3345 | PLÁGUEYÐIR ÚR FENÝLSÝRUAFLEIÐU, FAST, EITRAÐ | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3346 | PLÁGUEYÐIR ÚR FENÝLSÝRUAFLEIÐU, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23 °C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 3346 | PLÁGUEYÐIR ÚR FENÝLSÝRUAFLEIÐU, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23 °C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 3347 | PLÁGUEYÐIR ÚR FENÝLSÝRUAFLEIÐU, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3347 | PLÁGUEYÐIR ÚR FENÝLSÝRUAFLEIÐU, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3347 | PLÁGUEYÐIR ÚR FENÝLSÝRUAFLEIÐU, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 3348 | PLÁGUEYÐIR ÚR FENÝLSÝRUAFLEIÐU, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3348 | PLÁGUEYÐIR ÚR FENÝLSÝRUAFLEIÐU, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3348 | PLÁGUEYÐIR ÚR FENÝLSÝRUAFLEIÐU, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3349 | PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FAST, EITRAÐUR | 6.1 | T7 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3349 | PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FAST, EITRAÐUR | 6.1 | T7 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3349 | PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FAST, EITRAÐUR | 6.1 | T7 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3350 | PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23 °C | 3 | FT2 | I | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 3350 | PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23 °C | 3 | FT2 | II | 3 +6.1 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S22 | 336 |
| 3351 | PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23 °C | 6.1 | TF2 | I | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3351 | PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23 °C | 6.1 | TF2 | II | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 63 |
| 3351 | PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23 °C | 6.1 | TF2 | III | 6.1 +3 | 61 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 | 63 |
| 3352 | PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, | 6.1 | T6 | I | 6.1 | 61 274 648 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3352 | PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, | 6.1 | T6 | II | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3352 | PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, | 6.1 | T6 | III | 6.1 | 61 274 648 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3354 | SKORDÝRAEITUR, LOFTTEGUND, ELDFIM, N.O.S. | 2 | 2F |  | 2.1 | 274 | FL | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 | 23 |
| 3355 | SKORDÝRAEITUR, LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 2 | 2TF |  | 2.3 +2.1 | 274 | FL | 1 (B/D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S14 | 263 |
| 3356 | SÚREFNISGJAFI, EFNAFRÆÐILEGUR | 5.1 | O3 | II | 5.1 | 284 |  | 2 (E) |  |  | CV24 |  |  |
| 3357 | NÍTRÓGLYSERÍN, BLANDA, GERÐ ÓVIÐKVÆM, FLJÓTANDI, N.O.S., með að hámarki 30% (þunga) nítróglyserín | 3 | D | II | 3 | 274 288 |  | 2 (B) |  |  |  | S2 S14 |  |
| 3358 | KÆLIVÉL með eldfima, ekki eitraða þétta lofttegund 2 | 2 | 6F |  | 2.1 | 291 |  | 2 (D) |  |  | CV9 | S2 |  |
| 3359 | EINING SÓTTHREINSUÐ MEÐ GASI | 9 | M11 |  |  | 302 |  | (-) |  |  |  |  |  |
| 3360 | TREFJAR, JURTA, ÞURRAR | 4.1 | F1 | FELLUR EKKI UNDIR ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3361 | KLÓRSÍLÖN, EITRUÐ, ÆTANDI, N.O.S. | 6.1 | TC1 | II | 6.1 +8 | 274 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 3362 | KLÓRSÍLÖN, EITRUÐ, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. | 6.1 | TFC | II | 6.1 +3 +8 | 274 | FL | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S2 S9 S19 | 638 |
| 3363 | HÆTTULEGUR FARMUR Í VÉLAR eða HÆTTULEGUR FARMUR Í TÆKI | 9 | M11 | FELLUR EKKI UNDIR ADR (sjáið einnig 1.1.3.1 (b)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3364 | TRÍNÍTRÓFENÓL (PIKRÍNSÝRA) vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 3365 | TRÍNÍTRÓKLÓRBENSEN (PÍKTÝLKLÓRÍÐ) vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 3366 | TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT) vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 3367 | TRÍNÍTRÓBENSEN vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 3368 | TRÍNÍTRÓBENSÓSÝRA vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 3369 | NATRÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLAT vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 4.1 | DT | I | 4.1 +6.1 |  |  | 1 (B) |  |  | CV13 CV28 | S14 |  |
| 3370 | ÞVAGNÍTRAT vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 3371 | 2-METÝLBÚTANAL | 3 | F1 | II | 3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 3373 | GREININGAR PRUFUR eða KLÍNÍSKAR PRUFUR, FLOKKUR B | 6.2 | I4 |  | 6.2 | 319 | AT | (-) |  |  |  | S3 | 606 |
| 3373 | GREININGAR PRUFUR eða KLÍNÍSKAR PRUFUR, FLOKKUR B (aðeins sýni úr dýrum) | 6.2 | I4 |  | 6.2 | 319 | AT | _ (-) |  |  |  | S3 | 606 |
| 3374 | ASETÝLEN, ÁN LEYSIEFNIS | 2 | 2F |  | 2.1 |  |  | 2 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 |  |
| 3375 | AMMÓNÍUMNÍTRAT, ÞEYTA, GRUGGLAUSN eða GEL, milliafurð í sprengiefni, á föstu formi | 5.1 | O1 | II | 5.1 | 309 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 | S9 S23 | 50 |
| 3375 | AMMÓNÍUMNÍTRAT, ÞEYTA, GRUGGLAUSN eða GEL, milliafurð í sprengiefni, fljótandi | 5.1 | O2 | II | 5.1 | 309 | AT | 2 (E) |  |  | CV24 | S9 S23 | 50 |
| 3376 | 4-NÍTRÓFENÝLHÝDRASÍN með a.m.k. 30% (þuga) vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) | V1 |  |  | S14 |  |
| 3377 | NATRÍUMPERBÓRAT-MÓNÓHÝDRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 3378 | NATRÍUMKARBÓNAT-PEROXÝHÝDRAT | 5.1 | O2 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) | V11 | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 3378 | NATRÍUMKARBÓNAT-PEROXÝHÝDRAT | 5.1 | O2 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  | VV8 | CV24 |  | 50 |
| 3379 | ÓVIÐURKVÆMT SPRENGIEFNI, FLJÓTANDI, N.O.S. | 3 | D | I | 3 | 274 311 |  | 1 (B) |  |  |  | S2 S14 |  |
| 3380 | ÓVIÐURKVÆMT SPRENGIEFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 4.1 | D | I | 4.1 | 274 311 |  | 1 (B) |  |  |  | S14 |  |
| 3381 | VÖKVI SEM ER EITRAÐUR VIÐ INNÖNDUN, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 500 LC50 eða yfir | 6.1 | T1 or T4 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3382 | VÖKVI SEM ER EITRAÐUR VIÐ INNÖNDUN, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 10 LC50 eða yfir | 6.1 | T1 or T4 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3383 | VÖKVI SEM ER EITRAÐUR VIÐ INNÖNDUN, ELDFIMUR, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 500 LC50 eða yfir | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3384 | VÖKVI SEM ER EITRAÐUR VIÐ INNÖNDUN, ELDFIMUR, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 10 LC50 eða yfir | 6.1 | TF1 | I | 6.1 +3 | 274 | FL | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S2 S9 S14 | 663 |
| 3385 | VÖKVI SEM ER EITRAÐUR VIÐ INNÖNDUN OG HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 500 LC50 eða yfir | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 623 |
| 3386 | VÖKVI SEM ER EITRAÐUR VIÐ INNÖNDUN OG HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 10 LC50 eða yfir | 6.1 | TW1 | I | 6.1 +4.3 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 623 |
| 3387 | VÖKVI SEM ER EITRAÐUR VIÐ INNÖNDUN, ELDNÆRANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 500 LC50 eða yfir | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 665 |
| 3388 | VÖKVI SEM ER EITRAÐUR VIÐ INNÖNDUN, ELDNÆRANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 10 LC50 eða yfir | 6.1 | TO1 | I | 6.1 +5.1 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 665 |
| 3389 | VÖKVI SEM ER EITRAÐUR VIÐ INNÖNDUN, ÆTANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 500 LC50 eða yfir | 6.1 | TC1 or TC3 | I | 6.1 +8 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 |
| 3390 | VÖKVI SEM ER EITRAÐUR VIÐ INNÖNDUN, ÆTANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 10 LC50 eða yfir | 6.1 | TC1 or TC3 | I | 6.1 +8 | 274 | AT | 1 (C/D) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 668 |
| 3391 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, ELDVEKJANDI | 4.2 | S5 | I | 4.2 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 43 |
| 3392 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI, ELDVEKJANDI | 4.2 | S5 | I | 4.2 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | 333 |
| 3393 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, ELDVEKJANDI, SEM HVARFAST VIÐ VATN | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | X432 |
| 3394 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI, ELDVEKJANDI, SEM HVARFAST VIÐ VATN | 4.2 | SW | I | 4.2 +4.3 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  |  | S20 | X333 |
| 3395 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 274 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3395 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN | 4.3 | W2 | II | 4.3 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3395 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN | 4.3 | W2 | III | 4.3 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3396 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ELDFIMT | 4.3 | WF2 | I | 4.3 +4.1 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3396 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ELDFIMT | 4.3 | WF2 | II | 4.3 +4.1 | 274 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3396 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ELDFIMT | 4.3 | WF2 | III | 4.3 +4.1 | 274 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3397 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, SJÁLFUPPVARMANDI | 4.3 | WS | I | 4.3 +4.2 | 274 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3397 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, SJÁLFUPPVARMANDI | 4.3 | WS | II | 4.3 +4.2 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3397 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, SJÁLFUPPVARMANDI | 4.3 | WS | III | 4.3 +4.2 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  | CV23 |  | 423 |
| 3398 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI, SEM HVARFAST VIÐ VATN | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | AT | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X323 |
| 3398 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI, SEM HVARFAST VIÐ VATN | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | AT | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 |  | 323 |
| 3398 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI, SEM HVARFAST VIÐ VATN | 4.3 | W1 | III | 4.3 | 274 | AT | 0 (E) | V1 |  | CV23 |  | 323 |
| 3399 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ELDFIMT | 4.3 | WF1 | I | 4.3 +3 | 274 | FL | 0 (B/E) | V1 |  | CV23 | S2 S20 | X323 |
| 3399 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ELDFIMT | 4.3 | WF1 | II | 4.3 +3 | 274 | FL | 0 (D/E) | V1 |  | CV23 | S2 | 323 |
| 3399 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ELDFIMT | 4.3 | WF1 | III | 4.3 +3 | 274 | FL | 0 (E) | V1 |  | CV23 | S2 | 323 |
| 3400 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SJÁLFUPPVARMANDI | 4.2 | S5 | II | 4.2 | 274 | AT | 2 (D/E) | V1 V12 |  |  |  | 40 |
| 3400 | MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SJÁLFUPPVARMANDI | 4.2 | S5 | III | 4.2 | 274 | AT | 3 (E) | V1 |  |  |  | 40 |
| 3401 | ALKALÍMÁLMAMALGAM, Á FÖSTU FORMI | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 182 274 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3402 | JARÐALKALÍMÁLMAMALGAM, Á FÖSTU FORMI | 4.3 | W2 | I | 4.3 | 183 274 506 | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3403 | KALÍUMMÁLMBLÖNDUR, Á FÖSTU FORMI | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3404 | KALÍUM-NATRÍUM-MÁLMBLÖNDUR, Á FÖSTU FORMI | 4.3 | W2 | I | 4.3 |  | AT | 1 (B/E) | V1 |  | CV23 | S20 | X423 |
| 3405 | BARÍUMKLÓRATLAUSN | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3405 | BARÍUMKLÓRATLAUSN | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3406 | BARÍUMPERKLÓRATLAUSN | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3406 | BARÍUMPERKLÓRATLAUSN | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3407 | KLÓRÖT OG MAGNESÍUM-KLÓRÍÐ, BLANDA LAUSN | 5.1 | O1 | II | 5.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3407 | KLÓRÖT OG MAGNESÍUM-KLÓRÍÐ, BLANDA LAUSN | 5.1 | O1 | III | 5.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV24 |  | 50 |
| 3408 | BLÝPERKLÓRATLAUSN | 5.1 | OT1 | II | 5.1 +6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3408 | BLÝPERKLÓRATLAUSN | 5.1 | OT1 | III | 5.1 +6.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV24 CV28 |  | 56 |
| 3409 | KLÓRNÍTRÓBENSEN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3410 | 4-KLÓR-o-TÓLÚÍDÍNVETNISKLÓRÍÐ-LAUSN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3411 | beta-NAFTÝLAMÍNLAUSN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3411 | beta-NAFTÝLAMÍNLAUSN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3412 | MAURASÝRA, ekki minna en 5% og ekki yfir 85% sýra | 8 | C3 | II | 8 |  | AT | 2 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3412 | MAURASÝRA, ekki minna en 10% og ekki yfir 85% sýra | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3413 | KALÍUMSÝANÍÐLAUSN | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3413 | KALÍUMSÝANÍÐLAUSN | 6.1 | T4 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3413 | KALÍUMSÝANÍÐLAUSN | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3414 | NATRÍUMSÝANÍÐLAUSN | 6.1 | T4 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3414 | NATRÍUMSÝANÍÐLAUSN | 6.1 | T4 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3414 | NATRÍUMSÝANÍÐLAUSN | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3415 | NATRÍUMFLÚORÍÐLAUSN | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3416 | KLÓRASETÓFENON, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3417 | XYLÝLBRÓMÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3418 | 2,4-TÓLÚÝLENDÍAMÍNLAUSN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3419 | BÓRTRÍFLÚORÍÐEDIKSÝRU-KOMPLEX, Á FÖSTU FORMI | 8 | C4 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 3420 | BÓRTRÍFLÚORÍÐPRÓPÍONSÝRU-KOMPLEX, Á FÖSTU FORMI | 8 | C4 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 3421 | KALÍUMVETNISDÍFLÚORÍÐ-LAUSN | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 3421 | KALÍUMVETNISDÍFLÚORÍÐ-LAUSN | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 3422 | KALÍUMFLÚORÍÐLAUSN | 6.1 | T4 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3423 | TETRAMETÝLAMMÓNÍUM-HÝDROXÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 8 | C8 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 3424 | AMMÓNÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLATLAUSN | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3424 | AMMÓNÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLATLAUSN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3425 | BRÓMEDIKSÝRA, Á FÖSTU FORMI | 8 | C4 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | 80 |
| 3426 | AKRÝLAMÍÐLAUSN | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3427 | KLÓRBENSÝLKLÓRÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3428 | 3-KLÓR-4-METÝLFENÝLÍSÓSÝANAT, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3429 | KLÓRTÓLÚÍDÍN, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3430 | XÝLENÓL, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3431 | NÍTRÓBENSÓTRÍFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3432 | FJÖLKLÓRUÐ BÍFENÝL, Á FÖSTU FORMI | 9 | M2 | II | 9 | 305 | AT | 0 (D/E) | V11 | VV15 | CV1 CV13 CV28 | S19 | 90 |
| 3434 | NÍTRÓKRESÓL, FLJÓTANDI | 6.1 | T1 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3436 | HEXAFLÚORASETONHÝDRAT, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3437 | KLÓRKRESÓL, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3438 | alfa-METÝLBENSÝLALKÓHÓL, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3439 | NÍTRÍL, EITRUÐ, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3439 | NÍTRÍL, EITRUÐ, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3439 | NÍTRÍL, EITRUÐ, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3440 | SELENEFNASAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T4 | I | 6.1 | 274 563 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3440 | SELENEFNASAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T4 | II | 6.1 | 274 563 | AT | 2 (D/E) |  |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3440 | SELENEFNASAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. | 6.1 | T4 | III | 6.1 | 274 563 | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3441 | KLÓRDÍNÍTRÓBENSEN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3442 | DÍKLÓRANILÍN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3443 | DÍNÍTRÍBENSEN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3444 | NIKÓTÍNHÝDRÓKLÓRÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3445 | NIKÓTÍNSÚLFAT, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3446 | NÍTRÓTÓLÚEN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3447 | NÍTRÓXÝLEN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3448 | TÁRAGASEFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3448 | TÁRAGASEFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3449 | BRÓMBENSÝLSÝANÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 138 | AT | 1 (C/E) |  |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3450 | DÍFENÝLKLÓRARSIN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T3 | I | 6.1 |  | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3451 | TÓLÚÍDÍN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 279 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3452 | XÝLIDÍN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3453 | FOSFÓRSÝRA, Á FÖSTU FORMI | 8 | C2 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  | VV9 |  |  | 80 |
| 3454 | DÍNÍTRÓTÓLÚEN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | II | 6.1 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3455 | KRESÓL, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | TC2 | II | 6.1 +8 |  | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 68 |
| 3456 | NÍTRÓSÝLBRENNISTEINSSÝRA, Á FÖSTU FORMI | 8 | C2 | II | 8 |  | AT | 2 (E) | V11 |  |  |  | X80 |
| 3457 | KLÓRNÍTRÓTÓLÚEN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3458 | NÍTRÓANISÓL, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 279 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3459 | NÍTRÓBRÓMBENSEN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3460 | N-BENSÝL-N-ETÝLÓLÚÍÐÍN, Á FÖSTU FORMI | 6.1 | T2 | III | 6.1 |  | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3462 | EITUREFNI UNNIN ÚR LÍFVERUM, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 210 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3462 | EITUREFNI UNNIN ÚR LÍFVERUM, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 210 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3462 | EITUREFNI UNNIN ÚR LÍFVERUM, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 210 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3463 | PRÓPÍONSÝRA, með að lágmarki 90% sýru | 8 | CF1 | II | 8 +3 |  | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 3464 | LÍFRÆNT FOSFÓREFNASAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | I | 6.1 | 43 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3464 | LÍFRÆNT FOSFÓREFNASAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | II | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3464 | LÍFRÆNT FOSFÓREFNASAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T2 | III | 6.1 | 43 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3465 | LÍFRÆNT ARSENEFNASAMBAND Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3465 | LÍFRÆNT ARSENEFNASAMBAND Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3465 | LÍFRÆNT ARSENEFNASAMBAND Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3466 | MÁLMKARBÓNÝL, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3466 | MÁLMKARBÓNÝL, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3466 | MÁLMKARBÓNÝL, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3467 | LÍFRÆNT MÁLMEFNASAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S | 6.1 | T3 | I | 6.1 | 274 562 | AT | 1 (C/E) | V10 V12 |  | CV1 CV13 CV28 | S9 S14 | 66 |
| 3467 | LÍFRÆNT MÁLMEFNASAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S | 6.1 | T3 | II | 6.1 | 274 562 | AT | 2 (D/E) | V11 |  | CV13 CV28 | S9 S19 | 60 |
| 3467 | LÍFRÆNT MÁLMEFNASAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S | 6.1 | T3 | III | 6.1 | 274 562 | AT | 2 (E) |  | VV9 | CV13 CV28 | S9 | 60 |
| 3468 | VETNI Í MÁLMHÝDRÍÐ GEYMSLUKERFI | 2 | 1F |  | 2.1 | 321 |  | 2 (D) |  |  | CV9 CV10 CV36 | S2 S20 |  |
| 3469 | MÁLNING, ELDFIM, ÆTANDI (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR, ELDFIM, ÆTANDI (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni) | 3 | FC | I | 3 +8 | 163 | FL | 1 (C/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 3469 | MÁLNING, ELDFIM, ÆTANDI (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR, ELDFIM, ÆTANDI (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni) | 3 | FC | II | 3 +8 | 163 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 338 |
| 3469 | MÁLNING, ELDFIM, ÆTANDI (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR, ELDFIM, ÆTANDI (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni) | 3 | FC | III | 3 +8 | 163 | FL | 3 (D/E) |  |  |  | S2 | 38 |
| 3470 | MÁLNING, ELDFIM, ÆTANDI (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR, ELDFIM, ÆTANDI (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni) | 8 | CF1 | II | 8 +3 | 163 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 | 83 |
| 3471 | VETNISDÍFLÚORÍÐLAUSN, N.O.S. | 8 | CT1 | II | 8 +6.1 |  | AT | 2 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 3471 | VETNISDÍFLÚORÍÐLAUSN, N.O.S. | 8 | CT1 | III | 8 +6.1 |  | AT | 3 (E) |  |  | CV13 CV28 |  | 86 |
| 3472 | KRÓTONSÝRA, FLJÓTANDI | 8 | C3 | III | 8 |  | AT | 3 (E) |  |  |  |  | 80 |
| 3473 | BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR eða BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR Í TÆKJABÚNAÐI eða BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR PAKKAÐAR MEÐ TÆKJABÚNAÐI, innihalda eldfiman vökva | 3 | F1 |  | 3 | 328 |  | 3 (E) |  |  |  | S2 |  |
| 3474 | 1-HÝDROXÝBENSÓ-TRÍASÓL, VATNSFRÍTT, VÆTT með að minnsta kosti 20% vatni | 4.1 | D | I | 4.1 |  |  | 1 (B) |  |  |  | S17 |  |
| 3475 | ETANÓL OG BENSÍNBLANDA, með yfir 10% etanól | 3 | F1 | II | 3 | 333 | FL | 2 (D/E) |  |  |  | S2 S20 | 33 |
| 3476 | BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR eða BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR Í TÆKJABÚNAÐI eða BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR PAKKAÐAR MEÐ TÆKJABÚNAÐI, innihalda vatnshvarfgjörn efni | 4.3 | W3 |  | 4.3 | 328 334 |  | 3 (E) | V1 |  | CV23 |  |  |
| 3477 | BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR eða BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR Í TÆKJABÚNAÐI eða BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR PAKKAÐAR MEÐ TÆKJABÚNAÐI, innihalda ætandi efni | 8 | C11 |  | 8 | 328 334 |  | 3 (E) |  |  |  |  |  |
| 3478 | BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR eða BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR Í TÆKJABÚNAÐI eða BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR PAKKAÐAR MEÐ TÆKJABÚNAÐI, innihalda eldfima lofttegund á vökvaformi | 2 | 6F |  | 2.1 | 328 338 |  | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV12 | S2 |  |
| 3479 | BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR eða BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR Í TÆKJABÚNAÐI eða BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR PAKKAÐAR MEÐ TÆKJABÚNAÐI, innihalda vetni í málmhýdríði | 2 | 6F |  | 2.1 | 328 339 |  | 2 (B/D) |  |  | CV9 CV12 | S2 |  |
| 3480 | LITÍUMJÓNARAFHLÖÐUR | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 310 636 |  | 2 (E) |  |  |  |  |  |
| 3481 | LITÍUMJÓNARAFHLÖÐUR Í BÚNAÐI eða LITÍUMJÓNARAFHLÖÐUR PAKKAÐAR MEÐ BÚNAÐI | 9 | M4 | II | 9 | 188 230 636 |  | 2 (E) |  |  |  |  |  |

| X. VIÐAUKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADR-heiti | UN-nr. | Flokkur 2.2 |
| ADIPÓNÍTRIL | 2205 | 6.1 |
| AKRIDÍN | 2713 | 6.1 |
| AKRÓLEIN, GERT STÖÐUGT | 1092 | 6.1 |
| AKRÓLEIN, TVENND, GERT STÖÐUGT | 2607 | 3 |
| AKRÝLAMÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 2074 | 6.1 |
| AKRÝLAMÍÐLAUSN | 3426 | 6.1 |
| AKRÝLNÍTRÍL, GERT STÖÐUGT | 1093 | 3 |
| AKRÝLSÝRA, GERÐ STÖÐUG | 2218 | 8 |
| ALDEHÝÐ, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. | 1988 | 3 |
| ALDEHÝÐ, N.O.S. | 1989 | 3 |
| ALDÓL (3-HÝDROXÝBÚTANAL) | 2839 | 6.1 |
| ALKAHÓLAT AF ALKALÍMÁLMUM, SEM HITNAR AF SJÁLFU SÉR, ÆTANDI, N.O.S. | 3206 | 4.2 |
| ALKAHÓLAT AF ALKALÍSKUM JARÐMÁLMUM, N.O.S. | 3205 | 4.2 |
| ALKAHÓLATLAUSN í alkahóli, N.O.S. | 3274 | 3 |
| ALKALÍMÁLMAMALGAN, Á FÖSTU FORMI | 3401 | 4.3 |
| ALKALÍMÁLMAMALGAN, FLJÓTANDI | 1389 | 4.3 |
| ALKALÍMÁLMAMÍÐ | 1390 | 4.3 |
| ALKALÍMÁLMBLANDA, FLJÓTANDI, N.O.S. | 1421 | 4.3 |
| ALKALÍMÁLMDREIFUR eða DREIFUR af ALKALÍSKUM JARÐMÁLMUM | 1391 | 4.3 |
| ALKALÍSK JARÐMÁLMBLENDI, N.O.S. | 1393 | 4.3 |
| ALKALÓÍÐ, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. eða ALKALÓÍÐSÖLT, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 1544 | 6.1 |
| ALKALÓÍÐ, FLJÓTANDI, N.O.S. eða ALKALÓÍÐSÖLT, FLJÓTANDI, N.O.S. | 3140 | 6.1 |
| ALKÓHÓL DRYKKJARVÖRUR, með yfir 24%, en undir 70% alkóhól | 3065 | 3 |
| ALKÓHÓL DRYKKJARVÖRUR, með yfir 70% alkóhól | 3065 | 3 |
| ALKÓHÓL, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. | 1986 | 3 |
| ALKÓHÓL, N.O.S. | 1987 | 3 |
| ALKÝLBRENNISTEINSSÝRUR | 2571 | 8 |
| ALKÝLFENÓL, Á FÖSTU FORMI; N.O.S. (með C2-C12 hliðstæður) | 2430 | 8 |
| ALKÝLFENÓL, FLJÓTANDI, N.O.S. (með C2-C12 hliðstæður) | 3145 | 8 |
| ALKÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI, eða ARÝLSÚLFÓNSÝRUR, Á FÖSTU FORMI, með að hámarki 5% fría brennisteinssýru | 2585 | 8 |
| ALKÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI, eða ARÝLSÚLFÓNSÝRUR, Á FÖSTU FORMI, með yfir 5% fría brennisteinssýru | 2583 | 8 |
| ALKÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI, eða ARÝLSÚLFÓNSÝRUR, FLJÓTANDI, með að hámarki 5% fría brennisteinssýru | 2586 | 8 |
| ALKÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI, eða ARÝLSÚLFÓNSÝRUR, FLJÓTANDI, með yfir 5% fría brennisteinssýru | 2584 | 8 |
| ALLÝLALKAHÓL | 1098 | 6.1 |
| ALLÝLAMÍN | 2334 | 6.1 |
| ALLÝLASETAT | 2333 | 3 |
| ALLÝLBRÓMÍÐ | 1099 | 3 |
| ALLÝLETÝLETER | 2335 | 3 |
| ALLÝLFORMÍAT | 2336 | 3 |
| ALLÝLGLÝSIÐÝLETER | 2219 | 3 |
| ALLÝLÍSÓSÝANAT, GERT STÖÐUGT | 1545 | 6.1 |
| ALLÝLJOÐ | 1723 | 3 |
| ALLÝLKLÓRFORMÍAT | 1722 | 6.1 |
| ALLÝLKLÓRÍÐ | 1100 | 3 |
| ALLÝLTRÍKLÓRSÍLAN, GERT STÖÐUGT | 1724 | 8 |
| AMALGAN af ALKALÍSKUM JARÐMÁLMUM | 1392 | 4.3 |
| AMÍN, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLAMÍN, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S | 3259 | 9 |
| AMÍN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. | 2733 | 3 |
| AMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. | 2734 | 8 |
| AMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. | 2735 | 8 |
| 2-AMÍNÓ-5-DÍETÝLAMÍNÓPENTAN | 2946 | 6.1 |
| 2-AMÍNÓ-4,6-DÍNÍTRÓFENÓL, vætt með a.m.k. 20% (þunga) vatni | 3317 | 4.1 |
| 2-(2-AMÍNÓETOXÝ)-ETANÓL | 3055 | 8 |
| AMÍNÓFENÓL (o-, m-, p-) | 2512 | 6.1 |
| 2-AMÍNÓ-4-KLÓRFENÓL | 2673 | 6.1 |
| AMÍNÓPÝRIDÍN (o-, m-, p-) | 2671 | 8 |
| AMMÓNÍAK, VATNSFRÍTT | 1005 | 2 |
| AMMÓNÍAKLAUSN í vatni, eðlisþyngd innan við 0.880 kg/l við 15 °C, með yfir 50% ammóníaki | 3318 | 2 |
| AMMÓNÍAKLAUSN í vatni, eðlisþyngd milli 0,880 og 0,957 við 15°C, með yfir 10% en að hámarki 35% ammóníak | 2672 | 6.1 |
| AMMÓNÍAKLAUSN í vatni, eðlisþyngd við 15°C undir 0,880kg/l með meira en 35% en að hámarki 50% ammóníak | 2073 | 2 |
| AMMÓNÍUMARSENAT | 1546 | 6.1 |
| AMMÓNÍUMDÍKRÓMAT | 1439 | 5.1 |
| AMMÓNÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLAT, Á FÖSTU FORMI | 1843 | 6.1 |
| AMMÓNÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLATLAUSN | 3424 | 6.1 |
| AMMÓNÍUMFJÖLSÚLFÍÐLAUSN | 2818 | 8 |
| AMMÓNÍUMFJÖLVANADAT | 2861 | 6.1 |
| AMMÓNÍUMFLÚORÍÐ | 2505 | 6.1 |
| AMMÓNÍUMFLÚORSÍLIKAT | 2854 | 6.1 |
| AMMÓNÍUMMETAVANADAT | 2859 | 6.1 |
| AMMÓNÍUMNÍTRAT með mest 0,2% brennanlegt efni, þ.m.t. lífræn efni reiknuð sem kolefni, og laust við önnur íblöndunarefni | 1942 | 5.1 |
| AMMÓNÍUMNÍTRAT, FLJÓTANDI, heit sterk lausn með styrk yfir 80% en undir 93% | 2426 | 5.1 |
| AMMÓNÍUMNÍTRAT, ÞEYTA, GRUGGLAUSN eða GEL, milliafurð í sprengiefni | 3375 | 5.1 |
| AMMÓNÍUMNÍTRAT,, inniheldur yfir 0.2% brennanleg efni, þ.m.t. lífræn efni reiknuð sem kolefni, án nokkurra annarra efna | 0222 | 1 |
| AMMÓNÍUMNÍTRATÁBURÐUR | 2067 | 5.1 |
| AMMÓNÍUMPERKLÓRAT | 0402 | 1 |
| AMMÓNÍUMPERKLÓRAT | 1442 | 5.1 |
| AMMÓNÍUMPERSÚLFAT | 1444 | 5.1 |
| AMMÓNÍUMPÍKRAT, VÆTT með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 1310 | 4.1 |
| AMMÓNÍUMPÍKRAT, þurrt eða vætt með innan við 10% (þunga) vatni | 0004 | 1 |
| AMMÓNÍUMSÚLFÍÐLAUSN | 2683 | 8 |
| AMMÓNÍUMVETNISDÍFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 1727 | 8 |
| AMMÓNÍUMVETNISDÍFLÚORLAUSN | 2817 | 8 |
| AMMÓNÍUMVETNISSÚLFAT | 2506 | 8 |
| AMÝLAMÍN | 1106 | 3 |
| AMÝLASETAT | 1104 | 3 |
| AMÝLFORMÍAT | 1109 | 3 |
| AMÝLKLÓRÍÐ | 1107 | 3 |
| AMÝLMERKAPTAN | 1111 | 3 |
| AMÝLNITRIT | 1113 | 3 |
| AMÝLNÍTRAT | 1112 | 3 |
| ANILÍN | 1547 | 6.1 |
| ANILÍNHÝDRÓKLÓRÍÐ | 1548 | 6.1 |
| ANISIDÍN | 2431 | 6.1 |
| ANÍSÓL | 2222 | 3 |
| ANÍSÓÝLKLÓRÍÐ | 1729 | 8 |
| ANTIBANKEFNI FYRIR ELDSNEYTI, blossamark ekki yfir 60°C | 1649 | 6.1 |
| ANTIMONKALÍUMTARTRAT | 1551 | 6.1 |
| ANTIMONLAKTAT | 1550 | 6.1 |
| ANTIMONPENTAFLÚORÍÐ | 1732 | 8 |
| ANTIMONPENTAKLÓRÍÐ, FLJÓTANDI | 1730 | 8 |
| ANTIMONPENTAKLÓRÍÐLAUSN | 1731 | 8 |
| ANTIMONSAMBAND, ÓLÍFRÆNT, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 1549 | 6.1 |
| ANTIMONSAMBAND, ÓLÍFRÆNT, FLJÓTANDI, N.O.S. | 3141 | 6.1 |
| ANTIMONTRÍKLÓRÍÐ | 1733 | 8 |
| ANTÍMONDUFT | 2871 | 6.1 |
| ARGON, KÆLT, FLJÓTANDI | 1951 | 2 |
| ARGON, ÞJAPPAÐ | 1006 | 2 |
| ARSEN | 1558 | 6.1 |
| ARSENBRÓMÍÐ | 1555 | 6.1 |
| ARSENINNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 2759 | 6.1 |
| ARSENINNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR | 2994 | 6.1 |
| ARSENINNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C | 2760 | 3 |
| ARSENINNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR blossamark yfir 23°C | 2993 | 6.1 |
| ARSENPENTAOXÍÐ | 1559 | 6.1 |
| ARSENRYK | 1562 | 6.1 |
| ARSENSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. ólífrænt ( hér undir arsenöt, arsenít og arsensúlfíð) | 1557 | 6.1 |
| ARSENSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt ( hér undir arsenöt, arsenít og arsensúlfíð) | 1556 | 6.1 |
| ARSENSÝRA, Á FÖSTU FORMI | 1554 | 6.1 |
| ARSENSÝRA, FLJÓTANDI | 1553 | 6.1 |
| ARSENTRÍKLÓRÍÐ | 1560 | 6.1 |
| ARSENTRÍOXÍÐ | 1561 | 6.1 |
| ARSÍN | 2188 | 2 |
| ASBEST, BLÁTT (krókidólít) eða ASBEST, BRÚNT (amósít eða mýsórít) | 2212 | 9 |
| ASBEST, HVÍTT (krýsótíl, aktínólít, antófýllít, tremólít) | 2590 | 9 |
| ASETAL | 1088 | 3 |
| ASETALALDEHYDOXÍM | 2332 | 3 |
| ASETALDEHÝÐ | 1089 | 3 |
| ASETALDEHÝÐAMMÓNÍAK | 1841 | 9 |
| ASETONSÝANHÝDRÍN, GERT STÖÐUGT | 1541 | 6.1 |
| ASETÓN | 1090 | 3 |
| ASETÓNÍTRÍL | 1648 | 3 |
| ASETÓNOLÍUR | 1091 | 3 |
| ASETÝLBRÓMÍÐ | 1716 | 8 |
| ASETÝLEN, ÁN LEYSIEFNIS | 3374 | 2 |
| ASETÝLEN, UPPLEYST | 1001 | 2 |
| ASETÝLJOÐÍÐ | 1898 | 8 |
| ASETÝLKLÓRÍÐ | 1717 | 3 |
| ASÓDÍKARBONAMÍÐ | 3242 | 4.1 |
| AUKAAFURÐIR ÚR ÁLBRÆÐSLU eða AUKAAFURÐIR ÚR ÁLENDURBRÆÐSLU | 3170 | 4.3 |
| Áburður, byggður á ammóníumnítrati, blanda af köfnunarefni/fosfati, köfnunarefni/kalíum, eða köfnunarefni/fosfati/kalíum, með mest 70% ammóníumnítrat og mest 0,4% brennanlegt efni, þar á meðal lífræn efni umreiknuð í kolefni, eða að hámarki 45% ammóníumnítrat og ótakmarkað magn af brennanlegum efnum | 2071 | 9 |
| ÁBURÐUR, lausn með óbundið ammóníak | 1043 | 2 |
| ÁLBÓRHÝDRÍÐ Í BÚNAÐI | 2870 | 4.2 |
| ÁLBRÓMÍÐ, VATNSFRÍTT | 1725 | 8 |
| ÁLBRÓMÍÐLAUSN | 2580 | 8 |
| ÁLDUFT, EKKI HÚÐAÐ | 1396 | 4.3 |
| ÁLDUFT, HÚÐAÐ | 1309 | 4.1 |
| ÁLFOSFÍÐ | 1397 | 4.3 |
| ÁLFOSFÍÐ PLÁGUEYÐIR | 3048 | 6.1 |
| ÁLHÝDRÍÐ | 2463 | 4.3 |
| ÁLKARBÍÐ | 1394 | 4.3 |
| ÁLKÍSILDUFT, EKKI HÚÐAÐ | 1398 | 4.3 |
| ÁLKÍSILJÁRNDUFT | 1395 | 4.3 |
| ÁLKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT | 1726 | 8 |
| ÁLKLÓRÍÐLAUSN | 2581 | 8 |
| ÁLNÍTRAT | 1438 | 5.1 |
| ÁLRESÍNAT | 2715 | 4.1 |
| BARÍUM | 1400 | 4.3 |
| BARÍUMASÍÐ, VÆTT með a.m.k. 50% (þunga) vatni | 1571 | 4.1 |
| BARÍUMASÍÐ, þurrt eða vætt með innan við 50% (þunga) vatni | 0224 | 1 |
| BARÍUMBRÓMAT | 2719 | 5.1 |
| BARÍUMHÝPÓKLÓRÍT með meira en 22% virkan klór | 2741 | 5.1 |
| BARÍUMKLÓRAT | 1445 | 5.1 |
| BARÍUMKLÓRATLAUSN | 3405 | 5.1 |
| BARÍUMMÁLMBLÖNDUR, SJÁLTENDRANDI | 1854 | 4.2 |
| BARÍUMNÍTRAT | 1446 | 5.1 |
| BARÍUMOXÍÐ | 1884 | 6.1 |
| BARÍUMPERKLÓRAT | 1447 | 5.1 |
| BARÍUMPERKLÓRATLAUSN | 3406 | 5.1 |
| BARÍUMPERMANGANAT | 1448 | 5.1 |
| BARÍUMPEROXÍÐ | 1449 | 5.1 |
| BARÍUMSAMBAND, N.O.S. | 1564 | 6.1 |
| BARÍUMSÝANÍÐ | 1565 | 6.1 |
| BENSALDEHÝÐ | 1990 | 9 |
| BENSEN | 1114 | 3 |
| BENSENSÚLFÓNÝLKLÓRÍÐ | 2225 | 8 |
| BENSENÞÍÓL, (FENÝLMERKAPTAN) | 2337 | 6.1 |
| BENSIDÍN | 1885 | 6.1 |
| BENSÍN | 1203 | 3 |
| BENSÓKÚÍNÓN | 2587 | 6.1 |
| BENSÓNÍTRIL | 2224 | 6.1 |
| BENSÓTRÍFLÚORÍÐ | 2338 | 3 |
| BENSÓÝLKLÓRÍÐ | 1736 | 8 |
| BENSÝLBRÓMÍÐ | 1737 | 6.1 |
| BENSÝLDÍMETÝLAMÍN | 2619 | 8 |
| N-BENSÝL-N-ETÝLÓLÚÍÐÍN, Á FÖSTU FORMI | 3460 | 6.1 |
| N-BENSÝL-N-ETÝLTÓLÚÍDÍN, FLJÓTANDI | 2753 | 6.1 |
| BENSÝLÍDENKLÓRÍÐ | 1886 | 6.1 |
| BENSÝLJOÐÍÐ | 2653 | 6.1 |
| BENSÝLKLÓRFORMÍAT | 1739 | 8 |
| BENSÝLKLÓRÍÐ | 1738 | 6.1 |
| BERGSPRENGIBÚNAÐUR, SPRENGIFIMUR, án sprengiþráða, fyrir olíuborholur | 0099 | 1 |
| BERYLLÍUM, DUFT | 1567 | 6.1 |
| BERYLLÍUMNÍTRAT | 2464 | 5.1 |
| BERYLLÍUMSAMBAND, N.O.S. | 1566 | 6.1 |
| BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 2781 | 6.1 |
| BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR | 3016 | 6.1 |
| BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C | 3015 | 6.1 |
| BÍPÝRIDÝLAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C | 2782 | 3 |
| BÍSYKLÓ-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DÍEN, GERT STÖÐUGT eða 2,5-NORBORNADÍEN, GERT STÖÐUGT | 2251 | 3 |
| BJÖRGUNARBÚNAÐUR, EKKI SJÁLUPPBLÁSANDI, sem inniheldur útbúnað sem heyrir undir hættulegan farm | 3072 | 9 |
| BJÖRGUNARÚTBÚNAÐUR, SJÁLFUPPBLÁSANDI | 2990 | 9 |
| BLÝARSENÍT | 1618 | 6.1 |
| BLÝARSENÖT | 1617 | 6.1 |
| BLÝASETAT | 1616 | 6.1 |
| BLÝASÍÐ, VÆTT, með a.m.k. 20% (þunga) vatni eða blöndu vatns og alkahóls | 0129 | 1 |
| BLÝDÍOXÍÐ | 1872 | 5.1 |
| BLÝFOSFÍT, DÍBASÍSKT | 2989 | 4.1 |
| BLÝNÍTRAT | 1469 | 5.1 |
| BLÝPERKLÓRAT | 1470 | 5.1 |
| BLÝPERKLÓRATLAUSN | 3408 | 5.1 |
| BLÝSAMBAND, LEYSANLEGT, N.O.S. | 2291 | 6.1 |
| BLÝSTÝFNAT (BLÝTRÍNÍTRÓRESORSÍNAT), VÆTT með minnst 20% (þunga) vatni eða blöndu af alkóhóli og vatni | 0130 | 1 |
| BLÝSÚLFAT með yfir 3% fría sýru | 1794 | 8 |
| BLÝSÝANÍÐ | 1620 | 6.1 |
| BORNEÓL | 1312 | 4.1 |
| BÓMULL, VÆTTUR (RAKUR) | 1365 | 4.2 |
| BÓMULLARAFGANGAR, OLÍUBLAUTIR | 1364 | 4.2 |
| BÓRAT og KLÓRBÓRATBLÖNDUR | 1458 | 5.1 |
| BÓRTRÍBRÓMÍÐ | 2692 | 8 |
| BÓRTRÍFLÚORÍÐ, ÞJAPPAÐ | 1008 | 2 |
| BÓRTRÍFLÚORÍÐDÍETÝLETERAT | 2604 | 8 |
| BÓRTRÍFLÚORÍÐDÍHÝDRAT | 2851 | 8 |
| BÓRTRÍFLÚORÍÐDÍMETÝLETERAT | 2965 | 4.3 |
| BÓRTRÍFLÚORÍÐEDIKSÝRU SAMSTÆÐA, Á FÖSTU FORMI | 3419 | 8 |
| BÓRTRÍFLÚORÍÐEDIKSÝRU SAMSTÆÐA, FLJÓTANDI | 1742 | 8 |
| BÓRTRÍFLÚORÍÐPRÓPÍONSÝRU SAMSTÆÐA, Á FÖSTU FORMI | 3420 | 8 |
| BÓRTRÍFLÚORÍÐPRÓPÓNSÝRU SAMSTÆÐA, FLJÓTANDI | 1743 | 8 |
| BÓRTRÍKLÓRÍÐ | 1741 | 2 |
| BRENNANLEG MÁLMSÖLT ÚR ARÓMATÍSKUM NÍTRÓSAMBÖNDUM, N.O.S. | 0132 | 1 |
| BRENNISTEINN | 1350 | 4.1 |
| BRENNISTEINN, BRÁÐINN | 2448 | 4.1 |
| BRENNISTEINSDÍOXÍÐ | 1079 | 2 |
| BRENNISTEINSHEXAFLÚORÍÐ | 1080 | 2 |
| BRENNISTEINSKLÓRÍÐ | 1828 | 8 |
| BRENNISTEINSSÝRA með undir 51% sýru eða RAFGEYMAVÖKVI, SÚR | 2796 | 8 |
| BRENNISTEINSSÝRA með yfir 51% sýru | 1830 | 8 |
| BRENNISTEINSSÝRA, NOTUÐ | 1832 | 8 |
| BRENNISTEINSSÝRA, RJÚKANDI | 1831 | 8 |
| BRENNISTEINSSÝRLINGUR | 1833 | 8 |
| BRENNISTEINSTETRAFLÚORÍÐ | 2418 | 2 |
| BRENNISTEINSTRÍOXÍÐ, GERT STÖÐUGT | 1829 | 8 |
| BRENNISTEINSVETNI | 1053 | 2 |
| BRENNSLUHYLKJAHVELLHETTUR, innihalda eldfiman vökva | 3473 | 3 |
| BRENNSLUMÓTORAR (einnig innbyggðir í vélar eða ökutæki) | 3166 | 9 |
| BRÓM eða BRÓMLAUSN | 1744 | 8 |
| BRÓMASETON | 1569 | 6.1 |
| BRÓMASETÝLBRÓMÍÐ | 2513 | 8 |
| BRÓMAT, ÓLÍFRÆN, VATNSLAUSN, N.O.S. | 3213 | 5.1 |
| BRÓMBENSEN | 2514 | 3 |
| BRÓMBENSÝLSÝANÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 3449 | 6.1 |
| BRÓMBENSÝLSÝANÍÐ, FLJÓTANDI | 1694 | 6.1 |
| 1-BRÓMBÚTAN | 1126 | 3 |
| 2-BRÓMBÚTAN | 2339 | 3 |
| BRÓMEDIKSÝRA, Á FÖSTU FORMI | 3425 | 8 |
| BRÓMEDIKSÝRULAUSN | 1938 | 8 |
| 2-BRÓMETÝLETÝLETER | 2340 | 3 |
| BRÓMKLÓRÍÐ | 2901 | 2 |
| BRÓMKLÓRMETAN | 1887 | 6.1 |
| 1-BRÓM-3-KLÓRPRÓPAN | 2688 | 6.1 |
| 1-BRÓM-3-METÝLBÚTAN | 2341 | 3 |
| BRÓMMETÝLPRÓPÖN | 2342 | 3 |
| 2-BRÓM-2-NÍTRÓPRÓPAN-1,3-DÍÓL | 3241 | 4.1 |
| BRÓMPENTAFLÚORÍÐ | 1745 | 5.1 |
| 2-BRÓMPENTAN | 2343 | 3 |
| 3-BRÓMPRÓPÝN | 2345 | 3 |
| BRÓMPRÓPÖN | 2344 | 3 |
| BRÓMTRÍFLÚORETÝLEN | 2419 | 2 |
| BRÓMTRÍFLÚORÍÐ | 1746 | 5.1 |
| BRÓMTRÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 13B1) | 1009 | 2 |
| BRÓMÖT, ÓLÍFRÆN, N.O.S. | 1450 | 5.1 |
| BRUNNADJÚPSPRENGJUR, MEÐ HLEÐSLU, til olíuborunar, án kveikis | 0124 | 1 |
| BRUNNBORUNARSKEYTI MEÐ HLEÐSLU til olíuborunar án kveikis | 0494 | 1 |
| BRÚNKOLAOLÍA | 1288 | 3 |
| BRÚSÍN | 1570 | 6.1 |
| BÚTAN | 1011 | 2 |
| BÚTANDÍEN, GERÐ STÖÐUG eða BÚTADÍEN OG KOLVETNI, BLANDA, GERÐ STÖÐUG, með gufuþrýsting að hámarki 1,1 MPa (11 bör) og eðlisþunga við 50°C að lágmarki 0,525 kg/l | 1010 | 2 |
| BÚTANDÍÓN | 2346 | 3 |
| BÚTANÓL | 1120 | 3 |
| BÚTANÞÍÓL (BÚTÝLMERKAPTAN) | 2347 | 3 |
| 1.2-BÚTEN eða cis-2-BÚTEN eða trans-2-BÚTEN eða BÚTENBLÖNDUR | 1012 | 2 |
| BÚTÝLAKRÝLÖT, GERÐ STÖÐUG | 2348 | 3 |
| n-BÚTÝLAMÍN | 1125 | 3 |
| N-BÚTÝLANILÍN | 2738 | 6.1 |
| BÚTÝLBENSEN | 2709 | 3 |
| n-BÚTÝLFORMÍAT | 1128 | 3 |
| tert-BÚTÝLHÝPÓKLÓRÍT | 3255 | 4.2 |
| N,n-BÚTÝLÍMÍDASÓL | 2690 | 6.1 |
| n-BÚTÝLÍSÓSÝANAT | 2485 | 6.1 |
| tert-BÚTÝLÍSÓSÝANAT | 2484 | 6.1 |
| n-BÚTÝLKLÓRFORMÍAT | 2743 | 6.1 |
| n-BÚTÝLMETAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT | 2227 | 3 |
| BÚTÝLNÍTRÍT | 2351 | 3 |
| tert-BÚTÝLSYKLÓHEXÝLKLÓRFORMÍAT | 2747 | 6.1 |
| BÚTÝLASETAT | 1123 | 3 |
| 1,2-BÚTÝLENOXÍÐ, GERT STÖÐUGT | 3022 | 3 |
| BÚTÝLFOSFAT | 1718 | 8 |
| BÚTÝLMETÝLETER | 2350 | 3 |
| BÚTÝLNÍTRÍT | 2351 | 3 |
| BÚTÝLPRÓPÍÓNÖT | 1914 | 3 |
| BÚTÝLTÓLÚEN | 2667 | 6.1 |
| BÚTÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1747 | 8 |
| 5-tert-BÚTÝL-2,4,6-TRÍNÍTRÓ-m-XÝLEN | 2956 | 4.1 |
| BÚTÝLVÝNILETER, GERÐUR STÖÐUGUR | 2352 | 3 |
| 2-BÚTÝNDÍÓL | 2716 | 6.1 |
| BÚTÝRALDEHÝÐ | 1129 | 3 |
| BÚTÝRALDOXÍM | 2840 | 3 |
| BÚTÝRÓNÍTRÍL | 2411 | 3 |
| BÚTÝRÝLKLÓRÍÐ | 2353 | 3 |
| DEKABÓRAN | 1868 | 4.1 |
| DEKAHÝDRÓNAFTALEN | 1147 | 3 |
| n-DEKAN | 2247 | 3 |
| DETERÍUM, ÞJAPPAÐ | 1957 | 2 |
| DÍALLÝLAMÍN | 2359 | 3 |
| DÍALLÝLETER | 2360 | 3 |
| DÍAMÍNÓDÍFENÝLMETAN | 2651 | 6.1 |
| DÍASETONALKÓHÓL | 1148 | 3 |
| DÍASÓDÍNÍTRÓFENÓL, VÆTT með a.m.k. 40% (þunga) vatni eða blöndu af alkahóli og vatni | 0074 | 1 |
| DÍBENSÝLDÍKLÓRSÍLAN | 2434 | 8 |
| DÍBÓRAN | 1911 | 2 |
| 1,2-DÍBRÓM-3-BÚTANÓN | 2648 | 6.1 |
| DÍBRÓMDÍFLÚORMETAN | 1941 | 9 |
| DÍBRÓMKLÓRPRÓPÖN | 2872 | 6.1 |
| 1,2-DÍBRÓMETAN (ETÝLENDÍBRÓMÍÐ) | 1605 | 6.1 |
| DÍBRÓMMETAN | 2664 | 6.1 |
| DÍ-n-BÚTÝLAMÍN | 2248 | 8 |
| DÍBÚTÝLAMÍNÓETANÓL | 2873 | 6.1 |
| DÍBÚTÝLETER | 1149 | 3 |
| 1-DÍ-(DÍMETÝLAMÍNÓ)-ETAN | 2372 | 3 |
| DÍDÝMÍUMNÍTRAT | 1465 | 5.1 |
| DÍETOXÝMETAN | 2373 | 3 |
| 3,3-DÍETOXÝPRÓPEN | 2374 | 3 |
| DÍETÝLAMÍN | 1154 | 3 |
| 2-DÍETÝLAMÍNÓETANÓL | 2686 | 8 |
| 3-DÍETÝLAMÍNÓPRÓPÝLAMÍN | 2684 | 3 |
| N,N-DÍETÝLANILÍN | 2432 | 6.1 |
| DÍETÝLBENSEN | 2049 | 3 |
| DÍETÝLDÍKLÓRSÍLAN | 1767 | 8 |
| DÍETÝLENGLÝKÓLDÍNÍTRAT, GERT ÓVIÐKVÆMT með a.m.k. 25% ekki rokgjörnu, ekki vatnsleysanlegu hemjandi efni | 0075 | 1 |
| DÍETÝLENTRÍAMÍN | 2079 | 8 |
| DÍETÝLETER (ETÝLETER, ETER) | 1155 | 3 |
| N,N-DÍETÝLETÝLENDÍAMÍN | 2685 | 8 |
| DÍETÝLKARBÓNAT | 2366 | 3 |
| DÍETÝLKETÓN | 1156 | 3 |
| DÍETÝLSÚLFAT | 1594 | 6.1 |
| DÍETÝLSÚLFÍÐ | 2375 | 3 |
| DÍETÝLÞÍOFOSFÓRÝLKLÓRÍÐ | 2751 | 8 |
| DÍFENÝLAMÍNKLÓRARSÍN | 1698 | 6.1 |
| DÍFENÝLBRÓMMETAN (DÍFENÝLMETÝLBRÓMÍÐ) | 1770 | 8 |
| DÍFENÝLDÍKLÓRSÍLAN | 1769 | 8 |
| DÍFENÝLKLÓRARSÍN, Á FÖSTU FORMI | 3450 | 6.1 |
| DÍFENÝLKLÓRARSÍN, FLJÓTANDI | 1699 | 6.1 |
| 1,1-DÍFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 152a) | 1030 | 2 |
| 1,1-DÍFLÚORETÝLEN (KÆLIMIÐILL R 1132a) | 1959 | 2 |
| DÍFLÚORFOSFÓRSÝRA, VATNSFRÍ | 1768 | 8 |
| DÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 32) | 3252 | 2 |
| 2,3-DÍHÝDRÓPÝRAN | 2376 | 3 |
| DÍÍSÓPRÓPÝLAMÍN | 1158 | 3 |
| DÍÍSÓBÚTÝLAMÍN | 2361 | 3 |
| DÍÍSÓBÚTÝLEN, HVERFUSAMBÖND | 2050 | 3 |
| DÍÍSÓBÚTÝLKETÓN | 1157 | 3 |
| DÍÍSÓOKTÝLFOSFAT | 1902 | 8 |
| DÍÍSÓPRÓPÝLETER | 1159 | 3 |
| DÍKETEN, GERT STÖÐUGT | 2521 | 6.1 |
| DÍKLÓRANILÍN, Á FÖSTU FORMI | 3442 | 6.1 |
| DÍKLÓRANILÍN, FLJÓTANDI | 1590 | 6.1 |
| 1,3-DÍKLÓRASETÓN | 2649 | 6.1 |
| DÍKLÓRASETÝLKLÓRÍÐ | 1765 | 8 |
| o-DÍKLÓRBENSEN | 1591 | 6.1 |
| 2,2’-DÍKLÓRDÍETÝLETER | 1916 | 6.1 |
| DÍKLÓRDÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 12) | 1028 | 2 |
| DÍKLÓRDÍFLÚORMETAN OG 1,1-DÍFLÚORETAN, ASETRÓPBLANDA með ca. 74% díklórdíflúormetan (KÆLIMIÐILL R500) | 2602 | 2 |
| DÍKLÓRDÍMETÝLETER, SAMHVERFUR | 2249 | 6.1 |
| DÍKLÓREDIKSÝRA | 1764 | 8 |
| 1,1-DÍKLÓRETAN | 2362 | 3 |
| 1.2-DÍKLÓRETÝLEN | 1150 | 3 |
| DÍKLÓRFENÝLÍSÓSÝANÖT | 2250 | 6.1 |
| DÍKLÓRFENÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1766 | 8 |
| DÍKLÓRFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 21) | 1029 | 2 |
| DÍKLÓRÍSÓPRÓPÝLETER | 2490 | 6.1 |
| DÍKLÓRÍSÓSÝANÚRSÝRA, ÞURR eða DÍKLÓRÍSÓSÝANÚRSÝRUSÖLT | 2465 | 5.1 |
| DÍKLÓRMETAN | 1593 | 6.1 |
| 1,1-DÍKLÓR-1-NÍTRÓETAN | 2650 | 6.1 |
| DÍKLÓRPENTADÍEN | 2048 | 3 |
| DÍKLÓRPENTAN | 1152 | 3 |
| 1,2-DÍKLÓRPRÓPAN | 1279 | 3 |
| 1,3-DÍKLÓR-2-PRÓPANÓL | 2750 | 6.1 |
| DÍKLÓRPRÓPEN | 2047 | 3 |
| DÍKLÓRSÍLAN | 2189 | 2 |
| 1,2-DÍKLÓR-1,1,2,2-TETRAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R114) | 1958 | 2 |
| DÍKÖFNUNAREFNISOXÍÐ (GLAÐLOFT) | 1070 | 2 |
| DÍKÖFNUNAREFNISOXÍÐ, KÆLT, FLJÓTANDI | 2201 | 2 |
| DÍKÖFNUNAREFNISTRÍOXÍÐ | 2421 | 2 |
| 1,1-DÍMETOXÝETAN | 2377 | 3 |
| 1,2-DÍMETOXÝETAN | 2252 | 3 |
| DÍMETÝLAMÍN, VATNSFRÍTT | 1032 | 2 |
| DÍMETÝLAMÍN, VATNSLAUSN | 1160 | 3 |
| 2-DÍMETÝLAMÍNÓASETÓNÍTRÍL | 2378 | 3 |
| 2-DÍMETÝLAMÍNÓETANÓL | 2051 | 8 |
| 2-DÍMETÝLAMÍNÓETÝLAKRÝLAT | 3302 | 6.1 |
| 2-DÍMETÝLAMÍNÓETÝLMETAKRÝLAT | 2522 | 6.1 |
| N,N-DÍMETÝLANILÍN | 2253 | 6.1 |
| 2,3-DÍMETÝLBÚTAN | 2457 | 3 |
| 1,3-DÍMETÝLBÚTÝLAMÍN | 2379 | 3 |
| DÍMETÝLDÍETOXÝSÍLAN | 2380 | 3 |
| DÍMETÝLDÍKLÓRSÍLAN | 1162 | 3 |
| DÍMETÝLDÍOXÖN | 2707 | 3 |
| DÍMETÝLETER | 1033 | 2 |
| N,N-DÍMETÝLFORMAMÍÐ | 2265 | 3 |
| DÍMETÝLHÝDRASÍN, ÓSAMHVERF | 1163 | 6.1 |
| DÍMETÝLHÝDRASÍN, SAMHVERF | 2382 | 6.1 |
| DÍMETÝLKARBAMÓÝLKLÓRÍÐ | 2262 | 8 |
| DÍMETÝLKARBÓNAT | 1161 | 3 |
| N,N-DÍMETÝLPRÓPÝLAMÍN | 2266 | 3 |
| DÍMETÝLSÚLFAT | 1595 | 6.1 |
| DÍMETÝLSÚLFÍÐ | 1164 | 3 |
| DÍMETÝLSÚLFÍÐ | 2381 | 3 |
| DÍMETÝLSÝKLÓHEXÖN | 2263 | 3 |
| N,N-DÍMETÝLSYKLÓHEXÝLAMÍN | 2264 | 8 |
| DÍMETÝLÞÍÓFOSFÓRÝLKLÓRÍÐ | 2267 | 6.1 |
| DÍNATRÍUMTRÍOXÓSÍLIKAT (DÍNATRÍUMMETASÍLIKAT) | 3253 | 8 |
| DÍNÍTRÍBENSEN, Á FÖSTU FORMI | 3443 | 6.1 |
| DÍNÍTRÓANILÍN | 1596 | 6.1 |
| DÍNÍTRÓBENSEN, FLJÓTANDI | 1597 | 6.1 |
| DÍNÍTRÓFENÓL, VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni | 1320 | 4.1 |
| DÍNÍTRÓFENÓL, þurrt eða vætt með innan við 15% (þunga) vatni | 0076 | 1 |
| DÍNÍTRÓFENÓLAT, VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni | 1321 | 4.1 |
| DÍNÍTRÓFENÓLLAUSN | 1599 | 6.1 |
| DÍNÍTRÓFENÓLÖT af alkalímálmum, þurrum eða vættum með minna en 15% (þunga) vatni | 0077 | 1 |
| DÍNÍTRÓGLÝKÓLÚRÍL (DINGU) | 0489 | 1 |
| DÍNÍTRÓ-o-KRESÓL | 1598 | 6.1 |
| 2,2-DÍNÍTRÓPRÓPAN | 2044 | 2 |
| DÍNÍTRÓRESORSÍNÓL, VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni | 1322 | 4.1 |
| DÍNÍTRÓRESORSÍNÓL, þurrt eða vætt með undir 15% (þunga) vatni | 0078 | 1 |
| DÍNÍTRÓSÓBENSEN | 0406 | 1 |
| DÍNÍTRÓTÓLÚEN, Á FÖSTU FORMIT | 3454 | 6.1 |
| DÍNÍTRÓTÓLÚEN, BRÁÐIÐ | 1600 | 6.1 |
| DÍNÍTRÓTÓLÚEN, FLJÓTANDI | 2038 | 6.1 |
| DÍOXAN | 1165 | 3 |
| DÍOXÓLAN | 1166 | 3 |
| DÍPENTEN | 2052 | 3 |
| DÍ-n-PENTÝLAMÍN (DÍ-n-AMÝLAMÍN) | 2841 | 3 |
| DÍPÍKRÝLSÚLFÍÐ, VÆTT með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 2852 | 4.1 |
| DÍPÍKRÝLSÚLFÍÐ, þurrt eða vætt með minna en 10% (þunga) vatni | 0401 | 1 |
| DÍPRÓPÝLAMÍN | 2383 | 3 |
| DÍ-n-PRÓPÝLETER | 2384 | 3 |
| DÍPRÓPÝLKETÓN | 2710 | 3 |
| DÍSELOLÍA | 1202 | 3 |
| DÍSYKLÓHEXÝLAMMÓNÍUMNÍTRIT | 2687 | 4.1 |
| DÍSÝKLÓHEXÝLAMÍN | 2565 | 8 |
| DÍSÝAN | 1026 | 2 |
| DÍVÍNÝLETER, GERÐUR STÖÐUGUR | 1167 | 3 |
| DÓDESÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1771 | 8 |
| DRIFEFNI, Á FÖSTU FORMI | 0498 | 1 |
| DRIFEFNI, Á FÖSTU FORMI | 0499 | 1 |
| DRIFEFNI, Á FÖSTU FORMI | 0501 | 1 |
| DRIFEFNI, FLJÓTANDI | 0495 | 1 |
| DRIFEFNI, FLJÓTANDI | 0497 | 1 |
| EDIKSÝRA, VATNSFRÍ eða EDIKSÝRULAUSN með meira en 80% (þunga) sýru | 2789 | 8 |
| EDIKSÝRUANHÝDRÍÐ | 1715 | 8 |
| EDIKSÝRULAUSN með a.m.k. 10% (þunga), en undir 50% (þunga) sýru | 2790 | 8 |
| EFNAFRÆÐILEG SÝNI, fljótandi eða föst | 3315 | 6.1 |
| EINING, SÓTTHREINSUÐ MEÐ GASI | 3359 | 9 |
| EITRAÐ EFNI Á FÖSTU FORMI SJÁLFHITNANDI, N.O.S. | 3124 | 6.1 |
| EITRAÐ EFNI Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 3125 | 6.1 |
| EITRAÐ FAST EFNI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 3086 | 6.1 |
| EITRAÐ LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, ELDFIMT, N.O.S. | 2930 | 6.1 |
| EITRAÐ LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. | 2928 | 6.1 |
| EITRAÐ LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S | 2811 | 6.1 |
| EITRAÐ ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 3288 | 6.1 |
| EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, ELDFIMUR, N.O.S. | 2929 | 6.1 |
| EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S | 2810 | 6.1 |
| EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 2927 | 6.1 |
| EITRAÐUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 3287 | 6.1 |
| EITRAÐUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 3289 | 6.1 |
| EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, ÆTANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 10 LC50 eða yfir | 3390 | 6.1 |
| EITRAÐUR VÖKVI SEM ER EITRAÐUR VIÐ INNÖNDUN OG HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 10 LC50 eða yfir | 3386 | 6.1 |
| EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN OG HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 500 LC50 eða yfir | 3385 | 6.1 |
| EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, ELDFIMUR, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 10 LC50 eða yfir | 3384 | 6.1 |
| EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, ELDFIMUR, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 500 LC50 eða yfir | 3383 | 6.1 |
| EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, ELDNÆRANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 10 LC50 eða yfir | 3388 | 6.1 |
| EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, ELDNÆRANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 500 LC50 eða yfir | 3387 | 6.1 |
| EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 10 LC50 eða yfir | 3382 | 6.1 |
| EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 500 LC50 eða yfir | 3381 | 6.1 |
| EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, ÆTANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m3 eða undir og mettunarmörk við 500 LC50 eða yfir | 3389 | 6.1 |
| EITRAÐUR VÖKVI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 3122 | 6.1 |
| EITRAÐUR VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 3123 | 6.1 |
| EITRUÐ ÓLÍFRÆN FÖST EFNI, ÆTANDI, N.O.S. | 3290 | 6.1 |
| EITUREFNI UNNIN ÚR LÍFVERUM, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 3462 | 6.1 |
| ELDFIMT FAST EFNI, EITRAÐ, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 3179 | 4.1 |
| ELDFIMT FAST EFNI, ELDNÆRANDI. N.O.S. | 3097 | 4.1 |
| ELDFIMT FAST EFNI, LÍFRÆNT, BRÁÐIÐ, N.O.S. | 3176 | 4.1 |
| ELDFIMT FAST EFNI, LÍFRÆN, N.O.S. | 1325 | 4.1 |
| ELDFIMT FAST EFNI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 3178 | 4.1 |
| ELDFIMT FAST EFNI, ÆTANDI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 3180 | 4.1 |
| ELDFIMT LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S | 2926 | 4.1 |
| ELDFIMT LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S | 2925 | 4.1 |
| ELDFIMUR VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 1992 | 3 |
| ELDFIMUR VÖKVI, EITRAÐUR, ÆTANDI, N.O.S. | 3286 | 3 |
| ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. | 1993 | 3 |
| ELDFIMUR VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 2924 | 3 |
| ELDFLAUGAR, með sprengihleðslu | 0295 | 1 |
| ELDNÆRANDI FAST EFNI N.O.S. | 1479 | 5.1 |
| ELDNÆRANDI FAST EFNI SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 3121 | 5.1 |
| ELDNÆRANDI FAST EFNI, EITRAÐ, N.O.S. | 3087 | 5.1 |
| ELDNÆRANDI FAST EFNI, ELDFIMT, N.O.S. | 3137 | 5.1 |
| ELDNÆRANDI FAST EFNI, SJÁLFHITNANDI, N.O.S. | 3100 | 5.1 |
| ELDNÆRANDI FAST EFNI, ÆTANDI, N.O.S. | 3085 | 5.1 |
| ELDNÆRANDI VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 3099 | 5.1 |
| ELDNÆRANDI VÖKVI, N.O.S. | 3139 | 5.1 |
| ELDNÆRANDI VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 3098 | 5.1 |
| ELDSNEYTI, ÞOTU- | 1863 | 3 |
| ELDSNEYTI, ÞOTU- | 1863 | 3 |
| ELDSNEYTISTANKUR, FYRIR VÖKVAKNÚINN BÚNAÐ Í FLUGVÉL (með blöndu af vatsnfríu hýdrasíni og metýlhýdrasíni) ( M86 eldsneyti) | 3165 | 3 |
| ELDVEKJANDI MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI | 3391 | 4.2 |
| ELDVEKJANDI MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SEM HVARFAST VIÐ VATN | 3393 | 4.2 |
| ELDVEKJANDI MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI | 3392 | 4.2 |
| ELDVEKJANDI MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI, SEM HVARFAST VIÐ VATN | 3394 | 4.2 |
| EPIKLÓRHÝDRÍN | 2023 | 6.1 |
| EPÍBRÓMHÝDRÍN | 2558 | 6.1 |
| 1,2-EPOXÝ-3-ETOXÝPRÓPAN | 2752 | 3 |
| ERFÐABREYTTAR ÖRVERUR eða ERFÐABREYTTAR LÍFVERUR | 3245 | 9 |
| ERFÐABREYTTAR ÖRVERUR eða ERFÐABREYTTAR LÍFVERUR í djúpkældu fljótandi köfnunarefni | 3245 | 9 |
| ESTERAR, N.O.S. | 3272 | 3 |
| ETAN | 1035 | 2 |
| ETAN, KÆLT, FLJÓTANDI | 1961 | 2 |
| ETANÓL, (ETÝLALKAHÓL) eða ETANÓLLAUSN (ETÝLALKAHÓLLAUSN) | 1170 | 3 |
| ETANÓLAMÍN eða ETANÓLAMÍNLAUSN | 2491 | 8 |
| ETANÞÍÓL (ETÝLMERKAPTAN) | 2363 | 3 |
| ETEN, KÆLT, FLJÓTANDI | 1038 | 2 |
| ETERAR, N.O.S. | 3271 | 3 |
| ETÝLAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT | 1917 | 3 |
| ETÝLAMÍN | 1036 | 2 |
| ETÝLAMÍN, VATNSLAUSN með yfir 50% og undir 70% etýlamín | 2270 | 3 |
| N-ETÝLANILÍN | 2272 | 6.1 |
| 2-ETÝLANILÍN | 2273 | 6.1 |
| ETÝLASETAT | 1173 | 3 |
| ETÝLASETÝLEN, GERT STÖÐUGT | 2452 | 2 |
| ETÝLBENSEN | 1175 | 3 |
| N-ETÝL-N-BENSÝLANILÍN | 2274 | 6.1 |
| ETÝLBÓRAT | 1176 | 3 |
| ETÝLBRÓMASETAT | 1603 | 6.1 |
| ETÝLBRÓMÍÐ | 1891 | 6.1 |
| 2-ETÝLBÚTANÓL | 2275 | 3 |
| ETÝLBÚTÝLASETAT | 1177 | 3 |
| ETÝLBÚTÝLETER | 1179 | 3 |
| 2-ETÝLBÚTÝRALDEHÝÐ | 1178 | 3 |
| ETÝLBÚTÝRAT | 1180 | 3 |
| ETÝLDÍKLÓRARSÍN | 1892 | 6.1 |
| ETÝLDÍKLÓRSÍLAN | 1183 | 4.3 |
| ETÝLEN | 1962 | 2 |
| ETÝLEN, ASETÝLEN OG PRÓPÝLEN, BLANDA, KÆLD, FLJÓTANDI, með yfir 71,5% etýlen, mest 22,5% asetýlen og mest 6% própýlen | 3138 | 2 |
| ETÝLENDÍAMÍN | 1604 | 8 |
| ETÝLENDÍKLÓRÍÐ | 1184 | 3 |
| ETÝLENGLÝKÓLDÍETÝLETER | 1153 | 3 |
| ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETER | 1171 | 3 |
| ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETERASETAT | 1172 | 3 |
| ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETER | 1188 | 3 |
| ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETERASETAT | 1189 | 3 |
| ETÝLENÍMÍN, GERT STÖÐUGT | 1185 | 6.1 |
| ETÝLENKLÓRHÝDRÍN | 1135 | 6.1 |
| ETÝLENOXÍÐ | 1040 | 2 |
| ETÝLENOXÍÐ MEÐ KÖFNUNAREFNI með upp að 1 Mpa (10 bör) heildarþrýsting við 50 °C | 1040 | 2 |
| ETÝLENOXÍÐ OG DÍKLÓRDÍFLÚORMETAN, BLANDA með undir 12,5% etýlenoxíð | 3070 | 2 |
| ETÝLENOXÍÐ OG KLÓRTETRAFLÚORETAN, BLANDA, með að hámarki 8.8% etýlenoxíð | 3297 | 2 |
| ETÝLENOXÍÐ OG KOLDÍOXÍÐ, BLANDA, með yfir 87% etýlenoxíð | 3300 | 2 |
| ETÝLENOXÍÐ OG KOLDÍOXÍÐ, BLANDA, með yfir 9% en þó ekki meira en 87% etýlenoxíð | 1041 | 2 |
| ETÝLENOXÍÐ OG KOLSÝRA, BLANDA með minna en 9% etýlenoxíð | 1952 | 2 |
| ETÝLENOXÍÐ OG PENTAFLÚORETAN, BLANDA, með að hámarki 7,9% etýlenoxíð | 3298 | 2 |
| ETÝLENOXÍÐ OG PRÓPÝLENOXÍÐ, BLANDA, með undir 30% etýlenoxíð | 2983 | 3 |
| ETÝLENOXÍÐ OG TETRAFLÚORETAN, BLANDA, með að hámarki 5.6% etýlenoxíð | 3299 | 2 |
| ETÝLFENÝLDÍKLÓRSÍLAN | 2435 | 8 |
| ETÝLFLÚORÍÐ (KÆLIMIÐILL R161) | 2453 | 2 |
| ETÝLFORMÍAT | 1190 | 3 |
| 2-ETÝLHEXÝLAMÍN | 2276 | 3 |
| 2-ETÝLHEXÝLKLÓRFORMÍAT | 2748 | 6.1 |
| ETÝLÍSÓBÚTÝRAT | 2385 | 3 |
| ETÝLÍSÓSÝANAT | 2481 | 3 |
| ETÝLKLÓRASETAT | 1181 | 6.1 |
| ETÝLKLÓRFORMÍAT | 1182 | 6.1 |
| ETÝLKLÓRÍÐ | 1037 | 2 |
| ETÝL-2-KLÓRPRÓPÍÓNAT | 2935 | 3 |
| ETÝLKLÓRÞÍÓFORMÍAT | 2826 | 8 |
| ETÝLKRÓTÓNAT | 1862 | 3 |
| ETÝLLAKTAT | 1192 | 3 |
| ETÝLMETÝLAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT | 2277 | 3 |
| ETÝLMETÝLETER | 1039 | 2 |
| ETÝLNÍTRITLAUSN | 1194 | 3 |
| ETÝLOXALAT | 2525 | 6.1 |
| 1-ETÝLPÍPERÍDÍN | 2386 | 3 |
| ETÝLPRÓPÍÓNAT | 1195 | 3 |
| ETÝLPRÓPÝLETER | 2615 | 3 |
| N-ETÝLTÓLÚÍDÍN | 2754 | 6.1 |
| ETÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1196 | 3 |
| ETÝLVÍNÝLETER, GERÐUR STÖÐUGUR | 1302 | 3 |
| Fast efni sem fellur undir ákvæði reglna um flutninga með loftförum, n.o.s. | 3335 | 9 |
| FAST EFNI, HÆKKAÐ HITASTIG, N.O.S., við eða yfir 240 °C | 3258 | 9 |
| FENASÝLBRÓMÍÐ | 2645 | 6.1 |
| FENETIDÍN | 2311 | 6.1 |
| FENÓL, Á FÖSTU FORMI | 1671 | 6.1 |
| FENÓL, BRÁÐIÐ | 2312 | 6.1 |
| FENÓLLAUSN | 2821 | 6.1 |
| FENÓLSÚLFÓNSÝRA, FLJÓTANDI | 1803 | 8 |
| FENÝLASETÓNÍTRIL, FLJÓTANDI | 2470 | 6.1 |
| FENÝLASETÝLKLÓRÍÐ | 2577 | 8 |
| FENÝLENDÍAMÍN (o-, m-, p-) | 1673 | 6.1 |
| FENÝLFOSFÓRDÍKLÓRÍÐ | 2798 | 8 |
| FENÝLFOSFÓRÞÍÓDÍKLÓRÍÐ | 2799 | 8 |
| FENÝLHÝDRASÍN | 2572 | 6.1 |
| FENÝLÍSÓSÝANAT | 2487 | 6.1 |
| FENÝLKARBÝLAMÍNKLÓRÍÐ | 1672 | 6.1 |
| FENÝLKLÓRFORMÍAT | 2746 | 6.1 |
| FENÝLKVIKASILFURASETAT | 1674 | 6.1 |
| FENÝLKVIKASILFURHÝDROXÍÐ | 1894 | 6.1 |
| FENÝLKVIKASILFURNÍTRAT | 1895 | 6.1 |
| FENÝLKVIKASILFURSAMBAND, N.O.S. | 2026 | 6.1 |
| FENÝLSÝRUAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23 °C | 3346 | 3 |
| FENÝLSÝRUAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 3345 | 6.1 |
| FENÝLSÝRUAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, | 3348 | 6.1 |
| FENÝLSÝRUAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23 °C | 3347 | 6.1 |
| FENÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1804 | 8 |
| FILMUR, NÍTRÓSELLULÓSA, hlaupgerðar, ekki afgangar | 1324 | 4.1 |
| FINKELOLÍA | 1201 | 3 |
| FISKIMJÖL (FISKIÚRGANGUR), ÓSTÖÐUGT | 1374 | 4.2 |
| FISKIMJÖL (FISKÚRGANGUR), GERT STÖÐUGT | 2216 | 9 |
| FJÖLESTERHARTSSETT | 3269 | 3 |
| FJÖLHALÓGENERUÐ BÍFENÝL, Á FÖSTU FORMI eða FJÖLHALÓGENERUÐ TERPENÝL, Á FÖSTU FORMI | 3152 | 9 |
| FJÖLHALÓGENERUÐ BÍFENÝL, FLJÓTANDI eða FJÖLHALÓGENERUÐ TERPENÝL, FLJÓTANDI | 3151 | 9 |
| FJÖLKLÓRUÐ BÍFENÍL (PCB), FLJÓTANDI | 2315 | 9 |
| FJÖLKLÓRUÐ BÍFENÝL (PCB), Á FÖSTU FORMI | 3432 | 9 |
| FJÖLLIÐUKÚLUR, ÚTÞENJANLEGAR, sem gefa frá sér eldfima gufu | 2211 | 9 |
| FLASSPÚÐUR | 0305 | 1 |
| FLUGSKEYTAMÓTORAR | 0186 | 1 |
| FLUGSKEYTAMÓTORAR | 0280 | 1 |
| FLUGSKEYTAMÓTORAR | 0281 | 1 |
| FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI | 0395 | 1 |
| FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI | 0396 | 1 |
| FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI, með sprengihleðslu | 0397 | 1 |
| FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI, með sprengihleðslu | 0398 | 1 |
| FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ HRAÐBRENNANDI VÖKVUM, með eða án kasthleðslu | 0250 | 1 |
| FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ HRAÐBRENNANDI VÖKVUM, með eða án kasthleðslu | 0322 | 1 |
| FLUGSKEYTAODDAR með hleðslu | 0286 | 1 |
| FLUGSKEYTAODDAR með hleðslu | 0287 | 1 |
| FLUGSKEYTAODDAR með sprengihleðslu | 0369 | 1 |
| FLUGSKEYTAODDAR með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 0370 | 1 |
| FLUGSKEYTAODDAR með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 0371 | 1 |
| FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR með kasthleðslu | 0436 | 1 |
| FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR með kasthleðslu | 0437 | 1 |
| FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR með kasthleðslu | 0438 | 1 |
| FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR með óviðkvæman odd | 0502 | 1 |
| FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR, með óvirkum stríðshluta | 0183 | 1 |
| FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR, með sprengihleðslu | 0180 | 1 |
| FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR, með sprengihleðslu | 0181 | 1 |
| FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, A651RAKETTUR, með sprengihleðslu | 0182 | 1 |
| FLÚOR, ÞJAPPAÐ | 1045 | 2 |
| FLÚORANILÍN | 2941 | 6.1 |
| FLÚORBENSEN | 2387 | 3 |
| FLÚORBÓRSÝRA | 1775 | 8 |
| FLÚOREDIKSÝRA | 2642 | 6.1 |
| FLÚORFOSFÓRSÝRA, VATNSFRÍ | 1776 | 8 |
| FLÚORSÍLIKÖT, N.O.S. | 2856 | 6.1 |
| FLÚORSÍLISÍLSÝRA | 1778 | 8 |
| FLÚORSÚLFONSÝRA | 1777 | 8 |
| FLÚORTÓLÚEN | 2388 | 3 |
| FLÚSSÝRA OG BRENNISTEINSSÝRA, BLANDA | 1786 | 8 |
| FLÚSSÝRA með meira en 60%, en minna en 85% vetnisflúoríð | 1790 | 8 |
| FORMALDEHÝÐLAUSN (FORMALÍN ), ELDFIM | 1198 | 3 |
| FORMALÍNLAUSN (FORMALÍN) með að lágmarki 25% formaldehýð | 2209 | 8 |
| 9-FOSFABÍSÝKLÓNÓNANER (SÝKLÓOKTADÍENFOSFÍN) | 2940 | 4.2 |
| FOSFÍN | 2199 | 2 |
| FOSFÓR, HVÍTUR eða GULUR, BRÁÐINN | 2447 | 4.2 |
| FOSFÓR, HVÍTUR eða GULUR, Í VATNI eða Í LAUSN | 1381 | 4.2 |
| FOSFÓR, HVÍTUR eða GULUR, ÞURR | 1381 | 4.2 |
| FOSFÓR, ÓKRISTALLAÐUR | 1338 | 4.1 |
| FOSFÓRHEPTASÚLFÍÐ, án guls og hvíts fosfórs | 1339 | 4.1 |
| FOSFÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 2783 | 6.1 |
| FOSFÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR | 3018 | 6.1 |
| FOSFÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C | 3017 | 6.1 |
| FOSFÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C | 2784 | 3 |
| FOSFÓROXÝBRÓMÍÐ | 1939 | 8 |
| FOSFÓROXÝBRÓMÍÐ, BRÁÐIÐ | 2576 | 8 |
| FOSFÓROXÝKLÓRÍÐ | 1810 | 8 |
| FOSFÓRPENTABRÓMÍÐ | 2691 | 8 |
| FOSFÓRPENTAFLÚORÍÐ | 2198 | 2 |
| FOSFÓRPENTAKLÓRÍÐ | 1806 | 8 |
| FOSFÓRPENTASÚLFÍÐ, án guls og hvíts fosfórs | 1340 | 4.3 |
| FOSFÓRPENTOXÍÐ | 1807 | 8 |
| FOSFÓRSESKVISÚLFÍÐ, án guls og hvíts fosfórs | 1341 | 4.1 |
| FOSFÓRSÝRA, Á FÖSTU FORMI | 3453 | 8 |
| FOSFÓRSÝRLINGUR | 2834 | 8 |
| FOSFÓRSÝRULAUSN | 1805 | 8 |
| FOSFÓRTRÍBRÓMÍÐ | 1808 | 8 |
| FOSFÓRTRÍKLÓRÍÐ | 1809 | 6.1 |
| FOSFÓRTRÍOXÍÐ | 2578 | 8 |
| FOSFÓRTRÍSÚLFÍÐ, án guls og hvíts fosfórs | 1343 | 4.1 |
| FOSGEN | 1076 | 2 |
| FRÆKÖKUR sem innihalda yfir 1,5% (þunga) olíu og að hámarki 11% (þunga) raka | 1386 | 4.2 |
| FURALDEHÝÐ | 1199 | 6.1 |
| FURUOLÍA | 1272 | 3 |
| FÚAVÖRN, FLJÓTANDI | 1306 | 3 |
| FÚMARÝLKLÓRÍÐ | 1780 | 8 |
| FÚRAN | 2389 | 3 |
| FÚRFÚRÝLALKÓHÓL | 2874 | 6.1 |
| FÚRFÚRÝLAMÍN | 2526 | 3 |
| FÖST EFNI eða blöndur af föstum efnum (eins og efnablöndur og afgangsefni) SEM INNIHALDA ELDFIMAN VÖKVA, N.O.S. með blossamark að hámarki 60 °C | 3175 | 4.1 |
| FÖST EFNI SEM INNIHALDA EITRAÐAN VÖKVA, N.O.S. | 3243 | 6.1 |
| FÖST EFNI SEM INNIHALDA ÆTANDI VÖKVA, N.O.S. | 3244 | 8 |
| GALLÍUM | 2803 | 8 |
| GASSÝNI, ÁN ÞRÝSTINGS, EITRAÐ, ELDFIMT, N.O.S., ekki fljótandi kælt | 3168 | 2 |
| GASSÝNI, ÁN ÞRÝSTINGS, EITRAÐ, N.O.S., ekki fljótandi kælt | 3169 | 2 |
| GASSÝNI, ÁN ÞRÝSTINGS, ELDFIMT, N.O.S., ekki fljótandi kælt | 3167 | 2 |
| GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ A FARMEINING, KLJÚFANLEGT, ekki af sérstakri gerð | 3327 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ B(M) FARMEINING, KLJÚFANLEGT | 3329 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ B(U) FARMEINING, KLJÚFANLEGT | 3328 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ C FARMEINING, ekki kljúfanlegt eða undanþágu kljúfanlegt | 3323 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ C FARMEINING, KLJÚFANLEGT | 3330 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ A FARMEINING, SÉRSTÖK GERÐ, ekki kljúfanlegt eða undantaget kljúfanlegt | 3332 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ A FARMEINING, SÉRSTÖK GERÐ, KLJÚFANLEGT | 3333 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, FLUTT SAMKVÆMT SÉRSTAKRI UNDANþÁGU, KLJÚFANLEGT | 3331 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, FLUTT SAMKVÆMT SÉRSTÖKU SAMKOMULAGI, ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 2919 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI (LSA-II), ekki kljúfanlegt eða undanþágu kljúfanlegt | 3321 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI (LSA-II), kljúfanlegt | 3324 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI (LSA-III), ekki kljúfanlegt eða undanþágu kljúfanlegt | 3322 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI (LSA-III), kljúfanlegt | 3325 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI, (LSA-1), ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 2912 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ A FARMEINING, engin sérstök gerð, ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 2915 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ B(U) FARMEINING, ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 2916 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ B(M) FARMEINING; ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 2917 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, UNDANÞÁGU FARMEINING, HLUTIR FRAMLEIDDIR ÚR NÁTTÚRULEGU ÚRANI eða SNEYDDU ÚRANI eða NÁTTÚRULEGU ÞÓRÍUM | 2909 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, UNDANÞÁGU FARMEINING, TAKMARKAÐ MAGN | 2910 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, UNDANÞÁGU FARMEINING, TÓMAR UMBÚÐIR | 2908 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, UNDANÞÁGU FARMEINING, TÆKI eða TILBÚNIR HLUTIR | 2911 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, ÚRANHEXAFLÚORÍÐ, ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 2978 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, ÚRANHEXAFLÚORÍÐ, KLEYFT | 2977 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, YFIRBORÐSMENGAÐIR HLUTIR (SCO-I eða SCO-II), ekki kleyft eða undanþágu kleyft | 2913 | 7 |
| GEISLAVIRKT EFNI, YFIRBORÐSMENGAÐUR HLUTUR, (SCO-I eða SCO-II), KLJÚFANLEGT | 3326 | 7 |
| GERMAN | 2192 | 2 |
| GLÝSERÓL-alfa-MÓNÓKLÓRHÝDRÍN | 2689 | 6.1 |
| GLÝSIÐALDEHÝÐ | 2622 | 3 |
| GUANÍDÍNNÍTRAT | 1467 | 5.1 |
| GÚANÝLNÍTRÓSAMÍN-GÚANÝLÍÐENHÝDRASÍN, VÆTT með minnst 30% (þunga) vatni | 0113 | 1 |
| GÚANÝLNÍTRÓSAMÍN-GÚANÝLTETRASEN (TETRASEN), VÆTT með minnst 30% (þunga) vatni eða blöndu af vatni og alkóhóli | 0114 | 1 |
| GÚMMÍAFGANGAR, malaðir, duftaðir eða kornaðir | 1345 | 4.1 |
| GÚMMÍLAUSN | 1287 | 3 |
| HAFNÍUMDUFT, VÆTT með a.m.k. 25% (þunga) vatni | 1326 | 4.1 |
| HAFNÍUMDUFT, ÞURRT | 2545 | 4.2 |
| HANDMERKJA+A773BLYS | 0191 | 1 |
| HARPIKSLAUSN, eldfim | 1866 | 3 |
| Hartsolía | 1286 | 3 |
| HELÍUM, KÆLT, FLJÓTANDI | 1963 | 2 |
| HELÍUM, ÞJAPPAÐ | 1046 | 2 |
| HEPTAFLÚORPRÓPAN (KÆLIMIÐILL R 227) | 3296 | 2 |
| HEPTAN | 1206 | 3 |
| n-HEPTANAL | 3056 | 3 |
| n-HEPTEN | 2278 | 3 |
| HEXADESÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1781 | 8 |
| HEXADÍEN | 2458 | 3 |
| HEXAETÝLTETRAFOSFAT | 1611 | 6.1 |
| HEXAETÝLTETRAFOSFAT OG ÞJAPPAÐ GAS, BLANDA | 1612 | 2 |
| HEXAFLÚORASETONHÝDRAT, Á FÖSTU FORMI | 3436 | 6.1 |
| HEXAFLÚORASETÓN | 2420 | 2 |
| HEXAFLÚORASETÓNHÝDRAT, FLJÓTANDI | 2552 | 6.1 |
| HEXAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 116) | 2193 | 2 |
| HEXAFLÚORFOSFÓRSÝRA | 1782 | 8 |
| HEXAFLÚORPRÓPÝLEN (KÆLIMIÐILL R 1216) | 1858 | 2 |
| HEXAKLÓRASETÓN | 2661 | 6.1 |
| HEXAKLÓRBENSEN | 2729 | 6.1 |
| HEXAKLÓRBÚTADÍEN | 2279 | 6.1 |
| HEXAKLÓRÓFEN | 2875 | 6.1 |
| HEXAKLÓRSYKLÓPENTADÍEN | 2646 | 6.1 |
| HEXALDEHÝÐ | 1207 | 3 |
| HEXAMETÝLENDÍAMÍN, Á FÖSTU FORMI | 2280 | 8 |
| HEXAMETÝLENDÍAMÍNLAUSN | 1783 | 8 |
| HEXAMETÝLENDÍÍSÓSÝANAT | 2281 | 6.1 |
| HEXAMETÝLENÍMÍN | 2493 | 3 |
| HEXAMÉTÝLENTETRAAMÍN | 1328 | 4.1 |
| HEXAN | 1208 | 3 |
| HEXANÍTRÓDÍFENÝLAMÍN (DÍPÍKRÍLAMÍN, HEXÝL) | 0079 | 1 |
| HEXANÍTRÓSTÍLBEIN | 0392 | 1 |
| HEXANÓL | 2282 | 3 |
| 1-HEXEN | 2370 | 3 |
| HEXÓLÍT (HEXÓTÓL), þurrt eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni | 0118 | 1 |
| HEXÓTÓNAL | 0393 | 1 |
| HEXÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1784 | 8 |
| HEY, HÁLMUR | 1327 | 4.1 |
| HIMNUSÍA ÚR SELLULÓSA með að hámarki 12.6% köfnunarefni, þurrvigt | 3270 | 4.1 |
| HLEÐSLUR, DRIF -, FYRIR FALLBYSSUR | 0279 | 1 |
| HLEÐSLUR, DRIF-, FYRIR FALLBYSSUR | 0242 | 1 |
| HLEÐSLUR, DRIF- | 0271 | 1 |
| HLEÐSLUR, DRIF- | 0272 | 1 |
| HLEÐSLUR, DRIF-, FYRIR FALLBYSSUR | 0414 | 1 |
| HLEÐSLUR, DRIF- | 0415 | 1 |
| HLEÐSLUR, DRIF- | 0491 | 1 |
| HLEÐSLUR FYRIR NIÐURRIF | 0048 | 1 |
| HLEÐSLUR FYRIR TENGISPRENGINGAR, VERSLUNARVARA án sprengiþráðar | 0442 | 1 |
| HLEÐSLUR FYRIR TENGISPRENGINGAR, VERSLUNARVARA án sprengiþráðar | 0443 | 1 |
| HLEÐSLUR FYRIR TENGISPRENGINGAR, VERSLUNARVARA án sprengiþráðar | 0444 | 1 |
| HLEÐSLUR FYRIR TENGISPRENGINGAR, VERSLUNARVARA án sprengiþráðar | 0445 | 1 |
| HLEÐSLUR, FORMAÐAR án kveikis | 0440 | 1 |
| HLEÐSLUR, FORMAÐAR án kveikis | 0441 | 1 |
| HLEÐSLUR, FORMAÐAR, án kveikis | 0059 | 1 |
| HLEÐSLUR, FORMAÐAR, án kveikis | 0439 | 1 |
| HLEÐSLUR, FORMAÐAR, LÍNULEGAR, BEYGJANLEGAR | 0237 | 1 |
| HLEÐSLUR, FORMAÐAR, LÍNULEGAR, BEYGJANLEGAR | 0288 | 1 |
| HLEÐSLUR, HRÖÐUNAR- (BOOSTERHLEÐSLUR) án kveikis | 0283 | 1 |
| HLEÐSLUR, HRÖÐUNAR-, MEÐ KVEIKI | 0225 | 1 |
| HLEÐSLUR, HRÖÐUNAR-, MEÐ SPRENGIÞRÆÐI | 0268 | 1 |
| HLEÐSLUR, HVATA-, án sprengiþræða | 0042 | 1 |
| HLEÐSLUR, HVELLI- | 0056 | 1 |
| HLEÐSLUR, SPRENGI-, sprengifimar | 0043 | 1 |
| HLEÐSLUR, VIÐAUKA-, SPRENGIFIMAR | 0060 | 1 |
| HLUTIR UNDIR LOFTÞRÝSTINGI eða HLUTIR UNDIR VÖKVAÞRÝSTINGI (sem innihalda óeldfima lofttegund) | 3164 | 2 |
| HLUTIR, ELDVEKJANDI | 0380 | 1 |
| HLUTIR, FLUGELDA-, til tæknilegra nota | 0428 | 1 |
| HLUTIR, FLUGELDA-, til tæknilegra nota | 0429 | 1 |
| HLUTIR, FLUGELDA-, til tæknilegra nota | 0430 | 1 |
| HLUTIR, FLUGELDA-, til tæknilegra nota | 0431 | 1 |
| HLUTIR, FLUGELDA-, til tæknilegra nota | 0432 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR N.O.S: | 0382 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR N.O.S: | 0383 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR N.O.S: | 0384 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0349 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0350 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0351 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0352 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0353 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0354 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0355 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0356 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0357 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0358 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0359 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0461 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0462 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0463 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0464 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0465 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0466 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0467 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0468 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0469 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0470 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0471 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S. | 0472 | 1 |
| HLUTIR, SPRENGIFIMIR, SÉRSTAKLEGA ÓVIÐKVÆMIR (HLUTIR, EEI), N.O.S. | 0486 | 1 |
| HVARFEFNASETT eða SJÚKRAKASSI | 3316 | 9 |
| HVELLHETTUR, RÖRA- | 0319 | 1 |
| HVELLHETTUR, RÖRA- | 0320 | 1 |
| HVELLHETTUR | 0044 | 1 |
| HVELLHETTUR | 0377 | 1 |
| HVELLHETTUR | 0378 | 1 |
| HVELLIHLEÐSLUR | 0296 | 1 |
| HVELLIHLEÐSLUR | 0374 | 1 |
| HVELLIHLEÐSLUR | 0375 | 1 |
| HVELLIHLEÐSLUR, SPRENGIFIMAR | 0204 | 1 |
| HVELLMERKI FYRIR JÁRNBRAUTIR | 0492 | 1 |
| HVELLMERKI FYRIR JÁRNBRAUTIR | 0493 | 1 |
| HÝDRASÍN, VATNSFRÍTT | 2029 | 8 |
| HÝDRASÍN, VATNSLAUSN með meira en 37% (þunga) hýdrasín | 2030 | 8 |
| HÝDRASÍNVATNSLAUSN, með að hámarki 37% (þungi) hýdrasín | 3293 | 6.1 |
| HÝDROXÝLAMÍNSÚLFAT | 2865 | 8 |
| 3-HÝDROXÝ-2-BÚTANÓN | 2621 | 3 |
| HÝPÓKLÓRÍÐLAUSN | 1791 | 8 |
| HÝPÓKLÓRÍT, ÓLÍFRÆN, N.O.S. | 3212 | 5.1 |
| HÆTTULEGUR FARMUR Í VÉLAR eða HÆTTULEGUR FARMUR Í TÆKI | 3363 | 9 |
| ILMEFNI, með eldfim leysiefni | 1266 | 3 |
| 3,3’-ÍMÍNÓDÍPRÓPÝLAMÍN | 2269 | 8 |
| ÍSÓBÚTÝRÓNÍTRIL | 2284 | 3 |
| ÍSÓBÚTAN | 1969 | 2 |
| ÍSÓBÚTANÓL (ÍSÓBÚTÝLALKAHÓL) | 1212 | 3 |
| ÍSÓBÚTÝLAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT | 2527 | 3 |
| ÍSÓBÚTÝLAMÍN | 1214 | 3 |
| ÍSÓBÚTÝLASETAT | 1213 | 3 |
| ÍSÓBÚTÝLEN | 1055 | 2 |
| ÍSÓBÚTÝLFORMÍAT | 2393 | 3 |
| ÍSÓBÚTÝLÍSÓBÚTÝRAT | 2528 | 3 |
| ÍSÓBÚTÝLÍSÓSÝANAT | 2486 | 3 |
| ÍSÓBÚTÝLKLÓRÍÐ | 2395 | 3 |
| ÍSÓBÚTÝLMETAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT | 2283 | 3 |
| ÍSÓBÚTÝLPRÓPÍÓNAT | 2394 | 3 |
| ÍSÓBÚTÝLVÍNÝLETER, GERÐUR STÖÐUGUR | 1304 | 3 |
| ÍSÓBÚTÝRALDEHÝÐ | 2045 | 3 |
| ÍSÓBÚTÝRÓNÍTRIL | 2284 | 3 |
| ÍSÓFORONDÍAMÍN | 2289 | 8 |
| ÍSÓFORONDÍÍSÓSÝANAT | 2290 | 6.1 |
| ÍSÓHEPTEN | 2287 | 3 |
| ÍSÓHEXEN | 2288 | 3 |
| ÍSÓOKTEN | 1216 | 3 |
| ÍSÓPENTEN | 2371 | 3 |
| ÍSÓPREN, GERT STÖÐUGT | 1218 | 3 |
| ÍSÓPRÓPANÓL (ÍSÓPRÝLALKAHÓL) | 1219 | 3 |
| ÍSÓPRÓPENÝLASETAT | 2403 | 3 |
| ÍSÓPRÓPENÝLBENSEN | 2303 | 3 |
| ÍSÓPRÓPÝL-2-KLÓRPRÓPÍÓNAT | 2934 | 3 |
| ÍSÓPRÓPÝLAMÍN | 1221 | 3 |
| ÍSÓPRÓPÝLASETAT | 1220 | 3 |
| ÍSÓPRÓPÝLBENSEN | 1918 | 3 |
| ÍSÓPRÓPÝLBÚTÍRAT | 2405 | 3 |
| ÍSÓPRÓPÝLFOSFAT | 1793 | 8 |
| ÍSÓPRÓPÝLÍSÓBÚTÝRAT | 2406 | 3 |
| ÍSÓPRÓPÝLÍSÓSÝANAT | 2483 | 3 |
| ÍSÓPRÓPÝLKLÓRASETAT | 2947 | 3 |
| ÍSÓPRÓPÝLKLÓRFORMÍAT | 2407 | 6.1 |
| ÍSÓPRÓPÝLNÍTRAT | 1222 | 3 |
| ÍSÓPRÓPÝLPRÓPÍÓNAT | 2409 | 3 |
| ÍSÓSMJÖRSÝRA | 2529 | 3 |
| ÍSÓSORBIDDÍNÍTRATBLANDA, með a.m.k. 06% laktósa, mannósa, stívelsi eða kalkvetnisfosfat | 2907 | 4.1 |
| ÍSÓSORBÍÐ-5-MÓNONÍTRAT | 3251 | 4.1 |
| ÍSÓSÝANATÓTRÍFLÚORMETÝLBENSEN (ÍSÓSÝANATÓBENSÓTRÍFLÚORÍÐ) | 2285 | 6.1 |
| ÍSÓSÝANÖT, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. eða ÍSÓSÝANATLAUSN, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 3080 | 6.1 |
| ÍSÓSÝANÖT, EITRUÐ, N.O.S. eða ÍSÓSÝANATLAUSN, EITRUÐ, N.O.S | 2206 | 6.1 |
| ÍSÓSÝANÖT, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. eða ÍSÓSÝANATLAUSN, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S, | 2478 | 3 |
| JARÐALKALÍMÁLMAMALGAN, Á FÖSTU FORMI | 3402 | 4.3 |
| JARÐGAS, ÞJAPPAÐ | 1075 | 2 |
| JARÐOLÍA | 1267 | 3 |
| JARÐOLÍUEIMUR, N.O.S. eða JARÐOLÍUEIMUNARVÖRUR, N.O.S. | 1268 | 3 |
| JARÐSPRENGJUR, með sprengihleðslur | 0294 | 1 |
| JÁRNARSENAT | 1606 | 6.1 |
| JÁRNARSENAT | 1608 | 6.1 |
| JÁRNARSENÍT | 1607 | 6.1 |
| JÁRNMÁLMUR, SEM SPÆNI eða SEM ÚRGANGUR, á sjálfhitandi formi | 2793 | 4.2 |
| JÁRNNÍTRAT | 1466 | 5.1 |
| JÁRNOXÍÐ, NOTAÐ | 1376 | 4.2 |
| JÁRNPENTAKARBÓNÝL | 1994 | 6.1 |
| JÁRNSERÍUM | 1323 | 4.1 |
| JÁRNTRÍKLÓRÍÐLAUSN | 2582 | 8 |
| JÁRRNKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT | 1773 | 8 |
| 2-JOÐBÚTAN | 2390 | 3 |
| JOÐMETÝLPRÓPÖN | 2391 | 3 |
| JOÐMÓNÓKLÓRÍÐ | 1792 | 8 |
| JOÐPENTAFLÚORÍÐ | 2495 | 5.1 |
| JOÐPRÓPÖN | 2392 | 3 |
| JURTASEYÐI, LÆKNISFRÆÐILEG | 1293 | 3 |
| KADMÍUMSAMBAND | 2570 | 6.1 |
| KAKODÝLSÝRA | 1572 | 6.1 |
| KALÍUM | 2257 | 4.3 |
| KALÍUMARSENAT | 1677 | 6.1 |
| KALÍUMARSENÍT | 1678 | 6.1 |
| KALÍUMBÓRHÝDRÍÐ | 1870 | 4.3 |
| KALÍUMBRÓMAT | 1484 | 5.1 |
| KALÍUMDÍÞÍÓNÍT (KALÍUMVETNISSÚLFÍT | 1929 | 4.2 |
| KALÍUMFLÚORASETAT | 2628 | 6.1 |
| KALÍUMFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 1812 | 6.1 |
| KALÍUMFLÚORÍÐLAUSN | 3422 | 6.1 |
| KALÍUMFLÚORSÍLIKAT | 2655 | 6.1 |
| KALÍUMFOSFÍÐ | 2012 | 4.3 |
| KALÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 1814 | 8 |
| KALÍUMHÝDROXÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 1813 | 8 |
| KALÍUMKLÓRAT | 1485 | 5.1 |
| KALÍUMKLÓRAT, VATNSLAUSN | 2427 | 5.1 |
| KALÍUMKOPARSÝANÍÐ | 1679 | 6.1 |
| KALÍUMMÁLMBLANDA | 1420 | 4.3 |
| KALÍUMMÁLMBLÖNDUR, Á FÖSTU FORMI | 3403 | 4.3 |
| KALÍUMMETAVANADAT | 2864 | 6.1 |
| KALÍUMNATRÍUMMÁLMBLENDI, Á FÖSTU FORMI | 3404 | 4.3 |
| KALÍUMNATRÍUMMÁLMBLENDI, FLJÓTANDI | 1422 | 4.3 |
| KALÍUMNÍTRAT | 1486 | 5.1 |
| KALÍUMNÍTRAT OG NATRÍUMNÍTRIT, BLANDA | 1487 | 5.1 |
| KALÍUMNÍTRIT | 1488 | 5.1 |
| KALÍUMOXÍÐ | 2033 | 8 |
| KALÍUMPERKLÓRAT | 1489 | 5.1 |
| KALÍUMPERMANGANAT | 1490 | 5.1 |
| KALÍUMPEROXÍÐ | 1491 | 5.1 |
| KALÍUMPERSÚLFAT | 1492 | 5.1 |
| KALÍUMSÚLFÍÐ, VATNSFRÍTT eða KALÍUMSÚLFÍÐ með innan við 30% kristalvatn | 1382 | 4.2 |
| KALÍUMSÚLFÍÐ, VÆTT með a.m.k. 30% krystalvatni | 1847 | 8 |
| KALÍUMSÚPEROXÍÐ | 2466 | 5.1 |
| KALÍUMSÝANÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 1680 | 6.1 |
| KALÍUMSÝANÍÐLAUSN | 3413 | 6.1 |
| KALÍUMVETNISDÍFLÚORÍÐLAUSN | 3421 | 8 |
| KALÍUMVETNISFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 1811 | 8 |
| KALÍUMVETNISSÚLFAT | 2509 | 8 |
| KALK, SJÁLFTENDRANDI eða KALKMÁLMBLÖNDUR, SJÁLFTENDRANDI | 1855 | 4.2 |
| KALKARSENAT | 1573 | 6.1 |
| KALKARSENAT OG KALKARSENIT, BLANDA, Á FÖSTU FORMI | 1574 | 6.1 |
| KALKDÍÞÍÓNÍT (KALKVETNISSÚLFÍÐ) | 1923 | 4.2 |
| KALKHÝPÓKLÓRÍÐBLANDA, ÞURR með yfir 10% en undir 39% virkan klór | 2208 | 5.1 |
| KALKHÝPÓKLÓRÍT, VÆTT, eða KALKHÝPÓKLÓRÍT, BLANDA, VÆTT með a.m.k. 5.5% en mest 16% (þunga) vatni | 2880 | 5.1 |
| KALKHÝPÓKLÓRÍT, ÞURRT eða KALKHÝPÓKLÓRÍTBLANDA, ÞURR, með meira en 39% virkan klór (8,8% virkt súrefni) | 1748 | 5.1 |
| KALKKLÓRAT, VATNSLAUSN | 2429 | 5.1 |
| KALKMANGANSILISÍUM | 2844 | 4.3 |
| KALKOXÍÐ | 1910 | 8 |
| KALKSÝANÍÐ | 1575 | 6.1 |
| KALSÍUM | 1401 | 4.3 |
| KALSÍUMFOSFÍÐ | 1360 | 4.3 |
| KALSÍUMHÝDRÍÐ | 1404 | 4.3 |
| KALSÍUMKARBÍÐ | 1402 | 4.3 |
| KALSÍUMKLÓRAT | 1452 | 5.1 |
| KALSÍUMKLÓRÍT | 1453 | 5.1 |
| KALSÍUMNÍTRAT | 1454 | 5.1 |
| KALSÍUMPERKLÓRAT | 1455 | 5.1 |
| KALSÍUMPERMANGANAT | 1456 | 5.1 |
| KALSÍUMPEROXÍÐ | 1457 | 5.1 |
| KALSÍUMRESÍNAT | 1313 | 4.1 |
| KALSÍUMRESÍNAT, BRÁÐIÐ | 1314 | 4.1 |
| KALSÍUMSILISÍÐ | 1405 | 4.3 |
| KALSÍUMSÝANAMÍÐ með yfir 0.1% (þunga) kalsíumkarbíð | 1403 | 4.3 |
| KAMFEROLÍA | 1130 | 3 |
| KAMFÓRA, gervi | 2717 | 4.1 |
| KAPLASNÍÐAR, SPRENGIFIMIR | 0070 | 1 |
| KAPRÓNSÝRA | 2829 | 8 |
| KARBAMAT PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 2757 | 6.1 |
| KARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR | 2992 | 6.1 |
| KARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR blossamark yfir 23°C | 2991 | 6.1 |
| KARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C | 2758 | 3 |
| KARBAMÍÐVETNISPEROXÍÐ (ÞVAGEFNISVETNISPEROXÍÐ) | 1511 | 5.1 |
| KARBÓNÝLFLÚORÍÐ | 2417 | 2 |
| KARBÓNÝLSÚLFÍÐ | 2204 | 2 |
| KERÓSEN | 1223 | 3 |
| KETÓN, FLJÓTANDI, N.O.S. | 1224 | 3 |
| KÍSILDUFT, ÓKRISTALLAÐ | 1346 | 4.1 |
| KÍSILJÁRN með yfir 30% (þunga) en innan við 90 % (þunga) kísil | 1408 | 4.3 |
| KÍSILLITÍUM | 1417 | 4.3 |
| KLÓR | 1017 | 2 |
| KLÓRAL, VATNSFRÍTT, GERT STÖÐUGT | 2075 | 6.1 |
| KLÓRANILÍN, Á FÖSTU FORMI | 2018 | 6.1 |
| KLÓRANILÍN, FLJÓTANDI | 2019 | 6.1 |
| KLÓRANISIDÍN | 2233 | 6.1 |
| KLÓRASETON, GERT STÖÐUGT | 1695 | 6.1 |
| KLÓRASETÓFENON, Á FÖSTU FORMI | 1697 | 6.1 |
| KLÓRASETÓFENON, FLJÓTANDI | 3416 | 6.1 |
| KLÓRASETÓNÍTRÍL | 2668 | 6.1 |
| KLÓRASETÝLKLÓRÍÐ | 1752 | 6.1 |
| KLÓRAT OG MAGNESÍUMKLÓRIÐ, BLANDA, Á FÖSTU FORMI | 1459 | 5.1 |
| KLÓRAT, ÓLÍFRÆN, VATNSLAUSN, N.O.S. | 3210 | 5.1 |
| KLÓRBENSEN | 1134 | 3 |
| KLÓRBENSÝLKLÓRÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 3427 | 6.1 |
| KLÓRBENSÝLKLÓRÍÐ, FLJÓTANDI | 2235 | 6.1 |
| KLÓRBÚTAN | 1127 | 3 |
| KLÓRDÍFLÚORBRÓMMETAN (KÆLIMIÐILL R 12B1) | 1974 | 2 |
| 1-KLÓR-1,1-DÍFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 142b) | 2517 | 2 |
| KLÓRDÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 22) | 1018 | 2 |
| KLÓRDÍFLÚORMETAN OG KLÓRPENTAFLÚORETAN, BLANDA með fast suðumark, með ca. 49% klórdíflúormetan (KÆLIMIÐILL R502 | 1973 | 2 |
| KLÓRDÍMETÝLETER | 1239 | 6.1 |
| KLÓRDÍNÍTRÓBENSEN, Á FÖSTU FORMI | 1578 | 6.1 |
| KLÓRDÍNÍTRÓBENSEN, Á FÖSTU FORMI | 3441 | 6.1 |
| KLÓRDÍNÍTRÓBENSEN, FLJÓTANDI | 1577 | 6.1 |
| KLÓREDIKSÝRA, Á FÖSTU FORMI | 1751 | 6.1 |
| KLÓREDIKSÝRA, BRÁÐIN, | 3250 | 6.1 |
| KLÓREDIKSÝRULAUSN | 1750 | 6.1 |
| 2-KLÓRETANAL (KLÓRASTALDEHÝÐ) | 2232 | 6.1 |
| KLÓRFENÓL, Á FÖSTU FORMI | 2020 | 6.1 |
| KLÓRFENÓL, FLJÓTANDI | 2021 | 6.1 |
| KLÓRFENÓLÖT, Á FÖSTU FORMI eða FENÓLÖT, Á FÖSTU FORMI | 2905 | 8 |
| KLÓRFENÓLÖT, FLJÓTANDI eða FENÓLÖT, FLJÓTANDI | 2904 | 8 |
| KLÓRFORMÍAT, EITRAÐ, ÆTANDI, N.O.S. | 3277 | 6.1 |
| KLÓRFORMÍÖT, EITRUÐ, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. | 2742 | 6.1 |
| KLÓRÍÐLAUSN | 1908 | 8 |
| KLÓRÍT, ÓLÍFRÆN, N.O.S. | 1462 | 5.1 |
| KLÓRKRESÓL, Á FÖSTU FORMI | 3437 | 6.1 |
| KLÓRKRESÓLLAUSN | 2669 | 6.1 |
| KLÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C | 2762 | 3 |
| KLÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 2761 | 6.1 |
| KLÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR | 2996 | 6.1 |
| KLÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C | 2995 | 6.1 |
| KLÓRMETÝLETÝLETER | 2354 | 3 |
| 3-KLÓR-4-METÝLFENÝLÍSÓSÝANAT, Á FÖSTU FORMI | 3428 | 6.1 |
| 3-KLÓR-4-METÝLFENÝLÍSÓSÝANAT, FLJÓTANDI | 2236 | 6.1 |
| KLÓRMETÝLKLÓRFORMÍAT | 2745 | 6.1 |
| KLÓRNÍTRÓANILÍN | 2237 | 6.1 |
| KLÓRNÍTRÓBENSEN, FLJÓTANDI | 3409 | 6.1 |
| KLÓRNÍTRÓTÓLÚEN, Á FÖSTU FORMI | 3457 | 6.1 |
| KLÓRNÍTRÓTÓLÚEN, FLJÓTANDI | 2433 | 6.1 |
| KLÓRÓPREN, GERT STÖÐUGT | 1991 | 3 |
| KLÓRPENTAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 115) | 1020 | 2 |
| KLÓRPENTAFLÚORÍÐ | 2548 | 2 |
| KLÓRPENTÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1753 | 8 |
| KLÓRPIKRÍN | 1580 | 6.1 |
| KLÓRPIKRÍN OG METÝLBRÓMÍÐ, BLANDA með yfir 2% klórpikrín | 1581 | 2 |
| KLÓRPIKRÍN OG METÝLKLÓRÍÐ, BLANDA | 1582 | 2 |
| KLÓRPIKRÍNBLANDA, N.O.S. | 1583 | 6.1 |
| KLÓRPLATÍNSÝRA, Á FÖSTU FORMI | 2507 | 8 |
| 1-KLÓRPRÓPAN (PRÓPÝLKLÓRÍÐ) | 1278 | 3 |
| 2-KLÓRPRÓPAN | 2356 | 3 |
| 2-KLÓR-1-PRÓPANÓL | 2611 | 6.1 |
| 3-KLÓR-1-PRÓPANÓL | 2849 | 6.1 |
| 2-KLÓRPRÓPEN | 2456 | 3 |
| 2-KLÓRPRÓPÍONSÝRA | 2511 | 8 |
| 2-KLÓRPÝRIDÍN | 2822 | 6.1 |
| KLÓRSÍLÖN, EITRUÐ, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. | 3362 | 6.1 |
| KLÓRSÍLÖN, EITRUÐ, ÆTANDI, N.O.S. | 3361 | 6.1 |
| KLÓRSÍLÖN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. | 2985 | 3 |
| KLÓRSÍLÖN, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. | 2988 | 4.3 |
| KLÓRSÍLÖN, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. | 2986 | 8 |
| KLÓRSÍLÖN, ÆTANDI, N.O.S. | 2987 | 8 |
| KLÓRSÚLFONSÝRA (með eða án brennisteinstríoxíðs) | 1754 | 8 |
| KLÓRSÝRA, VATNSLAUSN, með undir 10% klórsýru | 2626 | 5.1 |
| 1-KLÓR-1,2,2,2-TETRAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 124) | 1021 | 2 |
| KLÓRTÓLÚEN | 2238 | 3 |
| KLÓRTÓLÚÍDÍN, Á FÖSTU FORMI | 2239 | 6.1 |
| KLÓRTÓLÚÍDÍN, FLJÓTANDI | 3429 | 6.1 |
| 4-KLÓR-o-TOLÚIDÍNHÝDRÓKLÓRÍÐ, Á FÖSTU FORM | 1579 | 6.1 |
| 4-KLÓR-o-TÓLÚÍDÍNVETNISKLÓRÍÐLAUSN | 3410 | 6.1 |
| KLÓRTRÍFLÚORÍÐ | 1749 | 2 |
| 1-KLÓR-2,2,2-TRÍFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R133a) | 1983 | 2 |
| KLÓRTRÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 13) | 1022 | 2 |
| KLÓRTRÍFLÚORMETAN OG TRÍFLÚORMETAN, ASETRÓPBLANDA með ca. 60% klórtríflúormetan (KÆLIMIÐILL R 503) | 2599 | 2 |
| KLÓRTRÍFLÚORMETÝLBENSEN (KLÓRBENSÓTRÍFLÚORÍÐ) | 2234 | 3 |
| KLÓRÖT OG MAGNESÍUMKLÓRÍÐ, BLANDA, LAUSN | 3407 | 5.1 |
| KLÓRÖT, ÓLÍFRÆN, N.O.S. | 1461 | 5.1 |
| KLÚTAR, OLÍUBLAUTIR | 1856 | 4.2 |
| KOLDÍOXÍÐ (KOLSÝRA) | 1013 | 2 |
| KOLDÍSÚLFÍÐ | 1131 | 3 |
| KOLEFNI eða KÍMREYKUR (úr dýra- eða jurtaríkinu) | 1361 | 4.2 |
| KOLEFNI, VIRKT (VIRKT KOL) | 1362 | 4.2 |
| KOLEFNISGAS, ÞJAPPAÐ | 1023 | 2 |
| KOLEFNISTETRAKLÓRÍÐ (TETRAKLÓRMETAN) | 1846 | 6.1 |
| KOLEFNISVETNI, GASBLANDA, YFIRÞÉTT, N.O.S. eins og t.d. blöndurnar A, A01, A02, A0, A1, B1, B2 og C | 1965 | 2 |
| KOLEFNISVETNI, GASBLANDA, ÞJÖPPUÐ, N.O.S. | 1964 | 2 |
| KOLMÓNOXÍÐ (KOLSÝRLINGUR), ÞJAPPAÐ | 1016 | 2 |
| KOLTVÍSÝRINGUR, Á FÖSTU FORMI (ÞURRÍS) | 1845 | 9 |
| KOLTVÍSÝRINGUR, KÆLDUR, FLJÓTANDI | 2187 | 2 |
| KOLVETNI, FLJÓTANDI, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa) | 3295 | 3 |
| KOPARARSENIT | 1586 | 6.1 |
| KOPARASETÓARSENIT | 1585 | 6.1 |
| KOPARETÝLENDÍAMÍNLAUSN | 1761 | 8 |
| KOPARINNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 2775 | 6.1 |
| KOPARINNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C | 3009 | 6.1 |
| KOPARINNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR | 3010 | 6.1 |
| KOPARINNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C | 2776 | 3 |
| KOPARKLÓRAT | 2721 | 5.1 |
| KOPARKLÓRÍÐ | 2802 | 8 |
| KOPARSÝANÍÐ | 1587 | 6.1 |
| KOPRA | 1363 | 4.2 |
| KÓBALTNAFTENATDUFT | 2001 | 4.1 |
| KÓBOLTRESÍNAT, ÚTFELLT | 1318 | 4.1 |
| KRESÓL, Á FÖSTU FORMI | 3455 | 6.1 |
| KRESÓL, FLJÓTANDI | 2076 | 6.1 |
| KRESÝLSÝRA | 2022 | 6.1 |
| KRISTPÁLMATRÉFRÆ eða KRISTPÁLMATRÉMÉL eða KRISTPÁLMATRÉPRESSUAGANGUR eða KRISTPÁLMATRÉSFLÖGUR | 2969 | 9 |
| KRÓMBRENNISTEINSSÝRA | 2240 | 8 |
| KRÓMFLÚORÍÐ Á FÖSTU FORMI | 1756 | 8 |
| KRÓMFLÚORÍÐLAUSN | 1757 | 8 |
| KRÓMNÍTRAT | 2720 | 5.1 |
| KRÓMOXÝKLÓRÍÐ | 1758 | 8 |
| KRÓMSÝRULAUSN | 1755 | 8 |
| KRÓMTRÍOXÍÐ, VATNSFRÍ (krómsýra á föstu formi) | 1463 | 5.1 |
| KRÓTONALDEHÝÐ, GERT STÖÐUGT | 1143 | 6.1 |
| KRÓTONSÝRA | 2823 | 8 |
| KRÓTONSÝRA, FLJÓTANDI | 3472 | 8 |
| KRÓTONÝLEN | 1144 | 3 |
| KRYPTON, KÆLT, FLJÓTANDI | 1970 | 2 |
| KRYPTON, ÞJAPPAÐ | 1056 | 2 |
| KÚINÓLÍN | 2656 | 6.1 |
| KÚMARÍNAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 3027 | 6.1 |
| KÚMARÍNAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR | 3026 | 6.1 |
| KÚMARÍNAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C | 3025 | 6.1 |
| KÚMARÍNAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C | 3024 | 3 |
| KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir | 2037 | 2 |
| KVEIKIBÚNAÐUR, EKKI RAFMAGNS, til sprenginga | 0360 | 1 |
| KVEIKIBÚNAÐUR, EKKI RAFMAGNS, til sprenginga | 0361 | 1 |
| KVEIKIEFNI | 0314 | 1 |
| KVEIKIEFNI | 0315 | 1 |
| KVEIKIEFNI | 0316 | 1 |
| KVEIKIEFNI | 0317 | 1 |
| KVEIKIEFNI | 0325 | 1 |
| KVEIKIEFNI | 0454 | 1 |
| KVEIKIRÖR | 0106 | 1 |
| KVEIKIRÖR | 0107 | 1 |
| KVEIKIRÖR | 0257 | 1 |
| KVEIKIRÖR | 0367 | 1 |
| KVEIKIRÖR | 0376 | 1 |
| KVEIKIRÖR málmklætt | 0103 | 1 |
| KVEIKIRÖR, með öryggi | 0408 | 1 |
| KVEIKIRÖR, með öryggi | 0409 | 1 |
| KVEIKIRÖR, með öryggi | 0410 | 1 |
| KVEIKIÞRÁÐUR | 0066 | 1 |
| KVEIKIÞRÁÐUR, EKKI SPRENGIFIMUR | 0101 | 1 |
| KVEIKIÞRÁÐUR, ÖRYGGIS- (svartpúðurs), með venjulegum bruna | 0105 | 1 |
| KVEIKJARI eða HYLKI Í KVEIKJARA (sígarettu-), inniheldur eldfima lofttegund | 1057 | 2 |
| KVEIKJUR | 0121 | 1 |
| KVIKASILFUR | 2809 | 8 |
| KVIKASILFURAMMÓNÍUMKLÓRÍÐ | 1630 | 6.1 |
| KVIKASILFURARSENAT | 1623 | 6.1 |
| KVIKASILFURASETAT | 1629 | 6.1 |
| KVIKASILFURBENSÓAT | 1631 | 6.1 |
| KVIKASILFURBRÓMÍÐ | 1634 | 6.1 |
| KVIKASILFURGLÚKÓNAT | 1637 | 6.1 |
| KVIKASILFURINNIHALDANDI PLÁGUEYÐI, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C | 2778 | 3 |
| KVIKASILFURINNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 2777 | 6.1 |
| KVIKASILFURINNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR | 3012 | 6.1 |
| KVIKASILFURINNIHALDANDI PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C | 3011 | 6.1 |
| KVIKASILFURJOÐ | 1638 | 6.1 |
| KVIKASILFURKALÍUMJOÐÍÐ | 1643 | 6.1 |
| KVIKASILFURKALÍUMSÝANÍÐ | 1626 | 6.1 |
| KVIKASILFURKLÓRÍÐ | 1624 | 6.1 |
| KVIKASILFURNÍTRAT | 1625 | 6.1 |
| KVIKASILFURNÍTRAT | 1627 | 6.1 |
| KVIKASILFURNÚKLEAT | 1639 | 6.1 |
| KVIKASILFUROXÍÐ | 1641 | 6.1 |
| KVIKASILFUROXÝSÝANÍÐ, GERT ÓVIÐKVÆMT | 1642 | 6.1 |
| KVIKASILFURÓLEAT | 1640 | 6.1 |
| KVIKASILFURSALISÝLAT | 1644 | 6.1 |
| KVIKASILFURSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 2025 | 6.1 |
| KVIKASILFURSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. | 2024 | 6.1 |
| KVIKASILFURSFÚLMINAT, VÆTT með að minnsta kosti 20% (þunga) vatni, eða blöndu af vatni og alkahóli | 0135 | 1 |
| KVIKASILFURSÚLFAT | 1645 | 6.1 |
| KVIKASILFURSÝANÍÐ | 1636 | 6.1 |
| KVIKASILFURÞÍÓSÝANAT | 1646 | 6.1 |
| KÆLIMIÐILL R 404A (pentaflúoretan, 1,1,1-tríflúoretan og 1,1,1,,2-tetraflúoretan, ekki asótrópblanda með u.þ.b. 44% pentaflúoretan og 52% 1,1,1-tríflúoretan) | 3337 | 2 |
| KÆLIMIÐILL R 407A (díflúormetan, pentaflúormetan og 1,1,1,2-tetraflúoretan, ekki asótrópblanda með u.þ.b. 20% díflúormetan og 40% pentaflúoretan) | 3338 | 2 |
| KÆLIMIÐILL R 407B (díflúormetan, pentaflúormetan og 1,1,1,2-tetraflúoretan, ekki asótrópblanda með u.þ.b. 10% díflúoretan og 70% pentaflúoretan) | 3339 | 2 |
| KÆLIMIÐILL R 407C (díflúormetan, pentaflúormetan og 1,1,1,2-tetraflúoretan, ekki asótrópblanda með u.þ.b. 23% díflúormetan og 25% pentaflúoretan) | 3340 | 2 |
| KÆLIMIÐILL, N.O.S., sem blanda F1, F2 eða F3 | 1078 | 2 |
| KÆLIVÉL með eldfima, ekki eitraða þétta lofttegund | 3358 | 2 |
| KÆLIVÉLAR sem innihalda óeldfima, ekki eitraða lofttegund eða ammóníaklausnir | 2857 | 2 |
| KÖFNUNAREFNI, KÆLT, FLJÓTANDI | 1977 | 2 |
| KÖFNUNAREFNI, ÞJAPPAÐ | 1066 | 2 |
| KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐ | 1067 | 2 |
| KÖFNUNAREFNISFLÚORÍÐ | 2451 | 2 |
| KÖFNUNAREFNISOXÍÐ OG DÍKÖFNUNAREFNISTETRAOXÍÐ, BLANDA (KÖFNUNAREFNISOXÍÐ OG KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐ; BLANDA) | 1975 | 2 |
| KÖFNUNAREFNISOXÍÐ, ÞJAPPAÐ | 1660 | 2 |
| LITAREFNI, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. | 3143 | 6.1 |
| LITAREFNI, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. | 3147 | 8 |
| LITAREFNI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. | 1602 | 6.1 |
| LITAREFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S | 2801 | 8 |
| LITÍUM | 1415 | 4.3 |
| LITÍUMÁLHÝDRÍÐ | 1410 | 4.3 |
| LITÍUMÁLHÝDRÍÐ Í ETER | 1411 | 4.3 |
| LITÍUMBÓRHÝDRÍÐ | 1413 | 4.3 |
| LITÍUMHÝDRÍÐ | 1414 | 4.3 |
| LITÍUMHÝDRÍÐ, BRÆTT OG STEYPT | 2805 | 4.3 |
| LITÍUMHÝDROXÍÐ | 2680 | 8 |
| LITÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 2679 | 8 |
| LITÍUMHÝPÓKLÓRÍT, ÞURRT eða LITÍUMHÝPÓKLÓRÍT BLÖNDUR | 1471 | 5.1 |
| LITÍUMJÁRNSÍLISÍUM | 2830 | 4.3 |
| LITÍUMNÍTRAT | 2722 | 5.1 |
| LITÍUMNÍTRÍÐ | 2806 | 4.3 |
| LITÍUMPEROXÍÐ | 1472 | 5.1 |
| LITÍUMRAFHLÖÐUR | 3090 | 9 |
| LITÍUMRAFHLÖÐUR Í BÚNAÐI eða LITÍUMRAFHLÖÐUR PAKKAÐ MEÐ BÚNAÐI | 3091 | 9 |
| LITUR (þ.á.m. málning, lakk emalíering, bæsir, fernissa, bónefni, fljótandi spackel lakkmálning) eða EFNI TIL NOTA VIÐ MÁLNINGU, þ.á.m. þynnir | 3066 | 8 |
| LÍFFRÆÐILEG EFNI, FLOKKUR B | 3373 | 6.2 |
| LÍFRÆN ARSENIKSAMBÖND, N.O.S., fljótandi | 3280 | 6.1 |
| LÍFRÆN FOSFÓRSAMBÖND, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 3279 | 6.1 |
| LÍFRÆN FOSFÓRSAMBÖND, EITRUÐ, N.O.S., fljótandi | 3278 | 6.1 |
| LÍFRÆNNT TINSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 3146 | 6.1 |
| LÍFRÆNT ARSENSAMBAND Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 3465 | 6.1 |
| LÍFRÆNT FOSFÓRSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 3464 | 6.1 |
| LÍFRÆNT MÁLMEFNASAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S | 3467 | 6.1 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ B, Á FÖSTU FORMI | 3102 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ B, Á FÖSTU FORMI, HITASTÝRT | 3112 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ B, FLJÓTANDI | 3101 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ B, FLJÓTANDI, HITASTÝRT | 3111 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ C, Á FÖSTU FORMI | 3104 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ C, Á FÖSTU FORMI, HITASTÝRT | 3114 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ C, FLJÓTANDI | 3103 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ C, FLJÓTANDI, HITASTÝRT | 3113 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ D, Á FÖSTU FORMI | 3106 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ D, Á FÖSTU FORMI, HITASTÝRT | 3116 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ D, FLJÓTANDI | 3105 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ D, FLJÓTANDI, HITASTÝRT | 3115 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ E, Á FÖSTU FORMI | 3108 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ E, Á FÖSTU FORMI, HITASTÝRT | 3118 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ E, FLJÓTANDI | 3107 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ E, FLJÓTANDI, HITASTÝRT | 3117 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ F, Á FÖSTU FORMI | 3110 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ F, Á FÖSTU FORMI, HITASTÝRT | 3120 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ F, FLJÓTANDI | 3109 | 5.2 |
| LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ F, FLJÓTANDI, HITASTÝRT | 3119 | 5.2 |
| LÍFRÆNT TINSAMBAND, FLJÓTANDI,. N.O.S. | 2788 | 6.1 |
| LÍKNARBELGJAGASGJAFAR eða ÖRYGGISBELTISSTREKKJARAGASGJAFAR | 0503 | 1 |
| LÍKNARBELGJAGASGJAFAR eða ÖRYGGISBELTISSTREKKJARAGASGJAFAR | 3268 | 9 |
| LÍM, með eldfimum vökva | 1133 | 3 |
| LÍNURAKETTUR | 0238 | 1 |
| LÍNURAKETTUR | 0240 | 1 |
| LÍNURAKETTUR | 0453 | 1 |
| LJÓSAPÚÐUR | 0094 | 1 |
| LJÓSASPOR FYRIR SKOTFÆRI | 0306 | 1 |
| LJÓSSPOR FYRIR SKOTFÆRI | 0212 | 1 |
| LOFT, KÆLT, FLJÓTANDI | 1003 | 2 |
| LOFT, ÞJAPPAÐ, (ÞRÝSTILOFT) | 1002 | 2 |
| LOFTTEGUND, KÆLD, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S. | 3312 | 2 |
| LOFTTEGUND, KÆLD, FLJÓTANDI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 3311 | 2 |
| LOFTTEGUND, KÆLD, FLJÓTANDI, N.O.S. | 3158 | 2 |
| LOFTTEGUNDIR, ÞÉTTAR, ekki eldfimar, undir þrýstingi með köfnunarefni, koldíoxíði eða lofti | 1058 | 2 |
| LONDON FJÓLUBLÁR | 1621 | 6.1 |
| LYF, FLJÓTANDI, EITRUÐ, N.O.S. | 1851 | 6.1 |
| LYFJAHRÁEFNI, FAST, EITRAÐ, N.O.S. | 3249 | 6.1 |
| LYFJAHRÁEFNI, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, N.O.S. | 3248 | 3 |
| LÝSISKÖKUR (fóðurkökur), með undir 1,5% lýsi og undir 11% raka | 2217 | 4.2 |
| MAGNESÍUM EÐA MAGNESÍUMMÁLMBLÖNDUR með meira en 50% magnesíum sem pillur spænir eða ræmur | 1869 | 4.1 |
| MAGNESÍUMARSENAT | 1622 | 6.1 |
| MAGNESÍUMÁLFOSFÍÐ | 1419 | 4.3 |
| MAGNESÍUMBRÓMAT | 1473 | 5.1 |
| MAGNESÍUMDÍAMÍÐ | 2004 | 4.2 |
| MAGNESÍUMDUFT eða MAGNESÍUMMÁLMBLENDIDUFT | 1418 | 4.3 |
| MAGNESÍUMFLÚORSÍLIKAT | 2853 | 6.1 |
| MAGNESÍUMFOSFÍÐ | 2011 | 4.3 |
| MAGNESÍUMKLÓRAT | 2723 | 5.1 |
| MAGNESÍUMKORN, HÚÐAÐ, kornastærð a.m.k. 149 µm | 2950 | 4.3 |
| MAGNESÍUMNÍTRAT | 1474 | 5.1 |
| MAGNESÍUMPERKLÓRAT | 1475 | 5.1 |
| MAGNESÍUMPEROXÍÐ | 1476 | 5.1 |
| MAGNESÍUMSILISÍÐ | 2624 | 4.3 |
| MAGNESÍUMVETNI | 2010 | 4.3 |
| MALEINSÝRUANHÝDRÍÐ | 2215 | 8 |
| MALEINSÝRUANHÝDRÍÐ, BRÆTT | 2215 | 8 |
| MALONNÍTRIL | 2647 | 6.1 |
| MANEB eða MANEBEFNABLANDA með yfir 60% (þunga) maneb | 2210 | 4.2 |
| MANEB, GERT STÖÐUGT eða MANEBBLANDA, GERÐ STÖÐUG gegn sjálfhitnun | 2968 | 4.3 |
| MANGANNÍTRAT | 2724 | 5.1 |
| MANGANRESÍNAT | 1330 | 4.1 |
| MANNITÓLHEXANÍTRAT (NÍTRÓMANNÍT), VÆTT með að minnsta kosti 40% (þunga) vatni eða blöndu af alkahóli og vatni | 0133 | 1 |
| MAURASÝRA, ekki undir 5% og ekki yfir 10% sýra | 3412 | 8 |
| MAURASÝRA, ekki undir 10% og ekki yfir 85% (þunga) sýra | 3412 | 8 |
| MAURASÝRA, yfir 85% (þunga) sýra | 1779 | 8 |
| MÁLMDUFT, ELDFIMT, N.O.S. | 3089 | 4.1 |
| MÁLMEFNI, HVARFAST VIÐ VATN, HITNA AF SJÁLFU SÉR, N.O.S. | 3209 | 4.3 |
| MÁLMEFNI, HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 3208 | 4.3 |
| MÁLMHVATI, VÆTTUR með sýnilega ofgnótt af vökva | 1378 | 4.2 |
| MÁLMHVATI, ÞURR | 2881 | 4.2 |
| MÁLMHÝDRÍÐ, ELDFIM, N.O.S. | 3182 | 4.1 |
| MÁLMHÝDRÍÐ, VATNSVIRK, N.O.S. | 1409 | 4.3 |
| MÁLMKARBÓNÝL, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 3466 | 6.1 |
| MÁLMKARBÓNÝL, N.O.S. FLJÓTANDI | 3281 | 6.1 |
| MÁLMLÍFRÆN SAMBÖND, EITRUÐ, FLJÓTANDI, N.O.S. | 3282 | 6.1 |
| MÁLMSÖLT AF LÍFRÆNUM SAMBÖNDUM, ELDFIM, N.O.S. | 3181 | 4.1 |
| MÁLNING (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni) | 1263 | 3 |
| MÁLNING, ELDFIM, ÆTANDI (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR, ELDFIM, ÆTANDI (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni) | 3469 | 3 |
| MÁLNING, ELDFIM, ÆTANDI (þ.m.t. málning, lakk, emalneringslakk, bæsilitir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR, ELDFIM, ÆTANDI (þ.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni) | 3470 | 8 |
| MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, EITRAÐAR, N.O.S. | 1228 | 3 |
| MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIMT, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, N.O.S. | 3336 | 3 |
| 5-MERKAPTOTETRASÓL-1-EDIKSÝRA | 0448 | 1 |
| MERKJABLYS | 0313 | 1 |
| MERKJAGJAFI FYRIR JÁRNBRAUTIR | 0192 | 1 |
| MERKJAGJAFI FYRIR JÁRNBRAUTIR | 0193 | 1 |
| MERKJABLYS, HAND- | 0373 | 1 |
| MERKJABLOSSI , LOFT- | 0093 | 1 |
| MERKJABLOSSI, YFIRBORÐS- | 0092 | 1 |
| MERKJABLYS, YFIRBORÐS- | 0418 | 1 |
| MERKJABLYS, YFIRBORÐS- | 0419 | 1 |
| MESITÝLOXÍÐ | 1229 | 3 |
| METAKRÓNÍTRÍL, GERT STÖÐUGT | 3079 | 3 |
| METAKRÝLALDEHÝÐ, GERT STÖÐUGT | 2396 | 3 |
| METAKRÝLSÝRA, GERÐ STÖÐUG | 2531 | 8 |
| METALDEHÝÐ | 1332 | 4.1 |
| METAN, KÆLT, FLJÓTANDI eða NÁTTÚRUGAS, KÆLT, FLJÓTANDI með háu metaninnihaldi | 1972 | 2 |
| METAN, ÞJAPPAÐ, eða NÁTTÚRUGAS, ÞJAPPAÐ, með háu metaninnihaldi | 1971 | 2 |
| METANÓL (METÝLALKAHÓL), (tréspíri) | 1230 | 3 |
| METANSÚLFÓNÝLKLÓRÍÐ | 3246 | 6.1 |
| METOXÝMETÝLÍSÓSÝANAT | 2605 | 3 |
| 4-METOXÝ-4-METÝL-2-PENTANON | 2293 | 3 |
| 1-METOXÝ-2-PRÓPANÓL | 3092 | 3 |
| METÝL-2-KLÓRPRÓPÍÓNAT | 2933 | 3 |
| METÝLAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT | 1919 | 3 |
| METÝLAL | 1234 | 3 |
| METÝLALLÝLALKÓHÓL | 2614 | 3 |
| 2-METÝLALLÝLKLÓRÍÐ | 2554 | 3 |
| METÝLAMÍN, VATNSFRÍTT | 1061 | 2 |
| METÝLAMÍN, VATNSLAUSN | 1235 | 3 |
| METÝLAMÝLASETAT | 1233 | 3 |
| N-METÝLANILÍN | 2294 | 6.1 |
| METÝLASETAT | 1231 | 3 |
| METÝLASETÝLEN OG PRÓPADÍEN, BLANDA GERÐ STÖÐUG eins og t.d. blanda P1 eða P2 | 1060 | 2 |
| alfa-METÝLBENSÝLALKÓHÓL, Á FÖSTU FORMI | 3438 | 6.1 |
| alfa-METÝLBENSÝLALKÓHÓL, FLJÓTANDI | 2937 | 6.1 |
| METÝLBRÓMASETAT | 2643 | 6.1 |
| METÝLBRÓMÍÐ | 1062 | 2 |
| METÝLBRÓMÍÐ OG 1,2-DÍBRÓMETAN (ETÝLENDÍBRÓMÍÐ), BLANDA, FLJÓTANDI | 1647 | 6.1 |
| 2-METÝLBÚTANAL | 3371 | 3 |
| 2-METÝL-1-BÚTEN | 2459 | 3 |
| 2-METÝL-2-BÚTEN | 2460 | 3 |
| 3-METÝL-1-BÚTEN | 2561 | 3 |
| 3-METÝL-2-BÚTANÓN | 2397 | 3 |
| N-METÝLBÚTÝLAMÍN | 2945 | 3 |
| METÝLBÚTÝRAT | 1237 | 3 |
| METÝLDÍKLÓRASETAT | 2299 | 6.1 |
| METÝLDÍKLÓRSÍLAN | 1242 | 4.3 |
| METÝLETÝLKETÓN (ETÝLMETÝLKETÓN) | 1193 | 3 |
| 2-METÝL-5-ETÝLPÝRIDÍN | 2300 | 6.1 |
| METÝLFENÝLDÍKLÓRSÍLAN | 2437 | 8 |
| METÝLFLÚORÍÐ (KÆLIMIÐILL (R 41) | 2454 | 2 |
| METÝLFORMÍAT | 1243 | 3 |
| 2-METÝLFÚRAN | 2301 | 3 |
| 2-METÝL-2-HEPTANÞÍÓL | 3023 | 6.1 |
| 5-METÝL-2-HEXANON | 2302 | 3 |
| METÝLHÝDRASÍN | 1244 | 6.1 |
| METÝLÍSÓBÚTÝLKETÓN | 1245 | 3 |
| METÝLÍSÓPRÓPÝLENKETÓN, GERT STÖÐUGT | 1246 | 3 |
| METÝLÍSÓSÝANAT | 2480 | 6.1 |
| METÝLÍSÓVALERAT | 2400 | 3 |
| METÝLÍSÓÞÍÓSÝANAT | 2477 | 6.1 |
| METÝLJOÐÍÐ | 2644 | 6.1 |
| METÝLKLÓRASETAT | 2295 | 6.1 |
| METÝLKLÓRFORMÍAT | 1238 | 6.1 |
| METÝLKLÓRÍÐ (KÆLIMIÐILL R 40) | 1063 | 2 |
| METÝLKLÓRÍÐ OG DÍKLÓRMETAN, BLANDA | 1912 | 2 |
| METÝLKLÓRSÍLAN | 2534 | 2 |
| METÝLMAGNESÍUMBRÓMÍÐ Í ETÝLETER | 1928 | 4.3 |
| METÝLMERKAPTAN | 1064 | 2 |
| METÝLMETAKRÝLAT, EINLIÐA, GERT STÖÐUGT | 1247 | 3 |
| 4-METÝLMORFÓLÍN (N-METÝLMORFÓLÍN) | 2535 | 3 |
| METÝLNÍTRIT | 2455 | 2 |
| METÝLORTÓSÝLIKAT | 2606 | 6.1 |
| METÝLPENTADÍEN | 2461 | 3 |
| 2-METÝL-2-PENTANÓL | 2560 | 3 |
| 4-METÝL-2-PENTANÓL (METÝLÍSÓBÚTYLKARBINÓL) | 2053 | 3 |
| 1-METÝLPÍPERIDÍN | 2399 | 3 |
| METÝLPRÓPÍÓNAT | 1248 | 3 |
| METÝLPRÓPÝLETER | 2612 | 3 |
| METÝLPRÓPÝLKETÓN | 1249 | 3 |
| METÝLSYKLÓHEXAN | 2296 | 3 |
| METÝLSYKLÓHEXANÓL, eldfim | 2617 | 3 |
| METÝLSÝKLÓHEXANON | 2297 | 3 |
| METÝLSÝKLÓPENTAN | 2298 | 3 |
| METÝL-tert-BÚTÝLETER | 2398 | 3 |
| METÝLTETRAVETNISFÚRAN | 2536 | 3 |
| METÝLTRÍKLÓRASETAT | 2533 | 6.1 |
| METÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1250 | 3 |
| 2-METÝLVALERALDEHÝÐ | 2367 | 3 |
| METÝLVÍNÝLETER, GERÐUR STÖÐUGUR | 1087 | 2 |
| METÝLVÍNÝLKETÓN, GERT STÖÐUGT | 1251 | 6.1 |
| MORFÓLÍN | 2054 | 8 |
| MÓLÝBDENPENTAKLÓRÍÐ | 2508 | 8 |
| NAFTALÍN, BRÆTT | 2304 | 4.1 |
| NAFTALÍN, HRÁTT eða NAFTALÍN, HREINT | 1334 | 4.1 |
| alfa-NAFTÝLAMÍN | 2077 | 6.1 |
| beta-NAFÝLAMÍN, Á FÖSTU FORMI | 1650 | 6.1 |
| beta-NAFTÝLAMÍNLAUSN | 3411 | 6.1 |
| NAFTÝLKARBAMÍÐ (NAFTÝLÞVAGEFNI) | 1652 | 6.1 |
| NAFTÝLÞÍÓKARBAMÍÐ (NAFTÝLÞÍÓÞVAGEFNI) | 1651 | 6.1 |
| N-AMÍNÓETÝLPÍPERASÍN | 2815 | 8 |
| n-AMÝLMETÝLKETÓN | 1110 | 3 |
| NATRÍUM | 1428 | 4.3 |
| NATRÍUMALÚMÍNAT, Á FÖSTU FORMI | 2812 | 8 |
| NATRÍUMALÚMÍNATLAUSN | 1819 | 8 |
| NATRÍUMAMMÓNÍUMVANADAT | 2863 | 6.1 |
| NATRÍUMARSANÍLAT | 2473 | 6.1 |
| NATRÍUMARSENAT | 1685 | 6.1 |
| NATRÍUMARSENÍT, Á FÖSTU FORMI | 2027 | 6.1 |
| NATRÍUMARSENÍT, VATNSLAUSN | 1686 | 6.1 |
| NATRÍUMASÍÐ | 1687 | 6.1 |
| NATRÍUMÁLHÝDRÍÐ | 2835 | 4.3 |
| NATRÍUMBÓRHÝDRÍÐ | 1426 | 4.3 |
| NATRÍUMBÓRHÝDRÍÐ OG NATRÍUMHÝDROXÍÐ, LAUSN með að hámarki 12% (þunga) natríumhýdríð og að hámarki 40% (þunga) natríumhýdroxíð | 3320 | 8 |
| NATRÍUMBRÓMAT | 1494 | 5.1 |
| NATRÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLAT vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 3369 | 4.1 |
| NATRÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLAT, vætt með a.m.k. 15% (þunga) vatni | 1348 | 4.1 |
| NATRÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLAT, þurrt eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni | 0234 | 1 |
| NATRÍUMDÍTÍONÍT (NATRÍUMHÝDRÓSÚLFÍT) | 1384 | 4.2 |
| NATRÍUMFLÚORASETAT | 2629 | 6.1 |
| NATRÍUMFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 1690 | 6.1 |
| NATRÍUMFLÚORÍÐLAUSN | 3415 | 6.1 |
| NATRÍUMFLÚORSÍLIKAT | 2674 | 2 |
| NATRÍUMFOSFÍÐ | 1432 | 4.3 |
| NATRÍUMHÝDRÍÐ | 1427 | 4.3 |
| NATRÍUMHÝDROXÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 1823 | 8 |
| NATRÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 1824 | 8 |
| NATRÍUMKAKÓDÝLAT | 1688 | 6.1 |
| NATRÍUMKARBÓNATPEROXÝHÝDRAT | 3378 | 5.1 |
| NATRÍUMKLÓRASETAT | 2659 | 6.1 |
| NATRÍUMKLÓRAT | 1495 | 5.1 |
| NATRÍUMKLÓRAT, VATNSLAUSN | 2428 | 5.1 |
| NATRÍUMKLÓRÍT | 1496 | 5.1 |
| NATRÍUMKOPARSÝANÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 2316 | 6.1 |
| NATRÍUMKOPARSÝANÍÐLAUSN | 2317 | 6.1 |
| NATRÍUMMETÝLAT | 1431 | 4.2 |
| NATRÍUMMETÝLAT, LAUSN í alkahóli | 1289 | 3 |
| NATRÍUMMÓNOXÍÐ | 1825 | 8 |
| NATRÍUMNÍTRAT | 1498 | 5.1 |
| NATRÍUMNÍTRAT OG KALÍUMNÍTRAT, BLANDA | 1499 | 5.1+C812 |
| NATRÍUMNÍTRIT | 1500 | 5.1 |
| NATRÍUMPENTAKLÓRFENÓLAT | 2567 | 6.1 |
| NATRÍUMPERBÓRATMÓNÓHÝDRAT | 3377 | 5.1 |
| NATRÍUMPERKLÓRAT | 1502 | 5.1 |
| NATRÍUMPERMANGANAT | 1503 | 5.1 |
| NATRÍUMPEROXÍÐ | 1504 | 5.1 |
| NATRÍUMPEROXÓBÓRAT, VATNSFRÍTT | 3247 | 5.1 |
| NATRÍUMPERSÚLFAT | 1505 | 5.1 |
| NATRÍUMPÍKRAMAT, VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni | 1349 | 4.1 |
| NATRÍUMPÍKRAMAT, þurrt eða vætt með minna en 20% (þunga) vatni | 0235 | 1 |
| NATRÍUMSÚLFÍÐ, VATNSFRÍTT eða NATRÍUMSÚLFÍÐ með innan við 30% kristalvatn | 1385 | 4.2 |
| NATRÍUMSÚLFÍÐ, VÆTT með a.m.k. 30% kristalvatni | 1849 | 8 |
| NATRÍUMSÚPEROXÍÐ | 2547 | 5.1 |
| NATRÍUMSÝANÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 1689 | 6.1 |
| NATRÍUMSÝANÍÐLAUSN | 3414 | 6.1 |
| NATRÍUMVETNISDÍFLÚORÍÐ | 2439 | 8 |
| NATRÍUMVETNISSÚLFÍÐ með a.m.k. 25% kristalsvatn | 2949 | 8 |
| NATRÍUMVETNISSÚLFÍÐ, með minna en 25% kristalsvatni | 2318 | 4.2 |
| NATRÓNKALK með meira en 4% natríumhýdroxíð | 1907 | 8 |
| NEON, KÆLT, FLJÓTANDI | 1913 | 2 |
| NEON, ÞJAPPAÐ | 1065 | 2 |
| NEYÐARBLYS | 0194 | 1 |
| NEYÐARBLYS | 0195 | 1 |
| NIKKELKARBÓNÝL, GERT STÖÐUGT | 1259 | 6.1 |
| NIKKELNÍTRAT | 2725 | 5.1 |
| NIKKELNÍTRIT | 2726 | 5.1 |
| NIKKELSÝANÍÐ | 1653 | 6.1 |
| NIKÓTÍN | 1654 | 6.1 |
| NIKÓTÍNHÝDRÓKLÓRÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 3444 | 6.1 |
| NIKÓTÍNSALISÝLAT | 1657 | 6.1 |
| NIKÓTÍNSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. eða NIKÓTÍNEFNABLANDA, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 1655 | 6.1 |
| NIKÓTÍNSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. eða NIKÓTÍNVARA, FLJÓTANDI, N.O.S. | 3144 | 6.1 |
| NIKÓTÍNSÚLFAT, Á FÖSTU FORMI | 3445 | 6.1 |
| NIKÓTÍNSÚLFATLAUSN | 1658 | 6.1 |
| NIKÓTÍNTARTRAT | 1659 | 6.1 |
| NIKÓTÍNVETNISKLÓRÍÐ, FLJÓTANDI eða Í LAUSN | 1656 | 6.1 |
| NÍTRAT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S. | 3218 | 5.1 |
| NÍTRERSÝRA | 1796 | 8 |
| NÍTRERSÝRA, NOTUÐ | 1826 | 8 |
| NÍTRIT, ÓLÍFRÆN, N.O.S. | 2627 | 5.1 |
| NÍTRÍL, EITRUÐ, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 3439 | 6.1 |
| NÍTRÍL, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 3275 | 6.1 |
| NÍTRÍL, EITRUÐ, N.O.S. | 3276 | 6.1 |
| NÍTRÍL, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. | 3273 | 3 |
| NÍTRÍT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S. | 3219 | 5.1 |
| NÍTRÓANILÍN (o-, m-, p-) | 1661 | 6.1 |
| NÍTRÓANISÓL, Á FÖSTU FORMI | 3458 | 6.1 |
| NÍTRÓANÍSÓL, FLJÓTANDI | 2730 | 6.1 |
| NÍTRÓBENSEN | 1662 | 6.1 |
| NÍTRÓBENSENSÚLFÓNSÝRA | 2305 | 8 |
| 5-NÍTRÓBENSÓTRÍASÓL | 0385 | 1 |
| NÍTRÓBENSÓTRÍFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 3431 | 6.1 |
| NÍTRÓBENSÓTRÍFLÚORÍÐ, FLJÓTANDI | 2306 | 6.1 |
| NÍTRÓBRENNISTEINSSÝRA, FLJÓTANDI | 2308 | 8 |
| NÍTRÓBRÓMBENSEN, Á FÖSTU FORMI | 3459 | 6.1 |
| NÍTRÓBRÓMBENSEN, FLJÓTANDI | 2732 | 6.1 |
| NÍTRÓETAN | 2842 | 3 |
| NÍTRÓFENÓL (o-, m-, p-) | 1663 | 6.1 |
| NÍTRÓFENÓLÍSETTUR PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 2779 | 6.1 |
| NÍTRÓFENÓLÍSETTUR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C | 3013 | 6.1 |
| NÍTRÓFENÓLÍSETTUR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR+A1891 | 3014 | 6.1 |
| NÍTRÓFENÓLÍSETTUR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C | 2780 | 3 |
| 4-NÍTRÓFENÝLHÝDRASÍN með a.m.k. 30% (þuga) vatni | 3376 | 4.1 |
| NÍTRÓGLYSERÍNBLANDA, GERÐ ÓVIÐKVÆM, Á FÖSTU FORMI, N.O.S., með yfir 2% (þunga) en að hámarki 10% (þunga) nítróglyserín | 3319 | 4.1 |
| NÍTRÓGLYSERÍNBLANDA, GERÐ ÓVIÐKVÆM, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S. með að hámarki 30% (þungi) nítróglyserín | 3343 | 3 |
| NÍTRÓGLYSERÍNBLANDA, GERÐ ÓVIÐKVÆM, FLJÓTANDI, N.O.S., með að hámarki 30% (þunga) nítróglyserín | 3357 | 3 |
| NÍTRÓGLYSERÍN, GERT ÓVIÐKVÆMT, með a.m.k. 40% (þunga) ekki rokgjörnu vatnsleysanlegu ónæmisefni. | 0143 | 1 |
| NÍTRÓGLYSERÍN, LAUSN Í ALKAHÓLI með að hámarki 1% nítróglyserín | 1204 | 3 |
| NÍTRÓGLYSERÍNLAUSN Í ALKAHÓLI með yfir 1% en undir 10% nítróglyserín | 0144 | 1 |
| NÍTRÓGLÝSERÍNLAUSN Í ALKAHÓLI með yfir 1%, en undir 5% nítróglýserín | 3064 | 3 |
| NÍTRÓGÚANÍDÍN (PÍKRIT), þurrt eða vætt með undir 20% (þunga) vatni | 0282 | 1 |
| NÍTRÓGÚANÍDÍN (PÍKRÍT), VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni | 1336 | 4.1 |
| NÍTRÓKRESÓL, Á FÖSTU FORMI | 2446 | 6.1 |
| NÍTRÓKRESÓL, FLJÓTANDI | 3434 | 6.1 |
| 3-NÍTRÓ-4-KLÓRBENSÓTRÍFLÚORÍÐ | 2307 | 6.1 |
| NÍTRÓMETAN | 1261 | 3 |
| NÍTRÓNAFTALÍN | 2538 | 4.1 |
| NÍTRÓPRÓPÖN | 2608 | 3 |
| NÍTRÓSELLÓLÓSI, mýktur með innan við 18% (þunga) mýkingarefni | 0341 | 1 |
| NÍTRÓSELLÓLÓSI, plastgerður með a.m.k. 18% (þunga) mýkingarefni | 0343 | 1 |
| NÍTRÓSELLÓLÓSI, vættur með a.m.k. 25% (þunga) alkahóli | 0342 | 1 |
| NÍTRÓSELLÓLÓSI, þurr eða vættur með innan við 25% (þunga) vatni (eða alkahóli) | 0340 | 1 |
| NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM | 2059 | 3 |
| NÍTRÓSELLULÓSI MEÐ ALKÓHÓLI (a.m.k. 25% (þunga) alkóhól, og undir 12,6% (þunga) köfnunarefni (sem þurrefni))+A1669 | 2556 | 4.1 |
| NÍTRÓSELLULÓSI með undir 12,6% (þunga) köfnunarefni sem þurrefni, BLANDA MEÐ eða ÁN MÝKINGAREFNIS, MEÐ eða ÁN LITAREFNIS | 2557 | 4.1 |
| NÍTRÓSELLULÓSI MEÐ VATNI (a.m.k. 25% (þunga) vatni | 2555 | 4.1 |
| NÍTRÓSTERKJA, VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni | 1337 | 4.1 |
| NÍTRÓSTERKJA, þurr eða vætt með innan við 20% (þunga) vatni | 0146 | 1 |
| p-NÍTRÓSÓDÍMETÝLANILÍN | 1369 | 4.2 |
| NÍTRÓSÝLBRENNISTEINSSÝRA, Á FÖSTU FORMI | 3456 | 8 |
| NÍTRÓSÝLKLÓRÍÐ | 1069 | 2 |
| NÍTRÓTÓLÚEN, Á FÖSTU FORMI | 3446 | 6.1 |
| NÍTRÓTÓLÚEN, FLJÓTANDI | 1664 | 6.1 |
| NÍTRÓTÓLÚÍÐ (MÓNÓ) | 2660 | 6.1 |
| NÍTRÓTRÍASÓLÓN (NTO) | 0490 | 1 |
| NÍTRÓXÝLEN, Á FÖSTU FORMI | 3447 | 6.1 |
| NÍTRÓXÝLEN, FLJÓTANDI | 1665 | 6.1 |
| NÍTRÓÞVAGEFNI (NÍTRÓUREA) | 0147 | 1 |
| NÓNANER | 1920 | 3 |
| NÓNÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1799 | 8 |
| OKTADESÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1800 | 8 |
| OKTADÍEN | 2309 | 3 |
| OKTAFLÚOR-2-BÚTEN (KÆLIMIÐILL R1318) | 2422 | 2 |
| OKTAFLÚORPRÓPAN (KÆLIMIÐILL R218) | 2424 | 2 |
| OKTAFLÚORSYKLÓBÚTAN (KÆLIMIÐILL RC318) | 1976 | 2 |
| OKTAN | 1262 | 3 |
| 3-OKTANÓN (ETÝLAMÝLKETÓN) | 2271 | 3 |
| OKTÓLÍT (OKTÓL) þurrt eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni | 0266 | 1 |
| OKTÓNAL | 0496 | 1 |
| OKTÝLALDEHÝÐ | 1191 | 3 |
| OKTÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1801 | 8 |
| OLÍUGAS, ÞJAPPAÐ | 1071 | 2 |
| OSMÍUMTETRAOXÍÐ | 2471 | 6.1 |
| ÓLÍFRÆN NÍTRÖT N.O.S. | 1477 | 5.1 |
| ÓLÍFRÆN PERKLÓRÖT N.O.S. | 1481 | 5.1 |
| ÓLÍFRÆN PEROXÍÐ N.O.S. | 1483 | 5.1 |
| PAPPÍR, MEÐHÖNDLAÐUR MEÐ ÓMETTAÐRI OLÍU, ekki nægjanlega þurrkaður (þ.m.t. karbónpappír) | 1379 | 4.2 |
| PARAFORMALDEHÝÐ | 2213 | 4.1 |
| PARALDEHÝÐ | 1264 | 3 |
| PATRÓNUHYLKI, TÓM MEÐ HVELLHETTU | 0379 | 1 |
| PENTABÓRAN | 1380 | 4.2 |
| PENTAERÍÞRÍTTETRANÍTRAT (PENTAERÝÞRÍTÓLTETRANÍTRAT; PETN), með a.m.k. 7% (þunga) vaxi | 0411 | 1 |
| PENTAERÝÞRITTETRANÍTRAT (PENTAERÝÞRITOLTETRANÍTRAT; PETN) VÆTT með að minnsta kosti 25% (þunga) vatni eða GERT ÓVIÐKVÆMT með a.m.k. 15% hemjandi efni | 0150 | 1 |
| PENTAERÝÞRÍTTETRANÍTRAT, BLANDA, GERÐ ÓVIÐKVÆM, FÖST, N.O.S., með yfir 10% (þungi) en að hámarki 20% (þungi), (PETN) | 3344 | 4.1 |
| PENTAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 125) | 3220 | 2 |
| PENTAKLÓRETAN | 1669 | 6.1 |
| PENTAKLÓRFENÓL | 3155 | 6.1 |
| PENTAMETÝLHEPTAN | 2286 | 3 |
| PENTAN, fljótandi | 1265 | 3 |
| PENTAN-2,4-DÍON | 2310 | 3 |
| PENTANÓL | 1105 | 3 |
| 1-PENTEN (n-AMÝLEN) | 1108 | 3 |
| 1-PENTOL | 2705 | 8 |
| PENTÓLÍT, þurrt eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni | 0151 | 1 |
| PENTÝLBÚTÝRÖT (AMÝLBÚTÝRÖT) | 2620 | 3 |
| PENTÝLFOSFAT (AMÝLFOSFAT) | 2819 | 8 |
| PENTÝLTRÍKLÓRSÍLAN (AMÝLTRÍKLÓRSÍLAN) | 1728 | 8 |
| PERFLÚOR(ETÝLVÍNÝLETER) | 3154 | 2 |
| PERFLÚOR(METÝLVÍNÝLETER) | 3153 | 2 |
| PERKLÓRAT, ÓLÍFRÆN, VATNSLAUSN, N.O.S. | 3211 | 5.1 |
| PERKLÓRMETANÓL (PERKLÓRMETYLMERKAPTAN) | 1670 | 6.1 |
| PERKLÓRSÝRA með meira en 50% (þunga) en mest 72% (þunga) sýru | 1873 | 5.1 |
| PERKLÓRSÝRA með undir 50% (þunga) sýru | 1802 | 8 |
| PERKLÓRÝLFLÚORÍÐ | 3083 | 2 |
| PERMANGANAT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S. | 3214 | 5.1 |
| PERMANGANÖT N.O.S. | 1482 | 5.1 |
| PERSÚLFAT, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 3215 | 5.1 |
| PERSÚLFAT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S. | 3216 | 5.1 |
| PIKÓLÍN | 2313 | 3 |
| alfa-PÍNEN | 2368 | 3 |
| PÍPERASÍN | 2579 | 8 |
| PÍPERIDÍN | 2401 | 8 |
| PLAST, GERT ÚR NÍTRÓSELLULÓSA, SJÁLFHITNANDI, N.O.S. | 2006 | 4.2 |
| PLASTSTEYPUMASSI, sem massi, deig, blað, eða í sprautuðu/pressuðu formi, sem gefur frá sér eldfimar lofttegundir | 3314 | 9 |
| PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR, N.O.S. | 2588 | 6.1 |
| PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMT, N.O.S., blossamark undir 23°C | 3021 | 3 |
| PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, N.O.S., blossamark undir 23°C | 2903 | 6.1 |
| PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, N.O.S. | 2902 | 6.1 |
| PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitaþynnar og -leysiefni), eldfimir | 1210 | 3 |
| PRÓPADÍEN, GERT STÖÐUGT | 2200 | 2 |
| PRÓPAN | 1978 | 2 |
| n-PRÓPANÓL, (PRÓPÝLALKAHÓL, VENJULEGT) | 1274 | 3 |
| PRÓPANÞÍÓL (PRÓPÝLMERKAPTÖN) | 2402 | 3 |
| PRÓPÍONALDEHÝÐ | 1275 | 3 |
| PRÓPÍONSÝRA | 1848 | 8 |
| PRÓPÍONÝLKLÓRÍÐ | 1815 | 3 |
| PRÓPÍÓNÍTRÍL | 2404 | 3 |
| PRÓPÍÓNSÝRUANHÝDRÍÐ | 2496 | 8 |
| PRÓPÝLAMÍN | 1277 | 3 |
| n-PRÓPÝLASETAT | 1276 | 3 |
| n-PRÓPÝLBENSEN | 2364 | 3 |
| PRÓPÝLEN | 1077 | 2 |
| PRÓPÝLENFORMÍAT | 1281 | 3 |
| PRÓPÝLENÍMÍN, GERT STÖÐUGT | 1921 | 3 |
| 1,2-PRÓPÝLENDÍAMÍN | 2258 | 8 |
| PRÓPÝLENOXÍÐ | 1280 | 3 |
| n-PRÓPÝLÍSÓSÝANAT | 2482 | 6.1 |
| n-PRÓPÝLKLÓRFORMÍAT | 2740 | 6.1 |
| n-PRÓPÝLNÍTRAT | 1865 | 3 |
| PRÓPÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1816 | 8 |
| PÚÐUR, REYKLÍTIÐ | 0160 | 1 |
| PÚÐUR, REYKLÍTIÐ | 0161 | 1 |
| PÚÐURKAKA (PÚÐURMASSI) VÆTT, með a.m.k. 25% (þunga) vatni | 0159 | 1 |
| PÚÐURMASSI (PÚÐURPASTA), vættur með a.m.k. 17% (þungi) alkahóli | 0433 | 1 |
| PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 3349 | 6.1 |
| PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, | 3352 | 6.1 |
| PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23 °C | 3351 | 6.1 |
| PÝRETRÓÍÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23 °C | 3350 | 3 |
| PÝRIDÍN | 1282 | 3 |
| PÝRÓSÚLFURÝLKLÓRÍÐ | 1817 | 8 |
| PÝRRÓLÍDÍN | 1922 | 3 |
| RAFGEYMADRIFIN ÖKUTÆKI EÐA BÚNAÐUR | 3171 | 9 |
| RAFGEYMAR SEM INNIHALDA NATRÍUM eða SELLUR SEM INNIHALDA NATRÍUM | 3292 | 4.3 |
| RAFGEYMAR, MEÐ FLJÓTANDI BASÍSKRI RAFLAUSN, hlaðnir | 2795 | 8 |
| RAFGEYMAR, MEÐ FLJÓTANDI RAFLAUSN, LEKAÞÉTTIR, hlaðnir | 2800 | 8 |
| RAFGEYMAR, MEÐ FLJÓTANDI SÚRRI RAFLAUSN, hlaðnir | 2794 | 8 |
| RAFGEYMAR, ÞURRIR, SEM INNIHALDA KALÍUMHÝDROXÍÐ Á FÖSTU FORMI, hlaðnir | 3028 | 8 |
| RAFGEYMAVÖKVI, BASÍSKUR | 2797 | 8 |
| RESORSÍNÓL | 2876 | 6.1 |
| REYKBLYS | 0196 | 1 |
| REYKBLYS | 0197 | 1 |
| REYKBLYS | 0487 | 1 |
| REYKSPRENGJUR, EKKI SPRENGIFIMAR með ætandi vökva, án kveikibúnaðs | 2028 | 8 |
| RÚBIDÍUM | 1423 | 4.3 |
| RÚBIDÍUMHÝDROXÍÐ | 2678 | 8 |
| RÚBÍDÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 2677 | 8 |
| SALTPÉTURSSÝRA OG SALTSÝRA, BLANDA (kóngavatn) | 1798 | 8 |
| SALTPÉTURSSÝRA RAUÐ, RJÚKANDI | 2032 | 8 |
| SALTPÉTURSSÝRA önnur en rauð, rjúkandi, með meira en 70% saltpéturssýru | 2031 | 8 |
| SALTPÉTURSSÝRA önnur en rauð, rjúkandi, með að hámarki 70% saltpéturssýru | 2031 | 8 |
| SALTSÝRA | 1789 | 8 |
| SEGULMÖGNUÐ EFNI | 2807 | 9 |
| SELENDÍSÚLFÍÐ | 2657 | 6.1 |
| SELENEFNASAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. | 3440 | 6.1 |
| SELENHEXAFLÚORÍÐ | 2194 | 2 |
| SELENOXÝKLÓRÍÐ | 2879 | 8 |
| SELENSAMBÖND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 3283 | 6.1 |
| SELENSÝRA | 1905 | 8 |
| SELENÖT eða SELENÍT | 2630 | 6.1 |
| SELLULÍÐ í blokkum, stöngum, plötum, rörum o.s.frv., þó ekki úrgangur | 2000 | 4.1 |
| SELLULÍÐ, ÚRGANGUR | 2002 | 4.2 |
| SERÍUM, plötur o.fl. | 1333 | 4.1 |
| SERÍUM, spænir eða grófkornað duft | 3078 | 4.3 |
| SESÍUM | 1407 | 4.3 |
| SESÍUMHÝDROXÍÐ | 2682 | 8 |
| SESÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 2681 | 8 |
| SESÍUMNÍTRAT | 1451 | 5.1 |
| SILFURARSENÍT | 1683 | 6.1 |
| SILFURNÍTRAT | 1493 | 5.1 |
| SILFURPÍKRAT, VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni | 1347 | 4.1 |
| SILFURSÝANÍÐ | 1684 | 6.1 |
| SILISÍUMTETRAFLÚORÍÐ | 1859 | 2 |
| SINKAMMÓNÍUMNÍTRIT | 1512 | 5.1 |
| SINKARSENAT eða SINKARSENÍT eða SINKARSENAT OG SINKARSENÍT, BLANDA | 1712 | 6.1 |
| SINKASKA | 1435 | 4.3 |
| SINKBRÓMAT | 2469 | 5.1 |
| SINKDÍÞÍÓNÍT (SINKVETNISSÚLFÍÐ) | 1931 | 9 |
| SINKDUFT eða SINKRYK | 1436 | 4.3 |
| SINKFLÚORSÍLIKAT | 2855 | 6.1 |
| SINKFOSFÍÐ | 1714 | 4.3 |
| SINKKLÓRAT | 1513 | 5.1 |
| SINKKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT | 2331 | 8 |
| SINKKLÓRÍÐLAUSN | 1840 | 8 |
| SINKNÍTRAT | 1514 | 5.1 |
| SINKPERMANGANAT | 1515 | 5.1 |
| SINKPEROXÍÐ | 1516 | 5.1 |
| SINKRESÍNAT | 2714 | 4.1 |
| SINKSÝANÍÐ | 1713 | 6.1 |
| SIRKÓNÍUM Í ELDFIMUM VÖKVA | 1308 | 3 |
| SIRKÓNÍUM, ÞURRT, fullunnar vörur eins og plötur, strimlar eða þráður | 2009 | 4.2 |
| SIRKÓNÍUM, ÞURRT, tilbúnar vörur eins og t.d. plötur, strimlar eða upprúllaður þráður (þynnri en 254 µm, en ekki þynnri en 18 µm) | 2858 | 4.1 |
| SIRKÓNÍUMDUFT, VÆTT með a.m.k. 25% (þunga) vatni | 1358 | 4.1 |
| SIRKÓNÍUMDUFT, ÞURRT | 2008 | 4.2 |
| SIRKÓNÍUMHÝDRÍÐ | 1437 | 4.1 |
| SIRKÓNÍUMNÍTRAT | 2728 | 5.1 |
| SIRKÓNÍUMPÍKRAMAT, VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni | 1517 | 4.1 |
| SIRKÓNÍUMPÍKRAMAT, þurrt eða vætt með minna en 20% (þunga) vatni | 0236 | 1 |
| SIRKÓNÍUMTETRAKLÓRÍÐ | 2503 | 8 |
| SIRKÓNÍUMÚRGANGUR | 1932 | 4.2 |
| SÍLAN | 2203 | 2 |
| SÍLISÍUMTETRAKLÓRÍÐ | 1818 | 8 |
| SJÁLFHITNANDI FAST EFNI, EITRAÐ, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 3191 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI FAST EFNI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 3127 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI FAST EFNI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 3190 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI FAST EFNI, ÆTANDI, N.O.S. | 3126 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI FAST EFNI, ÆTANDI, N.O.S. | 3126 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI FAST EFNI, ÆTANDI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 3192 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, EITRAÐ, N.O.S. | 3128 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, EITRAÐ, N.O.S. | 3128 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 3088 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI MÁLMDUFT, N.O.S. | 3189 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI VÖKVI, EITRAÐUR, LÍFRÆNN, N.O.S. | 3184 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI VÖKVI, EITRAÐUR, ÓLÍFRÆNN, N.O.S. | 3187 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI VÖKVI, LÍFRÆNN, N.O.S. | 3183 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI VÖKVI, ÓLÍFRÆNN, N.O.S. | 3186 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI VÖKVI, ÆTANDI, LÍFRÆNN, N.O.S. | 3185 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI VÖKVI, ÆTANDI, ÓLÍFRÆNN, N.O.S. | 3188 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI LITAREFNI, LÍFRÆN | 3313 | 4.2 |
| SJÁLFHITNANDI MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, | 3400 | 4.2 |
| SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ B | 3222 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ B, HITASTIGSSTÝRT | 3232 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ C | 3224 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ C, HITASTIGSSTÝRT | 3234 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ D | 3226 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ D, HITASTIGSSTÝRT | 3236 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ E | 3228 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ E, HITASTIGSSTÝRT | 3238 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ F | 3229 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ F, HITASTIGSSTÝRT | 3240 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ B | 3221 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ B, HITASTIGSSTÝRT | 3231 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ C | 3223 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ C, HITASTIGSSTÝRT | 3233 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ D | 3225 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ D, HITASTIGSSTÝRT | 3235 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ E | 3227 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ E, HITASTIGSSTÝRT | 3237 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ F | 3229 | 4.1 |
| SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ F, HITASTIGSSTÝRT | 3239 | 4.1 |
| SJÁLFTENDRANDI FAST EFNI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S. | 3200 | 4.2 |
| SJÁLFTENDRANDI LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 2845 | 4.2 |
| SJÁLFTENDRANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 2846 | 4.2 |
| SJÁLFTENDRANDI MÁLMUR, N.O.S. eða SJÁLFTENDRANDI MÁLMBLENDI+A17, N.O.S. | 1383 | 4.2 |
| SJÁLFTENDRANDI VÖKVI, ÓLÍFRÆNN, N.O.S. | 3194 | 4.2 |
| SKORDÝRAEITUR, Á GASFORMI, N.O.S. | 1968 | 2 |
| SKORDÝRAEITUR+A1829, EITRAÐ, Á GASFORMI, N.O.S. | 1967 | 2 |
| SKORDÝRAEITUR, LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 3355 | 2 |
| SKORDÝRAEITUR, LOFTTEGUND, ELDFIM, N.O.S. | 3354 | 2 |
| SKOTELDAR | 0333 | 1 |
| SKOTELDAR | 0334 | 1 |
| SKOTELDAR | 0335 | 1 |
| SKOTELDAR | 0336 | 1 |
| SKOTELDAR | 0337 | 1 |
| SKOTFÆRI FYRIR VOPN, með sprengihleðslu | 0005 | 1 |
| SKOTFÆRI FYRIR VOPN, með sprengihleðslu | 0006 | 1 |
| SKOTFÆRI FYRIR vopn, með sprengihleðslu | 0007 | 1 |
| SKOTFÆRI, EITRUÐ með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0020 | 1 |
| SKOTFÆRI, EITRUÐ með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0021 | 1 |
| SKOTFÆRI, EITRUÐ, EKKI SPRENGIFIM, án sprengi- eða kasthleðslu, ekki föst | 2016 | 6.1 |
| SKOTFÆRI, ÍKVEIKJU-, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0010 | 1 |
| SKOTFÆRI, ÍKVEIKJU-, fljótandi eða sem gel, með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0247 | 1 |
| SKOTFÆRI, ÍKVEIKJU-, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0243 | 1 |
| SKOTFÆRI, ÍKVEIKJU-, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0244 | 1 |
| SKOTFÆRI, ÍKVEIKJU-, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0300 | 1 |
| SKOTFÆRI, ÍKVEIKJU-, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0009 | 1 |
| SKOTFÆRI, LJÓSA-, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0254 | 1 |
| SKOTFÆRI, LJÓSA-, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0297 | 1 |
| SKOTFÆRI, LÝSANDI með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0171 | 1 |
| SKOTFÆRI, PRÓFUNAR- | 0363 | 1 |
| SKOTFÆRI, REYK-, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0245 | 1 |
| SKOTFÆRI, REYK-, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0246 | 1 |
| SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0303 | 1 |
| SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu, inniheldur ætandi efni | 0303 | 1 |
| SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0015 | 1 |
| SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 00016 | 1 |
| SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu, ætandi | 0015 | 1 |
| SKOTFÆRI, TÁRAFRAMKALLANDI, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0018 | 1 |
| SKOTFÆRI, TÁRAFRAMKALLANDI, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0019 | 1 |
| SKOTFÆRI, TÁRAMYNDANDI, EKKI SPRENGIFIM, án sprengi- eða kasthleðslu, ekki föst | 2017 | 6.1 |
| SKOTFÆRI, TÁRAMYNDANDI, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0301 | 1 |
| SKOTFÆRI, ÆFINGA- | 0362 | 1 |
| SKOTHYLKI , ÓVIÐKVÆM með ljósfari | 0424 | 1 |
| SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN | 0326 | 1 |
| SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN | 0328 | 1 |
| SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN | 0417 | 1 |
| SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN | 0338 | 1 |
| SKOTHYLKI fyrir skotvopn, hlaðin | 0348 | 1 |
| SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN, LAUS | 0413 | 1 |
| SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN | 0327 | 1 |
| SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN | 0339 | 1 |
| SKOTHYLKI FYRIR VOPN með sprengihleðslu | 0412 | 1 |
| SKOTHYLKI FYRIR VOPN, ÁN HLEÐSLU eða SKOTHYLKI FYRIR HANDVOPN ÁN HLEÐSLU | 0014 | 1 |
| SKOTHYLKI FYRIR VOPN, MEÐ HLEÐSLU eða SKOTHYLKI FYRIR HANDVOPN | 0012 | 1 |
| SKOTHYLKI FYRIR VOPN, með sprengihleðslu | 0321 | 1 |
| SKOTHYLKI með hleðslu | 0344 | 1 |
| SKOTHYLKI MEÐ KVEIKIHLEÐSLU | 0055 | 1 |
| SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 0346 | 1 |
| SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 0347 | 1 |
| SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 0426 | 1 |
| SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 0427 | 1 |
| SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 0434 | 1 |
| SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu | 0435 | 1 |
| SKOTHYLKI, BRENNANLEG ÁN KVEIKIHLEÐSLU | 0446 | 1 |
| SKOTHYLKI, BRENNANLEG ÁN KVEIKIHLEÐSLU | 0447 | 1 |
| SKOTHYLKI, DRIF-, til tæknilegra nota | 0275 | 1 |
| SKOTHYLKI, DRIF-, til tæknilegra nota | 0276 | 1 |
| SKOTHYLKI, DRIF-, til tæknilegra nota | 0381 | 1 |
| SKOTHYLKI, LJÓSA- | 0049 | 1 |
| SKOTHYLKI, LJÓSA- | 0050 | 1 |
| SKOTHYLKI, með sprengihleðslu | 0167 | 1 |
| SKOTHYLKI, með sprengihleðslu | 0168 | 1 |
| SKOTHYLKI, með sprengihleðslu | 0169 | 1 |
| SKOTHYLKI, MERKJA- | 0054 | 1 |
| SKOTHYLKI, MERKJA- | 0312 | 1 |
| SKOTHYLKI, MERKJA- | 0405 | 1 |
| SKOTHYLKI, OLÍUBORUNAR- | 0277 | 1 |
| SKOTHYLKI, OLÍUBORUNAR- | 0278 | 1 |
| SKOTHYLKI, ORKU-, til tæknilegra nota | 0323 | 1 |
| SKOTHYLKI, ÓVIÐKVÆM með ljósfari | 0345 | 1 |
| SKOTHYLKI, ÓVIÐKVÆM með ljósfari | 0425 | 1 |
| SKOTHYLKI, ÆFINGA- | 0488 | 1 |
| SKOTNAGLAR | 0174 | 1 |
| SLEPPIÚTBÚNAÐUR, SPRENGIFIMUR | 0173 | 1 |
| SLÖKKVITÆKI, með þjappað eða þétta lofttegund | 1044 | 2 |
| SLÖKKVITÆKJAHLEÐSLUR, ætandi vökvi | 1774 | 8 |
| SMITANDI EFNI, aðeins HÆTTULEGT DÝRUM | 2900 | 6.2 |
| SMITANDI EFNI, HÆTTULEGT MANNESKJUM | 2814 | 6.2 |
| SMITANDI ÚRGANGUR, ÓFLOKKAÐ, N.O.S. eða (LÍF)LÆKNISFRÆÐILEGUR ÚRGANGUR, N.O.S. LÆKNISFRÆÐILEGUR ÚRGANGUR SAMKVÆMT REGLUGERÐUM, N.O.S. | 3291 | 6.2 |
| SMJÖRSÝRA | 2820 | 8 |
| SMJÖRSÝRUYANHÝDRÍÐ | 2739 | 8 |
| SÓTTHREINSANDI EFNI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. | 3142 | 6.1 |
| SÓTTHREINSIEFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S.0 | 1903 | 8 |
| SÓTTHREINSUNAREFNI, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. | 1601 | 6.1 |
| SPRENGIEFNI, GERÐ A | 0081 | 1 |
| SPRENGIEFNI, GERÐ B | 0082 | 1 |
| SPRENGIEFNI, GERÐ B | 0331 | 1 |
| SPRENGIEFNI, GERÐ C | 0083 | 1 |
| SPRENGIEFNI, GERÐ D | 0084 | 1 |
| SPRENGIEFNI, GERÐ E | 0241 | 1 |
| SPRENGIEFNI, GERÐ E | 0332 | 1 |
| SPRENGIEFNI, ÓVIÐKVÆMT, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 3380 | 4.1 |
| SPRENGIEFNI, ÓVIÐKVÆMT, FLJÓTANDI, N.O.S. | 3379 | 3 |
| SPRENGIEFNI, PRUFUR, annað en frumsprengiefni | 0190 | 1 |
| SPRENGIFIM EFNI, MJÖG ÓVIÐKVÆM (EFNI, EVI), N.O.S. | 0482 | 1 |
| SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 0473 | 1 |
| SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 0474 | 1 |
| SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 0475 | 1 |
| SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 0476 | 1 |
| SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 0477 | 1 |
| SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 0478 | 1 |
| SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 0479 | 1 |
| SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 0480 | 1 |
| SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 0481 | 1 |
| SPRENGIFIM EFNI, N.O.S. | 0485 | 1 |
| SPRENGIHLEÐSLUR, bundnar í plast | 0457 | 1 |
| SPRENGIHLEÐSLUR, bundnar í plast | 0458 | 1 |
| SPRENGIHLEÐSLUR, bundnar í plast | 0459 | 1 |
| SPRENGIHLEÐSLUR, bundnar í plast | 0460 | 1 |
| SPRENGIKÚLUR með hleðslu | 0324 | 1 |
| SPRENGIÞRÁÐUR MEÐ VEIKRI VIRKNI, málmklæddur | 0104 | 1 |
| SPRENGIÞRÁÐUR, beygjanlegur | 0289 | 1 |
| SPRENGIÞRÁÐUR, málmklæddur | 0290 | 1 |
| SPRENGIÞRÁÐUR, SPRENGIFIMUR, málmklæddur | 0102 | 1 |
| SPRENGIÞRÁÐUR, sveigjanlegur | 0065 | 1 |
| SPRENGIÞRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI | 0073 | 1 |
| SPRENGIÞRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI | 0364 | 1 |
| SPRENGIÞRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI | 0365 | 1 |
| SPRENGIÞRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI | 0366 | 1 |
| SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS | 0029 | 1 |
| SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS | 0267 | 1 |
| SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS | 0455 | 1 |
| SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS, fyrir kvellhettur | 0500 | 1 |
| SPRENGIÞRÆÐIR, RAFMAGNS | 0030 | 1 |
| SPRENGIÞRÆÐIR, RAFMAGNS | 0255 | 1 |
| SPRENGIÞRÆÐIR, RAFMAGNS | 0456 | 1 |
| SPRENGJUR MEÐ ELDFIMUM VÖKVA, með sprengihleðslu | 0399 | 1 |
| SPRENGJUR MEÐ ELDFIMUM VÖKVA, með sprengihleðslu | 0400 | 1 |
| SPRENGJUR með sprengihleðslu | 0033 | 1 |
| SPRENGJUR með sprengihleðslu | 0034 | 1 |
| SPRENGJUR með sprengihleðslu | 0035 | 1 |
| SPRENGJUR, hand- eða byssu- með sprengihleðslu | 0284 | 1 |
| SPRENGJUR, hand- eða byssu- með sprengihleðslu | 0285 | 1 |
| SPRENGJUR, hand- eða byssu- með sprengihleðslu | 0292 | 1 |
| SPRENGJUR, hand- eða byssu- með sprengihleðslu | 0293 | 1 |
| SPRENGJUR, LJÓSA- | 0299 | 1 |
| SPRENGJUR, LJÓSRÆNAR (optískar) | 0037 | 1 |
| SPRENGJUR, LJÓSRÆNAR (optískar) | 0038 | 1 |
| SPRENGJUR, LJÓSRÆNAR (optískar) | 0039 | 1 |
| SPRENGJUR, LOFTLJÓSA- | 0403 | 1 |
| SPRENGJUR, LOFTLJÓSA- | 0404 | 1 |
| SPRENGJUR, LOFTLJÓSA | 0420 | 1 |
| SPRENGJUR, LOFTLJÓSA- | 0421 | 1 |
| SPRENGJUR, með sprengihleðslu | 0136 | 1 |
| SPRENGJUR, með sprengihleðslu | 0137 | 1 |
| SPRENGJUR, með sprengihleðslu | 0138 | 1 |
| SPRENGJUR, með sprengjuhleðslu | 0291 | 1 |
| SPRENGJUR, ÆFINGA-, hand- eða byssu | 0318 | 1 |
| SPRENGJUR, ÆFINGA-, hand- eða byssu- | 0110 | 1 |
| SPRENGJUR, ÆFINGA-, hand- eða byssu- | 0372 | 1 |
| SPRENGJUR, ÆFINGA-, hand- eða byssu | 0452 | 1 |
| STÍBÍN | 2676 | 8 |
| STORMELDSPÝTUR | 2254 | 4.1 |
| STORMELDSPÝTUR, "STRIKE ANYWHERE" | 1331 | 4.1 |
| STRÍÐSHLUTIR, SKEYTI, með sprengjuhleðslu | 0221 | 1 |
| STRONTÍUMARSENÍT | 1691 | 6.1 |
| STRONTÍUMFOSFÍÐ | 2013 | 4.3 |
| STRONTÍUMKLÓRAT | 1506 | 5.1 |
| STRONTÍUMNÍTRAT | 1507 | 5.1 |
| STRONTÍUMPERKLÓRAT | 1508 | 5.1 |
| STRONTÍUMPEROXÍÐ | 1509 | 5.1 |
| STRYKNÍN eða STRYKNÍNSÖLT | 1692 | 6.1 |
| STÝREN, EINLIÐA, GERT STÖÐUGT | 2055 | 3 |
| SÚLFAMÍNSÝRA | 2967 | 8 |
| SÚLFÚRÝLKLÓRÍÐ | 1834 | 8 |
| SÚREFNI, KÆLT, FLJÓTANDI | 1073 | 2 |
| SÚREFNI, ÞJAPPAÐ | 1072 | 2 |
| SÚREFNISFLÚORÍÐ, ÞJAPPAÐ | 2190 | 2 |
| SÚREFNISGJAFI, EFNAFRÆÐILEGUR | 3356 | 5.1 |
| SÚRFURÝLFLÚORÍÐ | 2191 | 2 |
| SVARTPÚÐUR (VOPNA), sem korn eða duft | 0027 | 1 |
| SVARTPÚÐUR, PRESSUÐ KORN eða sem TÖFLUR | 0028 | 1 |
| SÝANÍÐ, ÓLÍFRÆN, Á FÖSTU FORMI; N.O.S. | 1588 | 6.1 |
| SÝANÍÐLAUSN, N.O.S. | 1935 | 6.1 |
| SÝANÓGENBRÓMÍÐ | 1889 | 6.1 |
| SÝANÓGENKLÓRÍÐ, GERT STöÐUGT | 1589 | 2 |
| SÝANÚRKLÓRÍÐ | 2670 | 6.1 |
| SÝANVETNI, ALKAHÓLLAUSN, með að hámarki 45% hreinni sýru (HCN) | 3294 | 6.1 |
| SÝANVETNI, GERT STÖÐUGT, með hámark 3% vatni | 1051 | 6.1 |
| SÝKLÓBÚTAN | 2601 | 2 |
| SÝKLÓBÚTÝLKLÓRFORMÍAT | 2744 | 6.1 |
| 1,5,9-SÝKLÓDÓDEKATRÍEN | 2518 | 6.1 |
| SÝKLÓHEPTAN | 2241 | 3 |
| SÝKLÓHEPTATRÍEN | 2603 | 3 |
| SÝKLÓHEPTEN | 2242 | 3 |
| SÝKLÓHEXAN | 1145 | 3 |
| SÝKLÓHEXANON | 1915 | 3 |
| SÝKLÓHEXANÞÍÓL (SÝKLÓHXÝLMERKAPTAN) | 3054 | 3 |
| SÝKLÓHEXEN | 2256 | 3 |
| SÝKLÓHEXENÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1762 | 8 |
| SÝKLÓHEXÝLAMÍN | 2357 | 8 |
| SÝKLÓHEXÝLASETAT | 2243 | 3 |
| SÝKLÓHEXÝLÍSÓSÝANAT | 2488 | 6.1 |
| SÝKLÓHEXÝLTRÍKLÓRSÍLAN | 1763 | 8 |
| SÝKLÓOKTADÍEN | 2520 | 3 |
| SÝKLÓOKTATETRAEN | 2358 | 3 |
| SÝKLÓPENTAN | 1146 | 3 |
| SÝKLÓPENTANON | 2245 | 3 |
| SÝKLÓPENTANÓL | 2244 | 3 |
| SÝKLÓPENTEN | 2246 | 3 |
| SÝKLÓPRÓPAN | 1027 | 2 |
| SÝKLÓTETRAMETÝLENTETRANÍTRAMÍN (HMX, OKTÓGEN), GERT ÓVIÐKVÆMT | 0484 | 1 |
| SÝKLÓTETRAMETÝLENTETRANÍTRAMÍN (HMX; OKTÓGEN), VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni | 0226 | 1 |
| SÝKLÓTRÍMETÝLENTRÍNÍTRAMÍN (SÝKLÓNÍT; HEXÓGEN; RDX) VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni | 0072 | 1 |
| SÝKLÓTRÍMETÝLENTRÍNÍTRAMÍN (SÝKLÓNÍT, HEXÓGEN, RDX) GERT ÓVIÐKVÆMT | 0483 | 1 |
| SÝKLÓTRÍMETÝLENTRÍNÍTRAMÍN (SÝKLÓNÍT, HEXÓGEN, RDX) OG SÝKLÓTETRAMETÝLENTETRANÍTRAMÍN (HMX, OKTÓGEN), VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni eða gert ÓVIÐURKVÆMT með a.m.k. 10% (þunga) | 0391 | 1 |
| SÝMEN | 2046 | 3 |
| TÁRAGASEFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 3448 | 6.1 |
| TÁRAGASEFNI, FLJÓTANDI, N.O.S. | 1693 | 6.1 |
| TÁRAGASKERTI | 1700 | 6.1 |
| TELLURSAMBÖND, N.O.S. | 3284 | 6.1 |
| TELLÚRHEXAFLÚORÍÐ | 2195 | 2 |
| TERPEN, N.O.S. | 2319 | 3 |
| TERPENTÍNA | 1299 | 3 |
| TERPÍNÓLEN | 2541 | 3 |
| TETRABRÓMETAN | 2504 | 6.1 |
| TETRABRÓMMETAN (KOLEFNISTETRABRÓMÍÐ) | 2516 | 6.1 |
| TETRAETÝLDIÞÍÓPÝRÓFOSFAT | 1704 | 6.1 |
| TETRAETÝLFOSFÍT | 2323 | 3 |
| TETRAETÝLPENTAMÍN | 2320 | 8 |
| TETRAETÝLSÍLIKAT | 1292 | 3 |
| 1,1,1-TRÍFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R143a) | 2035 | 2 |
| 1,1,1,2-TETRAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 134a) | 3159 | 2 |
| TETRAFLÚORETÝLEN, GERT STÖÐUGT | 1081 | 2 |
| TETRAFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 14) | 1982 | 2 |
| TETRAHYDRÓFÚRFURÝLAMÍN | 2943 | 3 |
| 1,2,3,6-TETRAHÝDRÓPYRIDÍN | 2410 | 3 |
| TETRAHYDRÓÞATALSÝRUANHÝDRÍÐ með yfir 0,05% maleinsýruanhýdríð | 2698 | 8 |
| TETRAHÝDRÓÞÍÓPEN | 2412 | 3 |
| 1,1,2,2-TETRAKLÓRETAN | 1702 | 6.1 |
| TETRAKLÓRETÝLEN | 1897 | 6.1 |
| TETRAMETÝLAMMÓNÍUMHÝDROXÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 3423 | 8 |
| TETRAMETÝLAMMÓNÍUMHÝDROXÍÐLAUSN | 1835 | 8 |
| TETRAMETÝLSÍLAN | 2749 | 3 |
| TETRANÍTRÓANILÍN | 0207 | 1 |
| TETRANÍTRÓMETAN | 1510 | 5.1 |
| TETRAPRÓPÝLEN (PRÓPÝLENTETRAMER) | 2850 | 3 |
| TETRAPRÓPÝLÓRÞÓTÍTANAT | 2413 | 3 |
| 1H-TETRASÓL | 0504 | 1 |
| TETRASÓL-1-EDIKSÝRA | 0407 | 1 |
| 1,2,3,6-TETRAVETNISBENSALDEHÝÐ | 2498 | 3 |
| TETRAVETNISFÚRAN | 2056 | 3 |
| TEXTÍLÚRGANGUR, VOTUR | 1857 | 4.2 |
| TINKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT | 1827 | 8 |
| TINKLÓRÍÐ, PENTAHÝDRAT | 2440 | 8 |
| TINFOSFÍÐ | 1433 | 4.3 |
| TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 2786 | 6.1 |
| TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR | 3020 | 6.1 |
| TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C | 3019 | 6.1 |
| TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C | 2787 | 3 |
| TÍTANDÍSÚLFÍÐ | 3174 | 4.2 |
| TÍTANDUFT, VÆTT með a.m.k. 25% (þunga) vatni | 1352 | 4.1 |
| TÍTANDUFT, ÞURRT | 2546 | 4.2 |
| TÍTANDUFT, ÞURRT | 2546 | 4.2 |
| TÍTANHÝDRÍÐ | 1871 | 4.1 |
| TÍTANKLÓRÍÐ, SJÁLFTENDRANDI eða TÍTANKLÓRÍÐBLANDA, SJÁLFTENDRANDI | 2441 | 4.2 |
| TÍTANSVAMPMULNINGUR eða TÍTANSVAMPDUFT | 2878 | 4.1 |
| TÍTANTETRAKLÓRÍÐ | 1838 | 8 |
| TÍTANTRÍKLÓRÍÐ, BLANDA | 2869 | 8 |
| TJARA , EIMUÐ, ELDFIM | 1136 | 3 |
| TJARA, FLJÓTANDI, hér undir vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik, blossamark ekki yfir 60°C | 1999 | 3 |
| TOXÍN, UNNIN ÚR LIFANDI EFNI, FLJÓTANDI, N.O.S. | 3172 | 6.1 |
| TÓLÚDÍN, FLJÓTANDI | 1708 | 6.1 |
| TÓLÚEN | 1294 | 3 |
| TÓLÚENDÍÍSÓSÝANAT | 2078 | 6.1 |
| TÓLÚÍDÍN, Á FÖSTU FORMI | 3451 | 6.1 |
| 2,4-TÓLÚÝLENDÍAMÍN, Á FÖSTU FORMI | 1709 | 6.1 |
| 2,4-TÓLÚÝLENDÍAMÍNLAUSN | 3418 | 6.1 |
| TREFJAR, JURTA-, ÞURRAR | 3360 | 4.1 |
| TRIS-(1-ASÍRIDÍNÝL)-FOSFÍNOXÍÐLAUSN | 2501 | 6.1 |
| TRÍALLÝLAMÍN | 2610 | 3 |
| TRÍALLÝLBÓRAT | 2609 | 6.1 |
| TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 2763 | 6.1 |
| TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR | 2998 | 6.1 |
| TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C | 2997 | 6.1 |
| TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C | 2764 | 3 |
| TRÍBRÓMMETAN | 2515 | 6.1 |
| TRÍBÚTÝLAMÍN | 2542 | 6.1 |
| TRÍBÚTÝLFOSFAN | 3254 | 4.2 |
| TRÍETOXÝMETAN (ETÝLORTÓFORMAT) | 2524 | 3 |
| TRÍETÝLAMÍN | 1296 | 3 |
| TRÍETÝLENTETRAMÍN | 2259 | 8 |
| TRÍFLÚORASETÝLKLÓRÍÐ | 3057 | 2 |
| TRÍFLÚOREDIKSÝRA | 2699 | 8 |
| TRÍFLÚORKLÓRETÝLEN, GERT STÖÐUGT | 1082 | 2 |
| TRÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R23) | 1984 | 2 |
| TRÍFLÚORMETAN, KÆLT, FLJÓTANDI | 3136 | 2 |
| 2-TRÍFLÚORMETÝLANILÍN | 2942 | 6.1 |
| 3-TRÍFLÚORMETÝLANILÍN | 2948 | 6.1 |
| TRÍÍSÓBÚTÝLEN | 2324 | 3 |
| TRÍÍSÓPRÓPÝLBÓRAT | 2616 | 3 |
| TRÍKLÓRASETÝLKLÓRÍÐ | 2442 | 8 |
| TRÍKLÓRBENSEN, FLJÓTANDI | 2321 | 6.1 |
| TRÍKLÓRBÚTEN | 2322 | 6.1 |
| TRÍKLÓREDIKSÝRA | 1839 | 8 |
| TRÍKLÓREDIKSÝRULAUSN | 2564 | 8 |
| 1,1,1-TRÍKLÓRETAN | 2831 | 6.1 |
| TRÍKLÓRETÝLEN | 1710 | 6.1 |
| TRÍKLÓRÍSÓSÝANÚRSÝRA, ÞURR | 2468 | 5.1 |
| TRÍKLÓRMETAN | 1888 | 6.1 |
| TRÍKLÓRMETÝLBENSEN | 2226 | 8 |
| TRÍKLÓRSÍLAN | 1295 | 4.3 |
| TRÍKRESÝLFOSFAT með yfir 3% ortóhverfur | 2574 | 6.1 |
| TRÍMETÝLAMÍN, VATNSFRÍTT | 1083 | 2 |
| TRÍMETÝLAMÍN, VATNSLAUSN, að hámarki 50% (þunga) trímetýlamín | 1297 | 3 |
| TRÍMETÝLASETÝLKLÓRÍÐ | 2438 | 6.1 |
| 1,3,5-TRÍMETÝLBENSEN | 2325 | 3 |
| TRÍMETÝLBÓRAT | 2416 | 3 |
| TRÍMETÝLFOSFÍT | 2329 | 3 |
| TRÍMETÝLHEXAMETÝLENDÍÍSÓSÝNAT | 2328 | 6.1 |
| TRÍMETÝLHEXAMETÝLENDÍAMÍN | 2327 | 8 |
| TRÍMETÝLKLÓRSÍLAN | 1298 | 3 |
| TRÍMETÝLSYKLÓHEXÝLAMÍN | 2326 | 8 |
| TRÍNÍTRÓANILÍN (PIKRAMÍÐ) | 0153 | 1 |
| TRÍNÍTRÓANISÓL | 0213 | 1 |
| TRÍNÍTRÓBENSEN vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 3367 | 4.1 |
| TRÍNÍTRÓBENSEN, VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni | 1354 | 4.1 |
| TRÍNÍTRÓBENSEN, þurrt eða vætt með innan við 30% (þunga) vatni | 0214 | 1 |
| TRÍNÍTRÓBENSENSÚLFÓNSÝRA | 0386 | 1 |
| TRÍNÍTRÓBENSÓSÝRA VÆTT með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 3368 | 4.1 |
| TRÍNÍTRÓBENSÓSÝRA, VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni | 1355 | 4.1 |
| TRÍNÍTRÓBENSÓSÝRA, þurr eða vætt með innan við 30% (þunga) vatni | 0215 | 1 |
| TRÍNÍTRÓFENETÓL | 0218 | 1 |
| TRÍNÍTRÓFENÓL (PIKRÍNSÝRA) vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 3364 | 4.1 |
| TRÍNÍTRÓFENÓL (PIKRÍNSÝRA), þurrt eða vætt með innan við 30% (þunga) vatni | 0154 | 1 |
| TRÍNÍTRÓFENÓL, VÆTTUR með a.m.k. 30% (þungi) vatni | 1344 | 4.1 |
| TRÍNÍTRÓFENÝLMETÝLNITRAMÍN (TETRÝL) | 0208 | 1 |
| TRÍNÍTRÓFLÚORENON | 0387 | 1 |
| TRÍNÍTRÓKLÓRBENSEN (PIKRÍNKLÓRÍÐ) | 0155 | 1 |
| TRÍNÍTRÓKLÓRBENSEN (PÍKTÝLKLÓRÍÐ) VÆTT með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 3365 | 4.1 |
| TRÍNÍTRÓ-m-KRESÓL | 0216 | 1 |
| TRÍNÍTRÓNAFTALEN | 0217 | 1 |
| TRÍNÍTRÓRESORSÍNÓL (STÍPNINSÝRA), VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni eða blöndu af vatni og alkahóli | 0394 | 1 |
| TRÍNÍTRÓRESORSÍNÓL (STÍPNÍNSÝRA), þurr eða vætt með minna en 20% (þunga) vatni eða blöndu af vatni og alkahóli | 0219 | 1 |
| TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT, trótýl) BLANDA SEM INNIHELDUR TRÍNÍTRÓBENSEN OG HEXANÍTRÓSTÍLBEN | 0389 | 1 |
| TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT, trótýl) OG TRÍNÍTRÓBENSEN, BLANDA eða TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT, trótýl) OG HEXANÍTRÓSTÍLBEN, BLANDA | 0388 | 1 |
| TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT, trótýl) vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 3366 | 4.1 |
| TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT, trótýl), þurrt eða vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 0209 | 1 |
| TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT, trótýl), VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni | 1356 | 4.1 |
| TRÍPRÓPÝLAMÍN | 2260 | 3 |
| TRÍPRÓPÝLEN | 2057 | 3 |
| TRÍTÓNAL | 0390 | 1 |
| TUNDURSKEYTI MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI með eða án sprengihleðslu | 0449 | 1 |
| TUNDURSKEYTI MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI, með óvirkan sprengiodd | 0450 | 1 |
| TUNDURSKEYTI með hleðslu | 0329 | 1 |
| TUNDURSKEYTI með hleðslu | 0330 | 1 |
| TUNDURSKEYTI með sprengihleðslu | 0451 | 1 |
| TÆKI, LÍTIL, KNÚIN MEÐ KOLEFNISHÝDRÝÐGASI, eða ÁFYLLIHYLKI MEÐ KOLEFNISHÝDRÝÐGASI FYRIR LÍTIL TÆKI, með losunarbúnaði | 3150 | 2 |
| ULLARÚRGANGUR, VOTUR | 1387 | 4.2 |
| UMHVERFISSPILLANDI EFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. | 3077 | 9 |
| UMHVERFISSPILLANDI VÖKVI, N.O.S. | 3082 | 9 |
| UNDEKAN | 2330 | 3 |
| UPPKVEIKIKUBBAR, Á FÖSTU FORMI, með eldfimum vökva | 2623 | 4.1 |
| ÚÐABRÚSAR | 1950 | 2 |
| ÚRGANGSSÝRA | 1906 | 8 |
| BÚNAÐUR SEM VERÐUR VIRKUR VIÐ SNERTINGU VIÐ VATN með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0248 | 1 |
| BÚNAÐUR SEM VERÐUR VIRKUR VIÐ SNERTINGU VIÐ VATN með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu | 0249 | 1 |
| ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKT, FLJÓTANDI | 1169 | 3 |
| ÚTDRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI | 1197 | 3 |
| VALERALDEHÝÐ | 2058 | 3 |
| VALERÝLKLÓRÍÐ | 2502 | 8 |
| VANADÍNSAMBÖND, N.O.S. | 3285 | 6.1 |
| VANADÍUMOXÝTRÍKLÓRÍÐ | 2443 | 8 |
| VANADÍUMPENTOXÍÐ, ekki bráðið | 2862 | 6.1 |
| VANADÍUMTETRAKLÓRÍÐ | 2444 | 8 |
| VANADÍUMTRÍKLÓRÍÐ | 2475 | 8 |
| VANADÝLSÚLFAT | 2931 | 6.1 |
| VATNSHVARFGJARN VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 3130 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARN VÖKVI, N.O.S. | 3148 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARN VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S. | 3129 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARNT FAST EFNI, ELDFIMT, N.O.S. | 3132 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARNT FAST EFNI, A1976ÆTANDI, N.O.S. | 3131 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARNT FAST EFNI, EITRAÐ, N.O.S. | 3134 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARNT FAST EFNI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 3133 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARNT FAST EFNI, N.O.S. | 2813 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARNT FAST EFNI, SJÁLFUPPVERMANDI, N.O.S. | 3135 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARNT MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI | 3395 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARNT MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, ELDFIMT | 3396 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARNT MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SJÁLFUPPVERMANDI | 3397 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARNT MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI | 3398 | 4.3 |
| VATNSHVARFGJARNT MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI,+A2051 ELDFIMT | 3399 | 4.3 |
| VAXELDSPÝTUR | 1945 | 4.1 |
| VETNI Í MÁLMHÝDRÍÐ GEYMSLUKERFI | 3468 | 2 |
| VETNI OG METAN, BLANDA, ÞJÖPPUÐ | 2034 | 2 |
| VETNI, KÆLT, FLJÓTANDI | 1966 | 2 |
| VETNI, ÞJAPPAÐ | 1049 | 2 |
| VETNISBRÓMÍÐ, VATNSFRÍTT | 1048 | 2 |
| VETNISBRÓMÍÐLAUSN | 1788 | 8 |
| VETNISDÍFLÚORÍÐLAUSN, N.O.S. | 3471 | 8 |
| VETNISFLÚORÍÐ, N.O.S. | 1740 | 8 |
| VETNISFLÚORÍÐ, VATNSFRÍTT | 1052 | 8 |
| VETNISJOÐÍÐ, VATNSFRÍTT | 2197 | 2 |
| VETNISJOÐÍÐLAUSN | 1787 | 8 |
| VETNISKLÓRÍÐ, KÆLT, FLJÓTANDI | 2186 | 2 |
| VETNISKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT | 1050 | 2 |
| VETNISPEROXÍÐ OG PEROXÍEDIKSÝRA, BLANDA með sýru, vatni og að hámarki 5% peroxíediksýru, GERT STÖÐUGT | 3149 | 5.1 |
| VETNISPEROXÍÐ, GERT STÖÐUGT, VATNSLAUSN | 2015 | 5.1 |
| VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN með a.m.k. 20%, en mest 60% vetnisperoxíð (gert stöðugt eftir þörfum | 2014 | 5.1 |
| VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN, með yfir 8% en undir 20% vetnisperoxíð (gert stöðugt eftir þörfum) | 2984 | 5.1 |
| VETNISSELENÍÐ, VATNSFRÍTT | 2202 | 2 |
| VETNISSÚLFÍÐ, VATNSLAUSN, N.O.S. | 2693 | 8 |
| VETNISSÚLFÖT, Í VATNSLAUSN | 2837 | 8 |
| VETNISSÝANÍÐ, GERT STÖÐUGT, uppdregið í gljúpt óvirkt efni, og inniheldur minna en 3% (þunga) vatn | 1614 | 6.1 |
| VETNISSÝANÍÐ, VATNSLAUSN, með mest 20% (þunga) vetnissýaníð | 1613 | 6.1 |
| VÍNYLFLÚORÍÐ | 1860 | 2 |
| VÍNÝLASETAT, GERT STÖÐUGT | 1301 | 3 |
| VÍNÝLBRÓMÍÐ, GERT STÖÐUGT | 1085 | 2 |
| VÍNÝLBÚTÝRAT, GERT STÖÐUGT | 2838 | 3 |
| VÍNÝLIDENKLÓRÍÐ, GERT STÖÐUGT | 1303 | 3 |
| VÍNÝLKLÓRASETAT | 2589 | 6.1 |
| VÍNÝLKLÓRÍÐ, GERT STÖÐUGT | 1086 | 2 |
| VÍNÝLPÝRIDÍN, GERT STÖÐUGT | 3073 | 6.1 |
| VÍNÝLTÓLÚEN, GERT STÖÐUGT | 2618 | 3 |
| VÍNÝLTRÍKLÓRSÍLAN, GERT STÖÐUGT | 1305 | 3 |
| Vökvi sem fellur undir ákvæði reglna um flutninga með loftförum, n.o.s. | 3334 | 9 |
| VÖKVI, VIÐ HÆKKAÐ HITASTIG, ELDFIMUR, N.O.S., blossamark yfir 61 °C | 3256 | 3 |
| VÖKVI, VIÐ HÆKKAÐ HITASTIG, N.O.S., við eða yfir 100 °C og undir blossamarki hans (þ.m.t. bráðinn málmur, bráðin sölt o.s.frv.), áfylltur við hitastig yfir 190°C | 3257 | 9 |
| WOLFRAMHEXAFLÚORÍÐ | 2196 | 2 |
| XANTATER | 3342 | 4.2 |
| XENON | 2036 | 2 |
| XENÓN, KÆLT, FLJÓTANDI | 2591 | 2 |
| XYLÝLBRÓMÍÐ, Á FÖSTU FORMI | 3417 | 6.1 |
| XÝLEN | 1307 | 3 |
| XÝLENÓL, Á FÖSTU FORMI | 2261 | 6.1 |
| XÝLENÓL, FLJÓTANDI | 3430 | 6.1 |
| XÝLIDÍN, Á FÖSTU FORMI | 3452 | 6.1 |
| XÝLIDÍN, FLJÓTANDI | 1711 | 6.1 |
| XÝLILBRÓMÍÐ, FLJÓTANDI | 1701 | 6.1 |
| YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur) | 1139 | 3 |
| ÞALATSÝRUANHÝDRÍÐ með yfir 0,05% maleinsýruanhýdríð | 2214 | 8 |
| ÞALLÍUMKLÓRAT | 2573 | 5.1 |
| ÞALLÍUMNÍTRAT | 2727 | 6.1 |
| ÞALLÍUMSAMBAND, N.O.S. | 1707 | 6.1 |
| ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 3160 | 2 |
| ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. | 3309 | 2 |
| ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 3307 | 2 |
| ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDNÆRANDI, ÆTANDI, N.O.S. | 3310 | 2 |
| ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, N.O.S. | 3162 | 2 |
| ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ÆTANDI, N.O.S. | 3308 | 2 |
| ÞÉTT LOFTTEGUND, ELDFIM, N.O.S. | 3161 | 2 |
| ÞÉTT LOFTTEGUND, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 3157 | 2 |
| ÞÉTT LOFTTEGUND, N.O.S. | 3163 | 2 |
| 4-ÞÍAPENTANAL | 2785 | 6.1 |
| ÞÍÓEDIKSÝRA | 2436 | 3 |
| ÞÍÓFOSFÓRÝLKLÓRÍÐ | 1837 | 8 |
| ÞÍÓFOSGEN | 2474 | 6.1 |
| ÞÍÓGLÝKÓL | 2966 | 6.1 |
| ÞÍÓGLÝKÓLSÝRA | 1940 | 8 |
| ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR | 2771 | 6.1 |
| ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR | 3006 | 6.1 |
| ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C | 3005 | 6.1 |
| ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C | 2772 | 3 |
| ÞÍÓL (MERKAPTÖN), FLJÓTANDI, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. eða ÞÍÓL (MERKAPTÖN), BLANDA, FLJÓTANDI, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 3071 | 6.1 |
| ÞÍÓMJÓLKURSÝRA | 2936 | 6.1 |
| ÞÍÓNÝLKLÓRÍÐ | 1836 | 8 |
| ÞÍÓPEN | 2414 | 3 |
| ÞÍÓÞVAGEFNIDÍOXÍÐ (ÞÍÓURARDÍOXÍÐ) | 3341 | 4.2 |
| ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. | 1953 | 2 |
| ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. | 3305 | 2 |
| ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 3303 | 2 |
| ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDNÆRANDI, ÆTANDI, N.O.S. | 3306 | 2 |
| ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, N.O.S. | 1955 | 2 |
| ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, ÆTANDI, N.O.S. | 3304 | 2 |
| ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, ELDFIM, N.O.S. | 1954 | 2 |
| ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 3156 | 2 |
| ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, N.O.S. | 1956 | 2 |
| ÞRÁÐAKVEIKJUR | 0131 | 1 |
| ÞRÁÐKVEIKIRÖR | 0368 | 1 |
| ÞRÆÐIR eða VEFNAÐUR, DÝRA-, JURTA- eða FRAMLEIDDIR, N.O.S., gegndræptir með olíu | 1373 | 4.2 |
| Þræðir, dýra-, eða Þræðir, jurta-, brenndir, votir eða rakir | 1372 | 4.2 |
| ÞRÆÐIR, GEGNDREYPTIR MEÐ LÁGNÍTRERUÐUM SELLULÓSA, N.O.S. eða VEFNAÐUR GEGNDREIPTUR MEÐ LÁGNÍTRERUÐUM SELLULÓSA, N.O.S. | 1353 | 4.1 |
| ÞVAGEFNANÍTRAT (UREANÍTRAT), VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni | 1357 | 4.1 |
| ÞVAGEFNANÍTRAT (ÚREANÍTRAT), þurrt eða vætt með innan við 20% (þunga) vatni | 0220 | 1 |
| ÞVAGEFNANÍTRAT vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni | 3370 | 4.1 |
| ÞYNNIR | 1300 | 3 |
| ÆTANDI ALKALÍSKUR (BASÍSKUR) VÖKVI, N.O.S. | 1719 | 8 |
| ÆTANDI EFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. | 2923 | 8 |
| ÆTANDI EFNI Á FÖSTU FORMI, ELDFIMT, N.O.S. | 2921 | 8 |
| ÆTANDI FAST EFNI, ELDNÆRANDI, N.O.S. | 3084 | 8 |
| ÆTANDI FAST EFNI, N.O.S. | 1759 | 8 |
| ÆTANDI FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 3096 | 8 |
| ÆTANDI FAST EFNI, SJÁLFHITNANDI, N.O.S. | 3095 | 8 |
| ÆTANDI LÚTKENNDUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 3267 | 8 |
| ÆTANDI LÚTKENNDUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 3266 | 8 |
| ÆTANDI SÚR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 3265 | 8 |
| ÆTANDI SÚR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S. | 3264 | 8 |
| ÆTANDI VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S. | 2922 | 8 |
| ÆTANDI VÖKVI, ELDFIMUR, N.O.S. | 2920 | 8 |
| ÆTANDI VÖKVI, ELDNÆRANDI; N.O.S. | 3093 | 8 |
| ÆTANDI VÖKVI, HITNAR AF SJÁLFU SÉR, N.O.S. | 3301 | 8 |
| ÆTANDI VÖKVI, N.O.S. | 1760 | 8 |
| ÆTANDI VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. | 3094 | 8 |
| ÆTANDI, LÚTKENNT LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 3263 | 8 |
| ÆTANDI, LÚTKENNT ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 3262 | 8 |
| ÆTANDI, SÚRT LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 3261 | 8 |
| ÆTANDI, SÚRT ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S. | 3260 | 8 |
| ÖRYGGISELDSPÝTUR (lítil hefti, bréf eða öskjur) | 1944 | 4.1 |

##### XI. VIÐAUKI

Sérákvæði fyrir tiltekinn hættulegan farm (efni/hlutur).

(Sbr. 6. dálk í töflu A)

Í 6. dálki  í töflu A í I. viðauka eru tölustafir sem vísa til skýringa varðandi hættulegan farm (tiltekin efni eða hluti) sem sérákvæði gilda um.

Tölu 	Skýringar:

stafir.	__________

16	Sýni af nýjum eða þekktum sprengifimum efnum eða hlutum má flytja að fengnu leyfi og samkvæmt fyrirmælum lögbærra yfirvalda vegna prófana, flokkunar, rannsókna og þróunar, gæðaeftirlits eða sem almenna verslunarvöru. Sprengifim sýni, sem ekki eru vætt eða gerð hlutlaus, skal takmarka að magni til við 10 kg í litlum pakkningum sem skilgreind skulu af yfirvöldum. Sprengifim sýni, sem eru vætt eða hafa verið gerð hlutlaus, skulu takmörkuð að magni til við 25 kg.

23	Þetta efni er aðeins eldfimt við sérstaklega eldfimar aðstæður í lokuðu rými.

32	Þetta efni á öðru formi fellur ekki undir ákvæði ADR.

37	Þetta efni fellur ekki undir ákvæði ADR ef það er yfirborðsmeðhöndlað.

38	Þetta efni fellur ekki undir ákvæði ADR ef það inniheldur að hámarki 0,1% kalsíumkarbíð.

39	Þetta efni fellur ekki undir ákvæði ADR ef það inniheldur minna en 30% eða yfir 90% af kísil.

43	Ef þessi efni eru afhent til flutnings sem plágueyðir skulu þau flutt undir viðkomandi heiti fyrir útrýmingarefni og í samræmi við ákvæði um útrýmingarefni (2.2.61.1.10 – 2.2.61.1.11.2).

45	Antimonsúlfíð og oxíð með arsenikinnihald að hámarki 0,5% af heildarþunganum falla ekki undir ákvæði ADR.

47	Járn (III) sýaníð (ferricyanide) og járn (IV) sýaníð (ferrocyanide) falla ekki undir ákvæði ADR.

48	Innihaldi þetta efni meira en 20% blásýru (sýanvetnissýru) er ekki leyfilegt að flytja efnið.

59	Þessi efni falla ekki undir ákvæði ADR ef þau innihalda minna en 50% magnesíum.

60	Ekki er leyfilegt að flytja efnið ef styrkur þess er meiri en 72%.

61	Tækniheitið, sem er til viðbótar við flutningsheitið, skal vera það sama og notað er í ISO (sjá ISO 1750:1981 „Pesticides and other agrochemicals – common names“ í viðkomandi útgáfu) eða annað heiti sem notað er í WHO „Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification“ eða heiti á virka efninu.

62	Þetta efni fellur ekki undir ákvæði ADR ef það inniheldur minna en 4% natríumhýdroxíð (vítisóda).

65	Vetnisperoxíð, sem inniheldur minna en 8% að styrkleika, fellur ekki undir ákvæði ADR.

103	Ammóníumnítrat og blöndur af ólífrænu nítríti með ammóníumsalti er ekki leyfilegt að flytja.

105	Nítrósellulósa, sem samsvarar lýsingunni á UN 2556 eða 2557, má setja í flokk 4.1.

107	Sendingin fellur ekki undir ákvæði ADR ef sendandi ábyrgist að hún hafi ekki neina sjálfhitnandi eiginleika.

113	Flutningur á efnafræðilega óstöðugum blöndum er ekki leyfilegur.

119	Kælibúnaður eru vélar og annar búnaður sem er sérstaklega hannaður til að halda matvælum eða öðrum varningi við lágt hitastig í innra rými. Kælibúnaður fellur ekki undir ákvæði ADR ef hann inniheldur minna en 12 kg af gasi í flokki 2, undirflokki A eða O, eða minna en 12 lítra af ammóníaklausn (UN 2672).

122	Viðbótarhættur, þ.m.t. eftirlits og neyðarhitastig ef það á við, ásamt UNnúmeri (hópheiti) fyrir öll lífræn peroxíð sem í dag eru flokkuð, eru gefnar upp í kafla 2.2.52.4 í ADR.

127	Annað óvirkt efni eða aðra óvirka blöndu má nota að því tilskildu að þau hafi sömu eiginleika til að gera efnin óvirk.

131	Efnið, sem gert er óvirkt, verður að vera minna viðkvæmt en þurrt PETN.

135	Natríumdíhýdratsalt af díklórísósýanúrsýru fellur ekki undir ákvæði ADR.

138	Pbrómbensýlsýaníð fellur ekki undir ákvæði ADR.

141	Efni, sem fengið hafa nauðsynlega hitameðferð svo að þau valdi ekki neinni hættu við flutninginn, falla ekki undir ákvæði ADR.

142	Sojabaunamjöl, sem hefur verið útdregið með leysiefni og inniheldur að hámarki 1,5% olíu og 11% raka og í raun ekkert eldfimt leysiefni, fellur ekki undir ákvæði ADR.

144	Vatnslausn með að hámarki 24% (rúmmáls) alkóhól fellur ekki undir ákvæði ADR.

145	Alkóhóldrykkir í pökkunarflokki III falla ekki undir ákvæði ADR ef þeir eru fluttir í ílátum sem eru að hámarki 250 lítrar að rúmmáli.

146	Alkóhóldrykkir í pökkunarflokki II falla ekki undir ákvæði ADR ef þeir eru fluttir í ílátum sem eru að hámarki 5 lítrar að rúmmáli.

152	Flokkunin á þessu efni fer eftir kornastærðinni og umbúðunum; mörk byggð á tilraunum hafa ekki enn verið sett. Flokkunina skal gera í samræmi við ákvæðin í kafla 2.2.1 í ADR.

153	Þetta heiti skal aðeins nota ef hægt er að sýna fram á með prófun að efnin séu hvorki brennanleg við snertingu við vatn eða hafa tilhneigingu til sjálftendrunar og að gasið, sem myndast, sé ekki eldfimt.

162	Blöndur með blossamark að hámarki 61°C skulu hafa varúðarmerki nr. 3.

163	Efni, sem er gefið upp með nafni í töflu A, má ekki flytja undir þessu heiti. Efni, sem flutt er undir þessu heiti, má innihalda að hámarki 20% nítrósellulósa, að því tilskildu að nítrósellulósinn innihaldi að hámarki 12,6% köfnunarefni (í þurrefni).

168	Asbest, sem er bundið í náttúrulegt eða tilbúið bindiefni (eins og sement, plast, malbik, viðarkvoðu) þannig að það getur ekki gefið frá sér skaðlegt magn af asbestþráðum við flutninginn, fellur ekki undir ákvæði ADR. Tilbúnar vörur, sem innihalda asbest og uppfylla ekki þessi skilyrði, falla ekki undir ákvæði ADR ef þau eru pökkuð þannig að við flutninginn geti þær ekki gefið frá sér skaðlegt magn af asbestþráðum sem hægt er að anda að sér.

169	Talsýruanhýdríð í föstu formi og tetrahýdrótalsýruanhýdríð með að hámarki 0,05% maleinsýruanhýdríð falla ekki undir ákvæði ADR. Talsýruanhýdríð með að hámarki 0,05% maleinsýruanhýdríð, sem afhent er til flutnings eða er flutt á bráðnuðu formi upphitað yfir blossamark þess, skal fá UN 3256.

172	Fyrir farmeiningar, sem innihalda geislavirk efni með viðbótaráhættu, gildir:

- Farmeiningin skal bera varúðarmerki sem svarar til viðbótarhættunni. Samsvarandi stórt varúðarmerki skal staðsetja á ökutækið eða gáminn í samræmi við ákvæði um merkingar.

- Efnin skal flokka í pökkunarflokk I, II eða III í hverju tilviki eftir flokkunarforsendunum fyrir viðkomandi viðbótarhættu.

Lýsingin í kafla 5.4.1.2.5.1 (e) í ADR skal innihalda lýsingu á annars stigs áhættunni (t.d. „Annars stigs áhætta: 3.6.1“ og nafnið á þeim hluta sem að stærstum hluta skapar þessa annars stigs áhættu og þegar það á við pökkunar- flokkinn).

177	Baríumsúlfat fellur ekki undir ákvæði ADR.

178	Þetta heiti má einungis nota með leyfi viðkomandi yfirvalda í upprunalandinu og aðeins þegar ekki er um annað heppilegra heiti að ræða í töflu A.

181	Farmeiningar með þessu efni skulu auk þess bera varúðarmerki nr. 1 ef viðkomandi yfirvöld í upprunalandinu hafa ekki viðurkennt að þess sé ekki þörf fyrir viðkomandi pökkunaraðferð þar sem prófunarniðurstöður sýna að efnið hafi ekki sprengieiginleika í slíkum umbúðum.

182	Í hópnum jarðmálmar eru frumefnin litíum, natríum, kalíum, rúbidíum og sesíum.

183	Í þessum hópi eru frumefnin magnesíum, kalsíum, strontíum og baríum.

186	Við ákvörðun á ammóníumnítrítinnihaldi skal reikna allar nítratjónir, sem finnast sem jafngildismagn ammóníumjóna í blöndunni, sem ammóníumnítrat.

188	Litíumrafhlöður og rafgeymar, sem afhent eru til flutnings, falla ekki undir önnur ákvæði ADR ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

a.	rafhlaða með litíummálmi eða litíummálmblöndu, sem inniheldur að hámarki 1 g litíum, og rafhlaða með litíumjónir sem inniheldur að hámarki 1,5 g jafngildismagn af litíum,

b.	rafgeymir með litíummálmi eða litíummálmblöndu, sem inniheldur að hámarki 2 g litíum, og rafgeymir með litíumjónir sem inniheldur samanlagt að hámarki 8 g jafngildismagn af litíum,

c.	sérhver rafhlaða eða rafgeymir af þeirri gerð sem vottað er að uppfylli allar prófunarkröfur í prófunarhandbókinni, hluta III, kafla 38.3,

d.	rafhlöðurnar og rafgeymarnir skulu vera aðskilin, svo að komið sé í veg fyrir skammhlaup, og skulu pökkuð í tryggar umbúðir svo fremi að þær séu ekki innbyggðar í einhvern útbúnað,

e.	sérhver pakkning, sem inniheldur meira en 24 litíumrafhlöður eða 12 litíumrafgeyma, skal, ef rafhlöðurnar eða rafgeymarnir eru ekki innbyggðar í einhvern útbúnað, uppfylla auk þessa eftirfarandi ákvæði:

(i)	Sérhver pakkning skal útbúin merkingu sem sýnir að hún innihaldi litíumrafhlöðu og að grípa verði til sérstakra ráðstafana við skemmdir á pakkningunni.

(ii)	Með sérhverri sendingu skal fylgja skjal með upplýsingum um að pakkningarnar innihaldi litíumrafgeyma og að grípa verði til sérstakra ráðstafana við skemmdir á pakkningunni.

(iii)	Sérhver pakkning skal þola fallpróf úr 1,2 m hæð án þess að innihaldið af rafhlöðum eða rafgeymum skaðist, án tilfærslu á innihaldinu sem leiði til snertingar milli rafgeyma (eða rafhlaðna) og án þess að innihaldið losni úr umbúðunum.

(iv)	Brúttóþunginn má ekki fara yfir 30 kg að því tilskildu að pakkningarnar innihaldi ekki litíumrafgeyma sem eru pakkaðir með einhverjum útbúnaði.

Í ákvæðunum hér að ofan og í ADR í heild er með „litíummagni“ átt við þungann á litíum í anóðunni í rafhlöðu með litíummálmi eða litíummálmblöndu fyrir utan rafhlöður með litíumjónum þar sem jafngildismagn litíums er gefið upp sem 0,3 sinnum markaflið í ampertímum.

190	Úðabrúsar skulu vera með vörn gegn tæmingu í ógáti. Úðabrúsi að rúmmáli að hámarki 50 ml, sem inniheldur einungis efni sem ekki er eitrað, fellur ekki undir ákvæðin í ADR.

198	Nítrósellulósalausnir með að hámarki 20% nítrósellulósa má flytja sem málningu eða prentlit (sjá UN 1210, 1263 og 3066).

199	Blýsambönd, sem eru blönduð í hlutfallinu 1:1000 með 0,07 M saltsýru og hrært í lausninni í 1 klst. við hitastigið 23°C +/–2°C og sýna leysanleika að hámarki 5%, teljast torleyst, sjá ISO 3711:1990, „Blýkrómat litarefni og blýkrómat – mólýbdatlitarefni – skilgreiningar og aðferðir við prófun.“

203	Þetta heiti má ekki nota um UN 2315 fjölhringlaga bífenýla (PCB).

204	Hlutir, sem innihalda reykmyndandi ætandi efni í samræmi við forsendur fyrir flokk 8, skulu vera merktir með varúðarmerki nr. 8.

205	Þessi grein á ekki við um UN 3155 pentaklórfenól.

207	Fjölliðumottur og mótunarblöndur geta verið úr pólýstýren, pólý(metýlmetakrílati) eða öðru fjölliðuefni.

208	Ef kalsíumnítratsáburður er aðallega gerður af söltunum kalsíumnítrati og ammóníumnítrati og ammóníumnítratið er minna en 10% og vatnsinnihaldið að minnsta kosti 12%, kristalbundið, þá fellur hann ekki undir ADR.

210	Eiturefni úr plöntum, dýrum og örverum, sem innihalda smitandi efni, og smitefni, sem innihalda eiturefni, skulu falla í flokk 6.2.

215	Þessi grein á aðeins við um tæknilega hreint efni eða blöndur afleiddar af því sem hafa SADT hærra en 75°C og falla þar af leiðandi ekki undir blöndur sem eru sjálfhvarfandi efni (fyrir sjálfhvarfandi efni, sjá kafla 2.2.41.4).

216	Fast efni, sem fellur ekki undir ADR, blandað við eldfima vökva má flytja samkvæmt þessari grein án þess að vísa til flokkunarforsendna fyrir flokk 4.1 að því gefnu að engin bleyta sé sjáanleg þegar efninu er lestað eða pakkað og ökutæki eða gámur sé lokaður. Þéttir pakkar, sem innihalda minna en 10 ml af eldfimum vökva sem er ísogaður í fast efni í pökkunarflokki II og III, falla ekki undir ADR að því gefnu að ekki sé neitt á vökvaformi í pakkanum.

217	Fast efni, sem fellur ekki undir ADR, blandað við eitraða vökva, má flytja samkvæmt þessari grein án þess að vísa til  flokkunarforsendna fyrir flokk 6.1 að því gefnu að engin bleyta sé sjáanleg þegar efninu er lestað eða pakkað og ökutæki eða gámur sé lokaður. Þessa grein á ekki að nota fyrir föst efni sem innihalda vökva í pökkunarflokki I.

218	Fast efni, sem fellur ekki undir ADR, blandað við tærandi vökva, má flytja samkvæmt þessari grein án þess að vísa til flokkunarforsendna fyrir flokk 8 að því gefnu að engin bleyta sé sjáanleg þegar efninu er lestað eða pakkað og ökutæki eða gámur sé lokaður.

219	Erfðabreyttar smitandi örverur skulu fluttar sem UN 2814 eða 2900.

220	Strax á eftir flutningsnafninu skal tækniheiti eldfima vökvans í blöndunni koma í sviga.

221	Efni, sem falla undir þessa grein, skulu ekki tilheyra pökkunarflokki I.

224	Efnið skal vera í fljótandi formi þegar það er flutt nema hægt sé að sýna fram á með tilraun að viðkvæmni efnisins á frosnu formi sé ekki meiri en í vökvaformi. Það skal ekki vera á frosnu formi ef hitastigið fer yfir –15°C.

225	Slökkvitæki, sem falla undir þessa grein, gætu innihaldið sprengiskothylki (skothylki í flokki 1.4C eða 1.4S) án þess að breyta flokkuninni; þau eru áfram í flokki 2, undirflokki A eða O, samkvæmt kafla 2.2.2.1.3, að því gefnu að heildarmagn sundrandi sprengiefnis (drifefnis) fari ekki yfir 3,2 g á hvert slökkvitæki.

226	Efnablöndur, sem innihalda a.m.k. 30% af órokgjörnu, óeldfimu hindrunarefni, falla ekki undir ADR.

227	Nítratbundið þvagefni má ekki fara yfir 75% af massa efnablöndu þar sem vatn og ólífræn og óvirk efni eru notuð til að hindra að kvikni í blöndunni. Ekki má vera hægt að kveikja í blöndunni samkvæmt  prófi í Manual of Tests and Criteria, I. hluta, 1. flokki, alið.

228	Blöndur, sem uppfylla ekki forsendur fyrir eldfimar lofttegundir (sjá kafla 2.2.2.1.5), skulu fluttar sem UN 3163.

230	Þessi grein fjallar um hlöð (sellur) og rafhlöður sem innihalda allar gerðir af litíum, þar á meðal litíumfjölliður og jónaða litíumhlöð og rafhlöður.

Litíumhlöð og rafhlöður má flytja samkvæmt þessari grein ef þau uppfylla eftirfarandi skilyrði:

a.	Hvert hlað eða rafhlaða uppfyllir kröfur hvers prófs í Manual of Tests and Criteria, III. hluta, undirkafla 38.3.

b.	Hvert hlað eða rafhlaða inniheldur loftunaröryggisloka eða er hönnuð til að hindra öfluga sundrungu við venjulegar flutningsaðstæður.

c.	Hvert hlað eða rafhlaða er búin fullnægjandi útbúnaði til að hindra utanaðkomandi skammhlaup.

d.	Hver rafhlaða, sem inniheldur hlöð eða röð hliðtengdra hlaða, er útbúin fullnægjandi útbúnaði til að hindra skammhlaup í straumrás (t.d. díóður, öryggi o.s.frv.).

235	Þessi grein á við hluti sem innihalda sprengifim efni í flokki 1 og geta líka innihaldið hættulega hluti sem tilheyra öðrum flokkum. Þessir hlutir eru notaðir sem gashylki í líknarbelgi í bílum eða sætisbeltisstrekkjara.

236	Pólýesterkvoða er samsett  úr tveimur hlutum, grunnefni (flokkur 3, pökkunarflokkur II eða III) og hvata (lífrænt peroxíð). Lífræna peroxíðið skal vera af gerð D, E eða F og ekki þarfnast hitastjórnunar. Pökkunarflokkur skal vera II eða III samkvæmt kröfum til flokks 3 samkvæmt kröfum grunnefnisins. Magnmörkin, sem vísað er til í dálki 7 í töflu A, eiga við grunnefnið.

237	Himnusíurnar, þar á meðal pappírsskiljur, húðunar eða stuðningsefni o.s.frv., sem eru til staðar í farminum, skulu ekki vera líklegar til að útbreiða sprengingu eins og prófað er samkvæmt einu af þeim prófum sem lýst er í Manual of Tests and Criteria, I. hluta, 1. flokki, alið.

Að auki getur lögmætt yfirvald ákveðið, á grundvelli niðurstöðu prófana á brennsluhraða, samþykkt með hliðsjón af staðalprófi í Manual of Tests and Criteria, III. hluta, undirkafla 33.2.1 að nítrósellulósahimnusíur í því formi, sem á að flytja þær á, séu ekki hlutir sem falla undir eldfim föst efni í flokki 4.1.238

Rafhlöður geta talist ekki spillandi að því gefnu að þær geti staðist titrings og þrýstingsmunarpróf, sem er sagt frá hér fyrir neðan, án þess að nokkukr rafhlöðuvökvi leki úr þeim.

Titringspróf: Rafhlaðan er fest kirfilega á pall á titrara og einföld jöfn sveifla sem hefur sveiflulengd 0,8 mm (1,6 mm hámarkslengd í heildina) er sett á. Tíðninni er breitt um 1 Hz/mín. milli 10 Hz og 55 Hz markanna. Farið er yfir allt tíðnisviðið og til baka á 95 ± 5 mínútum í hverri stöðu (titringsstefnu) rafhlöðunnar. Rafhlaðan er prófuð í öllum sams konar lóðréttum stöðum (ef fram fara próf á áfylliopi og loftun, ef slíkt er til staðar, þá í öfugri stellingu) í jafnlangan tíma.

Þrýstingsmunarpróf: Eftir titringsprófið er rafhlaðan geymd í sex tíma við 24°C ± 4 °C undir mismunarþrýstingi a.m.k 88 kPa. Rafhlaðan er prófuð í þremur sams konar lóðréttum stöðum (ef fram fer próf á áfylliopi og loftun, ef það er til staðar, þá í öfugri stellingu) í að minnsta kosti í sex klukkutíma.Lekaþéttar rafhlöður falla ekki undir ADRreglugerðina ef raflausnin flæðir ekki frá rafhlöðunni um sprungur eða rifur við 55°C hita og enginn vökvi getur flætt ef þær eru pakkaðar til flutnings, skautin eru vernduð fyrir skammhlaupi.

239	Rafhlöður eða hlöð eiga ekki að innihalda önnur hættuleg efni en natríum, brennistein og/eða fjölsúlfíð. Rafhlöður eða hlöð eiga ekki að fara til flutnings við slíkt hitastig að natríum sé til staðar á fljótandi formi í rafhlöðunni eða hlaðinu nema að samþykkt sé og undir eftirliti lögmæt yfirvalds í upprunalandinu.. Ef upprunaland er ekki aðili að ADR-samningnum skal ástand rafhlöðunnar eða hlaðsins viðurkennt af lögmætu yfirvaldi fyrsta lands sem er aðili að ADR sem komið er til.

Hlöð eiga að vera úr loftþéttum málmhylkjum sem loka algerlega hættulegu efnin af og eru þannig útbúin og lokuð til að koma í veg fyrir að hættuleg efni losni í flutningi við venjulegar aðstæður.

Rafhlöður skulu samansettar úr hlöðum sem eru örugg að innan og algerlega lokuð af málmhylkjum, þannig útbúnum og lokuðum til að koma í veg að hættuleg efni losni í flutningi við venjulegar aðstæður.

241	Brennisteinn fellur ekki undir ADR þegar hann hefur verið mótaður í ákveðið form (pillur, kornaður, töflur eða flögur).

244	Undir þessa grein falla t.d. álúrgangur, álsvarf, notuð skaut, notaðar málmfóðringar og álsaltgjall.

247	Ef flytja þarf alkóhóldrykki, sem innihalda meira en 24% alkóhól en ekki meira en 70% af rúmmáli, vegna þess að það er hluti af framleiðsluferlinu, þá má flytja þá í viðartunnum sem eru allt að 500 lítrum að rúmmáli. Þetta er frávik frá kröfum í kafla 6.1 en þau lúta eftirfarandi skilyrðum:

  - Tunnurnar skulu athugaðar og þéttar fyrir áfyllingu.

  - Nægilegt rými (ekki minna en 3%) skal vera til staðar fyrir þenslu á vökva.

  - Tunnurnar skulu fluttar með sponsið upp.

  - Tunnurnar skulu fluttar í gámum sem uppfylla kröfur CSC. Hver tunna á að vera tryggilega fest  í sérútbúnum stokkum og kíluð á viðeigandi hátt til að hindra að hún færist úr stað á meðan á flutningi stendur.

249	Ferróseríum, sem er varið gegn tæringu, með lágmarksjárninnihald 10% fellur ekki undir ADR.

250	Þessa grein skal eingöngu nota vegna efnasýna sem  tekin eru til greiningar í sambandi við framkvæmd sáttmálans um bann við þróun, framleiðslu, geymslu og notkun efnavopna og eyðingu þeirra. Flutningur efna samkvæmt þessari grein skal vera í samræmi við vinnulag og öryggisaðferðir sem skilgreind eru af samtökunum um bann við efnavopnum.

Efnasýnið má aðeins flytja að fengnu leyfi lögboðins yfirvalds eða formanns samtaka um bann við efnavopnum og sýna fram á að sýnið uppfylli eftirfarandi skilyrði:

a.	Það skal vera pakkað samkvæmt pökkunarleiðbeiningum 623 í tæknilegum leiðbeiningum ICAO (sjá S38 í viðaukum).

b.	Meðan á flutningi stendur á afrit af leyfi fyrir flutningi, þar sem koma fram magntakmarkanir og pökkunarákvæði, að vera viðheft flutningsskjali.

251	Orðin efnasett eða skyndihjálp eiga að vísa í box, kassa o.s.frv. sem inniheldur lítið magn af mismunandi hættulegum varningi sem er notaður til lækninga, greiningar eða prófunar. Slík sett má ekki innihalda hættuleg efni sem fengið hafa kóðann LQ0 í dálki 7 í töflu A í Viðauka IV.

Efni eiga ekki að hvarfast hættulega (sjá hættulegt efnahvarf í kafla 1.2.1). Heildarmagn hættulegs varnings í hverju setti á ekki að fara yfir 1 l eða 1 kg. Pökkunarflokkur settsins sem heildar á að vera strangasti pökkunarflokkur miðað við einstakt efni í settinu.

Sett, sem eru um borð í farartækjum sem skyndihjálparbúnaður eða til rekstrarnota, falla ekki undir ADR.

Efnasett og skyndihjálparsett sem innihalda hættulegan varning í innri umbúðum, sem fara ekki yfir magntakmörk sem sett eru um einstök efni eins og skilgreint er í dálki (7) í töflu A í viðauka IV í samræmi við LQkóða sem skilgreindur er í kafla 3.4.6, má flytja í samræmi við kafla 3.4.

252	Að því gefnu að ammóníumnítrat verði í lausn við allar aðstæður í flutningi þá falla vatnslausnir ammóníumnítrats með minna en 0,2% brennanlegt efni, þegar styrkurinn fer ekki yfir 80%, ekki undir ADR.

266	Þegar þetta efni inniheldur minna alkóhól, vatn eða efni til að hlutleysa (gera óvirk) en tilgreint er á ekki að flytja það án sérstaks leyfis lögmætra yfirvalda (sjá kafla 2.2.1.1).

267	Allt sprengiefni af gerð C, sem inniheldur klóröt, á að vera aðskilið frá sprengifimum efnum sem innihalda ammóníumnítrat eða önnur ammóníumsölt.

270	Vatnslausnir af ólífrænu nítrati, sem tilheyra flokki 5.1, teljast ekki uppfylla kröfur til flokks 5.1 ef styrkur efna í lausninni fer ekki yfir 80% af mettunarmörkum við lægsta hugsanlega hitastig við flutning.

271	Hægt er að nota laktósa, glúkósa eða svipuð efni til að hlutleysa að því gefnu að efnið innihaldi minnst 90% hlutleysiefni af þunga. Lögmætt yfirvald getur kveðið á um, á grundvelli niðurstaðna úr prófaröð 6c í Manual of Tests and Criteria I. hluta, kafla 16 á að minnsta kosti 3 pakkningum tilbúnum til flutnings, að þessar blöndur tilheyri flokki 4.1. Blöndur með a.m.k. 98% hemjandi efni af vigt falla ekki undir ADR. Pakkningar, sem innihalda blöndur með minnst 90% þungahemjandi efni af þunga, þarf ekki að merkja með varúðarmerki 6.1.

272	Þetta efni skal ekki flutt undir flokki 4.1 nema með sérstöku leyfi lögmætra yfirvalda (sjá UN 0143).

273	Maneb og manebblöndur, sem eru gerðar stöðugar móti sjálfshitun, þurfa ekki að falla í flokk 4.2 svo framarlega sem hægt er að skjalfesta að ekki kvikni í rúmmáli upp á 1 m3 og að hitinn í miðri prufu fari ekki yfir 200°C þegar blöndunni er haldið við lágmarkshitastig 75°C ± 2°C í 24 klukkustundir.

274	Ákvæðin í 3.1.2.8 gilda.

278	Þessi efni má einungis flokka og flytja með leyfi lögboðins yfirvalds og á grundvelli niðurstaðna úr prófaröð í flokki 2 og flokki 6c í Manual of Tests and Criteria, I. hluta, á pakkningum sem eru tilbúnar til flutnings (sjá kafla 2.2.1.1). Lögboðið yfirvald skal ákveða pökkunarflokkinn á grundvelli viðmiðunar í kafla 2.2.3 og pakkningu sem er notuð í sambandi við prófaröð 6 I.

279	Þessu efni er vísað í þennan flokk og þennan pökkunarflokk á grundvelli reynslunnar frekar en á grundvelli strangrar túlkunar á flokkunarviðmiðum í ADRreglunum.

280	Þessari ákvörðun er beitt á hluti sem eru notaðir í ökutækjum til að blása upp líknarbelgi, loftpúða eða beltisstrekkjara ef þeir innihalda hættuleg efni í flokki 1 eða hættuleg efni í öðrum flokkum og ef þeir eru fluttir sem aukahlutir og þessir hlutir hafa verið prófaðir samkvæmt prófaröð 6c í Manual of Tests and Criteria, I. hluta, án þess að hluturinn hafi sprungið eða þrýstikúturinn hafi eyðilagst og engin hætta er á hitamyndun sem gæti hindrað slökkvistörf eða önnur björgunarstörf í umhverfinu.

282	Lausnir með blossamark að hámarki 60°C skulu þar að auki útbúnar með varúðarmerki 3.

283	Hlutir, sem innihalda lofttegundir og eru notaðir sem demparar, þar með talið orkugleypnihlutir eða þrýstiloftsfjaðrir, falla ekki undir ADR að því gefnu að:

a.	Að hver hlutur sé í mesta lagi 1,6 lítrar að rúmmáli og hleðsluþrýstingur sé í mesta lagi 280 bör þannig að margfeldið milli rúmmáls (lítrar) og þrýstings (bör) fari ekki yfir 80 (t.d. 0,5 lítra rúmmál og 160 bara hleðsluþrýstingur, 1 lítra rúmmál og 80 bara hleðsluþrýstingur, 0,28 lítra rúmmál og 280 bara hleðsluþrýstingur).

b.	Að hver hlutur hafi minni sprengiþrýsting á 4 sinnum hleðsluþrýstinginn við 20 °C fyrir vörur með rúmmál upp að 0,5 lítrum og 5 sinnum hleðsluþrýstinginn fyrir vörur með rúmmál meira en 0,5 lítra.

c.	Að hver hlutur sé framleiddur úr efni sem ekki sundrast við			brot.

d.	Að hver hlutur sé framleiddur eftir gæðakerfi sem er samþykkt af lögmætum yfirvöldum.

e.	Að hönnunin hafi gengist undir brunapróf og þar komi fram skjalfest að þrýstingur í hlutnum minnki vegna bræðivars eða annars þrýstingsminnkunarbúnaðar þannig að hluturinn geti ekki sundrast eða skotist út.

###### Sjá einnig kafla 1.1.3.2d um útbúnað fyrir ökutæki.

284	Efnafræðilegt súrefnisframleiðslutæki, sem inniheldur oxandi efni, skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

a.	Framleiðslutækið má, að því tilskildu að það hafi útbúnað sem losar sprengifim efni, aðeins flytja undir þessu ákvæði ef það fellur ekki í flokk 1 samkvæmt athugasemd undir kafla 2.2.1.1.1b.

b.	Framleiðslutækið, án umbúða, á að þola fallpróf allt að 1,8 m á harðan, láréttan flöt sem fjaðrar ekki, og í þeirri stöðu sem líkindi á tjóni eru mest, án þess að innihaldið sleppi út og án þess að framleiðsla fari í gang.

c.	Þegar framleiðslutækið er búið stjórnunarbúnaði skal það hafa minnst tvö virk öryggi til að koma í veg fyrir ótímabæra gangsetningu.

286	Síur með himnum úr nítrósellulósa, sem falla undir þessa grein, falla ekki undir ADR ef hver sía er undir 0,5 g og þær eru inni í hlut eða í innsigluðum pakka.

288	Þessi efni má eingöngu flokka og flytja með leyfi lögboðinna yfirvalda á grunni niðurstaðna úr prófaröð 2 og  6c í Manual of Tests and Criteria, I. hluta, á pakkningu sem er tilbúin til flutnings (sjá kafla 2.2.1.1).

289	Líknarbelgir og beltisstrekkjarar sem tilheyra ökutækjum eða tilbúnum bílhlutum, eins og t.d. stýri, hurðum og sætum, falla ekki undir ADR.

290	Þetta efni skal flokkast eftir helstu undirhættu svo fremi sem það uppfylli skilgreiningarnar og kröfurnar sem gerðar eru til annarra flokka eins og skilgreint er í hluta 2 í ADRreglunum. Efnið skal gefið upp með opinberu flutningsnafni og því UN númer,i sem telst til aðalflokks, að viðbættu nafni í samræmi við dálk 2 í töflu A. Efnið skal flutt í samræmi við þau ákvæði sem gilda fyrir þetta númer. Að öðru leyti gilda ákvæðin í 2.2.7.9.1 að undanskildu 5.2.1.7.2 og 5.4.2.5.1a.

291	Eldfimar lofttegundir í vökvaformi skal geyma innan hluta kælivélarinnar. Þessir hlutar skulu vera hannaðir og prófaðir þannig að þeir þoli að minnsta kosti 3 sinnum vinnuþrýsting kælivélarinnar. Kælivélarnar skulu hannaðar og framleiddar með tilliti til að þær innihaldi fljótandi gas og þannig að við venjulegar flutningsaðstæður sé ekki hætta á að þeir hlutar, sem eru undir þrýstingi, bresti eða að sprungur myndist. Kælivélar og kælivélahlutar, sem innihalda minna en 12 kg af lofttegundum, falla ekki undir ADR.

292	Samkvæmt þessari grein má aðeins flytja blöndur með í mesta lagi 23,5% súrefni. Fyrir blöndur með styrk undir þessum mörkum er ekki krafist varúðarmerkis 5.1.

293	Um eldspýtur gilda eftirfarandi skilgreiningar:

a.	Stormeldspýtur eru eldspýtur með haus sem inniheldur núningsviðkvæmt tendrunarefni og brennslutæknilegt efni sem brennur með litlum sem engum loga en með miklum varma.

b.	Öryggiseldspýtur eru eldspýtur sem eru tengdar eða eru hluti af hefti, litlu bréfi eða öskju og er eingöngu hægt að kveikja á þeim með núningi á þar til gerðan flöt.

c.	Strokeldspýtur eru eldspýtur sem hægt er að kveikja á með því að strjúka þeim við hvaða flöt sem er (strike anywhere).

d.	Vaxeldspýtur eru eldspýtur sem hægt er að kveikja á bæði með núningi á þar til gerðan flöt eða hvaða flöt sem er.

295	Ekki er nauðsynlegt að merkja hverja rafhlöðu og útbúa með varúðarmerki svo framarlega sem brettið er útbúið með viðkomandi merkingu.

296	Þessi grein fjallar um björgunarbúnað, eins og björgunarfleka, björgunarvesti og sjálfuppblásnar brautir. UN 2990 nær yfir sjálfuppblásinn útbúnað og UN 3072 nær yfir björgunarbúnað sem er ekki sjálfuppblásinn. Björgunarbúnaður getur innihaldið:

a.	Merkihluti (flokkur 1) sem getur innihaldið reyk eða ljósgefandi efni sem eru í pakkningum sem koma í veg fyrir ótímabæra tendrun

b.	Ef um er að ræða 2990 getur þetta náð yfir skotpatrónur í undirflokki 1.4, aðskilnaðarflokki S, fyrir sjálfuppblásinn útbúnað að því gefnu að magn sprengifimra efna fari ekki yfir 3,2 g.

c.	Samanþjappaðar gasblöndur sem tilheyra flokki 2,  A eða O í samræmi við 2.2.2.1.3.

d.	Rafgeymar (flokkur 8) og litíumrafhlöður (flokkur 9).

e.	Skyndihjálparbúnaður eða viðgerðarbúnaður með litlu magni af hættulegum varningi (t.d. efni sem tilheyra flokki 3, 4.1, 5.2, 8 eða 9).

f.	Strokeldspýtur sem eru tendranlegar við að strjúka þeim við hvaða flöt sem er (strike anywhere).

298	Lausnir með blossamark að hámarki 61°C skal þar að auki merkja með varúðarmerki nr. 3.

300	Hleðsla á fiskimjöli eða fiskúrgangi er ekki leyfð ef hitastigið á hleðslutímanum fer yfir 35°C eða er 5°C fyrir ofan umhverfishitastigið, eftir því hvort hitastigið er hærra.

302	Með orðinu einingu er hér átt við ökutæki, gám eða tank.

###### Ákvæði í kafla 5.2 eiga aðeins við ökutæki, gáma og tanka sótthreinsaða með gasi.

303	Flokkunin á þessum ílátum (UN 2037) á að vera byggð á gasi sem þau innihalda og vera í samræmi við ákvæði 2.2.2.

304	Þurrrafhlöður, sem innihalda raflausn sem ekki rennur út úr rafhlöðunni ef hylkið rifnar, falla ekki undir ADR svo framarlega sem rafhlaðan er forsvaranlega pökkuð og varin fyrir skammhlaupi. Dæmi um slíkar rafhlöður eru alkalímangan, zinkkolefnis, nikkelmálmhýdríð og nikkelkadmíumrafhlöður.

305	Þessi efni falla ekki undir ADR ef þau koma fyrir í minna magni en 50 mg/kg.

306	Þetta ákvæði má eingöngu nota í sambandi við efni sem sýna ekki sprengifima eiginleika miðað við flokk 1 þegar þau eru prófuð samkvæmt prófaröð 1 og 2 í flokki 1 (í Manual of Tests and Criteria, I. hluta).

307	Undir þessa grein falla einsleitar blöndur þar sem ammóníumnítrat er aðalefnið í eftirfarandi samsetningum:

a.	Að minnsta kosti 90% ammóníumnítrat með í mesta lagi 0,2% brennanlegu efni, þar á meðal lífrænum efnum reiknuðum sem kolefni, jafnvel með ólífrænum íblöndunarefnum sem eru ónæm fyrir ammoníumnítrati, eða

b.	minna en 90% en þó meira en 70% ammóníumnítrat með öðrum ólífrænum efnum, eða meira en 80% en þó minna en 90% ammóníumnítrat blandað með kalkkarbónati og/eða dólómíti og mest 0,4% brennanlegu efni, þar á meðal lífrænum efnum, reiknuðum sem kolefni, eða

c.	ammóníumnítratáburður af nítrógengerð sem inniheldur blöndu af ammóníumnítrati og ammóníumsúlfati með meira en 45% en minna en 70% ammóníumnítrat og mest 0,4% brennanleg efni, þar á meðal lífræn efni reiknað sem kolefni, þannig að summan af prósentinnihaldi af ammóníumnítrati og ammóníumsúlfati fari yfir 70%.

309	Undir þessa grein falla þeytur, gruggaðar lausnir og gel sem eru viðkvæm og eru aðallega samsett af blöndu af ammóníumnítrati og eldsneytisbasa sem ætluð er til framleiðslu á sprengiefni af gerðinni E, þó aðeins með frekari úrvinnslu fyrir notkun. Blandan hefur venjulega eftirfarandi samsetningu, 60–85% ammóníumnítrat, 5–30% vatn, 2–8% eldsneyti, 0,5–4% þykkingarefni, 010% uppleysanlegt eldhemjandi efni og snefilefni. Önnur ólífræn nítratsölt geta komið í staðinn fyrir ammóníumnítratið.

Þessi efnu skulu standast prófaröð nr. 8 í Manual of Tests and Criteria, I. hluta, kafla 18.

310	Kröfurnar til prófana í undirkafla 38.3 í Manual of Tests and Criteria eru ekki notaðar á framleiðsluraðir sem eru samsettar af í mesta lagi 100 litíumhlöðum og rafhlöðum eða frumframleiðslu af litíumhlöðum og rafhlöðum sem verið er að flytja á prófunarstað, svo framarlega sem

a.	hlöðin og rafhlöðurnar séu flutt í ytri umbúðum sem eru samsettar af tromlu úr málmi, plasti eða krossviði eða kassa úr málmi, plasti eða tré, sem uppfyllir skilyrðin fyrir pökkunarflokk I, og

b.	hvert hlað og hver rafhlaða sé pökkuð sérstaklega í innri umbúðir sem settar eru í ytri umbúðir sem eru umluktar efni sem er höggþétt og hvorki brennanlegt né leiðandi.

311	Efni má ekki flytja samkvæmt þessari grein nema það sé viðurkennt af lögmætum yfirvöldum á grunni niðurstaðna úr viðeigandi prófum í samræmi við I. hluta í Manual of Tests and Criteria. Umbúðirnar skulu tryggja að prósentuhlutinn af leysiefninu muni aldrei, meðan á flutningi stendur, fara undir prósentuhlutann sem skráður er í leyfi hins lögmæta yfirvalds.

312	(Ónotað)

313	Efni og blöndur, sem uppfylla kröfurnar fyrir flokk 8, skulu hafa varúðarmerki nr. 8 (sjá 5.2.2.2.2).

| 314 | Þessi efni hafa tilhneigingu til hitamyndandi niðurbrots við hækkandi hitastig. Niðurbrotið getur hafist vegna hita eða óhreininda (t.d. málmduft (járn, mangan, kóbolt, magnesíum) og afleidd sambönd). Á meðan á flutningi stendur skal skýla þessum efnum fyrir sólskini og öllum varmagjöfum og næg loftræsting skal vera um efnin. |
| --- | --- |

315	Þessa grein má ekki nota fyrir efni sem tilheyra flokki 6.1 ef þau uppfylla kröfurnar um eitrunaráhrif við innöndun fyrir pökkunarflokk I sem er lýst í 2.2.61.1.8.

316	Þessi grein nær eingöngu yfir kalkhýpóklórít, þurrt eða hýdrerað, við flutning í ómuldu töfluformi.

317	Undanþegið sundrandi á aðeins við um pakkningar sem uppfylla ákvæði 6.4.11.2.

318	ADRheiti í farmbréfi skal hafa til viðbótar tæknilegt heiti (sjá 3.1.2.8). Þegar smitandi efni, sem flytja skal, eru óþekkt en eiga að uppfylla kröfurnar sem heyra undir A og UN 2814 eða UN 2900 skal textinn „talið smitandi efni sem tilheyrir undirflokki A“ sjást í sviga eftir opinberu heiti á farmbréfi.

319	Þessi grein nær yfir efni frá mönnum eða dýrum, þar á meðal en samt ekki eingöngu úrgangsefni, vessa, blóð og efni þess, vefi og vefjavökva ásamt líkamshlutum sem fluttir eru til notkunar í rannsóknum, greiningu, athugun, meðhöndlun sjúkdóma eða forvörnum. Efni, sem eru sett í merktar pakkningar í samræmi við pökkunarfyrirmæli P650, falla ekki undir önnur ákvæði ADR.

321	Þessi geymslukerfi skal alltaf meðhöndla eins og þau innihaldi vetni.

322-499 	(Ónotað)

500	Nítróglyserín, UN 3064, lausn í alkóhóli með meira en 1% en mest 5% nítróglyserín, pakkað í samræmi við pökkunarfyrirmæli P300 í 4.1.4.1, er efni í flokki 3.

501	Naftalín, í bráðnu formi, sjá UN 2304.

502	UN 2006, plast, gert úr nítrósellulósa, sjálfhitandi, N.O.S. og UN 2002 sellulóíðúrgangur eru efni í flokki 4.2.

503	Fosfór, hvítur eða gulur, á bráðnu formi, sjá UN 2447.

504	UN 1847, kalíumsúlfíð, hýdrerað með minnst 30% kristalvatni, UN 1849 natríumsúlfíð, hýdrerað með minnst 30% kristalvatni, og UN 2949 natríumvetnissúlfíð, hýdrerað með minnst 25% kristalvatni, eru efni í flokki 8.

505	UN 2004 magnesíumdíamíð er efni í flokki 4.2.

506	Jarðalkalímálmar og jarðalkalímálmblöndur í brennanlegu formi eru efni í flokki 4.2. UN 1869 magnesíum eða UN 1869 magnesíummálmblöndur með meira en 50% magnesíum sem pillur, spænir eða bönd eru efni í flokki 4.1.

507	UN 3048 álfosfíðplágueyðir með íbættu efni/efnum til að seinka myndun á eitruðu, eldfimu gasi eru efni í flokki 6.1.

508	UN 1871 títanhýdríð og UN 1437 sirkoníumhýdríð eru efni í flokki 4.1. UN 2870 álbórhýdríð er efni í flokki 4.2.

509	UN 1908 klóríðlausn er efni í flokki 8.

510	UN 1755 krómsýrulausn er efni í flokki 8.

511	UN 1625 kvikasilfur(II)nítrat, UN 1627 kvikasilfur(I)nítrat og UN 2727 þallíumnítrat eru efni í flokki 6.1. Þóríumnítrat, fast, úranýlnítrathexahýdratlausn og úranýlnítrat, fast, eru í flokki 7.

512	UN 1730 antímonpentaklóríð, fljótandi, UN 1731 antímonpentaklóríðlausn UN 1732 antímonpentaflúoríð og UN 1733 antímonklóríð eru efni í flokki 8.

513	UN 0224 baríumasíð, þurrt eða vætt með vatni með minna en 50% af þunga, er efni í flokki 1. UN 1571 baríumasíð vætt með vatni með meira en 50% af þunga, er efni í flokki 4.1. UN 1854 baríummálmblöndur, sjálftendrandi, eru efni í flokki 4.2. UN 1445 baríumklórat, fast, UN 1446 baríumnítrat, UN 1447 baríumperklórat, fast, UN 1448 baríumpermanganat, UN 1449 baríumperoxíð, UN 2719 baríumbrómat, UN 2741 baríumhýpóklórít með meira en 22% virkan klór, UN 3405 baríumklóratlausn og UN 3406 baríumperklóratlausn eru efni í flokki 5.1. UN 1565 baríumsýaníð og UN 1884 baríumoxíð eru efni í flokki 6.1.

514	UN 2464 beryllíumnítrat er efni í flokki 5.1.

515	UN 1581 blanda af klórpikríni og metýlbrómíði og UN 1582 blanda af klórpikríni og metýlklóríði eru efni í flokki 2.

516	UN 1912 blanda af metýlklóríði og díklórmetani er efni í flokki 2.

517	UN 1690 natríumflúoríð, fast, UN 1812 kalíumflúoríð, fast, UN 2505 ammóníumflúoríð, UN 2674 natríumflúorsílíkat, UN 2856 flúorsílíköt, N.O.S. UN 3415 natríumflúorlausn og UN 3422 kalíumflúorlausn eru efni í flokki 6.1.

518	UN 1463 krómtríoxíð, vatnsfrítt (krómsýr), í föstu formi) er efni í flokki 5.1.

519	UN 1048 vetnisbrómíð, vatnsfrítt, er efni í flokki 2.

520	UN 1050 vetnisklóríð, vatnsfrítt, er efni í flokki 2.

521	Klóríð og hýpóklóríð í föstu formi eru efni í flokki 5.1.

522	UN 1873 perklórsýra, vatnslausn með meira af hreinni sýru en 50% af þunga en þó ekki yfir 72%, er efni í flokki 5.1. Ekki er leyfilegt að flytja perklórsýru, með meira af hreinni sýru en 72% af þunga eða blöndur af perklórsýru með öðrum vökvum en vatni.

523	UN 1382 kalíumsúlfíð, vatnsfrítt, og UN 1385 natríumsúlfíð, vatnsfrítt, ásamt hýdrötum af þessum efnum með minna en 30% kristalvatni ásamt UN 2318 natríumvetnissúlfíði með minna en 25% kristalsvatni eru efni í flokki 4.2.

524	UN 2858 fullunnin sirkóníumframleiðsluvara, að minnsta kosti 18 μm að þykkt, er efni í flokki 4.1.

525	Lausnir frá ólífrænum sýaníðum, sem innihalda samtals meira en 30% sýaníðjónir, skulu fara í pökkunarflokk I; lausnir, sem innihalda samtals meira en 3% en ekki meira en 30% sýaníðjónir, skulu fara í pökkunarflokk II; lausnir, sem innihalda meira en 0,3% en ekki meira en 3% sýaníðjónir, skulu fara í pökkunarflokk III.

526	UN 2000 sellulóíð er efni í flokki 4.1.

527	Málmlífræn sambönd og lausnir þeirra, sem ekki eru sjálfkrafa eldfim en við snertingu við vatn gefa frá sér eldfimt gas, tilheyra flokki 4.3.

528	UN 1353 trefjar og ofin efni, meðhöndluð með veikt nítreruðum sellulósa, ekki sjálfupphitandi, eru hlutir í flokki 4.1.

529	UN 0135 kvikasilfurfúlmínat, vætt með að minnsta kosti 20% af þunga með vatni eða blöndu af alkóhóli og vatni, er efni sem tilheyrir flokki 1. Kvikasilfurs(I)klóríð (calomel) er efni sem tilheyrir flokki 9, UN 3077.

530	UN 3293 hydrazín, vatnslausn með mest 37% hýdrazín af þunga, er efni í flokki 6.1.

531	Blöndur með blossamark undir 23°C og sem innihalda meira en 55% nítrósellulósa með hvaða innihaldi af köfnunarefni sem er eða innihalda mest 55% nítrósellulósa með köfnunarefnisinnihald meira en 12,6% (þurrvigt) eru efni í flokki 1 (sjá UN 0340 eða 0342) eða flokki 4.1.

532	UN 2672 ammóníaklausn með minnst 10% og mest 35% ammóníak er efni í flokki 8.

533	UN 1198 eldfim formalínlausn er efni í flokki 3. Óeldfimar formalínlausnir með minna en 25% formaldehýð falla ekki undir ADRreglurnar.

534	Þótt bensín geti við ákveðnar veðurfarsaðstæður haft meira en 110 kPa (1,10 bara) gufuþrýsting en ekki hærri en 150 kPa (1,50 bara) við 50°C skal bensín samt sem áður flokkast með efnum sem við 50°C hafa gufuþrýsting að hámarki 110 kPa (1,10 bör).

535	UN 1469 blýnítrat, UN 1470 blýperklórat, fast, og UN 3408 blýperklóratlausn eru efni í flokki 5.1.

536	Naftalín, fast, sjá UN 1350.

537	UN 2869 títantríklóríð, blandað, ekki eldnærandi, er efni í flokki 8.

538	Brennisteinn (í föstu formi), sjá UN 1350.

539	Lausnir af ísósýanötum með blossamark við 23°C eða hærra eru efni í flokki 6.1.

540	UN 1326 hafníumduft, vætt, UN 1352 títanduft, vætt, og UN 1358 sirkóníumduft, vætt með 25% vatni hið minnsta, eru efni í flokki 4.1.

541	Blöndur af nítrósellulósa, þar sem innihald af vatni, alkóhóli eða mýkingarefnum er lægra en uppgefin mörk, eru efni sem tilheyra flokki 1.

542	Talkúm með tremólít og/eða aktínólít fellur undir þessa grein.

543	UN 1065 ammóníak, vatnsfrítt, UN 3318 ammóníakslausn í vatni með meira en 50% ammóníak og UN 2073 ammóníaklausn í vatni með meira en 35% en mest 50% ammóníak eru efni í flokki 2. Ammóníaklausnir með í mesta lagi 10% ammóníak falla ekki undir ADR.

544	UN 1032 dímetýlamín, vatnsfrítt, UN 1036 etýlamín, UN 1061 metýlamín, vatnsfrítt, og UN 1083 trímetýlamín, vatnsfrítt, eru efni í flokki 2.

545	UN 0401 dípíkrilsúlfíð, vætt með minna en 10% af þunga með vatni, er efni í flokki 1.

546	UN 2009 sirkóníum, þurrt, tilbúnar plötur, strimlar eða upprúllaður þráður, þynnri en 18 μm, er efni í flokki 2. Sirkóníum, þurrt, upprúllaður þráður, tilbúnar plötur eða strimlar að minnsta kosti 254 μm að þykkt fellur ekki undir ADR.

547	UN 2210 maneb eða UN 2210 manebblöndur í sjálfhitandi formi eru efni í flokki 4.2.

548	Klórsílön, sem mynda eldfimt gas þegar þau komast í snertingu við vatn, eru efni í flokki 4.3.

549	Klórsílön með blossamark undir 23°C, sem ekki mynda eldfimt gas þegar þau komast í snertingu við vatn, eru efni í flokki 3. Klórsílön með blossamark yfir 23°C, sem mynda ekki eldfimt gas þegar þau komast í snertingu við vatn, eru efni í flokki 8.

550	UN 1333 seríum í plötum, börrum eða stöngum er efni í flokki 4.1.

551	Lausnir af þessum ísósýanötum með blossamark undir 23°C eru efni í flokki 3.

552	Málmar og málmblöndur í duftformi eða á öðru eldfimu formi, sem er sjálftendrandi, eru efni í flokki 4.2. Málmar og málmblöndur í duftformi eða í öðru eldfimu formi, sem mynda eldfimt gas við snertingu við vatn, eru efni í flokki 4.3.

553	Þessi blanda af vetnisperoxíði og perediksýru skal við prófun á rannsóknarstofu (sjá Manual of Tests and Criteria, II. hluta, kafla 20) hvorki springa í loftfirrtu ástandi né fuðra upp, og skal við upphitun í lokuðu rými ekki sýna á nokkurn hátt að blandan hvarfist eða hafi sprengivirkni. Þessi blanda skal vera varmafræðilega stöðug (sjálfhraðandi sundrunarhiti 60°C eða meira fyrir 50 kg pakkningu) og skal innihalda vökva sem blandast við perediksýru sem gerir blönduna minna viðkvæma. Efni, sem ekki uppfylla þessar kröfur, falla undir flokk 5.2 (sjá Manual of Tests and Criteria, II. hluta, kafla 20.4.3g).

554	Málmhýdríð, sem mynda eldfimt gas þegar þau komast í snertingu við vatn, eru efni í flokki 4.3. UN 2870 álbórhýdríð og UN 2870 álbórhýdríð í búnað eru í flokki 4.2.

555	Óeitrað ryk og duft frá málmum, í ósjálftendrandi formi sem þó myndar eldfimt gas þegar það kemst í snertingu við vatn, eru efni í flokki 4.3.

556	Málmlífræn sambönd og lausnir þeirra, sem eru sjálftendrandi, eru efni í flokki 4.2. Eldfimar lausnir með málmlífrænum samböndum í þeim styrkleika, að í snertingu við vatn mynda þau hvorki eldfimt gas í hættulegu magni né eru sjálftendrandi, eru efni í flokki 3.

557	Málmryk og duft í brennanlegu ástandi eru efni í flokki 4.2.

558	Málmar og málmblöndur, sem eru eldsmatur, eru efni í flokki 4.2. Málmar og málmblöndur, sem ekki mynda eldfimt gas þegar þau komast í snertingu við vatn og eru ekki eldsmatur eða sjálfhitandi en sem auðvelt er að brenna, eru efni í flokki 4.1.

559	Ekki er leyfilegt að flytja blöndur sem samanstanda af af hýpóklórít og ammóníumsöltum. UN 1791 hýpóklórítlausn er efni í flokki 8.

560	UN 3257 upphitað fljótandi efni N.O.S. (þar með talinn bráðinn málmur og bráðið salt) við hitastig 100°C eða meira og við hitastig, sem er lægra  en blossamark þess þegar um er að ræða efni sem hefur blossamark, fellur í flokk 9.

561	Klórformíöt, sem aðallega hafa ætandi eiginleika, eru efni í flokki 8.

562	Sjálftendrandi málmlífræn sambönd eru efni í flokki 4.2. Málmlífræn sambönd, sem mynda eldfimt gas þegar þau komast í snertingu við vatn, eru efni í flokki 4.3.

563	UN 1905 selensýra er efni í flokki 8.

564	UN 2443 vanadíumoxýtríklóríð, UN 2444 vanadíumtetraklóríð og UN 2475 vanadíumtríklóríð eru efni í flokki 8.

565	Undir þessa grein fellur óskilgreindur úrgangur sem kemur frá læknis eða dýralæknisfræðilegri meðhöndlun á fólki eða dýrum eða frá líffræðirannsóknum og líkindin fyrir að hann innihaldi efni sem tilheyrir flokki 6.2 eru lítil. Sótthreinsaður klínískur úrgangur eða úrgangur ættaður úr líffræðirannsóknum, sem hefur áður innihaldið smitandi efni, fellur ekki undir ákvæðin fyrir flokk 6.2.

566	UN 2030 hýdrasín, vatnslausn með meira en 37% hýdrasín af þunga, er efni í flokki 8.

567	Blöndur, þar sem súrefni er meira en 21% af rúmmálinu, á að flokka sem eldnærandi.

568	Baríumasíð með vatnsinnihald undir skráðum mörkum skulu fara í flokk 1, UN 0224.

569 - 579 (Ónotað)

580	Tankökutæki og sérútbúin ökutæki fyrir flutning á lausu efni skulu vera merkt á hliðum og að aftan samkvæmt 5.3.3. Gámatankar, UNgámar og sérútbúnir gámar skulu vera þannig merktir á öllum hliðum.

581	Þessi grein nær yfir blöndur af metýlasetýlen og própadíen með kolhýdríðum (kolvetnum) og þar sem:

blanda P1 inniheldur mest 63% af rúmmáli metýlasetýlen og própadíen og mest 24% af rúmmáli própan og própen, þar sem prósentuhlutfallið af mettuðum C4kolefnishýdríðum skal vera að minnsta kosti 14% af rúmmáli, og

blanda P2 inniheldur mest 48% af rúmmáli metýlasetýlen og própadíen og mest 50% af rúmmáli própan og própen, þar sem prósentuhlutfallið af mettuðum C4kolefnishýdríðum skal vera að minnsta kosti 5% af rúmmáli, ásamt blöndum af própandíen með 1–4% metýlasetýlen. Til þess að uppfylla kröfurnar um upplýsingar í flutningsskjölum (sjá 5.4.1.1), er hægt að nota lýsinguna „blanda P1“ eða „blanda P2“ sem tæknilega lýsingu þar sem það á við.

582	Þessi grein nær yfir m.a. gasblöndur sem einkennast af bókstafnum R... þar sem:

blanda F1 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 1,3 MPa (13 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en eðlisþyngd díklórflúormetans (1,30 kg/l),

blanda F2 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 1,9 MPa (19 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en eðlisþyngd díklórdíflúormetans (1,21 kg/l), blanda F3 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 3 MPa (30 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en eðlisþyngd klórdíflúormetans (1,09 kg/l).

Ath.: Tríklórflúormetan (kælimiðill R 11), 1,1,2-tríklór-1,2,2-tríflúoretan (kælimiðill R 113), 1,1,1-tríklór-2,2,2-tríflúoretan (kælimiðill R 133) og 1-klór-1,1,2-tríflúoretan (kælimiðill R 133b) eru ekki efni í flokki 2. Þau geta samt sem áður verið hluti af blöndu F1F3.

Til að uppfylla kröfur um tilkynningu í flutningsskjölum (sjá 5.4.1.1) er hægt að nota lýsinguna „blanda F1“, „blanda F2“ eða „blanda F3“ sem tæknilega lýsingu þar sem það á við.

583	Þessi grein nær m.a. yfir eftirfarandi blöndur:

blanda A hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 1,1 MPa (11 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,525 kg/l

blanda A01 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 1,6 MPa (16 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,516 kg/l

blanda A02 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 1,6 MPa (16 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,505 kg/l

blanda A0 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 1,6 MPa (16 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,495 kg/l

blanda A1 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 2,1 MPa (21 bar) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,485 kg/l

blanda B1 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 2,6 MPa (26 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,474 kg/l

blanda B2 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 2,6 MPa (26 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,463 kg/l

blanda B hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 2,6 MPa (11 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,450 kg/l

blanda C hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 3,1 MPa (31 bar) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,440 kg/l

Til að uppfylla kröfurnar um tilkynningu í flutningsskjölum (sjá 5.4.1.1) er hægt að nota eftirfarandi heiti, þannig:

„Blanda A“ eða „Bútan“,

„Blanda A01“ eða „Bútan“,

„Blanda A02“ eða „Bútan“,

„Blanda A0“ eða „Bútan“,

„Blanda A1“,

„Blanda B1“,

„Blanda B2“,

„Blanda B“,

„Blanda C“ eða „Própan“ sem tæknileg lýsingu þar sem það á við.

###### Við flutning í tanki má aðeins nota verslunarheitin bútan og própan sem viðbót.

584	Þessi gastegund fellur ekki undir ADR að því gefnu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

- hún er á gasformi,

- hún inniheldur mest 0,5% loft,

- hún er í málmhylkjum (kolsýrupatrónur) sem eru laus við galla sem – 	geta dregið úr styrk þeirra,

- þéttleiki loku hylkjanna er tryggður,

- hylkið inniheldur mest 25 g af gasi og

- hylkið inniheldur mest 0,75 g af gasi í hverjum cm3.

585	Sinnober fellur ekki undir ADR.

586	Hafníum, títan og sirkóníumduft skulu innihalda sjáanlega nægilegt vatn. Hafníum, títan og sirkóníumduft, vætt, vélaframleidd með minnstu kornastærð 53 μm eða efnafræðilega framleidd með minnstu kornastærð  840 μm falla ekki undir ADR.

587	Baríumstearat og baríumtítanat falla ekki undir ADR.

588	Álbrómíð og álklóríð í föstu hýdreruðu formi falla ekki undir ADR.

589	Kalkhýpóklórít, þurrt, blanda með mest 10% virkan klór, fellur ekki undir ADR.

590	Járn(III)klóríðhexahýdrat fellur ekki undir ADR.

591	Blýsúlfat með mest 3% fría sýru fellur ekki undir ADR.

592	Tómar óhreinsaðar umbúðir (þar með talið tómar IBC og tómar stórar umbúðir), tómir tankvagnar, tómir lausir tankar, tómir UNtankar, tómir gámatankar og tómir smágámar, sem hafa innihaldið þetta efni, falla ekki undir ADR

593	Þetta gas, sem er ætlað til kælingar á t.d. læknis og líffræðisýnum, fellur ekki undir ADR svo fremi það sé í hylkjum með tvöföldum veggjum sem eru í samræmi við umbúðaforskrift P203 (11) í 4.1.4.1.

594	Eftirfarandi hlutir, sem eru framleiddir og fylltir í samræmi við fyrirmæli framleiðslulandsins og eru pakkaðir í sterkar ytri umbúðir, falla ekki undir ADR:

UN 1044 slökkvitæki svo framarlega sem þau eru útbúin með vörn við ótímabærri tæmingu. UN 3164 hlutir sem eru undir loft eða vökvaþrýstingi og eru hvað varðar kraftupptöku, stífleika eða hönnun gerðir til að þola áhrif sem eru meiri en innri þrýstingurinn.

596	Kadmíumlitir, eins og kadmíumsúlfíð, kadmíumsúlfóseleníð og kadmíumsölt af stærri fitusýrum (t.d. kadmíumstearat), falla ekki undir ADR.

597	Ediksýrulausnir með í mesta lagi 10% af þunga hreinnar sýru falla ekki undir ADR.

598	Eftirfarandi rafgeymar falla ekki undir ADR:

- Nýir rafgeymar þegar:

      - þeir eru útbúnir þannig að þeir geti ekki runnið til, oltið eða orðið fyrir tjóni,

      - þeir eru útbúnir með búnaði til burðar nema þeim sé staflað upp á viðeigandi hátt, t.d. á bretti,

      - utan á þeim eru ekki afgangar af bösum eða sýrum og

      - þeir eru varðir gegn skammhlaupi.

- Notaðir rafgeymar þegar:

      - rafgeymahylkin eru ósködduð,

      - þeir eru útbúnir þannig að þeir geta ekki lekið, runnið til, oltið eða orðið fyrir tjóni, t.d. staflað á bretti,

      - utan á þeim eru ekki afgangar af bösum eða sýrum og

      - þeir eru varðir gegn skammhlaupi.

,,Notaðir rafgeymar´´ eru rafgeymar sem eftir venjulega notkun eru fluttir til endurvinnslu.

599	Framleiðsluvörur og tæki, sem innihalda í mesta lagi 1 kg af kvikasilfri, falla ekki undir ADR.

600	Vanadíumpentoxíð, brætt og storknað, fellur ekki undir ADRreglugerðina.

601	Lyfjavörur, sem eru tilbúnar til notkunar, t.d. snyrtivörur, lyfjaefni og lyf, sem eru framleidd til persónulegra nota eða til notkunar á heimili og eru framleiddar og pakkaðar í umbúðir sem ætlaðar er til smásölu eða dreifingar, falla ekki undir ADR.

602	Ekki er leyfilegt að flytja fosfórsúlfíð sem eru ekki laus við hvítan eða gulan fosfór.

603	Ekki er leyfilegt að flytja vetnissýaníð (blásýru), vatnsfrítt, sem uppfyllir ekki kröfurnar fyrir UN 1051 eða UN 1614. Vetnissýaníð með minna en 3% vatn, er stöðugt svo framarlega sem pHgildið er 2,5 ± 0,5 og svo framarlega sem vökvinn er tær og litlaus.

604	Ekki er leyfilegt að flytja ammóníumbrómat og vatnslausnir þess eða blöndur af brómati með ammóníumsalti.

605	Ekki er leyfilegt að flytja ammóníumklórat og vatnslausnir þess eða blöndur af klórati með ammóníumsalti.

606	Ekki er leyfilegt að flytja ammóníumklórít og vatnslausnir þess eða blöndur af klóríti með ammóníumsalti.

607	Ekki er leyfilegt að flytja blöndur af kalíumnítrati og natríumnítríti með ammóníumsalti.

608	Ekki er leyfilegt að flytja ammóníumpermanganat og vatnslausnir þess eða blöndur af permanganati með ammóníumsalti.

609	Ekki er leyfilegt að flytja tetranítrómetan sem ekki er laust við brennanleg óhreinindi.

610	Ekki er leyfilegt að flytja þetta efni ef það inniheldur meira en 45% vetnissýaníð (blásýru).

611	Ekki er leyfilegt að flytja ammóníumnítrat með meira en 0,2% brennanleg efni (einnig lífræn efni reiknuð sem kolefni) nema það sé hluti efnis eða hlutar í flokki 1.

612	(Frátekið).

613	Ekki er leyfilegt að flytja lausnir með klórsýru með meira en 10% klórsýru eða blöndu af klórsýru með öðrum vökva en vatni.

614	Ekki er leyfilegt að flytja 2,3,7,8tetraklórdíbensó1,4díoxín (TCDD) ef styrkleiki þess er svo mikill að það telst mjög eitrað, sbr. 2.2.61.1.

615	(Ónotað).

616	Efni, sem innihalda meira en 40% fljótandi saltpéturssýruestra, skal fullnægja smitprófinu í samræmi við 2.3.1.

617	Á pakkningunni og í fylgiskjölunum skal, fyrir utan gerð sprengiefnisins, koma fram verslunarheiti sprengiefnisins.

618	Í hylkjum með 1,2bútadíen má styrkur súrefnis í loftkenndu ástandi ekki fara yfir 50 ml/m3.

619-622 	(Ónotað).

623	UN 1829 brennisteinstríoxíð skal gert stöðugt.

Leyfilegt er að flytja brennisteinstríoxíð, sem er að lágmarki 99,95% að hreinleika, í tönkum án þess að það sé gert stöðugt að því gefnu að hitastigið sé 32,5°C eða þar yfir. Farmbréfið skal þá innihalda setninguna Flutningur á vörunni við 32,5°C lágmarkshitastig.

625	Pakkning með þessum hlutum skal greinilega vera með merkinguna „UN 1950 ÚÐABRÚSAR“.

626-627 	(Ónotað)

632	Þetta efni er sjálftendrandi.

633	Pakkningar og litlir gámar, sem innihalda þetta efni, skulu bera eftirfarandi merkingu Skal halda frá íkveikjuvöldum. Þessi merking skal vera á opinberu tungumáli sendanda og ef það er hvorki enska, franska né þýska þá líka á ensku, þýsku eða frönsku nema samkomulag sé um annað milli þeirra landa sem flutningurinn snertir.

634	Pakkningar, sem innihelda efni sem flytja þarf í kældu fljótandi köfnunarefni, skulu einnig vera með varúðarmerki nr. 2.2.

635	Pakkningar,sem innihalda þessi efni, þurfa ekki að hafa varúðarmerki nr. 9 nema hluturinn sé fullkomlega hulinn af umbúðunum, kassa eða slíku, sem hindrar fljótlega athugun á hlutnum.

636	a.	Notaðar litíumsellur og geymar, sem safnað er saman og afhent til 	flutnings frá söfnunarstað notenda til bráðabirgðaforvinnslu ásamt 	öðrum hlöðum eða rafhlöðum án litíums, falla ekki undir ADRreglugerðina að því gefnu að þau uppfylli eftirfarandi skilyrði:

(i)	Heildarþyngd hvers litíumhlaðseða rafhlöðu skal ekki fara yfir 250 g.

(ii)	Ákvæðin í umbúðafyrirmælum P903b (2) eru uppfyllt.

- Hlöð sem eru innbyggð í tæki mega ekki afhlaðast það mikið í flutningi að spennan í opinni hringrás falli niður fyrir 2 volt eða til tveggja þriðjuhluta af óafhlöðnu hlaði allt eftir hvort spennugildið er lægra.

- ©Pakkningar af notuðum hlöðum eða rafhlöðum í ómerktum umbúðum eiga að bera merkinguna NOTAÐAR LITÍUMRAFHLÖÐUR.

637	Erfðabreyttar örverur eru örverur sem ekki eru hættulegar mönnum og dýrum en geta breytt dýrum, plöntum, líffræðilegum efnum og vistkerfum á þann hátt sem ekki finnst í náttúrunni.

Erfðabreyttar örverur, sem leyfilegt er að losa út í umhverfið, falla ekki undir ákvæðin í flokki 9.

Lifandi hryggdýr eða hryggleysingja má ekki nota til að flytja efni, sem falla undir þetta UNnúmer, nema efnið sé ekki hægt að flytja á annan hátt.

Við flutning á auðrotnanlegum vefjum undir þessu UNnúmeri eiga viðeigandi upplýsingar að fylgja, t.d. Haldist kalt við 2–4°C eða Flytjist frosið eða Má ekki frjósa.

638	Þessi efni eru skyld sjálfniðurbrjótandi efnum (sjá 2.2.41.1.19).

639	Sjá 2.2.2.3 flokkunarkóða 2F, UN 1965, athugasemd 2.

640	Þeir eðlisfræðilegu og tæknilegu eiginleikar, sem gefnir eru upp í dálki 2 í töflu A, gefa tilefni til mismunandi tankakóða fyrir efni í ADRtönkum innan sama pökkunarflokks.

Til að greina eðlisfræðilega og tæknilega eiginleika vörunnar við flutning í tanki skal eftirfarandi vera til staðar með þeim upplýsingum sem skylda er að hafa í farmbréfi en aðeins ef varan er flutt í ADRtanki:

Sérákvæði 640X þar sem X er sá stóri bókstafur sem stendur í dálki 6 í töflu A eftir tilvísun til sérákvæða 640.

Þessar upplýsingar skulu samt sem áður ekki vera með ef flutningurinn fer fram í tanki sem að lágmarki uppfyllir ströngustu kröfur í viðkomandi pökkunarflokki fyrir það UNnúmer.

642	Ekki má nota þessa grein við flutning á áburði, ammóníakríkum lausnum með fríu ammóníaki, nema það sé leyft samkvæmt 1.1.4.2 í SÞ Modelákvæðunum.

643	Malbik, sem inniheldur möl eða steina, fellur ekki undir ákvarðanirnar fyrir flokk 9.

644	Þetta efni má flytja með eftirfarandi skilyrðum:

- pHgildið mælt í 10% vatnslausn af efninu, sem á að flytja, er á milli 5 og 7

- lausnin inniheldur engin brennanleg efni í meira magni en 0,2% eða klórsambönd í magni þar sem klórinnihaldið er meira en 0,02%.

645	Flokkunarkóðann sem kemur fram í dálki 3b í töflu A má aðeins nota ef lögmæt yfirvöld í landi, sem er aðili að ADRsamningnum, hafa samþykkt hann áður en flutningur hefst.

646	Kolefni, virkt með vatnsgufu, fellur ekki undir ADRreglugerðina.

647	Flutningur á ediki og edikssýru með mest 25% af þunga hreinnar sýru fellur eingöngu undir eftirfarandi ákvæði:

a.	Umbúðir, þar með talið IBC og stórumbúðir, og tankar skulu vera framleidd úr ryðfríu stáli eða plastefni sem lengi stenst tæringu af völdum ediks eða edikssýru sem notuð er í fóðurvörur.

b.	Eigandi skal skoða sjónrænt umbúðir, þar með talið IBC og stórumbúðir, og tanka minnst einu sinni á ári. Niðurstöðurnar skulu skráðar og geymdar í að minnsta kosti eitt ár. Ekki má fylla á skemmdar umbúðir, þar með talið IBC og stórumbúðir, eða tanka.

c.	Umbúðir, þar með talið IBC og stórumbúðir, og tankar skulu fylltir á þann hátt að varan leki ekki niður eða klístrist á ytra byrði.

d.	Innsigli og lokubúnaður skal þola áhrif ediks og edikssýru sem nota á í fóðurvöru. Sá sem sér um pökkun og/eða áfyllingu skal loka umbúðum, þar með talið IBC og stórumbúðum, og tönkum loftþétt  svo að ekki komi til leka við venjulegar aðstæður í flutningi.

e.	Nota má samsettar umbúðir með innri umbúðum úr gleri eða plasti (sjá pökkunarfyrirmæli P001 í 4.1.4.1) ef þær uppfylla hin almennu pökkunarákvæði í 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 og 4.1.1.8.

###### Önnur ákvæði ADR eiga ekki við hér.

648	Hlutir, sem eru gegndræpir með þessu varnarefni, t.d. pappi, pappírsstrimlar, bómullarhnoðrar, plötur úr plastefni, í loftþéttum pakkningum, falla ekki undir ADR.

649	Heppilegt er að nota prófunaraðferðina í staðalinum ASTM D8601 til að ákvarða byrjunarsuðupunktinn sem nefndur er í 2.2.3.1.3, pökkunarflokki I.

Efni, sem hafa byrjunarsuðupunkt yfir 35°C ákvarðaðan með þessari aðferð, tilheyra pökkunarflokki II og skulu flokkast í samræmi við þá ákvörðun sem gildir fyrir þann pökkunarflokk.

650	Leifar, sem eru samansafn af umbúðaafgöngum, storknuðum afgangi og fljótandi afgangi af málningu, má flytja í samræmi við ákvæðin fyrir pökkunarflokk II. Auk þess að fara eftir ákvæðum fyrir UN 1263, pökkunarflokk II, er hægt að pakka slíkum leifum og flytja á eftirfarandi hátt:

a.	Leifunum er hægt að pakka samkvæmt pökkunarfyrirmælum P002 í 4.1.4.1 eða pökkunarfyrirmælum IBC06 í 4.1.4.2.

b.	Leifunum er hægt að pakka í sveigjanlegar IBCumbúðir af gerð 13H3, 13H4 og 13H5 í auka ytri umbúðum með helium/óbrotnum hliðum.

c.	Prófun á umbúðum og IBC, sem um er rætt í a eða blið, er hægt að framkvæma samkvæmt kröfunum í kafla 6.1 eða 6.5, ef efnin eru í föstu formi, með hliðsjón af kröfunum sem gerðar eru til pökkunarflokks II. Prófunin skal gerð á umbúðum og IBC sem fylltar eru með tilsvarandi prufum af leifum sem eru tilbúnar til flutnings.

d.	Flutningur í lausu er leyfður í yfirbreiddum ökutækjum, lokuðum gámum eða stórum yfirbreiddum gámum sem eru heilveggja. Kassi ökutækisins eða gámsins skal vera þéttur eða gerður þéttur með t.d. þar til gerðri og nægilega þéttri innri fóðringu.

e.	Ef leifarnar eru fluttar í samræmi við kröfurnar í þessu sérstaka ákvæði skal lýsa farminum í samræmi við 5.4.1.1.3 í farmbréfinu á eftirfarandi hátt: LEIFAR, UN 1263, MÁLNING, 3, II.

651	Ákvæðið V2 (1) kemur eingöngu til framkvæmda ef nettóþyngd hins sprengifima innihalds fer yfir 3.000 kg (4.000 kg með eftirvagni).

652	Sjá ADR–reglurnar, kafla 3.3.1.

653	Flutningur á gasi í gashylkjum með rúmmál sem fer ekki yfir 0,5 lítrar fellur ekki undir önnur ákvæði ADRreglnanna ef eftirfarandi er uppfyllt:

- farið hefur verið eftir ákvæðum um framleiðslu og eftirlit með gashylkjunum,

- gashylkjunum er pakkað í ytri umbúðir sem að lágmarki uppfylla kröfurnar í kafla 4 í ADRreglunum um samsettar umbúðir,

- gashylkjunum er ekki pakkað saman með öðrum hættulegum farmi,

- heildarþunginn á hverri farmeiningu fer ekki yfir 30 kg, og

- sérhver farmeining er greinilega merkt með “UN 1013”. Þessi merking skal vera innan fernings upp á rönd með hliðarlengdirnar að lágmarki 100 mm x 100 mm.

##### XII. VIÐAUKI

Sérákvæði fyrir flutning á stykkjavöru.

(Sbr. 9. dálk í töflu A í 1X. viðauka.)

Ef ekki eru sérákvæði um lestun í 7.2.2 til 7.2.4 í ADR má lesta stykkjavöru:

- í lokuð farartæki eða lokaða gáma,

- í ökutæki með yfirbreiðslu eða gáma með yfirbreiðslu,

- í opin ökutæki eða opna gáma.

Umbúðir, sem eru viðkvæmar fyrir raka, á að lesta í lokuð eða yfirbreidd ökutæki eða í lokaða eða yfirbreidda gáma.

| Ef kóðarnir V1-V13 koma fyrir í 9. dálki í töflu A, í IX. viðauka, gilda eftirfarandi ákvæði: |
| --- |
| V1 | Stykkjavöru skal lesta í lokuð ökutæki eða ökutæki með yfirbreiðslu eða í lokaða gáma eða gáma með yfirbreiðslu. |
| V2 | 1. | Stykkjavara skal einungis lestuð á farartæki af gerð EX/II eða EX/III sem uppfylla kröfur í kafla 9. Val á ökutæki er háð því magni sem flutt er og er magnið takmarkað á ökutæki eða æki í samræmi við ákvæði varðandi hleðslu (sjá ákvæði 7.5.5.2 í ADR). |
|  | 2. | Hengi og tengivagnar, sem uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til EX/II og EX/III farartækja, mega vera dregnar af ökutæki sem uppfylla ekki þessar kröfur. Um flutning í gámum, sjá einnig undirkafla 7.1.3 til 7.1.6. Þegar hlutir eða búnaður, sem tilheyrir flokki 1 í magni sem krefst ökutækis eða ökutækja af gerð EX/III, eru fluttir í gámum til eða frá hafnarsvæði, járnbrautarsvæði eða flugvallarsvæði er hægt að nota farartæki af gerð EX/II í staðinn að því gefnu að þeir gámar, sem notaðir eru, séu samkvæmt stöðlum IMDG, RID eða tæknilegum leiðbeiningum ICAO. |
| V3 |  | Ef flutt er laust púður eða flugeldar skal gólf gáma ekki vera úr málmi eða yfirbreitt. |
| V4 |  | (Ónotað) |
| V5 |  | Stykkjavöru má ekki hlaða í litla gáma. |
| V6 |  | Sveigjanlegar IBCumbúðir skulu fluttar í lokuðum farartækjum, í lokuðum gámum eða yfirbreiddum gámum. Yfirbreiðslan skal gerð úr vatnsheldu og óbrennanlegu efni. |
| V7 |  | (Frátekið) |
| V8 | 1. | Efni, sem halda þarf við ákveðið hitastig með hitastilli, skulu send á þann hátt að hitinn fari ekki yfir stjórnhitastigið sem gefið er upp sem hæfilegt í greinum 2.2.41.1.17 og 2.2.41.4 eða 2.2.52.16 og 2.2.52.4 í ADR. |
|  | 2. | Valið á meðalhita hitastillis í flutningi er háð nokkrum þáttum eins og: |
|  |  | a. | stjórnunarhitastigi efnisins sem flutt er |
|  |  | b. | mismuninum á milli stjórnunarhitastigs og áætlaðs útihitastigs |
|  |  | c. | virkni einangrunar |
|  |  | d. | tímalengd flutningsins |
|  |  | e. | leyfðu svigrúmi fyrir seinkun á áætlun. |
|  | 3. | Viðeigandi aðferðir til að hindra að stjórnunarhitastig fari yfir mörkin eru gefnar hér fyrir neðan, raðað eftir virkni: |
|  |  | R1 | Varmaeinangrun, að því gefnu að upphafshitastig efnis sé nægilega mikið undir stjórnunarhitastigi. |
|  |  | R2 | Varmaeinangrun og kælikerfi að því tilskildu að: |
|  |  |  | - | nægilegt magn af óeldfimum kælimiðli (t.d. fljótandi köfnunarefni eða koltvísýringi í föstu formi), sem gefur skynsamlegt svigrúm fyrir hugsanlegri seinkun eða möguleika á endurnýjun kælimiðils, sé til staðar |
|  |  |  | - | fljótandi súrefni eða loft er ekki notað sem kælimiðill |
|  |  |  | - | það sé jöfn kælivirkni jafnvel þótt mestur hluti kælimiðilsins sé uppurinn |
|  |  |  | - | þörf fyrir að loftræsta farmrýmið áður en farið er inn í það sé greinilega gefin til kynna á hurðum. |
|  |  | R3 | Varmaeinangrun og einfalt vélknúið kælikerfi, að því tilskildu að ef efnin eru með blossamark lægra en summa neyðarhitastigs + 5°C séu notuð sprengiörugg rafmagnstengi, EEx IIB T3, í kælirými til að koma í veg fyrir tendrun í eldfimum gufum frá efnum. |
|  |  | R4 | Varmaeinangrun og samsett vélknúið kælikerfi og kælimiðill að því tilskildu að: |
|  |  |  | - | þessi tvö kerfi séu óháð hvort öðru |
|  |  |  | - | kröfur R2 og R3 hér á undan séu uppfylltar. |
|  |  | R5 | Varmaeinangrun og tvöfalt vélknúið kælikerfi, að því tilskildu að: |
|  |  |  | - | umrædd tvö kerfi séu óháð hvort öðru, burtséð frá aflgjafa |
|  |  |  | - | hvort kerfi um sig sé fært um að viðhalda tilskilinni hitastýringu |
|  |  |  | - | ef efnin eru með lægra blossamark en summa neyðarhitastigs + 5°C séu notuð sprengiörugg rafmagnstengi, EEx IIB T3, í kælirými til að koma í veg fyrir tendrun í eldfimum gufum frá efnunum. |
|  | 4. | Aðferðir R4 og R5 má nota við öll lífræn peroxíð og sjálftendrandi efni. Aðferð R3 má nota við lífræn peroxíð og sjálftendrandi efni af gerð C, D, E og F og þegar hámarksumhverfishiti sem búast má við á leiðinni, fer ekki meira yfir stjórnunarhitastig en sem nemur 10°C ef um er að ræða lífræn peroxíð og sjálftendrandi efni af gerð B Aðferð R2 má nota við lífræn peroxíð og sjálftendrandi efni af gerð C, D, E og F þegar hámarksumhverfishiti, sem búast má við á leiðinni, fer ekki meira yfir stjórnunarhitastig en sem nemur 30°C. Aðferð R1 má nota við lífræn peroxíð og sjálftendrandi efni af gerð C, D, E og F þegar hámarksumhverfishiti, sem búast má við á leiðinni, er að minnsta kost 10°C lægri en stjórnunarhitastig farmsins. |
|  | 5. | Þar sem krafist er flutnings efna í einangruðum, kældum eða vélkældum farartækjum eða gámum skulu ákvæði kafla 9.6 uppfyllt. |
|  | 6. | Ef efni eru flutt í ytri umbúðum sem eru fyllt með kæliefni skal lesta þau í lokuð farartæki eða farartæki með yfirbreiðslu eða í lokaða gáma eða gáma með yfirbreiðslu. Ef farartæki eða gámar, sem notuð eru, eru lokuð skulu þau vera nægilega loftræst. Yfirbreidd ökutæki og gámar eiga að vera útbúin með hliðarborðum og göflum. Yfirbreiðslur þessara ökutækja og gáma eiga að vera gerðar úr vatnsheldu og óbrennanlegu efni. |
|  | 7. | Hvert og eitt stýritæki og hitaskynjarar í kælikerfinu skulu vera auðveldlega aðgengileg og allar raftengingar skulu vera vatnsþéttar. Lofthita í flutningseiningu skal mæla með tveimur óháðum skynjurum og niðurstöður skulu skráðar svo að allar breytingar á hitastigi verði uppgötvaðar. Þegar flutt eru efni sem hafa stýrihitastig undir +25°C skal flutningseiningin vera útbúin með sjáanlegum og heyranlegum viðvörunum, sem fá straum frá aflgjafa sem er óháður kælikerfinu og stilltur á að gefa viðvörun við eða undir stýrihitastigi. |
|  | 8. | Varakælikerfi eða varahlutir skulu vera til staðar. |
|  |  |  | Ath.: Ákvæði V8 á ekki við efni, sem vísað er til í grein 3.1.2.6 í ADR, þegar efni eru gerð stöðug með því að bæta í þau hindrunarefnum þannig að SADT, verði hærri en 50°C. Í þessu tilfelli væri hugsanlega krafist hitastýringar ef hiti við flutning gæti farið yfir 55°C. |
| V9 | Ónotað) |
| V10 | IBCumbúðir skulu fluttar í lokuðum eða yfirbreiddum farartækjum eða í lokuðum eða yfirbreiddum gámum. |
| V11 | IBCumbúðir úr öðrum efnum en málmi eða stífu plasti skulu fluttar í lokuðum eða yfirbreiddum farartækjum eða í lokuðum eða yfirbreiddum gámum. |
| V12 | IBCumbúðir af gerð 31HZ2 skulu fluttar í lokuðum farartækjum eða gámum. |
| V13 | Þegar pakkað er í 5H1, 5L1 eða 5M1poka skal farmurinn fluttur í lokuðum farartækjum eða gámum. |
| V14 | Úðabrúsar sem fluttir eru samkvæmt sérákvæði 327 í Viðauka XI til endurvinnslu eða eyðingu má einungis flytja í loftræstu eða opnu ökutæki eða gámi. |

##### XIII. VIÐAUKI

Sérákvæði fyrir flutning á ósekkjuðum farmi

(Sbr. 10. dálk í töflu A.)

Farm má ekki flytja í lausavigt á ökutækjum eða í gámum nema sérstakt ákvæði, sem er einkennt með kóðanum VV, leyfi sérstaklega þessa flutningsaðferð og er hún gefin til kynna í 10. dálki, töflu A, í IX. viðauka.

Óhreinar, tómar umbúðir má samt sem áður flytja ef þessi flutningsaðferð er ekki bönnuð samkvæmt öðrum ákvæðum ADR.

    - Nauðsynlegar ráðstafanir skulu gerðar við allan flutning í lausavigt til að tryggja að ekkert af innihaldinu sleppi út.

    - Þegar eftirfarandi kóði kemur fram í 10. dálki  í töflu A skulu þessi sérákvæði gilda:

VV1	Flutningur í lausavigt er leyfður í lokuðum eða yfirbreiddum ökutækjum og í lokuðum eða yfirbreiddum gámum.

VV2	Flutningur í lausavigt er leyfður í lokuðum ökutækjum með yfirbyggingu úr málmi, í lokuðum gámum úr málmi og í yfirbreiddum ökutækjum og yfirbreiddum stórum gámum með yfirbreiðslu úr óeldfimu efni ef yfirbreiddu ökutækin og gámarnir eru úr málmi eða ef gólf og veggir eru varðir fyrir farminum.

VV3	Flutningur í lausavigt er leyfður í ökutækjum með yfirbreiðslu og í stórum gámum með yfirbreiðslu ef loftræsting er næg.

VV4	Flutningur í lausavigt er leyfður í lokuðum ökutækjum með yfirbyggingu úr málmi, lokuðum gámum úr málmi eða í stórum gámum með yfirbreiðslu. Ef efni með UNnúmer 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 og 3190 eru fastur úrgangur má flytja þau í lausavigt.

VV5	Flutningur í lausavigt er leyfður í sérútbúnum ökutækjum og gámum.

###### Hleðslu og aflestunaropi skal vera hægt að loka loftþétt.

VV6	(Ónotað)

VV7	Flutningur í lausavigt er aðeins leyfður í lokuðum ökutækjum eða ökutækjum með yfirbreiðslu eða í lokuðum gámum eða gámum með yfirbreiðslu ef efnið er í stykkjum/brotum.

VV8	Flutningur í lausavigt er leyfður sem heildarfarmur í lokuðum ökutækjum, lokuðum gámum eða ökutækjum eða stórum gámum með ógegndræpri og óeldfimri yfirbreiðslu.

Ökutæki og gámar skulu vera útbúin þannig að annaðhvort skulu efnin, sem flutt eru, ekki geta komist í snertingu við tré eða önnur eldfim efni, eða að allt yfirborð gólfs og veggja, ef þau eru úr tré eða öðru eldfimu efni, vera þakið ógegndræpu og eldvörðu efni eða húðað með natríumsílíkati eða svipuðu efni.

VV9a	Flutningur í lausavigt er leyfður sem heildarfarmur í ökutækjum með yfirbreiðslu, lokuðum gámum eða í stórum gámum með yfirbreiðslu og heilum veggjum.

Ef flytja á efni í flokki 8 skal efni farartækis eða gáms vera útbúið með viðeigandi og fullnægjandi sterkri innri fóðringu.

VV9b	Flutningur í lausavigt sem heildarfarmur (fyrir flokk 8 á það aðeins við um spilliefni) er leyfður í lokuðum gámum eða stórum gámum með yfirbreiðslu og heilum veggjum. Ef flytja á spilliefni í flokki 8 skulu gámar vera útbúnir með viðeigandi og fullnægjandi sterkri innri fóðringu.

VV10	Flutningur í lausavigt er leyfður sem heildarfarmur í ökutækjum með yfirbreiðslu, lokuðum gámum eða stórum gámum með yfirbreiðslu og heilum veggjum.

Efni farartækja eða gáma skulu vera lekaþétt eða gerð lekaþétt, t.d. með viðeigandi og fullnægjandi sterkri innri fóðringu.

VV11	Flutningur í lausavigt er leyfður í sérútbúnum ökutækjum og gámum á þann hátt að það valdi ekki áhættu gagnvart fólki, dýrum og umhverfi, t.d. með því að setja úrganginn í poka eða loftþétt ílát.

VV12	Ef flytja þarf efni, sem óhentugt er að flytja í tankbílum, lausum tönkum eða gámatönkum vegna mikils hita og eðlisþunga efnanna má flytja þau í sérútbúnum ökutækjum eða gámum sem uppfylla kröfur skilgreindar af lögmætu yfirvaldi viðkomandi upprunalands. Ef upprunalandið er ekki aðili að ADR skulu kröfurnar viðurkenndar af lögmætu yfirvaldi fyrsta lands sem er aðili að ADR sem komið er til.

VV13	Flutningur í lausavigt er leyfður í sérútbúnum ökutækjum eða gámum í samræmi við kröfur gerðar af lögmætu yfirvaldi viðkomandi upprunalands. Ef upprunalandið er ekki aðili að ADR skulu kröfurnar viðurkenndar af lögmætu yfirvaldi fyrsta lands sem er aðili að ADRsem komið er til.

- VV14. Notaðar rafhlöður má flytja í lausavigt í sérútbúnum bílum eða gámum. Stórir plastgámar eru ekki leyfðir. Litlir plastgámar skulu þola, fullhlaðnir, fall úr 0,8 m hæð á harðan flöt við –18°C án þess að brotna.

Hleðslurými ökutækja eða gáma skal vera úr sýruþolnu stáli sem er ónæmt fyrir ætandi efnum sem rafhlöðurnar innihalda. Minna sýruþolið stál má einnig nota þegar fyrir hendi er nægileg veggjaþykkt eða plastfóðring/lag sem þolir þessi ætandi efni.Hönnun á hleðslurými ökutækja og gáma skal taka mið af öllum hugsanlegum rafstraumum og áhrifum frá efnunum.Ath: Stál sem tærist minna en 0,1 mm á ári vegna tærandi efna telst sýruþolið.

Tryggt skal með viðeigandi aðferðum að enginn leki tærandi efna verði frá hleðslurými ökutækja eða gáma meðan á flutningi stendur. Opin hleðslurými skulu vera með yfirbreiðslu. Yfirbreiðslan skal vera sýruþolin.

Fyrir lestun skal hleðslurými ökutækja og gáma, ásamt útbúnaði þeirra, skoðað með tilliti til skemmda. Ekki má lesta ökutæki eða gáma með skemmd geymslurými. Hleðsluhólf ökutækja eða gáma skulu ekki lestuð yfir veggbrúnir.

- Engar rafhlöður, sem innihalda mismunandi efni sem geta hvarfast á hættulegan hátt hvert við annað, og enginn annar farmur, sem getur hvarfast hættulega við annan farm, má vera til staðar í sama hleðslurými ökutækja eða gáma (sjá hættulegt efnahvarf í kafla 1.2.1).

Á meðan á flutningi stendur skulu engar leifar af hættulegum tærandi efnum úr rafhlöðum vera viðloðandi ytra byrði hleðslurýmis ökutækja eða gáma.

VV15	Flutningur í lausavigt á föstum efnum eða blöndum (svo sem efnavörum og spilliefnum), sem innihalda að hámarki 1000 mg/kg af efninu með viðkomandi UNnúmeri, má eiga sér stað í lokuðu ökutæki eða ökutæki með yfirbreiðslu, lokuðum gámi eða stórum gámi með yfirbreiðslu.

Hleðslurými ökutækisins eða gámurinn skulu vera lekaþétt eða þétt með viðeigandi öruggri innri klæðningu.

VV16	Flutningur í lausavigt er leyfður að uppfylltum skilyrðum í grein 4.1.9.2.3 í ADR.

VV17	Flutningur í lausavigt á SCOIhlutum er leyfður að uppfylltum skilyrðum í grein 4.1.9.2.3 í ADR.

##### XIV. VIÐAUKI.

Sérákvæði fyrir flutning á hættulegum farmi (lestun, losun o.fl.)

(Sbr. 11. dálki í töflu A í IX. viðauka.)

Ef einhver af kóðunum CV1-CV36 kemur fyrir í 11. dálki í töflu A í IX. viðauka gildir eftirfarandi:

CV1	1. Bannað er:

  - að lesta eða losa á almennu svæði í þéttbýli án sérstaks leyfis lögregluyfirvalda.

  - að lesta eða losa á almennu svæði utan þéttbýlis án þess að tilkynna það lögregluyfirvöldum fyrir fram nema það sé nauðsynlegt af öryggisástæðum.

2.	Ef af einhverjum orsökum er nauðsynlegt að meðhöndla varning á almennu 	svæði skal halda efnum og varningi aðskildum í samræmi við merkingar.

CV2	1.	Fyrir lestun skal farmrýmið eða gámurinn hreinsaður vel.

2.	Bannað er að nota eld eða opinn loga í eða í grennd við ökutækið sem flytur varninginn og gildir það einnig við lestun og losun hans.

CV3	Sjá kafla 7.5.5.2 í ADRreglunum.

CV4	Efni og hlutir í aðskilnaðarflokki L skulu einungis flutt sem heildarfarmur.

CV5CV8	(Ónotað)

CV9	Ekki er leyfilegt að kasta til farmeiningum eða láta þær verða fyrir hnjaski. Festa skal farmeiningarnar í farmrými eða gám þannig að þær séu varðar falli eða þannig að þær geti ekki oltið..

CV10	Gashylki undir 150 lítrum að rúmmáli skulu lögð samsíða eða hornrétt á lengdarás ökutækisins.

Gashylki, sem liggja nálægt framgaflinum, skulu ávallt vera hornrétt á lengdarás ökutækisins.

Lág hylki með þvermál um 30 cm eða meira má lesta langsum eftir farmrýminu þannig að ventillinn snúi inn að miðju ökutækisins.

Hylki, sem eru nægilega stöðug, og hylki í heppilegum flutningsbúnaði (grindum), sem hindrar að þau velti, má flytja í uppréttri stöðu.

###### Liggjandi hylki skal festa þannig að þau geti ekki færst úr stað.

CV11	Gashylki með lofttegundum skal ávallt lesta í þeirri stöðu (liggjandi eða uppréttri) sem hylkin eru gerð fyrir og verja skal þau gegn skaða frá öðrum farmi.

CV12	Ef hlutir eru lestaðir á bretti og brettunum er staflað skal hver brettahæð staflast jafnt á þau, sem undir eru, og ef þess er þörf með millilagi með nægilegum styrk.

CV13	Ef efni lekur út og dreifist í ökutæki eða gámi má ekki nota ökutækið eða gáminn fyrr en eftir nákvæma hreinsun eða, ef þess gerist þörf, eftir sótthreinsun. Allan annan farm og hluti sem flutt eru í sama ökutæki skal skoða með tilliti til hugsanlegrar mengunar.

CV14	Verja skal farminn fyrir sólarljósi. Farmeiningar má  einungis geyma í svölu, vel loftræstu rými fjarri hitagjöfum.

CV15	Sjá ákvæði 5.5.5.3 í ADR.

##### CV16CV19 (Ónotað)

CV20CV21	Sjá ákvæði 7.5.11 í ADR.

CV22	Farmeiningar skal lesta þannig að óhindrað loftstreymi geti átt sér stað í farmrýminu þannig að sama hitastig geti orðið á öllum farminum. Ef innihald í ökutæki eða gám fer yfir 5000 kg af eldfimu föstu efni og/eða lífrænu peroxíði skal skipta farminum í einingar með að hámarki 5000 kg í hverri einingu með a.m.k. 0,05 m loftrými á milli.

CV23	Við meðhöndlun á þessum farmeiningum skal gera sérstakar ráðstafanir til að þær komist ekki í snertingu við vatn.

CV24	Fyrir lestun skal hreinsa farmrými eða gám nákvæmlega og sérstaklega skal hafa í huga að fjarlægja eldfima afganga (hálm, hey, pappa o.s.frv.).

CV25	1.	Farmeiningar skal lesta og festa þannig að auðvelt sé að komast að þeim.

2.	Þegar flytja á farmeiningu við hitastig sem er að hámarki 15°C eða í kældu ástandi 	þá skal halda því hitastigi við lestun og geymslu.

## 3.	Einungis má geyma varninginn á svölum stöðum í hæfilegri fjarlægð frá 	hitagjöfum.

CV26	Hlutir úr tré í ökutækinu eða gámnum, sem komist hafa í snertingu við þessi efni, skal fjarlægja og brenna.

CV27	1.	Farmeiningar skal lesta og festa þannig að auðvelt sé að komast að þeim.

- Þegar farmeiningar eru fluttar kældar skal athuga að öll kælikerfin virki við losun og geymslu.

- Einungis má geyma varninginn á svölum stöðum í hæfilegri fjarlægð frá hitagjöfum.

CV28	Sjá ákvæði 7.5.4 í ADR.

CV29CV32	(Ónotað)

CV33	Sjá ákvæði 7.5.11 í ADR.

CV34	Áður en gashylki eru flutt skal ganga úr skugga um að þrýstingur í þeim hafi ekki aukist vegna hugsanlegrar vetnismyndunar.

CV35	Ef sekkir eru einu umbúðirnar, sem notaðar eru, skal aðskilja þá þannig að hugsanlegur varmi, sem gæti myndast, sé leiddur burt.

CV36	Farmeiningar skal helst lesta á opin eða loftræst ökutæki eða í opna eða loftræsta gáma. Ef það er ekki unnt og farmeiningarnar eru fluttar í lokuðum ökutækjum eða lokuðum gámum skulu hurðir á farmrými ökutækjanna eða gámanna merktar með eftirfarandi áletrun þar sem bókstafirnir eru a.m.k. 25 mm háir:

- VIÐVÖRUN

- ENGIN LOFTRÆSTING

- OPNIST VARLEGA

Þessar upplýsingar skulu vera á máli sem sendandi telur viðeigandi.

##### XV. VIÐAUKI

Sérákvæði fyrir flutning á hættulegum farmi (vöktun o.fl.).

(Sbr. 12. dálki í töflu A í IX. viðauka.)

Viðbótarákvæði varðandi vissa flokka eða efni.

Auk ákvæða um fylgibúnað, ADR-réttindi ökumanna, námskeið til að öðlast ADR-réttindi o.fl., sem fjallað er um í 24., 25. og 26. gr. reglugerðar þessarar, gilda eftirfarandi ákvæði (sérkvæði) um flutning á efnum eða hlutum þegar vísað er til þeirra í 12. dálki í töflu A í IX. viðauka . Stangist ákvæðin í kafla 8.1–8.4 í ADR á við þessi ákvæði hafa þessi ákvæði forgang.

S1	Viðbótarákvæði varðandi flutning á sprengifimum efnum eða hlutum (flokkur 1):

###### 1.	Sérstök ADRréttindi:

  - Kröfur um sérstök ADR-réttindi (grein 8.2.1 í ADR) gilda um ökumann sem flytur efni eða hluti í flokki 1.

  - Ökumaður, sem flytur efni eða hluti í flokki 1, skal sitja sérstakt námskeið þar sem farið er a.m.k í þá efnisþætti sem taldir eru upp í VII.. viðauka.

  - Ef ökumaður, sem samkvæmt öðrum reglum, settum af aðildarlandi að ADR, hefur fengið samsvarandi fræðslu og fjallað er um undir lið b má fella niður kröfu um þátttöku í sérstöku námskeið að hluta til eða öllu leyti.

###### 2.	Fylgdarmaður á vegum stjórnvalda

Lögbær yfirvöld í landi, sem er aðili að ADR, geta, ef reglur í viðkomandi landi krefjast þess, gert kröfur um að fylgdarmaður á vegum stjórnvalda fylgi flutningnum á kostnað flutningsaðilans.

###### 3.	Bann við opnum eldi eða loga

Bannað er að nota opinn eld eða loga í nálægð við ökutæki sem flytur efni og hluti í flokki 1. Sama á við um lestun og losun á efnum og hlutum í flokki 1.

###### 4.	Staðir fyrir lestun og losun

- Lestun eða losun á efnum og hlutum í flokki 1 á almennu svæði í þéttbýli er bönnuð nema með leyfi lögreglustjóra.

- Lestun eða losun á efnum og hlutum í flokki 1 á almennu svæði utan þéttbýlis, ef lögregluyfirvöld hafa ekki fengið tilkynningu um það fyrir fram, er bönnuð nema nauðsyn krefji af öryggisástæðum.

- Ef af einhverjum ástæðum er nauðsynlegt að meðhöndla varninginn á almennu svæði skal halda efnum og hlutum aðskildum í samræmi við varúðarmerkin.

- Ef ökutæki, sem flytja efni og hluti í flokki 1, þurfa nauðsynlega að nema staðar vegna lestunar eða losunar á almennu svæði, skal fjarlægð á milli ökutækja vera a.m.k. 50 m.

###### 5.	Akstur í lest

- Þegar ökutæki, sem flytja efni eða hluti í flokki 1, aka í lest skal fjarlægðin milli ökutækja (ækja) vera a.m.k. 50 m.

- Lögregluyfirvöld geta gert kröfu um uppröðun ökutækja þegar ekið er í lest.

Vöktun ökutækja

Ákvæði um vöktun (kafli 8.4 í ADR) gilda aðeins um flutning á efnum og hlutum í flokki 1 þegar nettóþungi sprengifima efnisins fer yfir 50 kg á ökutæki.

Auk þess skulu þessi efni og hlutir ávallt vera undir eftirliti til að hindra skemmdarverk og til að láta megi ökumann og lögregluyfirvöld vita ef brotthvarf verður á þeim eða við bruna.

Þessi ákvæði eiga ekki við um tómar óhreinsaðar umbúðir.

S2	Viðbótar kröfur við flutning á eldfimum vökvum og lofttegundum

- Lausir ljósgjafar sem halda má á

- Bannað er að fara inn í lokuð ökutæki sem flytja vökva með blossamark að hámarki 61°C eða eldfim efni eða hluti í flokki 2 með ljósgjafa aðra en lausa ljósgjafa sem halda má á og eru hannaðir þannig að þeir geta ekki kveikt í eldfimum gufum sem geta borist inn í ökutækið.

Notkun á brennsluhitara við lestun og losun

- Notkun á hitara í FLökutæki (sjá handbók um tankaflutninga og/eða kafla 9 í ADRreglunum) er bönnuð við lestun og losun og á lestunarstöðum.

Aðgerðir gegn stöðurafmagni

- Á FLökutæki (sjá kafla 9 í ADR) skal séð fyrir góðri jarðtengingu frá grind ökutækis (í jörð) áður en tankar eru fylltir eða tæmdir. Auk þess skal takmarka áfyllingarhraðann.

S3	Sérákvæði við flutning á smitefnum

Fyrir æki með efni í flokki 6.2 er ekki gerð krafa um að fara skuli eftir ákvæðum í  8.1.4.1b í ADR um viðbótarslökkvitæki eða ákvæði 8.3.4 í ADR um ljósgjafa sem hægt er að halda á.

S4	Sérákvæði við flutning þar sem hafa þarf eftirlit með hitastigi

###### Sjá kafla 8.5 í ADR.

S5	Sérákvæði varðandi flutning á geislavirkum efnum í flokki 7 sem undanþegnar farmeiningar (UN 2908, 2909, 2910 og 2911)

Ekki þarf að uppfylla ákvæðið um flutningsslysakort (ákvæði 8.1.2.1b í ADR), ákvæðin um ADRréttindi (ákvæði 8.2.1 í ADR) og ákvæði 8.3.4 í ADR um ljósgjafa sem hægt er að halda á.

S6	Sérákvæði um flutning á geislavirkum farmi í flokki 7 fyrir utan undanþegnar farmeiningar

Ekki þarf að uppfylla ákvæðin sem banna farþega þegar fluttar eru farmeiningar eða gámar með merkingunni IHVÍTUR.

Ekki þarf að uppfylla ákvæði 8.3.4 í ADR um ljósgjafa sem hægt er að halda á ef ekki er um viðbótarhættu að ræða við farminn.

###### Önnur viðbótarákvæði eða sérákvæði

S7	Við flutning á lofttegundum eða hlutum merktum með bókstöfunum T, TO, TF, TC, TFC og TOC skal sérhver maður í áhöfn bílsins hafa aðgang að öndunargrímu þannig að allir geti forðað sér við óhapp (t.d. með samsettri gas/ryksíu A1B1E1K1P1 eða A2B2E2K2P2 í samræmi við EN 141).

S8	Ef æki er lestað með meira en 2000 kg af þessum efnum má stöðvun vegna þjónustu við ökutæki ekki eiga sér stað, ef hægt er að komast hjá því, nálægt íbúðarbyggð eða stöðum sem almenningur á erindi á. Lengri stöðvun nálægt slíkum svæðum er einungis heimil með leyfi viðkomandi lögregluyfirvalda.

S9	Við flutning á þessum efnum má stöðvun vegna þjónustu við ökutæki ekki eiga sér stað, ef hægt er að komast hjá því, nálægt íbúðarbyggð eða stöðum sem almenningur á erindi á. Lengri stöðvun nálægt slíkum svæðum er einungis heimil með leyfi viðkomandi lögregluyfirvalda.

S10	Við lagningu ökutækis á tímabilinu apríl til og með október skulu farmeiningar varðar á fullnægjandi hátt gegn áhrifum sólarljóss, t.d. með skermun sem er staðsett a.m.k. 20 cm fyrir ofan farminn, ef þess er krafist í því landi sem ökutækið er statt.

S11	1.	Uppfylla skal almennu ákvæðin um ADR-réttindi (ákvæði 8.2.1 í ADR)

- Ökumaður skal sitja sérnámskeið um flutning á geislavirkum farmi þar sem fjallað er a.m.k um eftirfarandi atriði:

- sérstakar hættur vegna jónandi geislunar,

- sérstakar kröfur um pökkun, meðhöndlun, samlestun og frágang (í farmrými) á geislavirkum farmi,

- sérstakar ráðstafanir sem grípa skal til við óhapp með geislavirkan farm.

- Ef ökumaður, sem samkvæmt öðrum reglum, settum af aðildarlandi að ADR, hefur fengið samsvarandi fræðslu og fjallað er um undir lið 2 má fella niður kröfu um þátttöku á sérstöku námskeiði að hluta til eða öllu leyti.

S12	Ef fjöldi farmeininga með geislavikum efnum fer ekki yfir 10 stk. og samanlagður flutningstuðull þeirra fer ekki yfir 3 þarf ekki að fara eftir sérákvæðum S11, þ.e. hafa ADR-réttindi til flutnings á geislavirkum farmi. Ökumaður skal í slíkum tilvikum fá kennslu og þjálfum með hliðsjón af verksviði hans þannig að hann geri sér grein fyrir áhættu vegna geislunar við flutning á geislavirkum efnum. Slíka kennslu og þjálfun skal staðfesta með vottorði frá atvinnurekandanum.

S13	Ef ekki er hægt að afhenda sendinguna skal koma henni á öruggan stað og tilkynna Geislavörnum ríkisins um það eins fljótt og unnt er og afla upplýsinga hjá þeim um frekari ráðstafanir.

S14	Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglunum) ökutækis í öllum tilvikum.

S15	Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglunum) ökutækis í öllum tilvikum. Ekki er gerð krafa um vöktun ef farmrýmið er læst og farmeiningarnar eru varðar á annan hátt gegn því að óviðkomandi losi þær.

S16	Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglunum) ökutækis eg heildarmagn þessara efna fer yfir 500 kg.

Enn fremur skal ökutæki, sem flytur yfir 500 kg af þessum efnum, alltaf vaktað til að koma megi í veg fyrir skemmdarverk og til að hægt sé að láta ökumann og lögregluyfirvöld vita ef efni tapast eða við bruna.

S17	Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglunum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 1000 kg.

S18	Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglunum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 2000 kg.

S19	Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglunum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 5000 kg.

S20	Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglunum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 10000 kg sem stykkjavara eða 3000 l í tanki.

S21	Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglunum) ökutækis á öllum farmi óháð magni. Auk þess skal slíkur farmur ávallt vera undir gæslu til að hindra skemmdarverk svo láta megi ökumann og lögregluyfirvöld vita ef brotthvarf verður á þeim eða við bruna. Ekki þarf að uppfylla ákvæðin um vöktun í eftirfarandi tilvikum:

- ef farmrýmið er læst eða farmeiningarnar eru varðar á annan hátt gegn því að óviðkomandi losi þær

- ef geislavirknin fer ekki yfir 5 (Sv/klst. neins staðar á úthlið ökutækisins.

S22	Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglunum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 5000 kg sem stykkjavara eða 3000 l í tanki.

S23	Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglunum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 3000 kg sem stykkjavara eða 3000 l í tanki.

S24	Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglunum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 100 kg.

XVI. VIÐAUKI

Hættumerki og áletrun þeirra.

### Eftirfarandi gildir fyrir tölustafi í hættumerki:

0	Án merkingar.

1	Ekki notað.

2	Gas getur myndast vegna þrýstings eða efnahvarfs.

3	Eldfimur vökvi (gufa) eða gas eða vökvi sem hitnar af sjálfu sér.

4	Eldfimt fast efni eða fast efni sem hitnar af sjálfu sér.

5	Eldnærandi áhrif.

6	Hætta á eitrun eða smiti.

7	Hætta á geislavirkni.

8	Hætta á ætingu.

9	Hætta á skyndilegu öflugu efnahvarfi.

Ef sami tölustafur er tvítekinn merkir það aukna hættu, t.d. merkir 30 eldfimur vökvi (t.d. díselolía) en 33 merkir mjög eldfimur vökvi (t.d. bensín). Ef bókstafurinn X er fyrir framan tölurnar merkir það að ekki má nota vatn við slökkvistarf.

### Eftirfarandi samsetningar hættunúmera eru notaðar:

*) merkir að aðeins má nota vatn með samþykki viðkomandi yfirvalda.

Varðandi merkingar við flutning einstakra efna, sjá 13. dálk í töflu A I. viðauka.

20	Kæfandi lofttegund eða óvirk lofttegund.

22	Djúpkæld lofttegund, kæfandi.

223	Djúpkæld, eldfim lofttegund.

225	Djúpkæld, eldnærandi lofttegund.

23	Eldfim lofttegund.

239	Eldfim lofttegund, hætta á sjálfvöktu kröftugu efnahvarfi.

25	Eldnærandi lofttegund.

26	Eitruð lofttegund.

263	Eitruð, eldfim lofttegund.

265	Eitruð lofttegund, eldnærandi.

268	Eitruð, ætandi lofttegund.

30	Eldfimur vökvi (blossamark 23ºC til og með 61ºC) eða eldfimur vökvi eða bráðið fast efni með blossamark yfir 61°C, upphitað í eða yfir blossamark eða vökvi sem hitnað getur af sjálfu sér.

323	Eldfimur vökvi sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.

X323	Eldfimur vökvi sem hvarfast kröftuglega við vatn og myndar eldfimar lofttegundir *).

33	Mjög eldfimur vökvi (blossamark undir 23ºC).

333	Vökvi sem kviknað getur í af sjálfu sér.

X333	Vökvi sem kviknað getur í af sjálfu sér og sem hvarfast kröftuglega við vatn *).

336	Mjög eldfimur, eitraður vökvi.

338	Mjög eldfimur, ætandi vökvi.

X338	Mjög eldfimur, ætandi vökvi sem hvarfast kröftuglega við vatn *).

339	Mjög eldfimur vökvi, hætta á sjálfvöktu kröftugu efnahvarfi.

36	Eldfimur vökvi (blossamark 23°C til og með 61°C) eða vökvi sem hitnað getur af sjálfu sér, eitraður.

362	Eldfimur, eitraður vökvi sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.

X362	Eldfimur, eitraður vökvi sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir *).

368	Eldfimur vökvi, eitraður, ætandi

38	Eldfimur vökvi (blossamark 23°C til og með 61°C), ætandi.

382	Eldfimur, ætandi vökvi sem hvarfast kröftuglega við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.

X382	Eldfimur, ætandi vökvi sem hvarfast kröftuglega við vatn og myndar eldfimar lofttegundir *).

39	Eldfimur vökvi, hætta á sjálfvöktu og kröftugu efnahvarfi.

40	Eldfimt fast efni eða fast efni sem hvarfast getur eða hitnað af sjálfu sér.

423	Fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.

X423	Fast eldfimt efni, hvarfast kröftuglega við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.

43	Sjálftendrandi fast efni.

44	Bráðið, eldfimt fast efni, upphitað.

446	Bráðið, eldfimt fast efni, eitrað, upphitað.

46	Eldfimt fast efni eða fast efni sem hitnar af sjálfu sér, eitrað.

462	Eitrað fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.

X462	Fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eitraðar lofttegundir.

48	Eldfimt fast efni eða fast efni sem hitnar af sjálfu sér, ætandi.

482	Ætandi fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.

X482	Fast efni sem hvarfast við vatn og myndar ætandi lofttegundir.

50	Eldnærandi efni.

539	Eldfim lífræn peroxíð.

55	Sterkt eldnærandi efni.

556	Sterkt eldnærandi efni, eitrað.

558	Sterkt eldnærandi efni, ætandi.

559	Sterkt eldnærandi efni, hætta á sjálfvöktu, kröftugu efnahvarfi.

56	Eldnærandi efni, eitrað.

568	Eldnærandi efni, eitrað, ætandi.

58	Eldnærandi efni, ætandi.

59	Eldnærandi efni, hætta á sjálfvöktu, kröftugu efnahvarfi.

60	Eitrað eða lítið eitrað efni.

606	Smitefni.

623	Eitraður vökvi sem hvarfast við vatn og myndar eitraðar lofttegundir.

63	Eitrað efni, eldfimt (blossamark 23ºC til og með 61ºC).

638	Eitrað efni, eldfimt (blossamark 23ºC til og með 61ºC), ætandi.

639	Eitrað efni, eldfimt (blossamark hámark 61ºC), hætta á sjálfvöktu, kröftugu efnahvarfi.

64	Eitrað fast efni, eldfimt eða sem getur hitnað af sjálfu sér.

642	Eitrað fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.

65	Eitrað, eldnærandi efni.

66	Mjög eitrað efni.

663	Mjög eitrað efni, eldfimt (blossamark hámark 61ºC).

664	Mjög eitrað fast efni, eldfimt eða getur hitnað af sjálfu sér.

665	Mjög eitrað, eldnærandi efni.

668	Mjög eitrað efni, ætandi.

669	Mjög eitrað efni, hætta á sjálfvöktu, kröftugu efnahvarfi.

68	Eitrað efni, ætandi.

69	Eitrað eða lítið eitrað efni, hætta á sjálfvöktu, kröftugu efnahvarfi.

70	Geislavirkt efni.

78	Geislavirkt efni, ætandi.

80	Ætandi eða veikt ætandi efni.

X80	Ætandi eða veikt ætandi efni sem hvarfast kröftuglega við vatn *).

823	Ætandi vökvi sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.

83	Ætandi eða veikt ætandi efni, eldfimt (blossamark 23ºC til og með 61ºC).

X83	Ætandi eða veikt ætandi efni, eldfimt (blossamark 23ºC til og með 61ºC) sem hvarfast kröftuglega við vatn *).

839	Ætandi eða veikt ætandi efni, eldfimt (blossamark 23ºC til og með 61ºC), hætta á sjálfvöktu, kröftugu efnahvarfi *).

X839	Ætandi eða veikt ætandi, eldfimt efni (blossamark 23°C til og með 61°C), hætta á sjálfvöktu kröftugu efnahvarfi og hvarfast kröftuglega við vatn.

84	Ætandi fast efni, eldfimt eða getur hitnað af sjálfu sér.

842	Ætandi fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.

85	Ætandi eða veikt ætandi efni, eldnærandi.

856	Ætandi eða veikt ætandi efni, eldnærandi og eitrað.

86	Ætandi eða veikt ætandi efni, eitrað.

88	Mjög ætandi efni.

X88	Mjög ætandi efni sem hvarfast kröftuglega við vatn *).

883	Mjög ætandi efni, eldfimt (blossamark 23°C til og með 61°C).

884	Mjög ætandi fast efni, eldfimt eða sem getur hitnað af sjálfu sér.

885	Mjög ætandi efni, eldnærandi.

886	Mjög ætandi efni, eitrað.

X886	Mjög ætandi efni, eitrað, hvarfast kröftuglega við vatn *).

89	Ætandi eða veikt ætandi efni, hætta á sjálfvöktu, öflugu efnahvarfi.

90	Hættulegt efni gagnvart ytra umhverfi, ýmis hættuleg efni.

99	Ýmis hættuleg efni, upphituð.

##### XVII. VIÐAUKI

Flokkun farms vegna flutnings um jarðgöng, sbr. 8. dálk í töflu A í I. viðauka.

Hættulegur farmur er flokkaður í flokka A – E í samræmi við ADR og sem koma fram hér á eftir sem sýnir hvaða farm er heimilt að flytja miðað við tiltekna flokka A til E:

###### Jarðgangaflokkur A:

##### Engar takmarkanir á flutningi hættulegs farms.

###### Jarðgangaflokkur B:

Takmarkanir á flutningi hættulegs farms sem valdið getur mjög öflugri sprengingu. Eftirfarandi hættulegur farmur er talinn uppfylla þessi ákvæði:

| Flokkur 1: | Aðskilnaðarflokkur A og L. |
| --- | --- |
| Flokkur 3: | Flokkunarkóði D (UN Nos. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 og 3379). |
| Flokkur 4.1: | Flokkunarkóði D og DT og sjálfhvarfandi efni af gerð B (UN 3221, 3222, 3231 og 3232). |
| Flokkur 5.2: | Lífræn peroxíð af gerð B (UN 3101, 3102, 3111 og 3112). |

Þegar nettó heildarmagn sprengifims farms á æki er yfir 1000 kg:

| Flokkur 1: | Hættuflokkur 1.1, 1.2 og 1.5 (fyrir utan aðskilnaðarflokka A og L). |
| --- | --- |

Flutningur í tönkum:

| Flokkur 2: | Flokkunarkóði F, TF og TFC |
| --- | --- |
| Flokkur 4.2: | Pökkunarflokkur I. |
| Flokkur 4.3: | Pökkunarflokkur I. |
| Flokkur 5.1: | Pökkunarflokkur I. |

Jarðgangaflokkur C:

Takmarkanir á flutningi hættulegs farms sem valdið getur mjög öflugri sprengingu, öflugri sprengingu eða útstreymi eiturs.

##### Eftirtalinn hættulegur farmur er talinn uppfylla þessi ákvæði:

- hættulegur farmur sem bannað er að flytja í jarðgöngum í flokki B

- eftirtalinn hættulegur farmur:

| Flokkur 1: | Hættuflokkur 1.1, 1.2 og 1.5 (nema aðskilnaðarflokkar A og L) og hættuflokkur 1.3 (aðskilnaðarflokkar H og J). |
| --- | --- |
| Flokkur 7: | UN 2977 og 2978. |

Þegar nettóheildarmagn sprengifims farms á æki er yfir 5000 kg:

| Flokkur 1: | Hættuflokkur 1.3 (aðskilnaðarflokkar C og G). |
| --- | --- |

Flutningur í tönkum:

| Flokkur 2: | Flokkunarkóði T, TC, TO og TOC. |
| --- | --- |
| Flokkur 3: | Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða FC, FT1, FT2 og FTC. |
| Flokkur 6.1: | Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða TF1 og TFC og eitrað við innöndun (UN 33813390). |
| Flokkur 8: | Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða CT1. |

Jarðgangaflokkur D:

Takmarkanir á flutningi hættulegs farms sem valdið getur mjög öflugri sprengingu, öflugri sprengingu eða útstreymi eiturs eða miklum eldsvoða.

##### Eftirtalinn hættulegur farmur er talinn uppfylla þessi ákvæði:

- hættulegur farmur sem bannað er að flytja í jarðgöngum í flokki C og

- eftirtalinn hættulegur farmur:

| Flokkur 1: | Hættuflokkur 1.3 (aðskilnaðarflokkur C og G). |
| --- | --- |
| Flokkur 2: | Undirflokkur F, FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC. |
| Flokkur 4.1: | Sjálfhvarfandi efni af gerð C, D, E og F og UN 2956, 3241, 3242 og 3251. |
| Flokkur 5.2: | Lífræn peroxíð af gerð C, D, E og F. |
| Flokkur 6.1: | Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða TF1 og TFC og eitruð við innöndun (UN 3381 og 3390). |
| Flokkur 8: | Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða CT1. |
| Flokkur 9: | Flokkunarkóði M9 og M10. |

##### Flutt sem ópakkað efni eða í tönkum:

| Flokkur 3: | Pökkunarflokkur I og II og flokkunarkóði F2. |
| --- | --- |
| Flokkur 4.2: | Pökkunarflokkur II. |
| Flokkur 4.3: | Pökkunarflokkur II. |
| Flokkur 6.1: | Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða TF2 og TW1 og pökkunarflokkur II fyrir flokkunarkóða TF1, TF2, TFC og TW1. |
| Flokkur 8: | Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða CF1, CFT og CW1. |
| Flokkur 9: | Flokkunarkóði M2 og M3. |

Jarðgangaflokkur E:

##### Takmarkanir á flutningi á öllum hættulegum farmi nema UN 2919, 3291, 3331, 3359 og 3373.

###### Ákvæði um merkingar og takmarkanir á umferð

Þegar takmarkanir eru á akstri um jarðgöng eða aðrar leiðir eru fyrirskipaðar skal merkja jarðgöngin með aukamerki á eftirfarandi hátt:

| Engin merki | Engar takmarkanir |
| --- | --- |
| Merkja á með aukamerki með bók- stafnum B | Gildir um ökutæki með varning sem ekki er leyfður í jarðgöngum í flokki B. |
| Merkja á með aukamerki með bók- stafnum C | Gildir um ökutæki með varning sem ekki er leyfður í jarðgöngum í flokki C. |
| Merkja á með aukamerki með bók- stafnum D | Gildir um ökutæki með varning sem ekki er leyfður í jarðgöngum í flokki D. |
| Merkja á með aukamerki með bók- stafnum E | Gildir um ökutæki með varning sem ekki er leyfður í jarðgöngum í flokki E. |

Takmarkanir á umferð um jarðgöng skulu ekki gilda þegar hættulegur farmur er fluttur samkvæmt ákvæðum um takmarkað magn, sbr. Viðauki II (ákvæði 1.1.3 í ADRreglunum).

###### Jarðgangakóði fyrir takmarkanir á umferð

Takmarkanir á flutningi á tilteknum hættulegum farmi í gegnum jarðgöng fara eftir jarðgangakóðanum fyrir farminn eins og hann kemur fram í dálki 15 í töflu A í Viðauka IV.

Þegar ökutæki eða vagnlest inniheldur hættulegan farm með mismunandi jarðgangakóða skal sá kóði gilda fyrir allan farminn sem hefur mestar takmarkanir.

Hættulegur farmur, sem fluttur er sem undanþegið magn í samræmi við kafla 1.1.3 í ADRreglunum, fellur ekki undir ákvæði um takmarkanir og skal ekki reiknast með þegar jarðgangakóðinn er ákvarðaður fyrir heildarfarm ökutækis eða vagnlestar.

Takmarkanir á akstri ökutækis eða vagnlestar sem flytur hættulegan farm í gegnum jarðgöng.

Þegar jarðgangakóði hefur verið ákvarðaður fyrir heildarfarm ökutækis eða vagnlestar gilda eftirfarandi takmarkanir á akstri viðkomandi ökutækis eða vagnlestar í gegnum jarðgöng:

| Jarðgangakóði fyrir heildarfarminn | Takmarkanir |
| --- | --- |
| B | Akstur bannaður í gegnum jarðgöng með kóðann B, C, D og E. |
| B1000C | Akstur bannaður í gegnum jarðgöng með kóðann B þegar heildarnettóþungi sprengifims farms á ökutæki eða vagnlest er yfir 1000 kg. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann C, D og E. |
| B/D | Akstur bannaður á flutningi í tönkum í gegnum göng með kóðann B og C. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann D og E. |
| B/E | Akstur bannaður á flutningi í tönkum í gegnum göng með kóðann B, C og D. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann E. |
| C | Akstur bannaður í gegnum jarðgöng með kóðann C, D og E. |
| C5000D | Akstur bannaður í gegnum jarðgöng með kóðann C þegar heildarnettóþungi sprengifims farms á ökutæki eða vagnlest er yfir 5000 kg. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann D og E. |
| C/D | Akstur bannaður á flutningi í tönkum í gegnum göng með kóðann C. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann D og E. |
| C/E | Akstur bannaður á flutningi í tönkum í gegnum göng með kóðann C og D. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann E. |
| D | Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann D og E. |
| D/E | Akstur bannaður á flutningi í tönkum eða á ópökkuðu efni í gegnum göng með kóðann D. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann E. |
| E | Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann E. |
|  | Akstur leyfður í gegnum öll göng (varðandi UN 2919 og 3331, sjá einnig kafla 8.6.3.1 í ADR-reglunum). |

##### XVIII. VIÐAUKI

FLUTNINGSSLYSABLAÐ

Viðbrögð við óhappi, slysi eða við neyðartilvik

Við óhapp, slys eða neyðartilvik, sem upp geta komið við flutning á hættulegum farmi, skal áhöfn ökutækis grípa til eftirfarandi ráðstafana ef hægt er að framkvæma þær á öruggan hátt:

- setja handhemil á, stöðva vél, rjúfa straum frá rafgeymi með höfuðrofa, ef unnt er

- forðast íkveikjuvalda, alls ekki reykja eða kveikja á rafbúnaði

- hafa samband við neyðarþjónustu, í síma 112, veita eins miklar upplýsingar og kostur er um óhappið eða slysið og efni sem um er að ræða

- klæðast endurskinsvesti og setja upp viðvörunarskilti þar sem við á

- hafa flutningsskjöl tiltæk fyrir björgunarlið

- stíga ekki á eða snerta efni sem farið hafa niður og  standa hlémegin til að forðast innöndun úða, reyks og gufu

- nota slökkvibúnað, ef þörf krefur og það er án áhættu, til að slökkva lítinn eld eða byrjunareld í dekkjum, hemlum eða vélarhluta

- ökumaður eða aðrir í áhöfn skulu ekki reyna að slökkva eld í farmi

- nota þann búnað sem fyrir hendi er, ef þörf krefur og ef það er án áhættu, til að koma í veg fyrir leka út í læki, ár og vötn eða niðurföll og til að safna upp efnum sem farið hafa til spillis

- yfirgefa vettvang (óhapps, slyss) og hvetja aðra til þess að gera slíkt hið sama, svo og að fara eftir ráðleggingum björgunaraðila.

- fjarlæga allan klæðnað og hlífðarbúnað sem hefur óhreinkast eða mengast af efnum, og farga honum eða koma fyrir á öruggan hátt.

| Viðbótarleiðbeiningar til áhafnar ökutækis um sérkenni áhættu hins hættulega farms eftir áhættuflokkum og um viðbrögð við algengum aðstæðum. |
| --- |
| Varúðarmerki | Hættur | Viðbrögð |
| (1) | (2) | (3) |
| Sprengifim efni og hlutir | Geta haft margs konar eiginleika og verkun eins og heildarsprengingu, að brot kastist út frá slysstað, ákafan eld/hitageislun, skært ljós, mikinn hávaða eða reyk. Viðkvæmt fyrir höggum og/eða þrýstingi. | Farið í skjól fjarri gluggum. |
| Sprengifim efni og hlutir | Væg hætta á sprengingu og eldi. | Farið í skjól. |
| Eldfimar lofttegundir | Eldhætta. Sprengihætta. Getur verið undir þrýstingi. Hætta á köfnun. Getur valdið brunasárum og eða kalsárum. | Farið í skjól. Forðist lægra staðsett rými eða svæði. |
| Óeldfimar, ekki eitraðar lofttegundir | Hætta á köfnun. Getur verið undir þrýstingi. Getur valdið kalsárum. Það sem hefur mengast getur sprungið við upphitun. | Farið í skjól, Forðist lægra staðsett rými eða svæði. |
| Eitraðar lofttegundir | Hætta á eitrun. Getur verið undir þrýstingi. Getur valdið bruna- eða kalsárum. Það sem hefur mengast getur sprungið við upphitun. | Notið neyðaröndunargrímu. Farið í skjól. Forðist lægra staðsett rými eða svæði. |
| Eldfimir vökvar | Eldhætta. Sprengihætta. Það sem hefur mengast getur sprungið við upphitun. | Farið í skjól. Forðist lægra staðsett rými eða svæði. Hindrið að efni, sem farið hefur til spillis,, komist í læki, ár og vötn eða niðurföll. |
| Eldfim föst efni, sjálfhvarfandi efni og sprengifim efni sem gerð hafa verið hlutlaus | Eldhætta. Eldfim, hætta á íkviknun vegna hita, neista eða elds. Geta innihaldið sjálfhvarfandi efni sem eru líkleg að sundrast með mikilli hitamyndun ef þau verða fyrir hita, snertingu við önnur efni (eins og sýrur, þungmálmasambönd eða amín), núningi eða höggi. Þetta getur leitt til myndunar hættulegra og eldfimra lofttegunda eða úða. Það sem er hefur mengast getur sprungið við upphitun. | Hindrið að efni sem farið hefur til spillis, komist í læki, ár og vötn eða niðurföll. |
| Sjálftendrandi efni | Hætta á sjálftendrun ef umbúðir eru skemmdar eða efni hafa farið til spillis. Getur hvarfast kröftuglega við vatn. |  |

| Varúðarmerki | Hættur | Viðbrögð |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Efni sem mynda eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn | Eld- og sprengihætta við snertingu við vatn. | Halda skal efnum, sem farið hafa til spillis, þurrum með yfirbreiðslu. |
| Eldnærandi efni | Hætta á íkviknun og sprengingu. Hætta á mjög öflugu efnahvarfi við snertingu við eldfim efni. | Forðist íblöndun við eldfim efni (t.d. sag). |
| Lífræn peroxíð | Hætta á sundrun með mikilli hitamyndun, ef efnin ná að hitna, við snertingu við önnur efni (eins og sýrur, þungmálmsambönd eða amín), núning eða högg. Þetta getur leitt til myndunar hættulegra og eldfimra lofttegunda eða úða. | Forðist íblöndun við eldfim efni (t.d. sag). |
| Eitruð efni | Hætta á eitrun. Hættulegt fyrir vatnasvæði og ef efnið berst í niðurföll. | Notið neyðaröndunargrímu. |
| Smitefni | Smithætta. Hættulegt fyrir vatnasvæði og ef efnið berst í niðurföll |  |
| Geislavirk efni 7A 7B 7C 7D | Hætta við inntöku, innöndunar og vegna umhverfisgeislunar. | Takmarkið tímann í geislun. |
| Kjarnakleyf efni | Hætta á kjarnorkukeðjuhvarfi |  |
| Ætandi efni | Hætta á brunasárum. Gætu hvarfast kröftuglega við efni með eins varúðarmerki, við vatn og önnur efni. | Hindrið að efni, sem farið hefur til spillis, komist í læki, ár og vötn eða niðurföll. |
| Önnur hættuleg efni og hlutir | Hætta á brunasárum. Eldhætta. Sprengihætta. Hættulegt fyrir vatnasvæði og ef efnið berst í niðurföll. | Hindrið að efni, sem farið hefur til spillis, komist í læki, ár og vötn eða niðurföll. |

Ath.	Fyrir varning með margskonar áhættu og fyrir farm með varning með mismunandi áhættu skal skoða alla áhættuþætti.

Ath.	Leiðbeiningarnar um viðbrögð hér að ofan má nota til að endurspegla flokka hins hættulega farms sem flytja á og flutningsaðferðina.

Búnaður sem vera á til staðar í ökutækjum til varnar einstaklingum og almennt til varnar við almennar aðgerðir og vegna neyðarviðbragða.

Eftirfarandi búnaður skal vera í ökutæki  sama hvaða varúðarmerki eru á umbúðum:

- A.m.k. einn stoppklossi fyrir hvert ökutæki. Stærð stoppklossa skal miða við þunga ökutækis og stærð (þvermál) hjólbarða.

- Tvö frístandandi viðvörunarmerki.

- Augnskolvökvi (þarf ekki fyrir varning með varúðarmerki nr. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og 2.3).

Fyrir sérhvern áhafnameðlim:

  - Heppilegt endurskinsvesti eða endurskinsklæðnaður (t.d. eins og lýst er í Evrópu- staðli EN 471).

  - Vasaljós.

  - Hlífðarhanskar.

  - Augnhlífðarbúnaður.

Þar að auki skal vera til staðar eftirfarandi búnaður fyrir vissa hættuflokka:

- Öndunargríma (t.d. öndunargríma með samsettri gas-/ryksíu af gerðinni A1B1E1K1-P1 eða A2B2E2K2-P2, sem eru svipaðar og lýst er í Evrópustaðli EN 141), fyrir ökumann og eftir atvikum aðstoðarmann hans þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 2.3 eða 6.1.

- Skófla (aðeins krafist þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9).

- Þéttibúnaður fyrir niðurföll (aðeins krafist þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9).

- Uppsöfnunarílát úr plasti (aðeins krafist þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9).

##### XIX. VIÐAUKI

ADR-skírteini

ADR-skírteini skal vera 4 síður, hver síða 10,5 x 7,5 sm.

Upplýsingar sem skulu vera á ADR-skírteini:

Skírteini skal vera á íslensku og einnig á ensku, frönsku eða þýsku. ADR-skírteini má endurnýja, hafi umsækjandi á síðustu 12 mánuðum lokið endurmenntunarnámskeiði.

ADR-skírteini eða vottorð, sem gefið er út í öðru ríki sem er aðili að EES-samningnum, hefur sama gildi og skírteini sem Ríkislögreglustjóri gefur út með þeim takmörkunum sem skírteini eða vottorðið ber með sér.

| 1 ADR–NÁMSKEIÐSVOTTORÐ FYRIR STJÓRNENDUR ÖKURÆKJA SEM FLYTJA HÆTTULEGAN FARM ADR – TRAINING CERTIFICATE FOR DRIVERS OF DANGEROUS GOODS Skírteini nr.: __________ Certificate no.: Tákn útgáfulandsins: __________ Distinguishing sign of issuing State: Gildir fyrir flokk(a) 1,2 Valid for class(es)1,2 í tönkum í öðru en tönkum in tanks other than tanks 1 1 2 2 3 3 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 5.1 5.1 5.2 5.2 6.1 6.1 6.2 6.2 7 7 8 8 9 9 til (dagsetning)3 : __________ (until (date) 3: 1 Strikið yfir sem ekki á við. 1 Strike out what does not apply. 2 Fyrir aukin réttindi fyrir aðra flokka, sjá síðu 3. 2 For extension to other classes, see page 3. 3 Fyrir endurnýjun, sjá síðu 2. 3 For renewal, see page 2. | 2 Eftirnafn: _________________________________ Surname: Fornafn: _________________________________ First name(s): Fæðingardagur: _____________ Ríkisfang: ___________ Date of birth: Nationality Undirskrift handhafa: ________________________________ Signature of holder: Útgefið af: _________________________________ Issued by: Dags.: _________________________________ Date: Undirskrift4: _________________________________ Signature4 Endurnýjað til: _________________________________ Renewed until: Af: . _________________________________ By: Dags.: _________________________________ Date Undirskrift: _________________________________ Signature: 4 og/eða stimpill útgefanda (yfirvalds). 4 and/or seal (or stamp) of issuing authority. |
| --- | --- |

| 3 AUKIN RÉTTINDI FYRIR FLOKK(A)5 EXTENDED TO CLASS(ES)5 í tönkum in tanks 1 2 3 Dagsetning: ____________________ 4.1, 4.2, 4.3...Date: 5.1, 5.2 Undirskrift og/eða stimpill: _______________ 6.1, 6.2 Signature and/or seal or stamp: 7 .............................................. 8 9 í öðru en tönkum other than in tanks 1 2 3 Dagsetning ____________________ 4.1, 4.2, 4.3...Date 5.1, 5.2 Undirskrift og/eða stimpill _______________ 6.1, 6.2 Signature and/or seal or stamp 7 _______________________________________________ 8 9 5 Strikið yfir sem ekki á við | 4 Aðeins fyrir innanlandsreglur For national regulations only Ríkislögreglustjórinn National Commissioner of the Icelandic Police |
| --- | --- |

# Footnotes

II. viðauki við rg. nr. 607/2001